审批意见: 平环批字［2017］10687号 平江县宏利源石业有限公司花岗岩石材加工项目位于平江县梅仙镇石塘村坳上组（中心地理坐标：北纬28°49'56.57"，东经113°38'.87"），项目依托现有采矿区建设，占地面积约6580 m2。项目总投资160万元，其中环保投资20万元，占总投资的12.5％。主要建设内容：大切车间、磨光火烧切边车间、成品堆场、原料堆场、办公生活区、化粪池和沉淀池等。主要设备：组合大切机、组合中切机、多片切机、手摇切边机、路沿石分片机、红外线自动桥切机、20头连续磨光机、火烧机、叉车、水泵等。项目符合国家产业政策，根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护的角度，我局同意该项目建设。 工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题： 1、严格按照规划、国土、安监、水利等行政主管部门批复的开发利用方案和水土保持方案实施建设与生产，防止周边生态环境造成影响。 2、废水污染防治工作。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区排水管网，并做好地面防渗处理。生产废水、车间及厂区地面冲洗废水经沉淀池处理后均回用于生产，不外排；生活废水经化粪池处理后，用于周边农肥。 3、废气污染防治工作。全面推广使用电、太阳能、天然气等清洁能源，火烧工序应使用液化石油等清洁能源；采用湿法作业，在各产尘点采取喷雾洒水等措施抑制生产性扬尘；对原料及产品运输产生的道路扬尘采取定期洒水、植树绿化、运输车辆降速等措施减少无组织粉尘对周边环境影响。项目外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求。 4、噪声污染防治工作。优化厂区平面布局，对产生噪声的设备和工序进行封闭式生产，并对主要的声源设备采取消声、减震等措施；合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。 5、固体废物防治工作。严格按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固体废物分类收集、处置和综合利用措施。项目产生的废石料、沉渣等一般工业固体废物按规定收集后综合利用；废机油交由有资质的单位处理；日常生活垃圾委托环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。 6、加强环境管理和环境风险防范工作。落实环评提出的各项风险防范措施，制定各种污染事故风险防范和应急措施；设专门的环保机构及专职环保管理人员，加强各项污染防治设施的运行管理，确保各项污染防治设施的正常运行，确保各类污染物达标排放。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一七年十一月二十三日

# Text boxes

1