# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 木瓜加油站改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司 |
| 法人代表 | 元立峰 | 联系人 | 李君 |
| 通讯地址 | 岳阳市通海南路180号 |
| 联系电话 | 13808407815 | 传真 | - | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市平江县木金乡 |
| 立项审批部门 | - | 批准文号 | - |
| 建设性质 | 技术改造 | 行业类别及代码 | 机动车燃料零售F5264 |
| 占地面积(平方米) | 980 | 绿化面积(平方米) | 200 |
| 总投资(万元) | 150 | 其中：环保 投资(万元) | 37 | 环保投资占总投资比例（%） | 24.6 |
| 评价经费(万元) | \ | 预期投产日期 | 2017.12.15 |
| 工程内容及规模： 1.1项目建设的由来 木瓜加油站位于平江县木金乡（站址中心坐标 北纬28°49'18.37"，东经113°55'57.89"）。始建于1997年，原名为“木金乡加油站”（详见附件2），后于2001年更名为“木瓜加油站”。项目主要经营汽油、柴油等车用燃料。 由于本项目始建时间久远，大部分设施、设备陈旧老化，而且由于受到油品中微生物的腐蚀，目前单层钢制储油罐的设计寿命只有10年，而由于材质、加工、安装等诸多方面的原因，实际使用过程中，大部分单层钢制储油罐在4-7年的时间里就出现了明显的被腐蚀现象，大量汽柴油渗透到加油站附近的土壤里面，对土质和周围的水资源造成严重的影响，同时也给加油站带来巨大的安全隐患。 按照湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）要求需安装双层油罐，防止地下水污染。为此中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司决定投资150万元对该项目进行技术改造，更换加油设备和双层油罐。 由于本项目1997年建成，在《建设项目环境保护管理条例》颁布之前，2016年平江县环保局将本项目列入了环保清违项目范畴并进行了备案。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）3.0.15条，本项目属于三级加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》四十、社会事业与服务业 124加油加气站新建、扩建均为编制环境影响报告表，为此建设单位中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司委托长沙振华环境保护开发有限公司进行《木瓜加油站改造项目》的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即派环评技术人员到现场进行了现场踏勘、相关资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成了项目环境影响评价报告表。 1.2主要编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015.1.1； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015年修订），2016.1.1； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订），2016.9.1； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017.10.1； （8）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017.9.1； （10）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （11）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （12）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （13）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016） （14）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （15）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （17）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知国发〔2015〕17号； （18）湖南省《大气污染防治行动计划》实施细则（湘政办发〔2013〕77号）； （19）湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）； （20）环评委托书； （21）建设方提供的其他相关资料。 1.3建设项目工程概况 1、项目名称：木瓜加油站改造项目 2、建设单位：中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司 3、建设地点：岳阳市平江县木金乡（中心坐标 北纬28°49'18.37"，东经113°55'57.89"） 4、建设性质：技术改造 5、项目总投资：150万元 6、建设内容及规模：总用地面积目总用地面积为980m2，本次工程主要为拆除现有油罐区，在场址内新建油罐区，并更换新油罐，改造加油机，对站房进行重新修缮。改造后，设置双枪税控加油机2台（共4枪），埋地卧式玻璃纤维增强塑料双层油罐2个总计60m3， 其中，0＃柴油油罐 1 个×30m3，92＃汽油油罐1 个×30m3。安装一、二次油气回收装置等。预计年销量约为1270吨，其中汽油768吨，柴油512吨。本加油站等级为三级加油站。 1.4工程内容及规模 本项目在原站址上进行建设，本次工程主要为拆除现有油罐区，在场址内新建油罐区，并更换新油罐（将现有两个20m3单层地埋式油罐，更换为两个30m3的FF双层地埋式油罐），改造加油机，对站房进行重新修缮。现有项目组成情况见表1-1；主要改造内容见表1-2，改造完成后项目主要组成见表1-2。 表 1-1现有加油站项目组表 名称 建设内容 建设规模 主体工程 加油区 双枪加油机两台 汽油、柴油储 罐区 埋地单层油罐2座，分别储存 92#汽油（20m3）、0#柴油（20m3），总容积为40m3，柴油罐折半后计算容积为30m3 罩棚 钢网架罩棚，占地面积63.75m2，柱高5m，地上一层 公用 工程 供水 供水取用井水 供电 当地供电管网 辅助工程 站房 二层砖混结构建筑，占地面积97.1m2，建筑面积194.2m2 配电房 一层砖混结构，位于场区西侧 公共卫生间 一层砖混结构，位于场区西侧 环保 工程 生活污水处理设施 化粪池 废气处理设施 无油气回收系统 生活垃圾处 理设施 生活垃圾收集桶 绿化 绿化面积为200m2 表1-2改造设施及工程量一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 拆除现有油罐区 项 1 吊出油罐，回填后铺满行车地坪 2 更换油罐 台 2 FF双层油罐，各30立方米，三级农村加油站 3 工艺管线重新敷设 项 1 包油气回收管线 4 加油机改造 台 2 改造为双枪带油气回收自吸泵式 5 液位、检测等系统 项 1 液位仪及探棒利旧 6 电气配线 项 1 油罐区接地、加油机配电更换、紧急切断等 7 消防砂池及工具箱 项 1 8 车行地坪维修 m2 300 利旧基层，面层凿除重新铺砌C30砼 9 便利店简易装修 项 1 10 站房维修 项 1 站房内外墙重新粉刷，加做防水等 11 罩棚及罩棚柱维修 项 1 重新粉刷 12 山体格构护坡 m2 150 格构护坡，带削坡减载挖土200m3 13 山体毛石砌体挡墙 m2 300 14 泄水盖板沟 m 50 15 隔油池及水封井 项 1 16 站前线缆迁移 项 1 表 1-3 改造完成后建设项目组成情况 名称 建设内容 建设规模 备注 主体 工程 加油区 对现有2台加油机进行改造，改造为双枪带油气回收自吸泵式加油机 利旧、改造 汽油、柴油储 罐区 埋地卧式玻璃纤维增强塑料双层油罐2座，分别储存 92#汽油（30m3）、0#柴油（30m3），总容积为60m3，柴油罐折半后计算容积为45m3 新建 罩棚 钢网架罩棚，占地面积63.75m2，柱高5m，地上一层 利旧、维修 公用 工程 供水 供水取用井水 利旧 供电 当地供电管网 利旧 辅助工程 站房 二层砖混结构建筑，占地面积97.1m2，建筑面积194.2m2 利旧、维修 配电房 一层砖混结构，位于场区西侧 利旧 公共卫生间 一层砖混结构，位于场区西侧 利旧 环保 工程 污水处理设施 化粪池 利旧 隔油沉淀池 新增 废气处理设施 卸油油气回收系统、加油油气回收系统各1套 新增 生活垃圾处 理设施 生活垃圾收集桶 利旧 绿化 绿化面积为200m2 利旧 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）6.1油罐：玻璃纤维增强塑料双层油罐内外层均为玻璃纤维增强塑料罐体。在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油罐，因此可能是今后各国加油站地下油罐的主推产品，因此从环保要求考虑，本项目采取地埋式玻璃纤维增强塑料双层油罐是最佳选择。 1.5 项目主要经营的品种 项目主要经营的品种如下表： 表1-3 项目主要经营的品种 品名 储存形式 现在年销售量 改造后年销售量 品种来源 92#汽油 储罐 613吨 768吨 中石化 0#柴油 储罐 409吨 512吨 项目汽、柴油运输由中石化负责，本环评内容不包含汽、柴油运输。加油站不得销售不符合国家标准的车用汽、柴油。 1.6项目主要设备 项目使用的主要设备见下表所示： 表1-4 主要设备清单表 名称 型号/规格/尺寸 数量 备注 燃料油设备 92#汽油罐 卧式30m³ 1个 双层油罐 0#柴油罐 卧式30m³ 1个 加油机 税控自封式 2台 双枪 1.7 主要原辅材料及能耗 本项目原辅材料及主要耗能见下表： 表1-5 项目原辅材料能耗及主要能耗表 项目 用量 来源 原辅材料 92#汽油 768t/a 中石化 0#柴油 512t/a 能耗 水 1669m³/a 井水 电 10万kw·h/a 市政电网 1.8项目公用、辅助工程概况 （1）供水 项目处于偏远农村地区，用水采用自打水井供水，可以满足项目需要。 （2）排水 废水中生活污水经过化粪池处理后，用于周围林地和绿化灌溉；地面冲洗水和初期雨水收集后经过隔油沉淀池处理后，排入周围水渠，最终进入木瓜河。 （3）供电 该项目供电电源接自城镇居民用地，用电负荷为三级负荷，用电电压等级为380/220V。 （4）防雷、防静电接地系统 站内所有设施按“第二类”防雷等级设计。为了防止感应雷危害，建筑物屋顶设避雷网，并做防雷接地。所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合GB50052-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于4Ω；燃气管道进出站始末端和分支处的接地装置，接地材料为镀锌编织带，跨接于阀门、流量计等设备金属连接法兰上，防止电荷集聚，确保设备安全运行，其接地电阻不大于30Ω；参照HGJ28-90《化工企业静电接地设计规程》的规定，充装台的静电接地电阻小于4Ω，充装台每套充装设备设一接地桩，所有设备的外部金属罩与地连接。 （5）消防 ①项目为加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第10.2.2 条，加油站可不设消防给水系统，本项目配备了灭火器及消防桶、铲、消防砂、消 防毯等，并按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定在室内外设置醒目安全标志； ②灭火器的配置：根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，站内汽油导致的火灾种类为B类； ③加油车站熄火加油，站内禁止使用手机，禁止吸烟； ④制定灭火应急预案，成立应急组织机构，经常性对员工进行消防演练； ⑤通风部分：加油站设导除静电的接地装置，排风管采用不燃烧材料制成，明设 并直接通到室外安全处。 1.9 工作制度和劳动定员 本项目劳动定员共计5人，全年工作日设为365天，生产人员采用一班制，每天8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址于岳阳市平江县木金乡（中心坐标 北纬28°49'18.37"，东经113°55'57.89"），F024县道附近，项目在原站址上进行建设，不新增用地面积。 木瓜加油站始建于1997年，原名为“木金乡加油站”（详见附件2），后于2001年更名为“木瓜加油站”。木瓜加油站原站占地面积960 m2，建有2F站房97m2，加油罩棚63.75m2，埋地单层油罐 2 个（每个容积 20 m3），设置双枪税控加油机2台，于1997年投入运营，进行成品油销售，汽油年销售量613t/a， 柴油年销售量409t/a。产生污染物有废水、油气、生活垃圾等。 （1）油气产生及治理 原加油站在卸油、储存、加油作业过程中油气挥发量以VOCs计算约3.95t/a，由于未加装一、二次油气回收装置对挥发的油气进行回收处理，全部油气直接排入大气。 （2）废水产生及治理 原加油站用水总量约1.88m3/d，其中员工生活用水0.75 m3/d，顾客用水0.5m3/d，绿化用水0.3m3/d，场地冲洗及设备清洗用水0.33m3/d。其废水产生量约1.343m3/d，生活污水经化粪池处理用于绿化和周围林地灌溉，地面冲洗水未经收集处理散排；油罐清洗每3年清洗一次，交由有资质的单位进行处理。 噪声产生及治理 原加油站噪声主要为来往机动车辆及加油机运行噪声，声源强度在 60~80dB（A）之间。汽车噪声通过加强管理，要求车辆进站减速、禁止鸣笛等方式降低；加油设备噪声通过选用低噪设备，设置减振垫等方式降低。 （4）固废产生及治理 原加油站产生生活垃圾约1.82t/a，垃圾经分类装袋收集后，由环卫部门统一清运；废油及油泥：油中含有少量的泥沙，成品油罐需要定期进行清洗、检修，约每3年进行一次，委托有资质单位清理，清罐会产生废油、油泥、过滤油渣（统称清罐废物），产生量约0.5t/次。隔油池污泥，含油污泥约0.2t/a，暂存危废暂存间，交有相关资质的单位处理。 原木瓜加油站主要环境问题 根据现场调查，原木瓜加油站自1997年建成营运至今，未接到周边居民投诉，储罐区未发生土壤、地下水污染事故。结合以上分析，原木瓜加油站存在的主要环境问题为： （1）废水处理不规范，厂区冲洗水散排，未做收集处理，站内未设置隔油池，本次技改新增一隔油沉淀池，并将用于含油废水处理。 （2）根据现场调查，加油站现正处于正常营业中，本次技改首先进行原有油罐设备的拆除，原加油站油罐等废弃的含油设备的处置须符合相关规定，交有资质的单位回收处理。 （3）油罐拆除工程产生的废弃油罐和少量含油废土属于危废，必须要送有资质的单位处理。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界地域，汨罗江上游，北毗湖北省通城县及本省岳阳县，东邻江西省修水、铜鼓县，西与汨罗市交界，南与省内长沙、浏阳接壤。地理位置为：北纬28°25′33″至29°06′28″，东经113°10′13″至114°09′06″之间，东西长98.5km，南北宽76km。县域总面积为4118.06km2，约6177093亩，面积在湖南省95个县市中居第5位，占全省总面积的2.1%，为岳阳市的四分之一。 京港澳（G4）高速、平汝高速、平伍公路、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到长沙黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时。北煤南运大通道蒙吉铁路岳吉段经过该县的岑川、余坪、梅仙、城关、三阳等乡镇。经过该县的线路总长度分别约为94公里、61公里，规划设7个或5个站。 本项目位于平江县木金乡（中心坐标 北纬28°49'18.37"，东经113°55'57.89"），地理位置详见附图一。 2、地形、地貌 境内地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉，连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰；幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 平江县抗震设防烈度为6度。 3、气象、气候 县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃，1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8毫米，雨雪160天，常年雨季从四月初开始，持续80天，雨季降水最占全年降水量的50%，年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 气温：县境内年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。年均气温及积温随海拔增高而降低，汨罗江沿岸平原河谷地带，年均气温一般在17℃左右，而境东北幕阜山及境东南连云山一带，年均气温一般在8.6℃以下，相差8.4℃。一月份平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），七月份平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日），年平均气温5℃以上的时期为295天。 日照：年均日照时数1731.1小时，日照率39‰，全年太阳光能辐射总量为108.5千卡/平方厘米，光合作用有效辐射为54.25千卡/平方厘米。汨罗江沿岸及县境西部，由于地势较平缓，开阔，日照充足，沿栗山至幕阜山、连云山一带，年日照时数从1780小时减至1400小时，1963年日照最多，计2040.4小时，1982年日照最少，计1405.3小时。全年日照时数中，大于或等于10℃的日照时数为1341.2小时，占全年日照量的77.5%。 风向：平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北区亚热带过度气候带，夏季多东南风，冬季多西北风，偏西风占20%，偏南风占5%，静风日142天，长年静风期占39%。多年均风速为1.4米/秒，最大风速为28米/秒(1957年6月4日)，大风发生的机会以4、7、8月较多，占全年大风天数的57.8%。 降水：平江县由于地形复杂，降水地域分布有较大差异，年降水量自西向东沿汨罗江顺流而上逐步增加。下游栗山年降水为1310毫米，上游浆市为1610毫米，最多年份为2020毫米，相差710毫米。由于受季风和副热带高气压的影响，降水量在年内也分布不均匀，呈春夏多秋冬少的规律，多年平均降雨量1550.78毫米，年最大降水量2749.9毫米、最小降雨量992.8毫米；春秋雨季降雨量905.65毫米，占年降雨量的58.4%，年均蒸发量为741.5毫米，相对湿度为82%，最小相对湿度为9%。多年平均降水日为160天，降水年际变化大。 4、水文 平江县境内河网密布，分属汨罗江和昌江河两大水系。 地表水：多年平均年降水总量63.97亿立方米，年均径流深789.32毫米，径流系数为0.509，地表径流总量32.56亿立方米。人均径流占有量3975.4立方米，耕地亩均占有量5243.2立方米。 地下水：地下水资源占全县水资源总量的14%，年均浅层地下水动储量4.64亿立方米（其中汨水干流为4.51亿立方米，罗水0.07亿立方米）。 水利：径流天然总落差138米，水能理论蕴藏量19.7万千瓦，其间可开发量9.3万千瓦，已开发4.17万千瓦，占可开发总能的44.8%。2005年发电14259万千瓦时。平江县已建各类水库213座，其中中型水库7座、大型水库1座、小（一）型水库33座、小（二）型水库173座。全县水库总库容为23784万立方米。骨干水库大部分实施了发电、灌溉和水产养殖综合开发利用。 5、植被与生物多样性 （1）区域植被分布特征 平江县资源丰富，生物种类繁多，为常绿落叶阔叶混交林，灌丛、草丛和山地常绿阔叶苔藓林。植被乔、灌木种类繁多，原生植被中松科、樟科、杉科、壳斗科、胡桃科、蔷薇科占优势，经过长期人类活动，相当一部分植被逐步被马尾松、油茶、杉木、柑橘、枇杷等所代替。 主要用材林有杉木、榟树、马尾松、樟树、梧桐、楠木等；主要经济林有油菜、油桐、茶叶、柑桔等；珍稀树种有水杉、银杏、胡桃、鹅掌楸、杜仲、金钱松、红豆杉、民楠、华南五针松等，但都不在评价范围内。粮食作物有9种，品种有127个；油料作物有4种，品种15个；蔬菜14种，品种121个。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境空气质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术有限公司对本项目周边进行了一期环境空气质量现状监测，监测点共设置2个，分别为项目地上风向150m、项目地下风向150m，监测时间为2017年11月03～05日，具体数值详见下表3-1。 表3-1 评价区域环境空气监测结果 监测点名称 污染物 浓度范围 （mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 评价标准（mg/m3） G1:项目地上风向150m处 SO2 0.020~0.026 0 / 0.5 NO2 0.022~0.029 0 / 0.2 PM10 0.066~0.071 0 / 0.15 TSP 0.107~0.113 0 / 0.3 TVOC 0.0007~0.0010 0 0.6 G2:项目地下风向150m SO2 0.022~0.030 0 / 0.5 NO2 0.026~0.036 0 / 0.2 PM10 0.074~0.078 0 / 0.15 TSP 0.115~0.121 0 / 0.3 TVOC 0.0009~0.0013 0 / 0.6 监测结果表明，各监测点的SO2、NO2、TSP及PM10监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC环境质量现状满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准要求。项目地环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目周边地表水体进行了一期现状监测，监测时间为2017年11月03-04日，监测断面为W1：项目南侧紧邻1m农灌池塘；W2：项目北侧1320m木瓜河断面。监测结果详见下表3-2。 表3-2 地表水水质现状监测结果分析表 单位：mg/L 采样位置 检测项目 单位 监测结果 标准限值 11月03日 11月04日 W1：项目南侧1m农灌池塘 W1：农灌水塘断面 pH 无量纲 7.23 7.27 6-9 化学需氧量 mg/L 18 17 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 3.6 3.4 ≤4 氨氮 mg/L 0.674 0.681 ≤1.0 总氮 mg/L 0.86 0.84 ≤1.0 总磷 mg/L 0.08 0.10 ≤0.2 悬浮物 mg/L 32 34 ≤30 石油类 mg/L ND ND ≤0.05 W2：木瓜河断面 pH 无量纲 6.89 6.92 6-9 化学需氧量 mg/L 14 15 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 2.8 2.9 ≤4 氨氮 mg/L 0.414 0.408 ≤1.0 总氮 mg/L 0.52 0.51 ≤1.0 总磷 mg/L 0.04 0.06 ≤0.2 悬浮物 mg/L 20 18 ≤30 石油类 mg/L ND ND ≤0.05 由上表3-2可见，除南侧农灌池塘悬浮物有轻微超标外，其余各监测点位监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，农灌池塘悬浮物超标原因可能是邻近道路灰尘经过雨水冲刷进入池塘所致，由于该池塘离项目场区较近，本环评要求项目做好场区冲洗废水收集处理工作，禁止散排废水入如塘。总体来说项目周边水体水质情况良好。 3、地下水环境质量现状 为了解区域地下水环境质量现状，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月03日-04日对项目拟建地的地下水进行了监测，其监测情况如下： 1、监测时间：2017年11月03日-04日 2、监测布点：W1：场址内水井 W2：场址南侧水井 W3：场址西侧水井 W4：场址北侧水井 W5：场址东侧水井（具体见监测布点图） 3、评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）或《地下水水质标准》（DZ/T0290））中的Ⅲ类标准。 4、监测及评价结果：见表3-3。 表3-3地下水现状监测结果统计表 采样位置 监测项目 单位 检测结果 11月03日 11月04日 D1：场址东侧水井 pH 无量纲 6.62 6.65 溶解氧 mg/L 6.6 6.5 氧化还原电位 mv 400 200 电导率 μS/cm 15 13 浑浊度 度 0.5 0.5 臭和味 / 无 无 色度 度 1 1 苯 mg/L ND ND 甲苯 mg/L ND ND 邻二甲苯 mg/L ND ND 对二甲苯 mg/L ND ND 间二甲苯 mg/L ND ND 乙苯 mg/L ND ND 甲基叔丁基醚 mg/L ND ND 总石油烃 mg/L ND ND D2：场址南侧水井 pH 无量纲 6.69 6.74 溶解氧 mg/L 6.3 6.5 氧化还原电位 mV 200 400 电导率 μS/cm 16 14 浑浊度 度 0.5 0.5 臭和味 / 无 无 色度 度 2 2 苯 mg/L ND ND 甲苯 mg/L ND ND 邻二甲苯 mg/L ND ND 对二甲苯 mg/L ND ND 间二甲苯 mg/L ND ND 乙苯 mg/L ND ND 甲基叔丁基醚 mg/L ND ND 总石油烃 mg/L ND ND D3：场址西侧水井 pH 无量纲 6.59 6.51 溶解氧 mg/L 6.3 6.4 氧化还原电位 mV 100 200 电导率 μS/cm 15 13 浑浊度 度 0.5 0.5 臭和味 / 无 无 色度 度 1 1 苯 mg/L ND ND 甲苯 mg/L ND ND 邻二甲苯 mg/L ND ND 对二甲苯 mg/L ND ND 间二甲苯 mg/L ND ND 乙苯 mg/L ND ND 甲基叔丁基醚 mg/L ND ND 总石油烃 mg/L ND ND D4：场址北侧水井 pH 无量纲 6.73 6.75 溶解氧 mg/L 6.4 6.2 氧化还原电位 mV 200 200 电导率 μS/cm 17 15 浑浊度 度 0.5 0.5 臭和味 / 无 无 色度 度 1 2 苯 mg/L ND ND 甲苯 mg/L ND ND 邻二甲苯 mg/L ND ND 对二甲苯 mg/L ND ND 间二甲苯 mg/L ND ND 乙苯 mg/L ND ND 甲基叔丁基醚 mg/L ND ND 总石油烃 mg/L ND ND D5：场址内水井 pH 无量纲 6.64 6.67 溶解氧 mg/L 6.1 6.3 氧化还原电位 mV 200 400 电导率 μS/cm 15 16 浑浊度 度 0.5 0.5 臭和味 / 无 无 色度 度 1 2 苯 mg/L ND ND 甲苯 mg/L ND ND 邻二甲苯 mg/L ND ND 对二甲苯 mg/L ND ND 间二甲苯 mg/L ND ND 乙苯 mg/L ND ND 甲基叔丁基醚 mg/L ND ND 总石油烃 mg/L ND ND 由上表监测结果表可以看出，各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）或《地下水水质标准》（DZ/T0290））中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量现状良好。 4、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年11月03日与04日对项目所在区域四周进行了现状监测，监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监 测 点 位 Leq（dB） 标准值 11月03日 11月04日 N1 厂界东面 昼间 48.9 49.2 60 夜间 39.3 39.1 50 N2 厂界南面 昼间 47.2 46.8 60 夜间 38.2 38.4 50 N3 厂界西面 昼间 44.5 45.0 60 夜间 37.8 37.5 50 N4 厂界北面 昼间 46.2 46.7 60 夜间 37.9 38.0 50 根据表3-4的监测结果，本项目周边场界及敏感点昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周围声环境质量良好。 5、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边除已开发平整的土地外，总体地表植被仍保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。区域内有麻雀等一般常见的鸟类和青蛙等动物，据调查未发现国家明文规定的珍稀动、植物群种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市平江县木金乡（站址中心坐标东经113°55'57.89"，北纬 28°49'18.37"），总用地面积980m2，项目东侧为县道F04，北侧1130米为木瓜河，周围主要环境敏感目标有木瓜村、大桥椴村、翁冲社等居民点。主要环境保护保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 类 别 环境保护目标 方位距离 规模 功能 保护级别 大气 环境 木瓜村零散住户 东北130-220m 2户 居住 GB3095-2012 2类 木瓜村零散居民2 东南560-860m 约9户 居住 大桥椴村居民点 南670-1400m 约200户 居住 翁冲社居民点 西南600-1100m 约80户 居住 木瓜村居民点住户 北270-1300m 约190户 居住 声环境 木瓜村零散住户 东北130m 1户 居住 GB3096-2008 2类 地表水环境 木瓜河 北1330m - 渔业、农业用水 GB3838-2008 III类 南侧山塘 南1m - 渔业、农业用水 地下水环境 木瓜村居民点住户水井 北270-1300m GB/T14848-93 Ⅲ类标准 大桥椴村居民点水井 南670-1400m 木瓜村零散居民2 东南560-860m

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。 2、执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅲ类水域标准 3、地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准。 4、噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线一侧执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm³标准。VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中有组织及无组织排放浓度限值 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧执行4类标准。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）及其修改清单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目外排VOCs：0.405t/a。 总量控制建议指标：VOCs：0.405t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、工艺流程图： 本项目加油站的油来自于中石化股份有限公司湖南岳阳石油分公司成品油配送中心，汽油和柴油注入地埋式储油罐中，由加油机对外售油。 工艺流程及产污位置见下图 5-1。 图5-1 燃料油作业工艺流程图及产污环节图 工艺说明 （1）卸油工艺 采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通后自流密闭卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。 一次油气回收：将埋地油罐的气相空间和汽车槽车的气相空间通过油气回收地下工艺管线及卸车软管相连通，在卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气收集至汽车槽车内，实现油品与油气等体积置换，控制油气外排。 （2）加油工艺 潜油泵加油：通过潜油泵把油品从油罐输出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪到汽车油箱里。 二次油气回收：在汽车加油过程中，将汽油油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，经加油油气回收管线输送至汽油储罐，控制油气外排。 图5-2油气回收装置示意图 2、项目水平衡 （1）生活用水 本项目运营期工作人员定为5人，在站区内食宿，用水量按150L/d·人计算，则用水量为0.75m³/d，计算污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生了为0.6m³/d（219m3/a）。 客人最高用水定额按5L/人·次计，客流量按100人·次/d计，时变化系数按2.0计，则最高日用水量为0.5m³/d（182.5m³/d），污水产生量0.4m³/d（146m³/a）。 （2）场地冲洗水 场地冲洗用水定额按1.0L/m2计，按每三天冲洗一次，则用水量为0.98m³/次，排水系数以0.9计，则污水产生量0.88m³/次。 （3）绿化用水 绿化用水定额按1.5L/m³·次计，每日浇一次，绿化面积200㎡，则用水量0.3m3/d，绿化用水自然损耗，不产生废水。 本站用水量见下表： 表5-1 项目水量平衡表 名称 用水标准 数量 用水量 （m3/d） 污水产生量（m3/d） 生活用水 员工 150L/人·d 5人 0.75 0.6 客人 5L/人·次 100人·次/d 0.5 0.4 场地冲洗水 1.0L/m2·3d 980m2 0.33 0.29 绿化用水 1.5L/m2·d 200m2 0.3 0 合计 / / 1.88 1.29 3、主要污染工序及污染因子 （1）施工期 本项目施工期主要污染因子有：施工废水和生活污水、施工扬尘、噪声、 建筑固废和生活垃圾等。 废水 施工期的废水排放主要来自施工废水和建筑施工人员的办公生活污水。施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，主要污染因子为SS。另外，建筑施工人员在办公生活过程中会产生生活污水。 扬尘及废气 施工期间的大气污染源有扬尘和废气。扬尘是指拆除原有设施产生的动力扬尘，露天堆场、裸露场地的风力扬尘，建筑垃圾的搬运扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。废气主要来自运输车辆在运输过程中的尾气以及钢结构的焊接烟尘。 （3）噪声 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期噪声主要来自拆除施工机械和建筑施工机械；同时由于建筑施工多采用大型车辆，其噪声级也较高。此外，装修和设备安装过程中各种装饰工程机械也会产生噪声。施工期间的主要噪声源见表 5-2。 表 5-2 施工期间噪声产生源 施工阶段 来源 原有设施拆除、场平 挖掘机、铲土机、卡车 建筑施工 振捣机、起重机、电锯 路面施工 压路机 装饰工程 刨平机、灰浆泵、电锤、喷射机等 设备安装 动力噪声 固体废弃物 施工期固体废物主要为拆除原有设施产生的废弃油罐；开挖产生的弃土（部分为含油废土）；建筑垃圾和生活垃圾。 （2）营运期 本项目营运期的主要污染因子有： 1、废气 拟建项目运营期废气主要包括：加油系统的卸油、储存及加油零售过程中油气耗损产生的废气（以VOCs计）；进出车辆产生的汽车尾气。 （1）工艺过程排放VOCs 本项目采取地埋式储罐。产生的废气主要是：储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体（以VOCs计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目卸油工艺装有一次油气回收系统、加油工艺加装有二次油气回收系统，回收效率约90%。 防治油气污染工程和管理措施： 1）本项目加油站采用地埋式双层储油罐，油罐密闭性好，油罐顶部的覆土厚度为1.0m，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，能确保储油罐罐室内温度比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 2）本项目加油站采用密闭卸油方式，可以较大程度的减少卸油过程中VOCs的排放。类比同类采用自流密闭卸油方式卸油系统的加油站，其地下油罐排放的油气约95%以上可被回收至油罐车内，最大程度减少储油罐大呼吸及油罐车卸油过程的油气蒸发损耗。 3）本项目加油站采用自封式加油枪加油，可以一定程度上减少加油过程中VOCs的排放。 4）本项目设置通气立管4根，均高出地平面4.0m，管口设置呼吸阀。通气管位于地埋罐区，远离周边敏感点，各距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（ GB50156-2012）相关要求。 5）根据环境保护部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）要求：石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施。加油站汽油卸油和加油分别安装有一次油气回收系统和二次油气回收系统，以进一步减少加油机作业蒸发耗损。 各环节污染如下： 参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）产污系数，结合同类工程实际排污情况，预测项目加油系统VOCs 产排情况如下： a、储油罐呼吸造成的VOCs平均排放率为0.12kg/m3通过量（内浮顶式储油罐可将呼吸损失减少93%），储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m³通过量； b、储油罐装料时发生储油罐装料损失，当储油罐装料时停留在罐内的VOCs气体被液体置换，通过排气孔进入大气，储油罐装料损失VOCs排放率为0.88kg/m3通过量（平衡浸没式储油罐装料，损失为0.04kg/m3通过量）； c、加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的VOCs气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成VOCs气体排放率分别为置换损失未加控制时1.88kg/m3通过量、置换损失加控时0.11kg/m3通过量（加设加油油气回收系统控制措施后）； d、成品油的跑、冒、滴、漏，与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m³通过量。 0#柴油平均密度为0.84g/mL，92#汽油平均密度为0.725g/mL，年销售92#汽油768t/a、年销售柴油512t/a，则年加油量约1669m³。详细统计见下表： 表5-2 项目加油系统VOCs产排情况一览表 项目 损失单元 排放系数 通过量（m³/a） VOCs排放量（t/a） 储油罐 呼吸损失 0.0084kg/m³通过量 1669 0.014 平衡淹没式装料损失 0.04kg/m³通过量 0.067 加油站 加油作业损失 0.11kg/m³通过量 0.184 作业跑冒滴漏损失 0.084kg/m³通过量 0.140 合计 / / 0.405 （2）汽车尾气 进站加油的车辆会产生一定量的尾气，排放量较少，本环评不做定量分析。 2、废水 （1）生活污水 项目生活用水量1.25 m3/d，生活污水产生量约1m3/d（365m3/a）；主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L。项目生活污水产生量较少，经过化粪池处理后用于绿化和周围林地灌溉。 （2）场地拖洗废水 场地冲洗用水定额按1.0L/m2计，按每三天冲洗一次，则用水量为0.98m³/次，排水系数以0.9计，则污水产生量0.88m3/次（105.8m3/a），主要污染物是SS和石油类等。SS：400mg/L和石油类：20mg/L估算，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：0.042t/a、石油类：0.002t/a。 场地拖洗废水经隔油沉淀池处理后SS、石油类浓度分别为100mg/L、5mg/L。 （3）初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为SS和石油类。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算： 年均初期雨水量＝所在地区年均降雨量×产流系数×集雨面积×15/180。 其中：V--径流雨水量； Ψ--径流系数，取0.8； H--降雨强度，岳阳市年平均降雨量约1700mm；特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12-25mm；小雨﹤12mm。采用小时暴雨降雨量50mm，取初期15min，后期雨水视为清洁水； F--区域面积。根据实际情况，项目初期雨水汇水面积按980m2计算。 项目所在区域暴雨降雨量为20mm/h，则每次需收集的初期雨水量可按下述公式进行计算： 每次初期雨水收集量=小时暴雨降雨量×产流系数×集雨面积×15/60。 通过计算，本项目暴雨情况下初期雨水产生量约4m3/次（约64m3/a）。本项目收集的初期雨水中主要污染物为SS、石油类，其浓度分别为400mg/L、20mg/L。收集的初期雨水在收集池隔油沉淀后SS、石油类浓度分别为100mg/L、5mg/L。 地面冲洗水和初期雨水现状为厂区散排，不符合环保要求，拟修建排水渠道收集地面冲洗水和初期雨水经过隔油和三级沉淀池，处理后外排达标外排。 （4）油罐清洗水 项目加油站油罐每3~5年清洗一次，油灌清洗委托有资质的公司进行清洗，油罐经抽出油泥废渣后需采用人工清洗，清洗废水产生量约为10m³，油罐清洗废水交由资质单位处理。 3、噪声 主要来源于加油车辆交通噪声和卸油、加油时油泵噪声，声源强度65~75dB（A）。 4、固体废物 主要为生活垃圾、废弃含油抹布、劳保用品、油罐保养产生的清罐废渣、隔油沉淀池内的含油泥沙。 ①生活垃圾：生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则产生量约5kg/d，年产生生活垃圾约1.82t/a。 ②废弃含油抹布、劳保用品 项目生产过程中会产生含油抹布和废弃劳保用品，产生量为0.5t/a。属于危险废物，废物代码900-041-49，根据《国家危险废物名录》（2016）中附录危险废物豁免管理清单实施豁免，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾处置。 ②废油及油泥：油中含有少量的泥沙，成品油罐需要定期进行清洗、检修，约每3年进行一次，委托有资质单位清理，清罐会产生废油、油泥、过滤油渣（统称清罐废物），产生量约0.5t/次。根据《国家危险废物名录》（2016），罐底废渣属危险废物，类别为HW08，900-249-08。 ③隔油沉淀池泥沙 隔油池污泥，含油污泥约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，隔油池污泥属危险废物，类别为HW08，900-210-08。 危险废物暂存危废暂存间，交有相关资质的单位处理。 表5-3 项目固废产生及排放情况统计表 序号 来源 废物种类 产生量 废物识别 处理措施及去向 1 生活垃圾 生活垃圾 1.82t/a 一般固废 当地环卫部门统一处置。 2 员工工作 废弃含油抹布、劳保用品 0.5t/a 危险固废 3 储罐 清罐废物 0.5t/3a 交有相关资质的单位处理 4 隔油沉淀池 含油泥沙 0.2 t/a

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加油系统 | VOCs | 4.946t/a | 0.405t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 污水量 | 365m³/a | 化粪池处理后用于绿化和周围林地灌溉 |
|  |  | COD | 350mg/L、0.1278t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.073t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L、0.091t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.01t/a |  |
|  | 场地拖洗水 初期雨水 | 污水量 | 169.8m³/a | 169.8m³/a |
|  |  | SS | 0.068t/a | 0.012t/a |
|  |  | 石油类 | 0.003t/a | 0.001t/a |
|  | 油罐 | 油罐清洗水 | 10m3/3a | 10m3/3a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.82t/a | 0 |
|  | 工作区 | 废弃含油抹布、劳保用品 | 0.5t/a | 0 |
|  | 储罐 | 清罐废渣 | 0.5t/3a | 0 |
|  | 隔油沉淀池 | 含油泥沙 | 0.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A) |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在原站址上进行建设，不会新增用地，不改变土地使用功能，对区域生态环境无明显影响。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目建设期间的主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、施工人员的生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。对施工期进行如下影响分析： 大气环境影响分析 施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废弃，土石方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。 施工废气 在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m 处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m³和0.11mg/m³；日平均浓度分别为0.13mg/m³和0.062mg/m³，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 扬尘 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 拟采取的主要防治措施有： ①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而错失，减少沿途抛洒，定时洒水压尘； ③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量； ④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好车间的防尘工作； ⑤选 用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； ⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施。 在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。 地表水环境影响分析 项目施工期施工人员生活污水的排放会直接造成对地表水的污染。施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。 主要防治措施有： （1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； （2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油沉淀池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等， （3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边育林及绿化。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 此外，施工期更换的储油罐中的余油，用抽油机抽出后由中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司回收利用。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机、推土机等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高，对施工场地附近声环境敏感目标的工作、生活、学习会造成一定影响。施工机械噪声强度值与噪声源距离的对应关系详见下表。 表7-1 建筑施工噪声强度值与噪声源距离的相应关系一览表 施工阶段 施工机械 噪声源强度（分贝） 不同距离上相应的噪声强度值（分贝） 1-5（米） 6-10（米） 11-15（米） 16-20（米） 土石方 风镐 95 89 83 79 76 土石方 压缩机 99 91 84 81 77 土石方、结构 发电机 101 93 86 82 79 土石方 推土机 91 87 82 78 75 结构、装修 电刨 94 87 80 77 73 结构、装修 电锯 99 92 85 81 78 结构、装修 沙浆机 87 81 73 69 66 结构、装修 卷扬机 87 80 72 69 64 结构 搅拌机 87 82 75 71 68 装修 界石机 104 96 90 86 83 上表表明，一般施工机械噪声传播到15m处，很难完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见下表。 表7-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 时段 昼间 夜间 噪声限值 70 55 施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据噪声源叠加的原理和类比调查，施工场地中心点噪声达到91dB。根据项目的施工特点，计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响，见下表： 表7-3 建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表 声源名称 10m 20m 50m 100m 建筑机械动力噪声 71.0 64.97 57.02 51 由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。施工场地中心位置噪声值在91dB左右，施工噪声在昼间12m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在60m外达到标准。本项目周边最近敏感点为东北侧居民点西侧居民点（80m），夜间噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。 为降低噪声对周边环境的影响，施工方拟采取下列降噪措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部及东面，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。 （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧（西侧）设置单面声障。 （6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。 4、固废影响分析 （4）固体废弃物 施工期固体废物主要为拆除原有设施产生的废弃油罐；开挖产生的弃土（部分为含油废土）；建筑垃圾和生活垃圾。 ①一般固废 一般固废主要为开挖产生的弃土（含油废土除外）；建筑垃圾和生活垃圾。 该工程土石方开挖约300m3，全部用于场地平整回填，无外运弃土。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物， 分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾 和不能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理。施工人员每日产生的生活垃圾用专门的容器收集，由环卫部门统一运送到垃圾填埋场集中处 理。 施工人员及工地管理人员20人，工地生活垃圾按 0.5kg/人•d 计，产生量为10kg/d。施工期生活垃圾由环卫部门统一清运。 ②危险废物 危险废物为含油废土、拆除工程产生的废弃油罐。含油废土产生量约为0.02t，属于危废，环评要求送有资质的单位处理。原加油站油罐等废弃的含油设备的处置须符合相关规定，交有资质的单位回收处理。 施工时需先将油罐余由抽走，用抽油机抽出后由中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司回收利用；注意施工方式和文明施工，防止因为施工不当导致油罐破损燃油污染土壤和地下水，少量含油土壤进行清挖收集后，然后用新沙土填坑，平整场地。 运营期环境影响分析 大气环境影响分析 （1）VOCs 根据工程分析，项目运营期主要大气污染物为卸油、储存、加油过程中排放的油气，其污染物为VOCs。加油站原站未安装一、二次油气回收装置对油气进行回收，挥发油气直接排入大气，VOCs排放量约3.95t/a，排放不能满足国家相关标准，对大气环境影响较大。加油站通过此次技改，加装一、二次油气回收系统对卸油及加油过程中挥发的油气进行回收，以确保成品油年销售量增加的同时降低对大气的污染。据工程分析，采取上述措施后，站内油气排放量约为 0.405 t/a，较技改前降低3.62t/a。 大气影响预测 预测模式及参数 根据《环境影响评价技术导致—大气环境》（HJ/T2.2-2008），采用推荐模式Screen3模式估算，其参数见表7-4。 表7-4 VOCs估算模式参数 指标 排放高度 面源长度 面源宽度 环境温度 源强 平均风速 参数 2m 15m 8m 293K 0.046kg/h 2.8m/s 项目排放的大气污染物浓度预测，是针对各下风厂界外各污染物浓度值进行预测。本项目大气影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式（Screen3）进行预测。预测结果见下表： 表7-5 无组织排放VOCs预测结果表 距源中心下风向距离D（m） VOCs无组织排放 下风向预测浓度C（mg/m³） 浓度占标率（%） 10 0.01199 2.00 48 0.05113 8.52 100 0.05016 8.36 100 0.05016 8.36 200 0.04561 7.60 300 0.03321 5.54 400 0.02368 3.95 500 0.01752 2.92 600 0.01347 2.25 700 0.01067 1.78 800 0.008775 1.46 900 0.007368 1.23 从上表可知，VOCs最大落地浓度为0.05113，距离面源中心48m，最大占标率为8.52%，不会对区域大气环境产生明显影响。 大气防护距离 根据本项目的特点，本项目主要计算无组织排放VOCs大气环境防护距离，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式（Screen3）进行预测，具体计算结果见图7-1。 图7-1 VOCs大气防护距离计算截图 根据计算结果可知，项目VOCs无组织排放距离范围内无超标点，因此项目不需设置大气环境防护距离。 鉴于项目用地性质及排污特征，项目周边不能建设学校、敬（养）老院、对环境空气特别敏感的企业等。 （2）汽车尾气 车辆尾气来自进场加油站车辆排放的尾气，属于无组织排放，排放源属于移动式，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机一般处于关闭状态，通过在站区四周加强绿化、加强对车辆管理后，本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响甚微。 综上所述，采取上述措施后，项目的大气污染物排放量较原站大大降低，不会对项目区域大气环境造成污染性影响。 2、地表水环境影响分析 由工程分析可知，项目废水量534.8m3/a，其中生活污水（365m3/a）、地面冲洗废水（105.8m3/a）、初期雨水（64m3/a）。 项目处于农村地区，周围暂无污水处理厂和污水管网接管。现有废水中生活污水经过化粪池处理后，用于周围林地和绿化灌溉； 现有场地冲洗水散排，不符合环保要求，本次技术改造拟在场地修建排水渠，将地面冲洗水和初期雨水收集后经过隔油沉淀池处理后，达标后外排。 项目加油站油罐每3~5年清洗一次，油灌清洗委托公司进行清洗，油罐经抽出油泥废渣后需采用人工清洗，清洗废水产生量约为10m³，油罐清洗废水交由资质单位处理。 项目采取上述措施可行，项目的废水污染物排放量较原站有所降低，不会对周边地表水环境产生明显影响。 3、地下水环境影响分析及污防措施 A、影响分析： 项目位于岳阳市平江县木金乡，项目所在地下水水文地质单元内无饮用水源保护地，项目周边居民饮用井水，本项目地下水环境较敏感，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），加油站为Ⅱ类项目，因此本项目为地下水环境影响评价Ⅱ类项目，地下水环境较敏感，地下水评价等级为二级。 （1）地质勘察资料： ①区域地质构造 本区域跨杨子准地台和华南褶皱系两个大地构造单元，处于江汉-洞庭湖断陷盆地的华容隆起区与鄂东断块隆起区的幕阜山上升的交界地区。 区内未发现大的区域性断层通过，历史上也无破坏性地震记载，在路线勘察中，未揭露出明显的破碎带，勘查区内及附近无不良地质构造，也没发现新的构造运动迹象。 ②地形地貌及周边环境 项目场地位于岳阳市平江县木金乡，原始地貌为长江岸坡边缘构造剥蚀堆积丘岗地带的丘岗。场地地势较为平坦、地貌形态单一，地面标高在30～32之间。 ③岩土体分布及特征 经勘查，场址场地在勘探深度范围内，揭露的地层为第四系人工填土（Q4m1）、第四系沼泽沉积物（Q4h）及第四系全新统冲积物（Q4a1），下伏基岩为中元古界冷家溪群（Pt）板岩。钻探深度内依据地层的岩性与力学性质自上而下共分为4层。各工程地质层特征分述如下： 人工填土（Q4m1） 素填土（Q4m1）（层号1）：黄褐色，稍压实，稍湿-饱和。由黏性土、风化板岩岩块及少量石英砂组成。该层全场分布，层厚0.5～5.0m。 第四系沼泽沉积物（Q4h） 粉质黏土（Q4h）（层号2）：黑褐色，软塑，干强度低、韧性低，含有植物腐殖质，有异味，含有粉细砂，钻进中有缩径现象。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚1.3～6.8m，层顶高层22.8～36.9m。 表 7-6 粉质黏土（层号2）基本性质成果统计表 试验项目 单位 统计数 实验值 标准差 变异系数 最小值 最大值 平均值 天然含水量 % 11 30.9 39.0 34.89 2.6 0.07 比重 11 1.83 1.93 2.72 0.03 0.02 天然密度 g/cm3 11 2.71 2.73 2.72 0.01 0 孔隙比 11 0.84 1.07 0.96 0.08 0.08 饱和度 % 11 99 99.90 99.45 0.37 0 第四系全新统冲积物（Q4a1） 粉质黏土（Q4a1）（层号3）：黑褐、灰黄，可塑-硬塑，切面稍光滑，干强度、韧性中等，无摇震反应，见角砾，砾径0.5~2cm，个别达5cm，含粉细砂，偶含植物腐殖质。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚0.9~12.3m，层顶高层17.9~27m。 表7-7 粉质黏土（层号3）基本性质成果统计表 试验项目 单位 统计数 实验值 标准差 变异系数 最小值 最大值 平均值 天然含水量 % 23 20.5 32.10 25.57 3.27 0.13 比重 23 1.92 2.04 2.73 0.03 0.02 天然密度 g/cm3 23 2.71 2.73 2.73 0.01 0 孔隙比 23 0.60 0.88 0.72 0.08 0.11 饱和度 % 23 92.50 99.90 96.83 2.27 0.02 中元古界冷家溪群（Pt） 强风化板岩（Pt）（层号4）：黄褐、灰黄，变余结构，层状构造，岩石风化强烈，上部风化呈土状，岩石手易捏碎，裂隙特别发育，岩石裂面被铁锰质侵染，岩石钻进进尺快，取芯呈砂状、块状、土柱状。该层全场分布，受深度限制，未完全揭露，层厚4.8~6.9m，层顶高层10.6~24.8m。 ④场地水文地质条件 场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于素填土（层号1）和粉质黏土（层号2）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经。该场地临近河网的阶地地貌，若遇强降雨季节，可能会造成场区大范围积水或内涝，隐患极大。勘察期间，稳定地下水位埋深3.0~4.0m，稳定地下水位标高24.0m左右，若遇丰水季节，则地下水水位会上升。项目厂区含水层主要为基岩裂隙水，含水层渗透系数 K=5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素；基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。 含水层厚度 场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于第四系人工填土（Q4m1）和第四系沼泽沉积物（Q4h）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经，根据岩土工程勘察报告可知，其厚度合计约4.0m。 有效孔隙度 根据岩土工程勘察报告可知，孔隙度平均值e=0.96，此数据是地质勘察实测统计值，其实验结果可信度较高。根据公式e=n/(1-n)，计算得出，场区含水层有效孔隙度n=0.49。 水流速度 根据相关的地质资料了解到厂区岩层的渗透系数约为5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。场区附近水力坡度约为1.2×10-4，因此，地下水的渗透流速：V=KI=0.5 m/d×0.00012=0.6×10-4m/d，平均实际流速：u=V/n=1.2×10-4m/d。 弥散系数 弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次充分收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，结合工作区的实际条件，考虑到局部规模与区域规模的差别，确定纵向弥散度（αL）为20.0m，横向弥散度（αT）为3.0m。由此计算得出： DL==20.0×8.33×10-4m/d=1.67×10-2m2/d， DT==3.0×8.33×10-4m/d=2.50×10-3m2/d。 ⑤地下水动态特征与监测 本区属丘陵沟谷孔隙潜水区，总的特点是地下水赋存于沟谷地段冲积层及坡残积层中，主要由大气降水补给，少有或没有泉水集中排泄，含水层薄，富水性差，赋存水量少。场区的第四系地层无砂砾层，均为粘性土层，属弱透水性地层，整个第四系地层相当于一个相对隔水层，地下水下渗慢，且第四系粘性土层厚度较薄，平均厚度约4.0m，地下水下渗量较小；场区上游及中游的基岩均为相对隔水层，仅在下游的段鸭栏—旗杆地下水系统段发育有寒武系白云岩，为富水地层，但该地段位于场区北段靠长江边上，为排泄区，且其上部的第四第粘性土层为相对隔水层，地下水渗入量小。总体而言，整个场区均为相对隔水层，地下水渗入量小，且地表水渗入后，潜流距离短，随后以泉的形式排出地表，地下水水文变幅主要是受大气降水的影响较大。勘查期间，从水井出露的泉水来看，流量较小，为0.045L/s。 （2）评价预测原则 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，项目属于Ⅱ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）确定的原则进行。 （3）评价预测范围及预测内容 预测范围：根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为6km2的区域，重点预测项目厂区周边区域。 预测内容： ①正常工况下，汽油柴油储存、零售过程发生跑、冒、滴、漏，油品泄露经包气带渗入含水层影响地下水； ②池体防渗措施出现故障，油品泄露经包气带渗入含水层影响地下水。 （1）正常情况下地下水环境影响分析 项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。 加油站油罐根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，设计采取相应的防渗措施。拟建项目按照分区防渗、分区防治的原则：场地地面、站内道路以及集水沟采用水泥混凝土防渗；储油罐采取双层油罐，储油罐置于地下混凝土池内，罐体置于墩上，如发生泄露，油进入池内，液位达到一定高度后由泵自动抽出。油罐基地进行了防渗混凝土处理，油罐顶部及周边均采用了黏土覆盖夯实。采取以上措施后，可以对泄露的油品和渗漏的污水进行暂时储存并具有较好的防渗作用因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性较小，对地下水影响很小。 根据《环境影响评价技术导致 地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况下情景的预测。 （2）事故渗漏地下水环境影响预测分析 本项目非正常状况主要为管线腐蚀老化、储罐地面破损、罐体破损等状况导致的污染物渗入地下水的情形。 项目油罐位于地下，构建物按规范进行设计，除非发生重大自然灾害，如地震等，一般情况下发生池地破裂的可能性极小。本项目油品输送管线部分位于地下，管道腐蚀老化发生泄漏短时间内也不易被发现，长时间泄漏将对地下水环境产生影响；因此本项目非正常状况主要考虑地下油品输送管道因腐蚀老化导致油品直接渗入地下水的情况。 （4）评价预测时段 根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下三个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后10年。 （5）污染源强 储油罐为常压卧式罐，假定裂口之上的液位高度为1.0m，液体泄漏系数取最不利用情况为0.64。根据有关资料，当发生储罐泄漏时，罐体本身完全破裂的可能性极小，一般是考虑与罐体连接的管道发生泄漏，连接管道发生泄漏时常以管道输送流体截面积的20%或100%，评价取20%，管径50mm。 油品泄露按“风险评价技术导致”推荐的伯努利方程进行预测： 式中： Q0——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64； A——裂口面积，m2； P——管线内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度。 计算结果为油品泄露量为0.001015kg/s （6）非正常状况下渗漏地下水污染预测 预测模型中纵向弥散系数参照水文地质手册中的经验值，项目区潜水含水层岩性为粉砂、粉土夹粉砂等，因此纵向弥散系数取6.69m2/d，横向弥散系数取值1.52m2/d。根据项目水文地质勘察报告可知，研究区平均水力梯度为2.8×10-4，计算出地下水流速为1.4×10-4m/d。 本项目油品发生泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维稳定流二维水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周边地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附，微生物等地下水污染运移过程的常见影响。 式中： x：距驻入点的距离，报告中指距离厂界的距离（m）; t：时间（d）； C（x.t）：t时间x处的示踪剂浓度（mg/l），t：时间（d）； C0：驻入的示踪剂浓度（mg/l）； u：水流速度（m/d）； DL：纵向弥散系数（m2/d）； DT: 横向弥散系数（m2/d）； K0（β）：第二类零阶修正贝塞尔系数，《地下水动力学》中查表获得； W（u2t/4DL）β：第一类越流系统井函数，《地下水动力学》中查表获得 （7）预测结果 预测结果详见下表 表7-8污染物浓度迁移预测结果（石油类）单位 预测时段 迁移距离 超标距离 100d 53m 33m 1000d 169m 97m 10年 327m 183m 根据预测结果，本项目在非正常状况下地下管道因腐蚀破损，石油类污染物下渗，在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物质浓度逐渐升高。泄露发生100天时，石油类向下游迁移距离为53m，浓度达到0.05mg/L的最远距离为厂界下游33m处；第100天时，石油类向下游迁移距离为169m，浓度达到0.05mg/L的最远距离为厂界下游97m处；在第10年时，石油类向下游迁移距离为327m，浓度达到0.05mg/L的最远距离为厂界下游183m处。 因此，本项目储罐事故泄漏对地下水有一定影响（由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小）。 加油站地下水下游方向居民水井距离项目较远，最近距离230m，项目地下水对其影响较小。而且本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 建设单位必须加强对污水处理设备防渗设施的监管，确保防渗措施安全正常运行，并每年例行检查（设置监测井），从源头上控制污水的渗流量。 （8）地下水影响预测小结 综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层的量较少。根据预测结果，本项目对地下水的影响较小，在可接受范围内。但必须加强对污水处理设备防渗设施的监管，确保污水处理设施等的防渗措施安全正常运行，并且每年例行检查，从源头上控制污水的渗流量。 B、污染防治措施： （1）地下水污防措施原则 依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）、《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制措施 主要包括在工艺、管道、设备（储罐）采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 （2）末端控制措施 主要包括场内污染区防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。 （3）污染监控体系 实施地下水污染监控系统，包括完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 （4）应急响应措施 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）防渗方案及设计 ①防渗区域划分及防渗要求 根据场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般污染防治区和重点污染防治区。 结合《加油站地下水污染防治技术指南》，本项目根据地下水防护要求，设有两处防渗分区，一处为油罐区、隔油沉淀池、加油管线为重点防渗区，另一处为加油区为一般防渗区。 重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗漏量不大于厚度为6cm，渗透系数≤10-7cm/s，或3cm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12 cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。 防渗区域划分及防渗要求见下表： 表7-9 污染区划分及防渗要求 分区类别 分区举例 防渗要求 一般防渗分区 加油区 渗透系数≤10-7cm/s，1m厚粘土层 重点防渗区 油罐区、隔油沉淀池、加油管线 渗透系数＜10-7cm/s，且厚粘土不小于6cm 重点防渗区： （1）油罐区防渗 油罐区为重点污染防渗区，对埋地油罐内外表面采取特加强级防腐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第6.1.2汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐，本项目采用的地埋卧式复合材料油罐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第6.5.2及《加油站地下水污染防治技术指南》采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： ——单层油罐设置防渗罐池； ——项目采用双层油罐。 本加油站采用双层罐，内外两层皆为玻璃纤维增强塑料制造而成，直埋于罐池内，需采取上述防渗措施。 （2）隔油沉淀池 项目应对隔油沉淀池、化粪池进行混凝土防渗处理。隔油沉淀池应每周进行检查清理，清理后的浮油、废油、含油废物等应该集中密封存放并委托给资质处理单位处理。废油渣设立专门的废油渣桶存放于专门地点。 （3）加油管线 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行，2017），采取防渗措施的加油站，其埋地加油管道应采取双层管道，其设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工》（GB50156）的规定。 双层油罐、管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 一般防渗区： 加油为一般污染防渗分区，地面需全部硬化。 项目在做好上述措施的同时，应做好日常管理，建设单位都埋地油罐的防漏和检漏设施建立专门的管理规程，并制定专人进行日常维护和定期检测。清理泥沙外，建设单位不应任意抽取监测井中的水作为他用，不应向监测井内投放可能造成地下水的污染物。双层油罐检测立管内应保持干净，不用存积泥沙（土）等任何异物。 地下水日常管理： ①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。 ②加强对所有管道、储罐和隔油沉淀池的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。 ③做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。 ④建设地下水日常监测井 项目不在饮用水水源保护区和补给径流区，设置一个地下水监测井，地下水监测井设置在加油站内埋地油罐地下水流向的下游（可用厂区现有水井或加油站下游方向水井设置监测井）。 地下水监测井结构采用一孔成井工艺，设计结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置覆盖水位变幅。 评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。 4、声环境影响分析 本项目噪声源主要为加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)。 主要减震降噪措施： ①各类噪声设备选用低噪声设备，较小噪声源强； ②机动车辆采用严禁鸣笛，并减速慢行等管理措施后，且有绿化消声、围墙阻挡，进一步减轻噪声对外环境影响。 经采取以上减震降噪措施后，项目噪声场界能达标排放，不会对外环境产生明显影响。 5、固废环境影响分析 本项目运营期主要固废为生活垃圾和油罐保养产生的油泥、隔油沉淀池产生的含油泥沙、废油。 生活垃圾由环卫部门统一清运。 隔油沉淀池含油泥沙和油罐保养产生的清罐废渣属于危险废物，采用专用容器将其收集，密封存放，防止其洒落到地面；暂存时严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行，设置危废标示，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，防止产生二次污染，危险废物经上述措施暂存后，委托有资质公司处理（危废处置协议见附件3），并记录台账，转移处理要做到无害化。 在固体废物储存过程中，严禁将危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的放置场所要按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行防雨防渗防漏处理： 1）对车间以及危废暂存点，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造； 2）危废暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）危废暂存点应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大储量的1/5； 4）危废暂存点基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料（渗透系数渗透系数≤10-10cm/s）； 5）危废暂存点应设计建造径流疏导系统（地沟或围堰），防止外界雨水径流影响。 采取以上措施后，固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。 三、环境风险分析 1、评价目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。预测风险事故对环境的而影响和场界外人群的伤害，以及风险防范措施作为项目环境风险评价的重点。 风险识别 （1）物质风险识别 本项目为加油站项目，生产运行过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为汽油、柴油。其危害特征及控制指标见下表： 表7-10危险物质危害特性及控制指标表 序号 名称 闪点℃ 空气中的 爆炸极限V% 危险特性 健康危害 火灾危险分类 1 汽油 -50 1.3~7.1 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 甲类 2 柴油 55 / 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 乙B类 危险场所及设施风险识别 通过危险分析和生产作业过程危险性分析，确定项目主要危险场所和设施为加油岛、加油机、油罐、放空管等。 结合重大危险源辨识标准，综合考虑本项目商品的储存量、理化特性、可燃性、爆炸性等指标，确定汽油味主要危险物。 风险类别识别 本项目为加油站项目，汽油、柴油均有易燃易爆性，风险类型有火灾、爆炸和泄露三种类型。 根据工程分析和类比调查，加油站运行期存在的事故隐患主要分一下三类： ①自然因素引发事故 自然因素引发的事故主要由地震等地质灾害导致管线、设备损坏后引起的汽油泄漏、雷击起火后引发的燃烧爆炸等事故。 ②设备故障引发的事故 管道、设备质量问题和超过使用寿命引发的各种泄漏事故，油气对设备及廨的腐蚀作用引发的泄露 ③人为因素引发的事故 人为因素引发的事故主要包括由于生产操作不规范、误操作以及工作中麻痹大意、缺乏安全责任干引发的各种非正常排放事故；其次，由于进出站内的车辆桀骜多，当车辆意外失控时导致的加油枪管道被拉脱或撞毁会造成油气泄露；过往私乘人员在站内吸烟、点火等也是引发燃烧爆炸事故的原因之一。 3、环境风险评价等级及评价范围 （1）重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，按照《建设项目环境风险评价技术导则》，生产场危险化学品使用量及贮存量见下表（0#柴油密度按0.84g/mL，92#汽油密度按0.725g/mL）： 表7-11 拟建项目危险物质一览表 单位：t 序号 物质名称 风险因素 最大储存量 临界量 备注 1 汽油 易燃易爆液体 41.8 200 / 2 柴油 易燃易爆液体 35.7 50000 按照易燃液体：23℃≤闪电＜61℃的液体计算 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由于：41.8/200+35.7/50000=0.21＜1。因此，本项目危险物质未构成重大危险源。 通过风险识别和上表中物质特征、爆炸极限风险因素分析及重大危险源识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级的划分细则，本项所涉及的危险物质未构成重大危险源，因此确定本项目环境风险评价等级为二级，评价范围站区周围3km范围内。 （2）风险评价范围 在确定本项目风险评价等级二级的基础上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目风险评价范围定为距离源点3km范围内的区域，下表列出拟建项目周围3km范围内主要环境敏感点。 表7-12 3公里范围类的主要环境敏感点情况表 序号 环境敏感目标 方位 距离 涉及人数 1 木瓜村零散住户 东北 130-220m 6人 2 木瓜村零散居民2 东南 560-860m 约27人 3 大桥椴村居民点 南 670-1400m 约600人 4 翁冲社居民点 西南 600-1100m 约240人 5 木瓜村居民点住户 北 270-1300m 约570人 4、事故源分析 4.1 加油系统主要事故源如下 （1）将燃爆事故分为工艺系统（从卸油至加油的全套系统）正常运行中的燃爆事故和工艺系统故障下的燃爆事故。前者指盛油容器上部空间及连通管道和通过油罐通气管管口的油蒸气排放在遭遇点火源时发生燃爆事故；后者指工艺系统发生泄漏、油品的跑、冒、废弃处置不当时遭遇点火源时发生燃爆事故。两类燃爆事故在严格控制点火源的条件下均不会发生。比较而言，在工艺系统故障下发生燃爆事故的可能性大得多。 （2）盛油容器上部空间及其连同管道处于最危险的爆炸危险区域，其需要防范的点火源主要是区域内部产生的，如静电、冲击，区域外部产生的主要是雷电。 （3）泄漏和油品的跑冒是加油站最主要的危险因素之一。只要发生泄漏或跑冒，一切形式的点火源均可导致事故的发生。 （4）油蒸气通过通气管管口的正常排放需要有良好的通风条件，即管口有一定高度，四周开阔，并离开点火源有足够远的距离。 （5）废弃残油渣处置不当也是加油站的危险因素之一，应从管理制度上避免其发生。 （6）点火源是加油站另一类主要危险因素，而点火源的形式很多，其产生的不确定性又很大，是加油站安全生产的大敌。应将控制明火、电气火花、静电、雷电、高温物体的存在作为重点。 4.2加油站燃烧爆炸危险的主要环节和场所 （1）卸油：卸油时，油罐区和油罐车停放地是主要危险场所。卸油时容易产生油蒸气的逸出、扩散和聚积。操作不当，容易发生油品的跑、冒。卸油中，极易产生静电荷的积聚。量油操作不当会引起金属工具间的碰击。明火、冲击、雷电、静电、电器火花等点火源均可能引发燃爆事故。 （2）加油：加油时，加油岛是主要危险场所。加油时也有油气的逸出、扩散和聚积，操作不当会引起油品的跑、冒。加油场所较为复杂，明火、高热物、静电、雷电、电器火花和其他点火源都有引起燃爆事故发生的可能性。 （3）储存：储存中，由油罐通气管管口散发油蒸气是正常现象，但通气管管口应有规定高度保持良好通风并安装阻火器；储存中，最主要的危险是设备的泄漏。油罐和输油管、加油机(如果仍有油品积存)所在的场地是危险场所。泄漏可能产生的原因很多，例如腐蚀穿孔、焊接不良、疲劳裂纹、垫片损坏等均可造成。油罐的入孔、结合管部位、管道阀门、法兰、加油机部件应是防止泄漏的重点。一切形式的点火源，如遇油晶泄漏均可引起燃爆事故。 该储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了储罐的恒温，设置防护堤，采用非燃烧实体材料修筑，采用防渗漏措施，设置检漏报警仪。并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 综上所述，对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，会对周围环保目标产生影响。因此加油站应具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 4.3 污水处理措施主要事故源项分析 场地冲洗水含有一定石油类和悬浮物，如隔油沉淀池发生事故，则通过雨水管网排至木瓜河，将木瓜河的生态环境产生不良影响，油品若进入木瓜河，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成“油膜”使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；燃料油主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，可生化性差。 若隔油沉淀发生故障，则暂时停止场地冲洗，直至隔油沉淀池正常运转。环评建议隔油沉淀池每年定期进行检修，油泥三个月捞一次。 5、对周围环境的影响 结合项目平面布局（站场划分为加油区、工艺装置区、站房及辅助用房三个区域。加油区布置在场地中部，工艺装置区布置在场地东侧，站房及辅助用房布置在场地中西部）、加油车辆怠速（或限速）运行，停放一般在加油区、油罐地下双层设置，根据本工程的特点，加油站发生风险泄漏、爆炸时对水环境、大气环境、土壤等环境可能造成影响。 储罐事故泄漏对水环境的影响评价 对地表水的影响评价 泄漏或渗漏的油品若进入木瓜河，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成“油膜”使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；燃料油主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，由于可生化性差，可能造成木瓜河长时间得不到净化。 项目采用埋地式储罐，罐底基础采用了防渗处理，且储罐顶部采用了粘土覆盖。由于储罐坑槽本身就是一个围堰，发生泄漏后能有效防止油品进一步外流；同时输送管道的外侧修建了管沟，并做了防渗处理，若有多余的油料溢出，会流入隔油池，避免直接进入地表水体。同时，储罐区设液位计，若液位不正常变化，可第一时间显示出现。评价认为泄漏风险事故造成任河污染的可能性很小。 消防废水中含有石油，若未经处理直接排入附近地表水体，可能会给木瓜河水体带来污染，环评要求禁止消防废水未经处理直接排入附近水渠。 B、对地下水的影响 储罐和输送管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 C、对环境空气的影响评价 当油品完全泄漏时，储罐存放在防渗油罐池内，储油罐和油罐池密闭设计，只有一个排气孔通向地面。即使油品泄漏后，通过排气孔流向地面的油品量也很小，对环境空气造成的影响较小。 D.对土壤环境的影响评价 油品渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的燃料油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。储罐区基础采用防渗处理，油罐周边场地进行硬化处理，经上述措施控制后，预计油料泄漏对土壤造成污染风险的可能性较小。 油罐爆炸事故水对周围地表水环境的影响 储罐发生爆炸、火灾时，为降低罐体温度，可能使用消防水冲洗降温，并配合站内干粉灭火器进行灭火。一般情况下，消防废水（含SS、石油类等）经站内截水沟收集，通过隔油池对事故废水中石油类和SS有一定去除效果，事故废水经隔油池处理后可去除大部分石油类和SS，对南侧山塘环境影响较小。 环评建议项目周边100m范围内不建设重要的公共建筑物、甲乙类物品生产储存企业、国家重点保护区域、种畜种苗、军事保护目标及其它法律法规行政区予以保护的目标，无城市轻轨及车站、地铁车站及其入口；200m范围内不建设铁路、铁路车站、高铁及车站等。 6、风险管理 项目运输由中石化负责，本风险防范措施不包括运输过程中的防范措施。 （1）事故防范措施 本项目拟采取安全防范措施如下： ⑴安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 ⑵防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确。 ⑶对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 ⑷移动式灭火设备 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ⑸提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 ⑹站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。 ⑺站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 ⑻设置天然气泄漏时放空通道。该装置应高出周围建筑物3米。 ⑼站内严禁烟火，应设明显警示牌。 ⑽汽车必须熄火后加油。加油完毕后才能启动。 ⑾站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品。 ⑿站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气挥发物的稀释扩散能力。 ⒀当加油站发生火灾时，救火时产生的废水不直接排入地表水体或下水管网的，消防废水收集后进行处理达标后排放。 （2）环境风险事故应急预案 对于重大或不可接受的风险（主要是严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。 应急预案类型 根据对本项目调查，需要建立的应急预案主要包括以下几种： ①重大火灾爆炸事故应急处理预案 ②重大泄漏、跑冒事故应急处理预案 应急预案内容 各类应急预案应包括以下主要内容： ①总则 应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 ②处理原则 事故发生后事故处理的基本程序和要求 ③应急计划区 危险目标：油罐区 环境保护目标：附近村民点 ④预案分级响应条件 根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。 ⑤应急救援保障 应根据消防部门、安监局和环保局的要求，在油罐区、办公区等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。 ⑥报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 ⑦应急处理措施 a. 事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施 工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节，如果发现及时、抢救及时，有可能避免一次火灾、爆炸事故，为此，在发现事故隐患时一定要控制好事态的发展，如果事态变大，无法抢救时，应立即进行人员疏散。抢救时一定要做好防护措施，抢险方案，保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中一定要抽调出有生产经验、懂流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险，同时对外及时联系，保证安全抢险。 当发生火情泄漏时，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏源，及时做好防护措施，关闭阀门、切断物料，有效控制事故扩大，利用周围消防设施进行处理。 带有压力的设备泄漏、着火，并且物料不断喷出，应迅速关闭阀门，组织员工处理。 根据火势大小、泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。 如发生放空管闪燃情况，并引发火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。 发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。 b. 应急环境监测方案与评估 事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对事物、饮用水、卫生以及水体、土壤、农作物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。 本项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速组织长当地环境监测站等监测部门对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑧应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 ⑨人员紧急撒离、疏散，应急剂量控制、撒离组织计划 事故现场邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撒离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 事故应急救援关闭程序与恢复措施 ⑩应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 应急预案主要内容见下表。 表7-13 应急预案内容表 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险源（罐区、放空管） 2 应急组织机构、人员 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 消防灭火剂的收集、处理措施 本项目采用的灭火剂主要为干粉灭火器，粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能。 干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 使用干粉灭火剂后，产生的污染物为固体粉末或含粉末的废水。项目固体粉末经清扫后，运至废物处理场所处置；含粉末的废水经隔油沉淀池处理后，沉渣经收集，运至废物处理场所处置。 风险评价结论 只要该项目严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 四、项目符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为加油站项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 ①用地相符性分析： 项目已取得《国有土地使用权出让审批单》（见附件2），项目建设符合用地规划要求。 ②与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）相符性： 项目建设与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）选址及安全距离相符性对照具体见表7-14、7-15： 表7-14本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012)规定4站址选址 本项目情况 是否 符合 4.0.1 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 本项目岳阳市平江县木金乡F042县道西侧，符合城乡规划、环境保护和防火安全要求。 符合 4.02 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 本项目为农村三级加油站 符合 4.0.3 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选城市干道的交叉路口附近。 本项目靠县道，不位于城市干道交叉路口。 符合 4.08 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建 （构） 筑物的安全间距，不应小于表 4.0.5 的规定。 满足要求，具体详见表7-15，7-16。 符合 4.013 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。 本项目加油加作业区无跨越的电力线路。 符合 由上表分析可知，项目建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）中“4 站址选择”各项要求。 根根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）和《建筑设计防火规范》（2014）中要求进行设计和施工要求。该站与规范符合性如下表所示。 7-15 项目设备与站外构建物的安全距离 建设项目设备名称 站外构建物名称 木瓜村居民 县道024 重要公共建筑物 符合性 站内汽油设备（有卸油和加油油气回收系统） 埋地油罐 规范距离 14 5.5 35 符合 实际距离 110 7 无 加油机 规范距离 11 5 35 符合 实际距离 108 8 无 通气管管口 规范距离 11 5 35 符合 实际距离 105 10 无 站内柴油设备 埋地油罐 规范距离 6 3 25 符合 实际距离 110 7 无 加油机 规范距离 6 3 25 符合 实际距离 109 8 无 通气管管口 规范距离 6 3 25 符合 实际距离 105 10 无 由上表可知，项目埋地油罐、通气管管口、加油机等设施与外部建筑物间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）要求。 综上所述，项目选址合理。 4、平面布置合理性分析 总平面布置是根据总图设计基本原则，加油站经营、储存场所系自有，站内全部采用水泥地面，面向公路一侧为敞开式，站内主要包括成品油储罐区、加油区（加油岛、罩棚和车道）、站房等，项目危废储存间设置在站房一楼西北角，隔油池设置在油罐区西南侧，化粪池设置在厂区西北侧，附近油气回收压缩机设置在加油机和罐区附近，结合生产工艺流程和地形条件，力求因地制宜。 平面布置安全性分析 站区内主要设备设施之间的防火距离见下表： 表7-16 加油站内设施之间的防火间距表 设施名称 汽油罐 柴油罐 汽油通气管管口 柴油通气管管口 密闭卸油点 加油机 放空管 汽油罐 0.5（0.5） 0.5（0.5） — — — — 6（＞12） 柴油罐 0.5（0.5） 0.5（0.5） — — — — 4（＞12） 汽油通气管管口 — — — — 3 （5.0） — 6（＞12） 柴油通气管管口 — — — — 2 （5.0） — 4（＞12） 密闭卸油点 — — 3 （5.0） 2 （5.0） — — 6（＞20） 加油机 — — — — — — 6（＞20） 站房 4 （6.8） 3 （6.8） 4 （＞15） 3.5 （＞15） 5 （＞15） 5 （6.5） 5（＞15） 配电间 4.5 （＞15） 4.5 （＞15） 6 （＞15） 6 （＞15） 6 （＞15） 4.5 （＞15） — 围墙 3（17） 2（17） 3（＞10） 2（＞10） — — 3（＞10） 由上表可知，拟建项目内设施之间的安全距离符合要求，满足防火要求，其平面布置合理。 （2）与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）符合性分析 规划相符性对照表如下： 表7-17 规范相符性对照表 GB50156-2012《汽车加油加气站设计》 规范要求 本项目布置情况 规范 相符性 车辆入口和出口应分开设置。 项目出入口分开设置 符合 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内停车场和道路路面应采用沥青路面。 项目进出口道路宽度为7m 符合 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。 项目罩棚高度15米，罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离为5m。 符合 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。 加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米； 符合 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。 项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。 符合 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。 详见表7-16 符合 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 站区设置花坛，不种植油性植物。 符合 建筑设计防火规范》（2014） 储油罐距民用建筑12m以上 最近距离为110m 符合 对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（2014），项目平面布局符合相关规范要求 环保 项目危废储存间设置在站房一楼西北角，隔油池设置在油罐区西南侧，油气回收压缩机设置在加油机和罐区附近， 平面布局合理可行。 5、总量控制 国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的有特征污染物VOCs。 项目外排：VOCs：0.405t/a。 总量控制建议指标：，VOCs：0.405t/a。 五、环境管理与环境监测 1、环保管理机构 建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。 2、环境管理的主要内容 （1）制订企业环保管理制度和岗位责任制，规范工作程序。 （2）进行环保宣传教育，以提高员工环保意识；加强生产过程中的环保管理，确保达标排放；制订污染治理计划和环保计划，确保污染治理和环保工作顺利实施；监督、检查环保设施的运行和生态恢复执行情况，接受环保部门的监督。 3、环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和运营期的常规监测计划。 3.1竣工验收监测 项目环评批复后，企业应自行组织验收，验收监测可委托专业监测机构。 3.2运营期的常规监测 （1）地下水日常监测 ①项目设置一个地下水监测井，位于埋地油罐区西侧。 ②地下水监测井结构采用一孔成井工艺。环评要求监测井设计需结合当地水温地址条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 ③地下水监测指标及频率 Ⅰ、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 Ⅱ、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表7-18 加油站地下水监测项目表 指标类型 指标名称 指标数量 特征指标 挥发性有机物 萘 1 苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯 5 甲基叔丁基醚 1 （2）环境监测计划 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： 表7-19 环境监测计划一览表 监测项目 监测布点 监测因子 监测频次 大气监测 厂界外下风向200m 非甲烷总烃 1次/年 地下水监测 地下水水质监测井 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 每季度一次 噪声监测 项目场界四周共设置4个监测点 等效连续A声级 1次/年 六、项目“以新带老”措施及主要污染源“三本帐”分析 。 表 7-20项目技改前后“三本帐”一览表 单位：t/a 种类 污染物名 称 技改前排放量 本项目排 放量 “以新带 老”削减量 技改完成后总排放量 排放增减量 大气 污染 物 VOCs 3.95 0.081 3.626 0.405 -3.545 生活污水 废水量 0 不新增 0 0 0 COD 0 不新增 0 0 0 NH3-N 0 不新增 0 0 0 场地冲洗水 废水量 169.8 不新增 0 169.8 0 SS 0.068 不新增 0.056 0.012 -0.056 石油类 0.003 不新增 0.002 0.001 -0.002 固体 废物 清罐废物 0 不新增 0 0 0 含油泥沙 0 不新增 0 0 0 生活垃圾 0 不新增 0 0 0 技术改造后，工作人员人数不变，因此生活污水和生活垃圾量不变；本次改造更新了罩棚、加油机和储罐等设施，VOCs排放量减小，另外，本次技改新增隔油沉淀池对厂区散排冲洗废水进行处理，保证了项目的废水达标能达标排放。 因此，总体来说，本项目技改后，大大减少了项目对环境的影响。 七、竣工环保验收内容及要求 本项目总投资150万元，总环保投资37万元，其中已投入环保投资11万，新增环保投资26万；新增环保投资占总投资的17.3%。项目投资见下表： 表7-22 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 类别 环保设施名称 环保投资 （万元） 备注 达到的效果 废气 卸油油气回收系统+加油油气回收系统 12 新增 达标排放 废水 隔油沉淀池 2 新增 达标排放 化粪池 1 利旧 污水管网+雨水管网 2 新增 / 地下水 防渗罐池：油罐设置为双层油罐，设置检漏装置 8 新增 达（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准要求和《加油站地下水污染防治技术指南》（试行，2017）要求 输油油管：埋地加油管道应采取双层管道并设置检漏装置 2 新增 满足固废临时堆置要求 加油区：地面需全部硬化 1 利旧 场界噪声达标 监测井 1 利旧 / 固废 危险废物存放间、设置危废告示牌、垃圾收集池、生活垃圾桶 2 利旧 / 噪声 减震垫、吸声材料 1 利旧 / 绿化 绿化面积200m2 1 利旧 / 事故风险防范 各类消防设施、报警器等 5 利旧 / 合计 37 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐及加油区 | VOCs 甲烷 | 埋地式油罐、油气回收系统及自封式加油机 | 无组织排放，厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 汽车 | 尾气 | 无组织扩散 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池处理 | 用于绿化和周围林地灌溉 |
|  | 场地拖地 | SS、石油类 | 隔油沉淀池处理 | 达标排放 |
|  | 油罐 | 油罐清洗水 | 送有资质单位处理 | 达到环保要求，去向明确 |
| 固体废物 | 油罐 | 废油及油泥 |  |  |
|  | 隔油沉淀池 | 含油泥沙、废油 |  |  |
|  | 工作区 | 废弃含油抹布、劳保用品 | 混入生活垃圾，交由环卫部门清运 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在原站址上进行建设，不会新增用地，不改变土地使用功能，对区域生态环境无明显影响。 |

# 九、结论与建议

结论： 1、项目概况 1、项目名称：木瓜加油站改造项目 2、建设单位：中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司 3、建设地点：岳阳市平江县木金乡 4、建设性质：技术改造 5、项目总投资：150万元 6、建设内容及规模：总用地面积目总用地面积为980m2，本次工程主要为拆除现有油罐区，在场址内新建油罐区，并更换新油罐，改造加油机，对站房进行重新修缮。改造后，设置双枪税控加油机2台（共4枪），埋地卧式玻璃纤维增强塑料双层油罐2个总计60m3， 其中，0＃柴油油罐 1 个×30m3，92＃汽油油罐1 个×30m3。安装一、二次油气回收装置等。预计年销量约为1270吨，其中汽油768吨，柴油512吨。本加油站等级为三级加油站。 2、环境质量现状评价结论 项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，TVOC环境质量现状满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准（东侧满足4a类标准）。 3、环境影响分析结论 废气 ①VOCs：项目运营期主要大气污染物为卸油、储存、加油过程中排放的油气，其污染物为VOCs。加油站原站未安装一、二次油气回收装置对油气进行回收，挥发油气直接排入大气，油气排放量约3.95t/a，排放不能满足国家相关标准，对大气环境及周围居民影响较大。加油站通过此次技改，加装一、二次油气回收系统对卸油及加油过程中挥发的油气进行回收，以确保成品油年销售量增加的同时降低对大气的污染。据工程分析，采取上述措施后，站内油气排放量约为0.405 t/a，较技改前降低3.545t/a。类比同规模并设置一、二次油气回收装置加油站监测数据可知，厂界外非甲烷总烃浓度小于 4.0 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 ②汽车尾气 车辆尾气来自进场加油站车辆排放的尾气，属于无组织排放，排放源属于移动式，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机一般处于关闭状态，通过在站区四周加强绿化、加强对车辆管理后，本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响甚微。 采取上述措施后，项目的大气污染物排放量较原站大大降低，不会对项目区域大气环境造成污染性影响。 地表水 项目废水量534.8m3/a，主要包括生活污水（365m3/a）、地面冲洗废水（105.8m3/a）、初期雨水（64m3/a）。废水中生活污水经过化粪池处理后，用于周围林地和绿化灌溉；地面冲洗水和初期雨水收集后经过隔油沉淀池处理后，排入周围水渠，最终进入木瓜河。 项目加油站油罐每3~5年清洗一次，油灌清洗委托公司进行清洗，油罐经抽出油泥废渣后需采用人工清洗，清洗废水产生量约为10m³，油罐清洗废水交由资质单位处理。 项目采取上述措施可行，项目废水不会对周边地表水环境产生明显影响。 地下水 经对站区采取符合规范要求的防渗处理措施后，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，项目不会对所在地地下水环境产生明显影响。 （4）噪声 本项目噪声源主要为加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)；主要减震降噪措施：设置减震垫，隔声罩等措施设备噪声对外环境的影响；机动车辆采用严禁鸣笛。 经采取以上减震降噪措施后，项目噪声场界能达标排放，不会对外环境产生明显影响。 （5）固体废弃物 本项目运营期主要固废为生活垃圾和废弃含油抹布、劳保用品、油罐保养产生的油泥、隔油沉淀池产生的含油泥沙、废油。废弃含油抹布、劳保用品混入生活垃圾由环卫部门统一清运；隔油沉淀池含油泥沙和油罐保养产生的清罐废渣属于危险废物，委托有资质公司处理。采取以上措施后，固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。 4、环境风险影响分析结论 只要该项目严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 5、产业政策相符性 本项目为加油站项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 6、选址规划符合性 项目符合规划要求，选址合理。 7、环保投资 总环保投资37万元，其中已投入环保投资11万，新增环保投资26万；新增环保投资占总投资的17.3%。 8、总结论 综上所述，项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合规划要求，平面布局合理。在采取本报告提出的各项污防措施及风险防范措施前提下，各项污染物均能达标排放，不会对外环境产生明显影响，营运过程风险可控，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、要求和建议 1、建立完整的环境风险事故防范制度，切实提高员工的安全防范意识和加强生产作业、消防灭火、安全防范等技能培训，从实质上提高风险防范意识和处理风险事故的能力，降低风险事故的概率。 2、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 3、建设单位严格按照要求进行施工，切实做好地下水的防渗工程，并建设监测井（可用厂区现有水井或加油站下游方向水井设置监测井）。

# Text boxes

弃渣

各种规格成品油

（汽油、柴油）

汽车运输

（中石化负责）

卸油至储  罐

VOCs

储  罐

储  油

VOCs、油罐底渣

加  油

VOCs、噪声

.0.

102.0.0.

0.

10.000000000000000000000000.210000000 与施工规范》