国环评 乙 字第2734号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加

油城改造项目

建设单位（盖章）：中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

二〇一七年十二月

中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加油城改造项目工程师登记

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加油城改造项目环境影响报告表修改说明

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置（加下划线） |
| --- | --- | --- |
| 1、原有项目2003年建成，在《环评法》颁布之前，2016年列入了环保清违项目范畴进行了备案，补充背景情况分析。 | 1、已于文本中明确项目于1999年10月10日填报了建设项目立项环境保护审查意见表，不属于未批先建项目，并于文本中进一步补充项目背景情况介绍。 | 1、文本第1、2页及附件。 |
| 2、由于受到油品中微生物的腐蚀，目前单层钢制储油罐的设计寿命只有10年，而由于材质、加工、安装等诸多方面的原因，实际使用过程中，大部分单层钢制储油罐在4-7年的时间里就出现了明显的被腐蚀现象，大量汽柴油渗透到加油站附近的土壤里面，对土质和周围的水资源造成严重的影响，同时也给加油站带来巨大的安全隐患项目按照湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）要求安装双层油罐，防止地下水污染。补充相关内容。 | 1、已于文本中进一步详实项目由来，明确项目成立时间较早，现有单层储罐受到油品中微生物的腐蚀，已经出现了一定量的被腐蚀现象，继续使用可能会造成部分汽柴油渗透到加油站附近的土壤里面，对周边土质和水资源造成严重的影响，同时也给加油站带来巨大的安全隐患；项目未配备油气回收装置，不能满足《大气污染防治法》和国家环保部《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》的相关要求。 | 1、文本第2页。 |
| 3、项目设置餐饮，因北面居民较近，附近商居楼较多，建议合理设置油烟排放口，提出合理布局建议。 | 1、已于文本中进一步建议建设方将油烟排放口尽量设置在远离北侧住宅楼的位置。 | 1、文本第42页。 |
| 4、细化危险废物管理要求，如油泥、废过滤器芯等需要专用储存房，须有资质单位处理，建立转运台账等。 | 1、已于文本进一步细化危险废物管理要求。 | 1、文本第44、45页。 |
| 5、细化安全风险分析，补充安监部门相关许可资料作为附件。 | 1、已于文本中进一步细化安全分析，并于附件中补充了危险品经营许可证。 | 1、文本第43~53页及附件。 |
| 6、核实加油站附近架空电力线路情况。提出相关环境保护防护措施和要求。 | 1、已于文本中明确项目东侧输电线为10kV，属于豁免名录，不会对周边环境造成较大影响。 | 1、文本第34页及1、文本底53页。 |
| 7、完善编制依据，补充危险固废导则等。 | 1、已于文本中进一步完善编制依据。 | 1、文本第2页。 |
| 8、核实洗车装饰区今后的计划洗车量，P3和P6页前后描述不一致。 | 1、已于文本中进一步核实、修改。 | 1、全文。 |
| 9、核实每天洗车废水、餐饮废水的产生量，论证P9页、P31页等处，餐饮废水和洗车废水“经隔油池处理后排入化粪池一并处理”的可行性。 | 1、已于文本中进一步核实洗车、餐饮废水产生量，并进一步核实废水处理的可行性分析。 | 1、文本第24、25、31页。 |
| 10、完善项目环保目标图，结合环境保护目标一览表及周边居民分布情况，细化新增项目（洗车服务、餐饮服务）对主要环境保护目标的影响分析，明确环境保护措施。 | 1、已于文本中进一步完善项目环境保护目标示意图，并细化项目对周边环境的影响分析。 | 1、文本第20页及附图。 |
| 11、细化新增项目（洗车服务、餐饮服务）的平面布局合理性分析。 | 1、该部分内容污染物产生量较小，主要为油烟和洗车废水，环评建议建设方将油烟排放口尽量设置在远离北侧居民楼。 | 1、文本第55~57页。 |
| 12、补充周边居民饮用水调查情况，明确是否使用地下水。 | 1、已于文本中明确周边居民基本使用市政自来水。 | 1、文本第9页。 |
| 13、核实固体废物产生量，明确危险废物暂存间的位置和建设要求。 | 1、已于文本中进一步核实固体废物产生量，并明确暂存间的设置要求。 | 1、文本第32、44、45页。 |
| 14、结合加油站投运以来运营情况和周边居民分布情况，强化洗车服务项目、餐饮服务项目建设的必要性分析，据此强化洗车废水、餐饮废水、餐饮油烟的处置措施。 | 1、已于文本中进一步强化洗车、餐饮、油烟的处置措施分析。 | 1、文本第38~45页。 |
| 15、细化平面布局合理性分析，重点从大气污染防护的角度分析布局合理性。 | 1、已于文本中进一部细化平面布局，明确无需设置大气防护距离，且满足《汽车加油站气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的设计要求。 | 1、文本第56~57页。 |
| 16、核实环境保护目标，完善环境保护目标一览表。 | 1、已于文本中进一步核实环境保护目标，并完善环境保护目标一览表。 | 1、文本第20页。 |
| 17、项目建设期处于大气污染防治特护期内，且建设地点位于县城建成区，建议在环评给出的建设项目大气污染防治措施之外的基础上进一步明确特别措施要求。 | 1、已于文本中进一步加强施工期大气污染防治措施。 | 1、文本第35~37页。 |
| 18、补充周边地下水使用情况调查，核实居民饮用水来源情况。 | 1、已于文本中明确项目周边基本使用自来水。 | 1、文本第9页。 |
| 19、建议补充初期雨水收集处理措施。 | 1、已于文本中明确加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水 | 1、全文。 |
| 20、项目建设可大幅降低全站全年挥发性有机的排放，建议按排放时间取高峰值来预测最大落地浓度，测算大气环境防护距离。 | 1、经咨询建设方，加油了大小跟车流量有很大关系，且加油与卸油无法同步进行，其小时最大值难以确定。 | -- |
| 21、经过调查项目产生危险废物种类较多，建议从平面布局图上明确危废暂存间位置，同时进一步明确分类暂存时间及转运要求。 | 1、已于文本中明确危险废物暂存间拟设置于站房内。 | 1、文本第45页。 |

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加油城改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司 |
| 法人代表 | 元立峰 | 联系人 | 李君 |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区屈原路180号 |
| 联系电话 | 13808407815 | 传真 |  | 邮政编码 | 414500 |
| 建设地点 | 岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别及代码 | F5265 机动车燃油零售 |
| 占地面积（平方米） | 3800 | 绿化面积（平方米） | 300 |
| 总投资（万元） | 350 | 其中：环保 投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 11.4% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年2月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加油城位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧，成立于2003年2月，总占地面积约3800m2，主要从事成品油零售业务（包括0＃柴油、92#汽油、95#汽油），设有25m3埋地单层燃油卧式储罐4个、30m3埋地单层燃油卧式储罐1个，双枪加油机5台，以及其他站房、配套用房以及消防设施、供配电设施，年零售量约为0#柴油4000t、92#汽油7000t、95#汽油：3000t，燃油均由中石化公司供应，自身不包含运输过程内容。项目于1999年10月10日填报了建设项目立项环境保护审查意见表，不属于未批先建项目，详见附件。 近年来，为了切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国家先后颁布了《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》和《水污染防治行动计划》，2017年3月，环境保护部办公厅发布了“关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知”（环办水体函[2017]323号），明确为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。 由于本项目成立时间较早，现有单层储罐受到油品中微生物的腐蚀，已经出现了一定量的被腐蚀现象，继续使用可能会造成部分汽柴油渗透到加油站附近的土壤里面，对周边土质和水资源造成严重的影响，同时也给加油站带来巨大的安全隐患；且项目未配备油气回收装置，不能满足《大气污染防治法》和国家环保部《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》的相关要求。2017年11月，建设方决定投资350万元对现有项目进行改造，主要将现有1F生活用房拆除，新建1栋2F生活用房和洗车装饰用房，将现有单层储罐更换为FF双层玻璃纤维增强塑料油罐，拆除现有5台不带油气回收的双枪加油机，新增7台带油气回收的潜油泵式多媒体加油机，增设卸油油气回收系统，同时对现有站房和配套设施等进行装修和改造，不再新增占地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》四十、社会事业与服务业 124、加油、加气站，本项目属于改造项目，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》2015年4月2日； 《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日； 《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》； 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）； 《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2006）； 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》； 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）。 3、项目概况 3.1 项目名称、地点及建设性质 项目名称：中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加油城改造项目； 建设地点：岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧（GPS坐标：北纬28°41'28.52"、东经113°35'3.31"）； 建设性质：改造。 3.2 经营规模 本项目属于改造项目，根据建设方提供资料，现有项目2016年历史统计数据及本次改造后的油品种类及规模详见表1-1。 表1-1 项目主要经营品种及规模 序号 油品种类 现有年销售量 改造完成后年销售量 品种来源 1 0#柴油 4000t 4500t 中石化 2 92#汽油 7000t 7600t 3 95#汽油 3000t 3200t 4 98#汽油 0 500t 合计 14000t 15800t -- 注：本项目汽、柴油运输由中石化负责，本环评内容不包含汽、柴油运输。同时项目不得销售不符合国家标准的车用汽、柴油。 项目洗车装饰区设置有自动洗车机，日洗车量为30辆，主要进行汽车用品销售、装饰，不进行汽车维修、保养工艺，不设喷漆间。 项目生活办公楼1层设置有厨房和餐厅，采用自助模式，设置有3个灶头，日接待约80人，不含自有员工。 3.3 项目选址及周边环境概况 本次改建项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧现有项目内，不再新增占地，项目东侧为沿街商业楼，距项目东侧站区边界约12m；南侧为平伍公路，车流量较大，隔路为沿街商住楼，距离项目北侧站区边界约37m；西侧为待建空地；北侧为居民楼，距站区北侧边界约13m。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.4 项目组成 3.4.1 本次改造工程内容 本次改造不新增占地，原有建构筑物及配套设施基本拆除、重建，仅保留原有站房和加油区主罩棚进行重新装饰，主要改造工程内容详见表1-2。 表1-2 改造工程内容一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 拆除现有油罐区 项 1 吊出现有油罐，回填后铺满行车地坪 2 更换油罐 台 5 更换FF双层油罐，改造完成后设92#汽油（30m3）1座、（40m3）1座，95#汽油（40m3）1座，98#汽油（20m3）1座，0#柴油（30m3）1座 3 工艺管线重新敷设 项 1 更换包油气回收管线 4 加油机改造 台 7 拆除现有5台不带油气回收的双枪加油机，更换为6台2枪、1台4枪带油气回收潜油泵式多媒体加油机 5 电气配线 项 1 更换油罐区接地、加油机配电、紧急切断等 6 消防砂池及工具箱 项 1 拆除现有，新建1座消防沙池和消防箱 7 便利店简易装修 项 1 进行重新翻新装修 8 站房装修 项 1 建筑面积116m2，站房内外墙重新粉刷，加做防水等 9 罩棚及罩棚柱维修 项 1 建筑面积650m2，重新粉装 10 摩托车加油处罩棚 m2 20 新建1个摩托车加油处罩棚，下设1台双枪加油机 11 洗车装饰区 项 1 新建，建筑面积100m2，采用自动洗车，内设配电间 12 生活办公楼 m2 756 拆除现有1层办公楼，在现有地基上新建2层办公楼，内设公厕、餐厅和倒班室 13 绿化 m2 300 应用于本次破坏零星绿化的恢复及卸油区围墙侧 3.4.2 项目工程内容 本次改造不新增占地，总占地面积3800m2，改造完成后设单层站房1栋，建筑面积约116m2；加油区主罩棚650m2（网架罩棚按投影面积全部计算），设有5台双枪加油机和1台四枪加油机；摩托车加油罩棚20m2（网架罩棚按投影面积全部计算），设有1台双枪加油机；1栋2F双层办公楼，建筑面积756m2，其中1层设置有公厕、餐厅和厨房，2层主要是办公、倒班休息室；储罐区设置于加油区主罩棚下北侧加油机之间地下，有30m3埋地双层柴油卧式储罐1个、30m3埋地双层汽油卧式储罐1个、40m3埋地双层汽油卧式储罐2个、20m3埋地双层汽油卧式储罐1个；配套建设有防渗池、消防沙池和工具柜，站内油品总容积160m3，折合汽油容积145m3，对比加油站等级划分表1-3，本项目为二级加油站。 表1-3 加油站等级划分 级别 油罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐≤210，柴油罐≤50 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积 注：参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。 表1-4 项目主要工程内容 序号 工程分类 工程内容 工程规模 工程结构 备注 1 主体工程 加油区主罩棚 650m2 地上1层，柱高6m，轻钢网架 内设6台双枪加油机，呈南北向并排排列2个加油岛 摩托车加油区罩棚 20m2 地上1层，柱高4m，轻钢网架 内设1台双枪加油机，主要用于摩托车加油 站房 116m2 1栋1层，砖混结构 内置易捷超市和开票区、前室等 生活办公楼 756m2 1栋2层，砖混结构 1层设置有公厕和餐厅、厨房，2层主要是办公、倒班休息室，厨房配置3个灶头，自助形式，日最大接待量80人，不含自有员工 洗车装饰区 100m2 1栋1层，砖混结构 设置1台自动洗车机，主要经营范围为汽车装饰，不进行维修和喷漆工艺，日洗车量约30辆，内设配电间 埋地卧式油罐区 -- 地下、混凝土、框架结构+沙铺 共5个，95#汽油、98#汽油、0#柴油各1个，92#汽油2个 主加油区 -- -- 主罩棚下，设双枪加油机5台、四枪加油机1台，呈南北向并排排列 摩托车加油区 -- -- 罩棚下，设双枪加油机1台 2 辅助工程 场区道路铺砌 -- 混凝土 -- 3 公用工程 供电工程 从市政供电干网接入电源到本项目配电间 -- 供水工程 接入项目区市政给水管网 -- 4 环保工程 废水处理 1个隔油沉砂池 收集处理加油站地面冲洗水 1套环形收集沟 1个隔油沉淀池 收集处理洗车废水 1个隔油池+1个化粪池 收集处理办公楼内餐饮、生活废水 废气处理 1套缷油油气回收系统 配套建设，二级回收系统 1套加油油气回收系统 环保油烟净化器 用于处理餐饮油烟 噪声处理 安装减震垫、支架 -- 固废处理 垃圾桶、危险废物暂存桶、暂存间 -- 防渗措施 防腐涂层、防渗漏检测立管 -- 监测井 -- 风险预防措施 高液位报警装置 -- 5 绿化 -- 绿化面积300m2 主要种植观赏性植株 3.4.3 综合技术经济指标 本项目综合经济技术指标见表1-5。 表1-5 项目主要经济技术指标 序号 项目 指标 备注 1 总投资 350万元 -- 2 总占地面积 3800m2 -- 3 总建筑面积 1642m2 -- 3.1 其中 站房面积 116m2 -- 3.2 办公楼面积 756m2 -- 3.3 洗车装饰区面积 100m2 -- 3.4 加油区主罩棚面积 650m2 按投影面积全部计算 3.4 摩托车加油区罩棚面积 20m2 按投影面积全部计算 4 埋地油罐 5个，总容积160m3 1个0#、2个92#、1个95#、1个98#，二级站 5 容积率 0.43 -- 6 绿化面积 300m3 均为观赏性低矮植株 7 绿化率 7.9% -- 8 围墙 186 依托服务区围墙 3.4.4 总平面布置 本项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧，场地大致呈梯形，总占地面积3800m2，总平面布置按生产功能主要分为4个区：营业区（站房）、加油区（罩棚）、洗车区及办公生活区，其中储罐位于加油区主罩棚地下。 本项目站房布置在整个站区的中被侧位置，为1层砖混结构，层高3.5 m，临靠加油区主罩棚，其主要功能分区包括：易捷便利店、开票区及其前室等。 汽车加油区主罩棚布置在项目区中南部，站房南侧，呈四方型，为轻钢网架结构，设置5台带油气回收双枪潜油泵型加油机，1台带油气回收四枪潜油泵型加油机，呈南北两个加油岛；摩托车加油区罩棚位于站房东侧，设置1台带油气回收双枪潜油泵型加油机。 洗车区位于项目西北侧，设置有自动洗车间、汽车装饰间和配电间，主要用于汽车清洗和装饰品的销售和安装，不进行汽车维修和保养、喷漆工艺。 生活办公楼位于项目区东北侧，2F，其中1层设置有公厕、餐厅、厨房，2层主要是办公、倒班休息室。 储罐区设置于项目区主罩棚加油机地下，从西向东依次排列为0#柴油、92#汽油、92#汽油、95#汽油、98#汽油，设置独立密闭卸油口，位于项目区南侧，临靠绿化，相邻分布有消防沙池和消防设施。 加油车辆从平伍公路进入站区，南侧设置有200m2绿化花坛，可满足过往车辆进站加油的需要。项目区地面冲洗水隔油沉淀池位于东南角，雨水、污水管网统一建设，总排污口位于项目区东南角。 4、主要设备 本次改造完成后主要设备详见表1-6。 表1-6 项目主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 双枪双油品加油机 双枪双油品四显示潜泵型税控 型加油机，附带紧急切断阀， 防爆标志：Exdm II AT3，最大 流量：50L/min 台 6 自带油气回收真空泵 2 四枪双油品加油机 双枪双油品四显示潜泵型税控 型加油机，附带紧急切断阀， 防爆标志：Exdm II AT3，最大 流量：50L/min 台 1 自带油气回收真空泵 3 0#柴油储罐 30m3，Φ2400×6600，Q235-B 个 1 双层储罐，加强级防腐 4 92#汽油储罐 40m3，Φ2400×6600，Q235-B 个 1 双层储罐，加强级防腐 5 92#汽油储罐 3m3，Φ2400×6600，Q235-B 个 1 双层储罐，加强级防腐 6 95#汽油储罐 40m3，Φ2400×6600，Q235-B 个 1 双层储罐，加强级防腐 7 98#汽油储罐 20m3，Φ2400×6600，Q235-B 个 1 双层储罐，加强级防腐 8 潜油泵 P75S3-3T2型，流量：400L/min 个 5 防爆等级：Exd II AT3 9 缷油油气回收系统 一次油气回收系统 套 1 位于卸油区 10 加油油气回收系统 二次油气回收系统 套 1 位于加油岛、加油机 11 液位仪 -- 套 1 -- 12 应急照明灯 -- 套 1 -- 13 柴油发电机组 35KW 套 1 -- 14 自动洗车机 -- 套 1 -- 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 5.1、交通：项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧，南临平伍公路，交通较为便捷。 5.2、供电：项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧，属于二级加油站，加油机7台，加油站供电负荷属于三级负荷，油罐区及加油区局部为爆炸危险二区，其余为正常环境。本站电源引自服务区供电进线，设发电机1台，容量30kW。低压配电系统的接地型式采用TN-S系统，总配电箱引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。 5.3、供水：项目位于天岳开发区，用水接入项目区市政给水管网，其供水能力、水质要求完全能够满足该站的生产、生活和消防的需要。项目用水主要为地面冲洗水、顾客用水、员工生活用水、洗车用水和绿化用水，周边基本使用市政自来水。 5.4、排水：本项目采用雨污分流排水体制，地面清洗废水通过含油废水环形收集沟集中收集，经隔油沉淀处理后经东南角总排口排入市政污水管网，含油废水收集沟和隔油池位于项目东南侧，利用油与水的比重差异，可以分离去除污水中颗粒较大的悬浮油，达到废水收集、隔油沉砂的目的；项目洗车废水经隔油沉淀池隔油沉淀后排入化粪池一并处理；生活废水和餐饮废水经隔油池和化粪池处理后同多余的洗车废水合并经项目东南角的总排污口排入南侧平伍公路下的市政管网，进入平江县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。 5.5、消防：根据建设方提供的资料，本站属于二级加油站，根据现行《石油化工企业设计防火规范》，汽油的火灾危险性为甲类，柴油的火灾危险性为乙类，本站的火灾危险性为甲类。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定：“埋地卧式油罐的加油站可不设消防给水系统。”着火时用站内配置的消防器材进行灭火。 根据公安部编制出版的防火手册查得，汽油、柴油的灭火剂为泡沫、干粉等，本设计选用磷酸铵盐干粉灭火剂。并根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定： ①每2台加油机设置4kg手提式干粉灭火器2只，加油机不足2台按2台计算。该站共7台加油站机，设置4kg手提式干粉灭火器8只。 ②地下储罐附近设置35kg推车式干粉灭火器2台。 ③二级加油站配置沙子2m3。 ④新建建构筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器。满足安全消防要求。 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3 条的规定，室外的灭火器应存放在灭火器箱内。建设单位需根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器箱可做成2个，每个存放2只灭火器，存放在加油岛旁。箱底距地面高度应大于0.15米。 经现场踏勘，本项目加油站灭火设施一览表1-7： 表1-7 灭火设施一览表 序号 安全防护措施 单位 数量 1 4kg手提式干粉灭火器 只 8 2 5kg手提式干粉灭火器 只 2 3 5kg手提式二氧化碳灭火器 只 2 4 35kg推车式干粉灭火器 台 2 5 灭火毯 块 6 6 消防沙 m3 2 7 消防器材箱 座 1 8 消防沙箱 座 1 9 灭火器箱 座 1 5.6、安全设施：本站主要经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，目前加油站已采取的措施如下： ①各建（构）筑物保持安全距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③储罐区、加油区、站房等根据规范要求，设置了一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定和要求。 6、工作天数和劳动定员 本项目定员为30人，全年工作日设为365天，每班工作8个小时，每班值班人员为10人，生产人员采用三班倒工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目改造项目，不新增占地，根据上表1-2可知，本次改造除现有站房和加油区主罩棚保留进行再次装饰外，其他办公生活楼、储罐、加油机及其配套设施均进行拆除及更换，并根据改造完成后的工程重新布置环保设施，故本次环评仅对现有工程建设情况进行简单介绍，并对其污染物排放进行简单分析。 现有工程概况详见表1-8。 表1-8 现有项目主要工程内容及环保概况 序号 工程分类 工程内容 工程规模 工程结构 备注 本次改造 1 主体工程 加油区主罩棚 650m2 地上1层，柱高6m，轻钢网架 内设5台双枪加油机，呈南北向并排排列2个加油岛 拟重新进行装饰 站房 116m2 1栋1层，砖混结构 内置易捷超市和开票区、前室等 生活办公楼 378m2 1栋1层，砖混结构 内设配电间、公厕和办公室，不设厨房 本次拆除重建 埋地卧式油罐区 -- 地下、混凝土、框架结构+沙铺 共5个，95#汽油、0#柴油各1个，92#汽油3个 将油罐全部进行更换 主加油区 -- -- 主罩棚下，设双枪加油机5台 将加油机全部更换 2 辅助工程 场区道路铺砌 -- 混凝土 -- 本次维护 3 公用工程 供电工程 从市政供电干网接入电源到本项目配电间 -- 利旧 供水工程 接入项目区市政给水管网 -- 4 环保工程 废水处理 1个隔油沉砂池 收集处理加油站地面冲洗水 拆除重建 1套环形收集沟 1个化粪池 收集处理办公楼内生活废水 废气处理 无油气回收系统 本次新增二级回收 噪声处理 安装减震垫、支架 -- 重新改造 固废处理 垃圾桶、危险废物暂存桶、暂存间 -- 拆除重建 防渗措施 防腐涂层、防渗漏检测立管 -- 5 绿化 -- 绿化面积200m2 主要种植观赏性植株 由于项目承接期间已经停业，相关油罐业已清空，无法监测现有污染物排放情况，相关现有项目污染物排放情况详见表1-9，相关运算过程参照下文工程分析章节。 表1-9 现有项目污染物排放情况 序号 污染物种类 污染物名称 排放量 处置措施 1 气型污染物 非甲烷总烃 23.96t/a 无组织排放，无油气回收装置 2 水污染物 生活污水 741.68t/a 经化粪池处理后排入市政污水管网 地面冲洗水 62.4t/a 经环形收集沟和隔油沉淀池处理后排入市政污水管网 3 固体污染物 生活垃圾 4.19t/a 经垃圾收集桶集中收集后交由环卫部门处理 含油抹布和手套 0.005t/a 油罐清洗油泥 6.5t/次 专业资质公司清理、处置 废过滤器芯 0.005t/a 经集中收集后交由资质单位处置 隔油沉淀池油泥 0.2t/a 注：现有项目年销售汽油10000t、柴油4000t，共配备12个工作人员，不设食堂和宿舍。 现存的环境问题及采取的措施： 本次技术改造除现有站房和加油区主罩棚保留进行再次装饰外，其他办公生活楼、储罐、加油机及其配套设施均进行拆除及更换，相关环境污染问题均能随着本次改造消除，环评要求拆除后的固废（如油罐、加油机、管道等）需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求进行处置，严禁随意出售。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界地域，汨罗江上游，北毗湖北省通城县及本省岳阳县，东邻江西省修水、铜鼓县，西与汨罗市交界，南与省内长沙、浏阳接壤。地理位置为：北纬28°25′33″至29°06′28″，东经113°10′13″至114°09′06″之间，东西长98.5km，南北宽76km。县域总面积为4118.06km2，约6177093亩，面积在湖南省95个县市中居第5位，占全省总面积的2.1%，为岳阳市的四分之一。京港澳（G4）高速、平汝高速、平伍公路、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到长沙黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时。北煤南运大通道蒙吉铁路岳吉段经过该县的岑川、余坪、梅仙、城关、三阳等乡镇。经过该县的线路总长度分别约为94公里、61公里，规划设7个或5个站。 本项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧，地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 3、地质 1、项目所在区域为位于扬子准地台南缘之江南地轴中部湘东北幕阜山褶皱隆起带，区内出露地层简单，岩浆岩发育。项目区出露地层简单，主要为第四系坡积残积物，第四系位于项目区低洼处。 本区属湘东北幕阜山褶皱隆起带，区内裂隙比较发育，但绝大部分规模较小。局部可见伟晶岩脉，伟晶岩脉呈近南北方向展布，宽度为0.2~0.5米，延伸规模不大。 岩浆岩属幕阜山岩体的一部分，幕阜山岩体为岩基，为燕山早期形成的中深成侵入体，岩性主要为中细粒黑云母花岗岩及黑云母二长花岗岩，局部发育有伟晶岩脉，未风化的岩浆岩为开采对象。 地表岩石被风化，表层为腐殖土，由粘土、植物根等组成，厚度小于1米，从强风化至微风化，其风化厚度约45米。 2、地震：根据GB18306-2001版1:400万《中国地震参数区划图》，本区在《中国地震动峰值加速度区划图》中标出的地震动峰值加速度为0.05g，《中国地震反应谱特征周期区划图》中标出的地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度小于VI。 4、气象、气候 平江县气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。年平均气温16.8℃,常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8毫米，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 5、水文 平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西平江城市建设贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。 6、植被与生物多样性 项目区自然植被属亚热带常绿阔叶林带，植被覆盖率高，达70%，受人类活动影响，区域内植被以天然次生植被和人工林为主，植被种类单一，属典型山地丘陵区，植被类型以杨树林、杉树林、樟树林、灌草丛以及农作物植被为主，有少量的桃、柑橘、板栗、李、梨等果树分布在庭院前后。 尽管各系统内植物组成单一，但整个生态系统结构较为简单，生态环境质量良好。拟建项目不经过生态敏感区，无濒危保护植物分布。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 汨罗江城关段 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区划 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 是 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 是 13 是否属于生态敏感脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目所在地属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目区区域环境空气质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月18日~20日对项目区进行了一期现状监测，共设2个监测点，相关监测数据详见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m3 污染物名称 监测点 浓度范围 （mg/m3） 平均值 占标率 % 最大超 标倍数 超标率（%） 标准 值 NO2 站区西北侧200m空地 0.019~0.034 0.026 17 0 0 0.20 SO2 0.010~0.045 0.018 9 0 0 0.50 PM10 0.10~0.11 0.11 73 0 0 0.15 非甲烷总烃 0.24~0.35 0.30 15 0 0 2.0 NO2 站区中央 0.018~0.035 0.027 12.5 0 0 0.20 SO2 0.011~0.047 0.021 4.2 0 0 0.50 PM10 0.11~0.13 0.12 80 0 0 0.15 非甲烷总烃 0.25~0.36 0.31 15.5 0 0 2.0 由表3-1可见，监测点的各监测因子能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域的环境空气质量较为良好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧，外排废水经站区东南角的污水总排口排入南侧平伍公路下的污水管网，进入平江县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。本次环评收集了湖南华医净医疗科技有限公司《产500吨医疗器械、净化设备及五金板件建设项目环境影响报告表》2016年8月5日~7日对汨罗江断面的监测数据，共设2个监测断面（W1：汨罗江平江县金窝大桥处断面、W2：汨罗江上平江污水处理厂排污口下游1000m断面），区域内近一年年无新增明显三废排放企业，能够反映项目区地表水汨罗江的近期水环境质量现状。 表3-2 水质监测结果 单位：mg/L 采样 位置 监测项目 单位 监测结果 GB3838-2002 Ⅲ类标准 范围 均值 平江县 金窝大 处 pH -- 7.00~7.15 7.10 6~9 COD mg/L 12~14 13 20 BOD5 mg/L 3.06~3.10 3.08 4 氨氮 mg/L 0.296~0.308 0.303 1.0 石类 mg/L 0.01 0.01 0.05 TP mg/L 0.06~0.08 0.07 0.2 平江污水厂排污口下游1000m处 pH -- 7.05~7.15 7.10 6~9 COD mg/L 3~14 4 20 BOD5 mg/L 3.08~3.12 3.10 4 氨氮 mg/L 0.35~0.312 0.331 1.0 石油类 mg/L 0.01 0.01 0.05 TP mg/L 0.06~0.09 0.08 0.2 由表3-2可知，汨罗江各断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中III类标准要求 3、地下水环境质量现状 本项目位于平江县城市建成区，周边均使用市政自来水，站区无观测井，为了了解项目区水环境质量现状，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月18~19日对项目区进行了一期地下水环境监测，设1个监测点（D1：站区西侧700m处居民水井），相关检测数据详见表3-3。 表3-3地下水现状监测结果统计表 采样位置 监测项目 单位 检测结果 11月18日 11月19日 D1：站区西侧700m处居民水井 pH 无量纲 6.65 6.67 溶解氧 mg/L 6.4 6.5 氧化还原电位 mv 300 200 电导率 μS/cm 14 12 浑浊度 度 0.5 0.5 臭和味 -- 无 无 色度 度 1 1 苯 mg/L ND ND 甲苯 mg/L ND ND 邻二甲苯 mg/L ND ND 对二甲苯 mg/L ND ND 间二甲苯 mg/L ND ND 乙苯 mg/L ND ND 甲基叔丁基醚 mg/L ND ND 总石油烃 mg/L ND ND 由表3-3可知，各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）、《地下水水质标准》（DZ/T0290））中的III类标准，表明项目所在地地下水环境质量现状良好。 4、声环境质量现状 为了解项目区声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月18~19日对项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测结果详见表3-3。 表3-4 噪声检测数据一览表 监测点位 监测时间 检测结果 LeqdB(A) 昼间 夜间 1#项目东面1米处 11.18 55.4 46.5 11.19 54.5 45.6 2#项目南面1米处 11.18 67.3 53.7 11.19 66.7 52.8 3#项目西面1米处 11.18 57.9 47.8 11.19 58.4 48.3 4#项目北面1米处 11.18 58.5 48.6 11.19 57.8 47.9 根据表3-3的监测结果，本项目现有东、西、北侧厂界声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，南侧厂界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，声环境质量良好。 5、生态环境现状 根据相关资料，本次改建完成后总占地面积3800m2，本次不再新增占地，地面均硬化，绿化面积约300m2。项目周边主要为道路景观绿化植株，属于典型的景观绿色生态系统。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 类别 保护目标 控制标准 名称 方位距离 规模 功能 大气环境 沿街商业楼 东南侧，12m 1栋 商业 GB3095-2012 2类 沿街商住楼 南侧，37m 1栋 商住 住宅楼 北侧，13m 1栋，约60人 居住 地表水 汨罗江 东北侧，1700m -- 渔业用水区 GB3838-2002 III类 声环境 沿街商业楼 东侧，12m 1栋 商业 GB3096-2008 4a类 沿街商住楼 南侧，37m 1栋 商住 住宅楼 北侧，13m 1栋，约60人 居住 GB3096-2008 2类 地下水环境 评价区域地下水（目前周边居民大部分使用市政自来水） GB/T14848-93 III类标准 生态环境 周边农田 维持原状

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，即2mg/m3。 （2）地表水环境：汨罗江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：周围场界非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，应小于等于4mg/m3；后期若增加处理装置，则油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），应小于等于25g/m3，排放口位置距地面高度应不低于4m。 （2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （3）噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目采用雨污分流，外排废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入平江县城市污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入汨罗江。废水排放量为5276.52t/a，污水处理厂排放浓度为COD：60mg/m3、NH3-N：8（15）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.317t/a、NH3-N：0.0422t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.4t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为TVOC（以非甲烷总烃计）：6080.301kg/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程图： 1、加油站工艺流程图 图5-1 项目营运期工艺流程及污染工序图 工艺解析： （1）卸油：成品油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置。各油罐通过通气管连通，使油罐之间压力平衡。油罐增设回气管，在卸油时与油罐车油气回收接口连接，利用卸油压力将加油站油罐内的油气压入油罐车，达到油气回收的目的，实现在卸油环节不向大气排放油气，同时保障加油站和罐车的油罐处于常压状态。 （2）加油：在加油过程中，油罐和加油枪之间增设回气管线和真空气泵，经泵提升加压后给汽车加油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设加油油气回收系统，即二级油气回收装置，每个加油枪设单独管线吸油，将汽车油箱的油气抽回加油站的油罐，实现在加油环节不向大气排放油气。通过对真空气泵的控制，使加油体积与回气体积保持大致相等，在回收油气的同时保障加油站油罐和汽车油箱处于常压状态。 （3）本项目油罐需定期由专业公司采用干洗发清洗，不用水清洗。清洗后油罐底渣由该公司运走处理，基本不外排清洗废水及废油，清洗周期约为5年一次。 （4）本项目润滑油为瓶装销售，且不在项目区内进行加注。 2、卸油油气回收 汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的回收设施回收处理。 图5-2 卸油油气回收系统（一次油气回收） 3、加油油气回收 在油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式以分散式油气回收为主。 图5-3 加油油气回收系统（二次油气回收） 4、水平衡图 根据项目规划，本次改造完成后配置有自动洗车房和厨房、餐厅，外排废水主要为地面冲洗废水、洗车废水、员工、顾客生活废水和餐饮废水等。对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染，且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号 用水类别 用水 规模 用水定额 全年使用时间 日用水量（m3） 年用水量（m3） 1 员工用水 30人 45L/人·d 365d 1.35 492.75 2 顾客用水 200人 10L/人·d 365d 2 730 3 餐饮废水 110人 50L/人·d 365d 5.5 2007.5 4 洗车用水 30辆 300L/辆·次 365d 9 3285 5 地面冲洗水 670m2 5L/m2·次 365d 0.22（折合成日排水） 80.4 24次/a 6 绿化用水 300m2 2L/m2 200d 0.33（折合成日排水） 120 合计 -- -- -- 18.4 6715.65 注：冲洗面积主要为加油区罩棚，冲洗面积约670m2。 则项目水平衡图详见图5-4。 图5-2 水平衡图 （单位：m3/d） 主要污染工序： 施工期： 由于改建工程除现有加油区主罩棚和站房外，其余建构筑物及配套设施均拆除重建或新建，施工阶段产生的环境污染为施工噪声、废土、建筑垃圾、施工废水以及过程中产生的废气，装修阶段的环境污染为装修噪声、装修材料垃圾。 1、大气污染源 1.1 施工扬尘 施工扬尘来自于场地清理、挖掘、土方转运、建筑物料装卸及运输过程，施工扬尘会对大气环境产生影响。施工过程中产生的扬尘属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算。据有关监测资料，距离污染源50m处总悬浮微粒浓度值在0.12-0.79mg/m3之间，当风速为2.5m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍，静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时污染较大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，距离污染源50m处总悬浮微粒排放浓度值在0.36-0.237mg/m3之间，其抑尘效果较好。 1.2 燃油废气 施工期运输车辆、施工机械的燃料（柴油）燃烧，将产生一定的含NOx、CO、THC的废气。施工期间需使用少量燃油施工机械，燃油施工机械工作时会产生燃油废气。排放量小，且属间断性无组织排放。 1.3 汽车尾气 本项目施工期间车辆主要负责运输建筑原材料，其产生的汽车尾气对环境影响较小。 1.4 装修废气 装修施工阶段要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体；涂料及油漆使用时会挥发甲苯和二甲苯；属于无组织排放。 2、废水污染源 本项目施工期废水主要是建筑施工人员的生活污水和施工废水。 2.1 生活污水 本建设项目施工期没有餐饮和洗浴，施工高峰期按施工人数约20人，生活用水定额30L/人·d计取，生活用水量为0.6m3/d。生活废水排放系数按0.8计，则施工期间产生的生活废水0.48m3/d，施工期施工人员产生的生活污水利用周边既有卫生设施收集处理后排入市政污水管网。 2.2 施工废水 施工过程中废水包括工地上冲洗车辆和地面的废水、地基开挖涌水、混凝土保养废水，施工废水拟沉淀处理后回用于施工，并对过滤的沙砾及时清理。 3、噪声污染源 建筑施工期噪声源主要来自施工机械运转，设备动力噪声和运输车辆的交通噪声。施工机械和设备动力噪声具有声级大、声源强、连续性等特点，运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点。而这些施工设备又多位于室外，施工机械噪声和运输车辆的交通噪声会给项目建设工地周围的居民的生活造成干扰。 根据施工量，按经验计算各施工阶段主要噪声源和源强见表5-1，各阶段车辆类型及源强见表5-2。 表5-1 各施工阶段主要噪声源状况表 施工阶段 声源 声级 施工阶段 声源 声级 基础阶段 挖土机 78-96 装修、安装阶段 电钻 100-115 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 105 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 多功能木工刨 90-100 振捣器 100-105 混凝土搅拌机 100-110 电据 100-110 云石机 100-110 电焊机 90-95 多角磨光机 100-115 空压机 75-85 空压机 75-85 表5-2 交通运输车辆声级表 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级/dB(A) 底板与结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80-85 装修阶段 各种装修材料及主要设备 轻型载重卡车 75 4、固废污染源 施工期产生的固体废物主要有拆除的建筑垃圾、新建工程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾和拆除的油罐、加油机等。 4.1 建筑垃圾 本项目需对现有站房进行拆除，按0.9t/m2计，则拆除的建筑垃圾约585t。项目在建设过程中会产生一定量的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，本项目新建建筑面积约876m2，建筑垃圾产生量取平均值为35kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约876.5t。建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，并送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场或回用于周边低洼地带的回填。 4.2 生活垃圾 施工期施工人员的生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，每天产生生活垃圾0.02t。项目施工期约2个月，则项目施工阶段产生的生活垃圾量为1.2t，拟集中后交由环卫部门定期清运，集中处理。 4.3 拆除的油罐、加油机等固废 本项目拟建现有油罐和加油机进行拆除，施工期间对废油罐及废加油机进行拆除时残留的废油、油泥交给有资质单位妥善处理；废油罐和加油机按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求进行处置。 营运期: 1、废气污染源 本项目营运期产生的废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气和食堂油烟。根据建设方提供的资料，本次改造完成后预计销量为汽油11300t/a，柴油4500t/a，配置一级、二级油气回收系统。 1.1 油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气 （1）储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。 （2）油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量。 （3）加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。 （4）在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.084kg/m3通过量。 经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，油料的灌装系数取0.9，项目营运后油品年通过量或转过量=（11300÷0.75）+（4500÷0.9）=20067m3/a。 则可以计算出本项目烃类气体（主要为非甲烷总烃）产生量，如表5-2所示。 表5-2 非甲烷总烃产生量一览表 项目 排放系数（kg/m3） 通过量（m3/a） 非甲烷总烃产生量 （kg/a） 储油罐 小呼吸损失 0.12 20067 2408.04 大呼吸损失 0.88 20067 17658.96 加油机 加油机作业损失 0.11 20067 2207.37 加油机作业跑冒滴漏损失 0.084 20067 1685.628 合计 23960 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收，回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达90%，主要针对大呼吸损失。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收的效率为（85%~95%）本项目取90%，主要针对加油作业损失。 根据建设方提供的资料，本项目加油油气回收系统的加油机加油枪采用密闭式，气液比控制在1~1.2，不会抽吸大量的空气到油罐中，不配备油气排放处理装置，即三级油气回收系统，储罐部分油气通过呼吸阀呈无组织排放。 则本项目非甲烷总烃排放量见表5-3。 表5-3 非甲烷总烃排放量一览表 项目 非甲烷总烃产生量 （kg/a） 回收率 排放量（kg/a） 储油罐 小呼吸损失 2408.04 0 2408.04 大呼吸损失 17658.96 90% 1765.896 加油机 加油机作业损失 2207.37 90% 220.737 加油机作业跑冒滴漏损失 1685.628 0 1685.628 合计 6080.301 本项目采取油气回收系统措施后，外排的非甲烷总烃污染物为6080.301kg/a，主要集中在加油区、储存卸油区等。 1.2 汽车尾气 本项目在加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。 1.3 柴油发电机废气 本项目位于高速服务区，采用市政电网供电，但配置一台30KW的备用发电机作为应急用电使用。使用0#柴油（含硫率≤0.2%）为能源，属清洁能源，其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，其使用频率较低，经自带柴油发电机干式烟气净化器对发电机废气处理后引至屋顶排放。 1.4 食堂油烟 本项目在办公楼1层设置有厨房和餐厅，设置3个灶头，采用天然气为燃料，主要供应员工就餐和顾客餐饮，日接待顾客约80人，日运营时间5h，单灶头风量1000m3/h。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目劳动定员30人，取中值计算油烟日产生量为99g/d，年产生量为36.135kg/a。厨房油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于75%），处理后浓度为1.65mg/m3＜2.0mg/m3，引至楼顶的油烟排放管道排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）中型灶头标准排放要求。 2、废水污染源 对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水。则本次改造完成后主要废水为地面冲洗废水、洗车废水、餐饮废水和员工、顾客生活用水。 2.1 地面冲洗废水： 地面冲洗废水按5L/m2·次，加油区占地面积约为670m2，则每次冲洗废水约为3.35t，按每年冲洗24次，项目年冲洗废水为64.32t。污染物浓度约为SS：200mg/l、石油类：15mg/l，冲洗废水排入隔油沉淀池处理，去除效率按70%计，经处理后废水污染物浓度约为SS：60mg/l、石油类：4.5mg/l，经项目东南角的污水排入口排入南侧平伍公路下的市政污水管网。 2.2 生活用水 改造完成后，项目设置有公共卫生间，主要生活污水为员工生活废水和顾客生活废水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）办公生活用水为45L/人·d，项目劳动定员30人、顾客用水按10L/人·d，日均顾客200人；则生活用水量为1222.75m3/a，排水量按80%计，则本项目排水量为978.2m3/a，经化粪池处理后排入市政管网。 2.3 餐饮废水 本次改造完成后，生活办公楼1层设置有食堂，日接待顾客约80人，项目劳动定员30人，用水按50L/人·d，则餐饮用水量为2007.5m3/a，排水量按80%计，则本项目餐饮废水排水量为1606m3/a，经隔油池处理后进入化粪池一并处理。 2.4 洗车废水 本次改造完成后，项目设一个自动洗车间，日清洗车辆约30辆，用水量按300L/辆·次计，则项目清洗用水为3285t/a，拟经配套建设的隔油沉砂池处理后排入化粪池一并处理。 3、噪声 本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为60～65dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店顾客产生的垃圾、餐饮垃圾、装饰废包装袋、加油站废过滤器芯、油罐清洗的废油和油泥、含油抹布和手套。 4.1 生活垃圾和便利店垃圾 本项目劳动定员30人，职工生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为5.475t/a；便利店运营过程中产生的废包装物、果皮等垃圾，产生量约为5t/a，所以总的固体垃圾为10.475t/a，经垃圾桶收集后由环卫部门集中清运处理。 4.2 餐饮垃圾 项目餐厅日接待游客约80人，餐饮垃圾产生量按每人每天产生量0.5kg计算，则项目餐饮垃圾产生量约14.6t，经收集后由环卫部门集中清运处理。 4.3 装饰废包装袋 项目汽车清洗装饰区运营期间会产生一定量的包装垃圾，年产生量约0.5t/a，你作为一般固废交由环卫部门集中清运处理。 4.4 含油抹布和手套 本项目含油抹布和手套的产生量约为5kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中“危险废物豁免管理清单”：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全过程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由环卫部门集中清运处理 4.5 废过滤器芯 本项目共有16个加油枪，每个加油枪配一条输油管和过滤器。过滤器的滤芯每年更换一次，约500g/个，故每年更换下的废过滤器芯约8kg，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），废过滤器芯属于危险废物，属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”，经危废间收集后交由资质单位处理。 4.6 油罐清洗 加油站每隔5年对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于5%，即小于8.0m3，重量最大约8.0t/次，油罐底渣属于危险废物，应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求贮存和收集，由资质清洗单位带走进行处理，加强贮存场所的定期安全检查。一旦发现问题时，及时处理，可确保各危险废物贮存场所安全可靠的运行。 4.7 隔油沉淀池油泥 本项目设隔油沉淀池对地面冲洗水进行处理，会产生一定量含油污泥，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，属危险废物，类别为HW08，900-210-08，拟定期清掏交由资质单位处置。 5、土壤污染 本项目储油设备采用地埋式双层玻璃钢油罐，敷设于地下，钢罐和钢管进行了加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），可防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。本项目对地下油罐区采取内部加层等有关保护措施，并设置渗漏检测立管，且加油区内地面均已硬化，基本不会有残留油品渗入地下的情况发生。 本评价要求，当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油区罐区 | 非甲烷总烃 | 23960kg/a | 6080.301kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 36.135kg/a、6.6mg/m3 | 9.033kg/a、1.65mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 978.2t/a | 餐饮废水经隔油池处理后同经隔油沉砂池处理的洗车废水和生活污水合并进入化粪池处理后经总排口排入市政污水管网；地面冲洗废水经环形收集沟和隔油沉淀池处理后经总排口排入市政污水管网。 废水量：5276.52t/a COD：156.16mg/L；0.824t/a NH3-N：15.54mg/L；0.082t/a |
|  |  | COD | 350mg/L；0.342t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L；0.034t/a |  |
|  | 餐饮废水 | 废水量 | 1606t/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L；0.482t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.048t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 200mg/L；0.32t/a |  |
|  | 洗车废水 | 废水量 | 2628t/a |  |
|  |  | SS | 400mg/L；1.0512t/a |  |
|  |  | 石油类 | 15mg/L；0.039t/a |  |
|  | 地面冲洗废水 | 废水量 | 64.32t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.013t/a |  |
|  |  | 石油类 | 15mg/L；0.001t/a |  |
| 固体废物 | 项目区 | 生活垃圾 | 10.475t/a | 经垃圾收集桶集中收集后由养护中心集中清运 |
|  |  | 餐饮垃圾 | 14.6t/a |  |
|  |  | 装饰废包装物 | 0.5t/a |  |
|  |  | 含油抹布、手套 | 0.005t/a |  |
|  |  | 废油、油泥 | 8t/次 | 专业资质公司清理、处置 |
|  |  | 废过滤器芯 | 0.008t/a | 经集中收集后交由资质单位处置 |
|  |  | 废油脂 | 0.2t/a |  |
| 噪声 | 建设项目运营期噪声主要为设备运行时产生的噪声，经隔声罩、减振、墙体隔声 等减噪措施和距离衰减，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类和4类标准要求。 |
| 其他 | -- |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目属于改造项目，不新增用地，改造完成后站区地面除绿化外地面均硬化，绿化面积300m2，厂区做好防渗措施、防漏措施的情况下，对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析：

（1）扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表7-1  施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3

距离

5m

20m

50m

100m

TSP小时平均浓度

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。

主要对策有：

①严格按照《湖南省大气污染防治行动计划》、《岳阳市贯彻落实＜大气污染防治行动计划＞实施方案>中强化施工工地扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应按规定围挡作业，严禁敞开式施工，施工现场道路应按规定硬化。到2015年底，全市城市规划区内渣土运输车辆应全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。各种煤堆、料堆应实行封闭储存或采取防风抑尘措施。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。

②施工围挡高度为2.5m，应采用彩钢压型板；

③施工现场实行区划管理。生活、办公设施应当科学合理布局，并符合城市环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定

④土方工程在开挖、运输和填筑施工过程，需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作，在春秋等干燥、风大且易起尘季节土方工程作业在进行时，应辅助以洒水压尘，尽量缩短起尘时间，当遇到四级或四级以上的大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网，或建设防风抑尘墙；施工过程中使用的混凝土、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取以下措施存放：a、密闭存储；b、设置围挡或堆砌围墙；c、采用防尘布苫盖；

⑤施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取如下措施防止风蚀起尘及水蚀迁移：a、覆盖防尘布、防尘网；b、定期喷洒抑尘剂；c、定期喷水压尘；

⑥建设单位及施工单位应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗；

⑦施工单位应保证进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出；

⑧本项目施工工地内道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：a)铺设钢板；b、铺设水泥混凝土；c、铺设沥青混凝土；d、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；

⑨施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；

⑩施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a、覆盖防尘布或防尘网；b、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c、植被绿化；d、晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；e、根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；

通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，施工作业扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生，措施可行。因施工活动是短期的，因此施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。

（2）燃油废气

施工期间需使用少量燃油施工机械，燃油施工机械工作时会产生燃油废气，排放量小，且属间断性无组织排放，经大气扩散后很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。

（3）汽车尾气

本项目施工期间车辆主要负责运输建筑原材料，其产生的汽车尾气对环境影响较小，经大气扩散很快消逝。

（4）装修废气

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以装修完成后也要注意室内空气的流畅。

2、水环境影响分析

建设项目施工期废水主要为施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。

施工人员生活污水排放量约为28.8t，主要污染因子为COD、SS、氨氮等，其污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮约25mg/L、总磷约4mg/L。建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。

施工人员生活污水量较大，拟依托当地既有卫生设施收集处理，并送至污水管网，接管排入平江县城市污水处理厂集中处理。建筑施工废水进行截流经沉淀池澄清后进行回用。

3、声环境影响分析

施工期噪声污染主要来源于建筑噪声和车辆运输产生的噪声。主要为流动源，虽不可避免，但施工期较短，对周围环境影响较小。

为减轻施工噪声对周围的影响，评价提出如下缓解措施：

a）应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

b）施工场所的施工车辆选择合适的时间、路线进行运输，出入地点应远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣等。

4、固废环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾，另外废油罐和废加油机拆除产生的废油、废油泥。建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，表现特征为量大、产生时间短，但如若治理不当，将会对周边环境产生影响，为防止施工期产生的固体废物，不及时清理产生的环境影响，本项目建议采取以下措施：

a）施工垃圾必须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不随意抛弃、转移和

扩散。

b）施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至环卫处。

c）废加油罐和废加油机中的废油、废油泥交给有资质单位处理。

综上所述，施工期采取以上各项防治措施后，可将建筑施工对环境的影响降至最小，并随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

（1）油品废气环境影响分析

本项目油品挥发气体主要成分为非甲烷总烃，建设单位已按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH0117.1-2007）的要求配套建设缷油及加油油气回收系统，油气回收效率达90%以上。

加油站油气回收系统分为两个阶段的油气回收，基本原理是：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。本项目油气回收系统利用其对油气/空气混合气的吸附力的差异，实现油气和空气的分离。

根据现场踏勘，本项目未配备油气排放处理装置，储罐部分油气通过呼吸阀呈无组织排放，无需执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≤25g/m3）。项目外排的非甲烷总烃污染物为6080.301kg/a，主要集中在加油区、储存卸油区等，呈无组织排放。

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。项目无组织排放污染物相关数据详见表7-2。

表7-2  生产车间无组织排放废气一览表

污染物名称

排放方式

年排放时间

排放源面积

排放量

非甲烷总烃

连续排放

365×24h

1750m2（50m×35m）

6080.301kg/a

注：主要为卸油口和加油区、储罐区，不涉及洗车去和办公生活区。

则本项目无组织排放预测如下。

表7-3  无组织排放预测一览表

距离（m）

VOCs

浓度（mg/m3）

占标率（%）

1

0.003856

0.1928

100

0.1928

9.64

112

0.1978

9.89

200

0.19

9.5

300

0.1821

9.105

400

0.1746

8.73

500

0.1723

8.615

600

0.157

7.85

700

0.1391

6.955

800

0.1225

6.125

900

0.1083

5.415

1000

0.09611

4.8055

1100

0.08596

4.298

1200

0.07736

3.868

1300

0.07008

3.504

1400

0.06374

3.187

1500

0.05824

2.912

1600

0.05348

2.674

1700

0.04933

2.4665

1800

0.04569

2.2845

1900

0.04242

2.121

2000

0.03953

1.9765

2100

0.03705

1.8525

2200

0.03484

1.742

2300 0.03284 1.642 2400 0.03103 1.5515 2500 0.02938 1.469 2600 0.02788 1.394 2700 0.0265 1.325 2800 0.02523 1.2615 2900 0.02406 1.203 3000 0.02297 1.1485 3500 0.01878 0.939 4000 0.01577 0.7885 4500 0.01351 0.6755 5000 0.01176 0.588 112m 最大占标率为:9.89% 最大落地浓度：0.1978mg/m3 由表7-3可知，非甲烷总烃在正常工况下的最大落地浓度占标率为9.89%，最大落地浓度为0.1978mg/m3，占环境标准值不大，不会对周边环境造成较大影响。 环评建议建设方在管理上采取以下治理措施，从源头上减少排污量。 a）储油油气排放控制：埋地油罐应采用电子式液位计进行柴油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 b）加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量；项目采用地埋式固定顶罐储油罐，周围回填的沙子和细土厚度不小 大气环境防护距离： 本项目建成投产之后每年会向大气排入6080.301kg非甲烷总烃，主要集中在加油区、储存卸油区，挥发面积按1750m2计（不涉及洗车去和办公生活区），通过计算大气环境防护距离确定非甲烷总烃的影响范围，相关计算结果详见图7-1。 图7-1 项目大气环境防护距离计算截图 由图7-1可知，项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （2）汽车尾气 项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOX和 CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。项目周围设置有一定的绿化带，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （3）发电机尾气 本项目位于高速服务区，配置一台30KW的备用发电机作为应急用电使用，使用0#柴油（含硫率≤0.2%）为能源，属清洁能源，其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，经自带柴油发电机干式烟气净化器对发电机废气处理后引至屋顶达标排放，不会对周边环境造成较大影响。 （4）食堂油烟 本项目在办公楼1层设置有厨房和餐厅，设置3个灶头，采用天然气为燃料，主要供应员工就餐和顾客餐饮，厨房油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于75%），处理后浓度为1.65mg/m3＜2.0mg/m3，引至楼顶的油烟排放管道排放，能满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）中型灶头标准排放要求，对周边环境影响较小。环评建议建设方将油烟排放管道尽量设置在远离北侧居民点住宅楼的方向。 2、地表水环境影响分析 本项目地面冲洗水经隔油沉砂池处理后经东南角总排污口排入市政污水管网；汽车清洗废水经隔油沉沙池处理后同经隔油池处理后的餐饮废水合并，同生活污水一同进入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过站区东南角的总排入口排入南侧平伍公路下的市政管网，进入平江县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。 平江县污水处理厂位于平江县城关镇王甲山，受纳水体为汨罗江，出水执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准。污水处理厂厂区内北高南低，自然地形高程 70.8～84.0m，厂区中部分布一条无名浅切冲沟。厂区范围一期征地范围16595m2（合24.88亩），二期增加用地面积为6800m2（合10.20亩），总用地面积为23395m2（合35.08亩）。污水处理工艺采用CASS工艺，污泥处理工艺采用机械浓缩脱水至含水率80%以下，再进行焚烧处理。目前处理规模为6万t/d，本项目日排水量为14.456t/d，占处理规模比重较小，不会对平江县城市污水处理厂处理负荷产生较大影响，能够实现达标排放。 3、地下水环境影响分析 加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当严重的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此站区的油料存放地的防漏、防渗问题必须在设计中加以解决。 根据现场踏勘，本项目油罐已采取如下防渗漏措施： （1）设置地埋式储罐区，其回填料符合规范要求，并按相关要求设置了双层储罐，同时采用了玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 （2）储油罐外表面其防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 （3）在储油罐周围修建有防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。油罐建高液位报警功能的液位监测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 （4）按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求增设1个监测井，要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。相关监测计划详见下文环境监测章节。 4、噪声影响分析 本项目的主要噪声源为油泵、加油机在运行中产生的噪声和进出车辆发出的机械噪声。噪声源强见表7-4。类比调查得知，采用治理措施后各非连续噪声源分别为55dB、70dB、55dB，按照预测模型叠加。 表7-4 项目噪声源强和治理措施一览表艺 设备 噪声类型 治理前声级dB（A） 治理措施 治理后声级dB（A） 加油机 非连续 55 安装减震支座 50 油泵 非连续 70 加装减震支座 58 进出车辆 非连续 55 加强管理，限制进场速度、禁止鸣笛等 50 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2010)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L(r)=L-20lgr-8AWA 式中：LA(r)—距离声源r米处的A声级(dB)； LQA—点声源的A声功率级(dB)； r—声源至受声点的距离(m)； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB(A)； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-5 噪声影响预测结果 单位：（dB） 预测点 贡献值 本底值 叠加值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东侧厂界 34 34 55.4 46.5 56.42 46.74 南侧厂界 32 32 67.3 53.7 67.3 53.73 西侧厂界 33 33 58.4 48.3 58.41 48.43 北侧厂界 35 35 58.5 48.6 58.52 48.79 由表7-5可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、夜间项目区边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求（昼间60dB、夜间50dB）和4类标准的要求（昼间70dB、夜间55dB）。环评建议建设方加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声。 5、固体废物影响分析及防治措施 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店产生的垃圾、餐饮废物、洗车装饰区的废弃包装物、隔油池产生的废油脂油，油罐检修清洗产生的废油、油泥，废过滤器芯等。其中生活垃圾、餐饮废物、废弃包装物含油抹布和手套不属于危险废物，经垃圾桶收集后交由养护中心统一收集运往环卫部门指定地点，集中进行处理；废过滤器芯属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，经危废间短期储存后交由资质单位处置；油罐清洗采用干洗法，委托专业公司进行清理，油罐底渣由专业公司带走委托处理；隔油沉淀池油泥属危险废物，类别为HW08，经危废间短期储存后定期交由资质单位处置。 环评要求项目方将固废分类收集，分类存放。生活垃圾和一般固废由环卫部门集中清运处理。所有危险固废应按照规范装入容器内，容器应坚固、无渗漏，并设有明显标识，各种危险废物放置在临时贮存于危废暂存间。本项目在站房内设置有一个2m2左右的小隔间，存放危废容器，危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并对地面及四周采取防渗措施，设置危险废物标识。危险废物在站区的临时贮存应符合《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025－2012）的要求，危险废物必须委托有危废处理资质的单位安全处置，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》及五联单制度的要求执行，确保不产生二次污染。 环评要求项目方在后期管理运营中，进一步将固废分类收集，分类存放，各种危险废物放置在临时贮存于危废暂存间，定期对危废间进行检修，确保危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗漏，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》及五联单制度的要求执行，确保不产生二次污染。 6、环境影响风险分析与评价 6.1 事故类型 本项目可能发生的事故主要为油罐破损油品泄露漏直接引起的环境风险以及由此引发的对周围环境产生的危害，本项目主要存在的事故类型有： （1）油罐破损油品泄露造成的直接环境风险。 （2）油品泄露以及由此引起的火灾、爆炸带来的次生环境风险。 6.2 项目风险识别 （1）主要物料及性质 加油站主要经营汽油及柴油的销售，产品主要理化性质见表7-6，7-7： 表7-6 汽油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态 不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然 丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮 肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重 者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病， 皮肤损害。 环境危害： 环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分：理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃）： -50~-20 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限％（V/V） 6.0 沸点（℃）： 40～200 爆炸下限％（V/V） 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作 机械零件的去污剂。 第三部分：稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分：毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸 停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触 性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸 入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度： 300mg/m3 表7-7 柴油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述 危险性类别： 第3.3 类高闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分：理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体 主要用途： 用作柴油机的燃料等 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1） 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 爆炸上限％（V/V） 4.5 自燃点（℃）：） 257 爆炸下限％（V/V） 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分：稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分：毒理学资料 急性毒性： LD50 LC50 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能 经胎盘进入胎儿血中 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度： 目前无标准 根据上表分析可知，汽油属于易燃液体，等级为2级；柴油属于可燃液体，等级为3级。 （2）主要风险场所识别 a）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如加油站油罐泄露、遇雷击或静电闪火都可能引起火灾爆炸事故。 b）加油岛 加油岛是为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过慢溢出、加油机泄露、加油机防爆电器故障等原因，都可能引起火灾爆炸事故。 c）卸油区 加油车未熄火作业；静电未消除；卸油连接导管导电性能差；卸油、加油速度过快；加油操作失误；卸油接口泄露；对明火管理不严等都可能导致火灾、爆炸、人员伤亡等事故。 （3）重大危险源辨识 本加油站内设4只汽油罐，1只柴油罐。汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本环评取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本环评取0.9，油料的灌装系数取0.9，根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中给出的危险物质临界量作为判定重大危险源的依据，本项目的危险源识别表7-8。 表7-8 危险物质名称及临界量 物质名称 本项目储存场所最大量（t） 危险化学品临界量（t） 汽油 105（140m3） 200 柴油 18（20m3） 5000 柴油不在GB18218-2009表1中列出，属于GB18218-2009表2中的易燃液体（柴油闪点为45～55℃），临界量为5000T。 根据GB18218-2009 附录4.2.2规定“单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式‘q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1’计算，若满足该式，则定为重大危险源。 经计算得67.5/200+27/5000=0.3429＜1，故本加油站属非重大危险源。 （4）直接环境风险 根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类，汽油属第3 类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，按照《爆炸危险场所安全规定》加油站属于特别危险场所。其危险特性为： a）直接泄露爆炸风险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中管线接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄露，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，明火、静电、高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；由于油料蒸汽比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会引着回燃，也会造成火灾、爆炸事故。 油料燃烧爆炸后产生的冲击波、热辐射影响范围主要取绝于物料的存储量和燃烧热值。以单个汽油罐爆炸为例，对汽油燃烧爆炸影响进行分析。 爆炸冲击波热辐射计算根据世界银行推荐的爆炸危害关系式进行环境影响分析，公式如下： R（S）＝C（S）[NEe]1/3 式中：R（S）－伤害半径，m； C（S）－爆炸实验常数，m.J-1/3，取作0.03，0.06，0.15，0.40； Ee－爆炸总能量，等于燃烧热乘以易燃限度内的蒸气质量，J； N－爆炸发生率，即冲击（压力）波产生的能量占Ee的百分数。 N＝Nc×Nm 式中：Nc－因燃料浓度不断增加而产生的能量损失比例，常取30%； Nm－燃烧发生率，常取33%。 以一个50m3汽油储罐为例分析，假设汽油罐汽油充满度为60%，计算汽油的爆炸总能量，见下表7-9： 表7-9 油品爆炸总能量 油品 平均分子量 燃烧热，KJ/kg 爆炸极限，% 储罐爆炸平均总能量，×106KJ 汽油 72 46055 1-7.6 12.6 按照以上计算公式代入相应数值，计算结果见下表7-10。 表7-10 汽油储罐爆炸冲击波影响预测结果 伤害半径R（S）（m） 环境影响 对设备的损害 对人的损害 32 对建筑及设备产生重大危害 对人有1%几率死于肺伤害，耳膜破裂几率大于50%，爆炸飞片严重伤害几率大于50% 64 对建筑物造成外表损伤或可修复的破坏 人耳膜破裂几率为1%，爆炸飞片严重伤害几率为1% 162 玻璃破碎 受到飞起玻璃的轻微伤害 432 10%玻璃受损 -- 由上表可知，若1个汽油储罐爆炸，其爆炸产生的冲击波影响范围为430m，严重影响范围32m，在64m以内对罐区其它储罐、厂内建筑物及人群会造成严重伤害。 本项目发生爆炸事故后加油岛的工作人员处在重伤区内，是重点保护目标。项目东南侧沿街商业楼距离油罐60m，南侧沿街商住楼距离油罐58m，北侧居民楼距离油罐44m，其边界属于轻伤区外径以内。因此一旦发生爆炸事故将对加油岛工作人员有伤害，对东侧居民和南侧服务区宾馆和配套用房有一定的影响。该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了有储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采区相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 b）毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调；高浓度吸入出现中毒性脑病；极高浓度吸入引起意识突然丧失、发射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触可致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c）油料泄露对环境的危害 加油站油料在储存、输送过程中可能因各种因素发生泄露，对土壤，地下水及水体造成污染。 （5）次生环境风险 a）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了收集沟，当发生泄漏、爆炸、火灾事故时，会产生大量的消防废水，拟经消防沟收集后进入隔油沉淀池储存处理，不会对加油站产生不良影响，本项目雨水排放通道与市政收集管道连接处设切换装置，当发生油品泄露时，通过切换装置防止油料随雨水进入市政管网，通过采取以上措施，废水不会进入地表水体。 b）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏将对地下水造成污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，会产生严重异味。这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油。土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。项目须采取防渗防漏措施，避免对地下水造成污染。 本项目设置双层储罐，同时采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 6.3 评价等级及范围 本项目是加油站项目，所涉及到的主要风险因子为汽油和柴油，由于柴油虽然属于可燃液体，但其闪点较高，且本项目储罐为地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，即使遇到明火也不会发生储罐爆炸事故，因此本专题只考虑油品泄露和汽油的火灾爆炸影响。依据HJ/T169-2004中4.2.3.1的内容，评价级别判定依据见表7-11： 表7-11 评价工作级别 -- 剧毒危险物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险物质 爆炸危险物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 本项目区域为非环境敏感地区，本项目不构成重大危险源。汽油和柴油作为可燃、易燃危险物质，依据表6判定本项目环境风险评价级别为二级。根据HJ/T169-2004中4.2.3.3的规定，本次风险评价将进行简要的源项分析和事故影响分析，提出要求企业采取的风险防范、减缓和应急措施。 6.4 需再行配备的安全对策措施 本项目改造项目，在项目设计过程中建设方已采取部分安全技术及对策措施，如：选用双层储罐、放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣、储罐区设置有水沟，并连通隔油沉定池、使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理、加油站设置了符合标准的灭火设施等，设置监测井。 本次环评要求建设方加强对项目周围大气和水环境的检测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害，建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定，加强对加油机灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 6.5 风险预案 应急预案主要内容见下表。 表7-12 应急预案内容表 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险源（罐区、放空管） 2 应急组织机构、人员 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 消防灭火剂的收集、处理措施： 本项目采用的灭火剂主要为干粉灭火器，粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能。 干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 使用干粉灭火剂后，产生的污染物为固体粉末或含粉末的废水。项目固体粉末经清扫后，运至废物处理场所处置；含粉末的废水经隔油沉淀池处理后，沉渣经收集，运至废物处理场所处置。 项目应进行安全与评价，目前项目正在进行安全预评价。 6.6 环境风险结论 对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，该加油站的环境保护目标均处在安全距离内，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 （1）地下水日常监测 ①本环评要求建设方设置一个地下水监测井，埋地油罐的距离不应超过30m。 ②地下水监测井结构采用一孔成井工艺，要求监测井设计需结合当地水温地址条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 ③地下水监测指标及频率 I、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 II、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表7-13 加油站地下水监测项目表 指标类型 指标名称 指标数量 特征指标 挥发性有机物 萘 1 苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯 5 甲基叔丁基醚 1 （2）环境监测计划 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： 表7-14 环境监测计划一览表 监测项目 监测布点 监测因子 监测频次 大气监测 厂界外下风向200m 非甲烷总烃 2次/年 废水 总排放口 废水量、COD、氨氮、石油类 2次/年 地下水监测 地下水水质监测井 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 每季度一次 噪声监测 四周厂界各1个监测点 等效连续A声级 1次/年 环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、清洁生产分析 本项目为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃的影响，加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。经现场踏勘，项目采用双层埋地油罐，设置有一级、二级油气回收系统，采用密闭卸油方式，油罐通气管道和露出地面的管道均采用《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管，对油罐增设增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损等，在日常运营中尽量缩短卸油、加油时间，在卸油、加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，同时对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故的情况下，本项目能够达到国家清洁生产一般水平。 10、总量控制 本项目采用雨污分流，外排废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入平江县城市污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入汨罗江。废水排放量为5276.52t/a，污水处理厂排放浓度为COD：60mg/m3、NH3-N：8（15）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.317t/a、NH3-N：0.0422t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.4t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为TVOC（以非甲烷总烃计）：6080.301kg/a。 11、总平面布置合理性分析 本项目属于新建补办项目，站内布置严格按照《汽车加油站气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设计、布置，设施之间的防火距离符合有关法规的要求，详见表7-12。 表7-15 站内设施之间的防火距离 单位：m 设施名称 地埋油罐 密闭卸油点 加油机 站房 其他构筑物 变配电间 汽柴油罐 地埋油罐 （0.5） 0.6 -- -- （4） 6 -- （5） 54 通气管口 -- （3） 18 -- （4） 6 -- （5） 54 加油机 -- -- -- -- （5） 6 -- （6） 40 密闭卸 油点 -- -- -- -- （5） 25 -- （6） 65 注：表中“-”为无防火距离要求，“（）”内为规范中要求的防火距离，无框数字为现有实际的防火距离。 项目建构筑物与规划其余规定符合性详见表7-16。 表7-16 规范相符性对照表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版） 规范要求 本项目布置情况 规范相符性 加气站的工艺设备与陆外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。 本项目位于高速服务区，属于服务区配套建筑，不单独设置围墙 符合 车辆入口和出口应分开设置。 项目出入口分开设置 符合 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。2、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 项目进出口道路宽度大于7米，采用混凝土路面 符合 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。 加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米 符合 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。 详见表7-12 符合 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 站区设置花坛，未种植油性植物 符合 建筑设计防火规范》（2014） 储油罐距民用建筑12m以上. 最近距离为44m 符合 对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（2014），项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。 12、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目属于改造项目，不新增用地，根据国土证，项目用地属于商业用地，符合当地规划，详见附件。 （2）外环境关系及项目建设地点的敏感性 本项目东侧有一个10kv的输电线，根据环保部关于江苏省环境保护厅《关于对35kV送、变电系统建设项目环境管理有关问题的请示》（苏环辐[2007]34号），35千伏送、变电系统可不履行环境影响评价文件审批手续，不会对周边环境造成较大影响。 项目位于岳阳市平江县天岳开发区平伍公路北侧，该加油站为开敞式，坐北朝南，西进东出，南邻平伍公路，该加油站周边情况见表7-17。 表7-17 加油站周边情况调查表 序号 与加油站边界相对位置 建筑物名称 建筑物保护类别 备注（功用） 1 东侧，12m 沿街商业楼 二类 商业 2 南侧，37m 沿街商住楼 二类 商业 3 北侧，13m 住宅楼 二类 居住 （3）外部安全防护间距与相关法律、法规、标准规范的符合性 本项目为柴油、汽油加油站，属于二级加油站。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）及相关法规设立检查表，详见表7-18。 表7-18 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）检查表 站外建（构）筑物 站内汽油设备 埋地油罐 加油机、通气管管口 标准值 实测值 标准值 实测值 东侧沿街商业楼 二类保护物 11 60 8.5 60 南侧沿街商住楼 二类保护物 11 58 8.5 58 北侧住宅楼 二类保护物 11 44 8.5 44 城市道路 快速路、主干路 5.5 26 5 26 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）的规范要求。项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好。 13、产业政策符合性分析 本项目行业分类为“F5264 机动车燃料零售”，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修改）中的淘汰类及限制类，为允许类项目，符合国家产业政策。 14、环保投资估算 该工程总投资约350万元，其中环保投资约40万，环保投资约占工程总投资的11.4%，环保建设内容如表7-19示。 表7-19 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 备注 1 废气 卸油油气回收系统 10 油气回收系统 加油油气回收系统 10 环保油烟净化器 1 厨房油烟 2 废水 1个隔油沉砂池 1 处理地面冲洗废水 1套环形收集沟 2 1个隔油沉砂池 1 处理洗车废水 1个隔油池 1 处理餐饮废水 1个化粪池 1 -- 雨污管网 3 -- 3 地下水 设置检漏装置、地面硬化 2 -- 监测井 1 -- 4 噪声 基础减震 0.5 -- 5 固废 垃圾桶 0.5 -- 对危废暂存场进行地面硬化和基础防 渗，设置隔离设施，危废暂存间 5 -- 6 风险预防措施 高液位报警装置 1 -- 合计 40 -- 15、“三同时”验收项目 本项目属于新建补办项目，项目“三同时”验收内容详见表7-20。 表7-20 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 验收内容 验收执行标准 大气 储罐区、加油区 非甲烷总烃 加油油气回收系统、卸油油气回收系统 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 厨房 油烟 环保油烟净化器 《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）中型灶头标准排放要求 废水 加油区 冲洗废水 环形收集沟+隔油沉淀池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 洗车区 洗车废水 隔油沉沙池 厨房 餐饮废水 隔油池 生活区 生活污水 化粪池 噪声 设备噪声 LeqA 设备减振底座 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准 固体废物 办公生活 生活垃圾 垃圾收集桶，养护中心集中清运 综合利用，合理处置、达到环保要求 生产区域 含油抹布、手套 餐饮垃圾 装饰废弃物 废油、油泥 专业资质公司清理、处置 废过滤器芯 经集中收集后交由资质单位处置 废油脂 环境风险 储罐区 油品泄漏 池底和池壁做防渗处理、设置防渗检查孔或立管、高液位报警装置 零渗漏 地下水 储罐区 监测井 及时预警 16、“三本帐”及以新带老 本次改造后现有项目除主罩棚和站房保留外，其余建构筑物和设备基本拆除重新，故不再存在以新带老。项目改建前后“三本帐”分析详见表7-21。 表7-21 “三本帐”一览表 单位：t/a 种类 污染物名称 改造前排放量 改造后排放量 “以新带老”削减量 改造完成后总排放量 排放增减量 大气污染物 非甲烷总烃 23.96 6.08 23.96 6.08 -17.88 油烟 0 0.009 0 0.009 +0.009 外排废水 废水量 741.68 5276.52 741.68 5276.52 +4534.84 冲洗水 废水量 62.4 64.32 62.4 64.32 +1.92 固体废物 生活垃圾 4.19 10.475 4.19 10.475 +6.285 餐饮垃圾 0 14.6 0 14.6 +14.6 装饰废包装物 0 0.5 0 0.5 +0.5 含油抹布、手套 0.005 0.005 0.005 0.005 -- 油罐油泥 6.5 8 6.5 8 +1.5 废过滤器芯 0.005 0.008 0.005 0.008 +0.003 废油脂 0.2 0.2 0.2 0.2 --

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储罐区、加油区 | 非甲烷总烃 | 加油油气回收系统+卸油油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3） |
|  | 项目区 | 汽车尾气 | -- | -- |
|  | 厨房 | 油烟 | 环保油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）中型灶头标准排放要求 |
| 水污染物 | 项目区 | 餐饮废水、洗车废水、生活污水 | 隔油池、隔油沉沙池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 加油区 | 地面冲洗废水 | 环形收集沟+隔油沉淀池 |  |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分垃圾收集池，养护中心集中清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 项目区 | 含油抹布、手套 |  |  |
|  |  | 餐饮垃圾 |  |  |
|  |  | 装饰废弃物 |  |  |
|  |  | 废油、油泥 | 专业资质公司清理、处置 |  |
|  |  | 废过滤器芯 | 经集中收集后交由资质单位处置 |  |
|  |  | 废油脂 |  |  |
| 噪声 | 加油区 | 设备噪声 | 距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a标准 |
| 地下水防渗 | 储罐区 | 汽油、柴油 | 设置分区防渗池，并对储罐区池底、池壁做防渗处理，高液位报警装置、设置防渗漏检查孔 | 零渗透 |
| 其它 | -- |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目建设后废水、废气、噪声经治理后达标排放，对周围环境影响较小，固体废物得到及时清运，对环境无危害。因此，该建设项目投产后对周围的生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

结论： 1、项目概况 本次技术改造，不新增占地，总投资350万元，主要将现有1F生活用房拆除，新建1栋2F生活用房和卸车装饰用房，将现有单层储罐更换为FF双层玻璃纤维增强塑料油罐，拆除现有5加油机，新增7台带油气回收潜油泵式多媒体加油机，增设卸油油气回收系统，同时对现有站房和配套设施等进行装修和改造。改造完成后项目设有20m3埋地双层燃油卧式储罐1个、30m3埋地双层燃油卧式储罐2个，40m3埋地双层燃油卧式储罐2个，双枪加油机7台，年零售量约为0#柴油4500t、92#汽油7600t、95#汽油：3300t、98#汽油500t。 2、产业政策 本项目行业分类为“F5264 机动车燃料零售”，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2011修改）中的淘汰类及限制类，为允许类项目，符合国家产业政策。 3、选址合理性 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规范要求。本项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好，选址较为合理。 4、环境质量现状评价结论 项目区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；汨罗江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；项目东、西、北侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，南厂界声环境测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值；周边地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 5、施工期环境影响 本项目施工工作量较小，在采取相应环保措施的情况下对周边环境影响很小，且随着施工期的结束相关影响能很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。环评要求拆除后的固废（如油罐、加油机、管道等）需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求进行处置，严禁随意出售。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目地面冲洗水，经隔油沉砂池处理后经东南角总排污口排入市政污水管网；对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染，且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水；汽车清洗废水经隔油沉淀池处理后同经隔油池处理后的餐饮废水合并，同生活污水一同进入化粪池进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过站区东南角的总排污口排入平伍公路下的市政管网，进入平江县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。 （2）废气：加油站的大气污染物主要来自油罐大小呼吸、加油作业等过程中燃料油以气态形式逸出后产生的烃类有机物。本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。本项目非甲烷总烃产生量为：23960kg/a，经两次油气回收后最终排放到大气中的非甲烷总烃为6080.301kg/a，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3）；汽车尾气经大气稀疏后扩散排放，对周边环境影响较小；食堂油烟经环保油烟净化器处理后引至屋顶达标排放，不会对周边环境造成较大影响。 （3）地下水：本项目针对地下水采取了一定的污防措施，包括双层油罐、放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土、储罐区设置有水沟，并连通隔油沉淀池、使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理、设置了符合标准的灭火设施等，设置常规监测井等，环评要求监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。在采取以上措施的情况下，加强管理与维护，不会对周边地下水环境造成较大影响。 （4）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准。 （5）固体废弃物：本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店产生的垃圾、餐饮废物、装饰废弃物，隔油池产生的废油脂油，油罐检修清洗产生的废油、油泥，废过滤器芯等。其中生活垃圾、含油抹布和手套、餐饮废物、装饰废弃物不属于危险废物，经收集后交由环卫部门集中清运处理；废过滤器芯属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，经危废间短期储存后交由资质单位处置；油罐清洗采用干洗发，委托专业公司进行清理，油罐底渣由专业公司带走委托处理；隔油沉淀池油泥属危险废物，类别为HW08，经危废间短期储存后定期交由资质单位处置。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、环境风险评价结论 从环境风险分析来看，本项目不构成重大危险源。加油站可能发生泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目按有关消防的规范要求进行设计和建设，埋地油罐、通气管管口和加油机与站内各建筑满足防火距离要求。项目方在运营期应严格采取环评提及的防范措施，加强安全生产管理，制定应急预案的前提下，其环境风险可以接受。 8、总量控制 本项目采用雨污分流，外排废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入平江县城市污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入汨罗江。废水排放量为5276.52t/a，污水处理厂排放浓度为COD：60mg/m3、NH3-N：8（15）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.317t/a、NH3-N：0.0422t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.4t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为TVOC（以非甲烷总烃计）：6080.301kg/a。 9、环评总结论 结论综上所述，该项目符合国家产业和环保政策，符合城市规划要求。项目运营期产生的废水、废气、废渣等在认真落实环评提出的各项环保措施后，可达到国家污染物排放标准，符合当地环境功能区划要求，环境风险可控，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置； 2、加强隔油的日常管理，应及时捞出浮油及其它悬浮物，使隔油池能正常运行，捞出的浮油应放在密封的容器中，防止油气挥发，产生二次污染； 3、平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防等工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人； 4、洗车装饰区禁止进行汽车维修、保养作业； 5、建立健全的环境管理制度，接受环保部门的监督。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 营运执照 附件4 危险品经营许可证 附件5 国土证 附件6 1999年环保备案表 附件7 危险废物处置协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布局图 附图4 监测布点图 附图5 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

项目名称：平江县天岳加油站改建项目

环评文件的审查意见： 专家姓名：龙平 日期：2017-12-5 一、原有项目2003年建成，在《环评法》颁布之前，2016年列入了环保清违项目范畴进行了备案，补充背景情况分析。 二、由于受到油品中微生物的腐蚀，目前单层钢制储油罐的设计寿命只有10年，而由于材质、加工、安装等诸多方面的原因，实际使用过程中，大部分单层钢制储油罐在4-7年的时间里就出现了明显的被腐蚀现象，大量汽柴油渗透到加油站附近的土壤里面，对土质和周围的水资源造成严重的影响，同时也给加油站带来巨大的安全隐患项目按照湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）要求安装双层油罐，防止地下水污染。补充相关内容。 三，项目设置餐饮，因北面居民较近，附近商居楼较多，建议合理设置油烟排放口，提出合理布局建议。 四，细化危险废物管理要求，如油泥、废过滤器芯等需要专用储存房，须有资质单位处理，建立转运台账等。 细化安全风险分析，补充安监部门相关许可资料作为附件。 六、核实加油站附近架空电力线路情况。提出相关环境保护防护措施和要求。

项目名称：中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加油城改造项目

环评文件的修改意见： 专家姓名：叶茂 日期：2017-12-5 1、结合加油站投运以来运营情况和周边居民分布情况，强化洗车服务项目、餐饮服务项目建设的必要性分析，据此强化洗车废水、餐饮废水、餐饮油烟的处置措施。 2、细化平面布局合理性分析，重点从大气污染防护的角度分析布局合理性。 3、核实环境保护目标，完善环境保护目标一览表。 4、项目建设期处于大气污染防治特护期内，且建设地点位于县城建成区，建议在环评给出的建设项目大气污染防治措施之外的基础上进一步明确特别措施要求。 5、补充周边地下水使用情况调查，核实居民饮用水来源情况。 6、建议补充初期雨水收集处理措施。 7、项目建设可大幅降低全站全年挥发性有机的排放，建议按排放时间取高峰值来预测最大落地浓度，测算大气环境防护距离。 8、经过调查项目产生危险废物种类较多，建议从平面布局图上明确危废暂存间位置，同时进一步明确分类暂存时间及转运要求。

中国石化销售有限公司湖南岳阳平江天岳加油城

改造项目环评报告表审查意见

由长沙振华环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表内容较全面，工程分析清楚，提出的污染防治措施基本可行，评价结论总体可信，报告表在修改时应注意以下几个方面：

1、完善编制依据，补充危险固废导则等。

2、核实洗车装饰区今后的计划洗车量，P3和P6页前后描述不一致。

3、核实每天洗车废水、餐饮废水的产生量，论证P9页、P31页等处，餐饮废水和洗车废水“经隔油池处理后排入化粪池一并处理”的可行性。

4、完善项目环保目标图，结合环境保护目标一览表及周边居民分布情况，细化新增项目（洗车服务、餐饮服务）对主要环境保护目标的影响分析，明确环境保护措施。

5、细化新增项目（洗车服务、餐饮服务）的平面布局合理性分析。

6、补充周边居民饮用水调查情况，明确是否使用地下水。

7、核实固体废物产生量，明确危险废物暂存间的位置和建设要求。

审查人：李桂林

2017年12月6日

# Text boxes

4.4

4.4

隔油池

5.5

损耗1.1

餐饮用水

7.2

隔油沉沙池

9.0

损耗0.33

办公生活用水

油气排放

绿化用水

损耗1.8

0.176

0.176

0.22

18.4

隔油沉沙池

1.35

新鲜用水

地面冲洗水

损耗0.27

总排污口

洗车用水

损耗0.4

2

顾客用水

0.33

汨罗江

市政管网

0.044

7.2

化粪池

平江县城市污水处理厂

2.68

0.176

14.28

油气回收

14.456

逸散油气

加油

噪声

油气

挥发

油气

挥发

清罐废物

通气

立管

油气

回收

噪声

逸散油气

卸油

加油油气回收系统

卸油油气回收系统

汽车油箱

加油机

地下油罐

油罐车