审批意见: 平环批字［2018］10059号 平江县城市建设投资有限公司平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目南起长冲路，北至育才路。项目总投资19480万元，工期12个月。主要建设内容为：1、新建三条道路：中山路南起长冲路，北至育才路，全长1800.747m，道路红线宽30m；甲山大道东延伸线（含平江大道改造段），西起平江大道，东至杨源大道，全长1506.68m（平江大道改造段全长471.8m），道路红线宽40m；润民北路延伸线东起中山路，西接润民北路，全长170.424m,道路红线宽18m。2、交通工程、电力电信工程、排水工程、绿化工程等相应的配套工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南大自然环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、在工程设计、建设和运行过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。 2、做好生态环境保护。优化弃土场、取土场选址，尽量避免占用基础设施、农田等；工程应统筹妥善安排工程取土、填挖方、弃渣，做好路基边坡、取土场、弃渣场等护坡、排水、绿化平整工程。加强道路绿化与景观设计，做到与周围景观相协调。 3、加强水污染防治措施和环境风险防范。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范建设排水和废水回用处理系统。严格落实环评报告表提出的水污染防治措施，施工废水不得直接排放。制定交通事故环境应急计划，落实应急措施，桥梁两侧及沿河一侧应设置防撞栏，防范交通事故引发的环境污染风险。 4、废气污染防治工作。工程不得设置沥青、混凝土拌合站，所用沥青和混凝土均外购；渣土实行封闭运输；合理布置施工营地、材料堆场，采取设置围档、物料遮盖、车辆清洗、洒水抑尘等措施，有效防止施工扬尘、废气污染。营运期加强路面养护和绿化维护。 5、噪声污染防治工作。合理设置施工场地及施工时间、选用低噪施工设备并加强设备维护保养、设置施工围挡和临时移动声屏障等措施，以减轻施工期噪声影响。对噪声超标的敏感点采取安装通风隔声窗、设置隔声屏障等措施，确保道路两侧敏感点昼夜噪声均能满足相关标准。对敏感点实行噪声跟踪监测，并预留环保经费，根据监测结果，及时增补、完善降噪措施。 二、项目竣工后，建设单位须按照相关法律法规的标准和程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年一月十六日