平江县青冲毛栗山页岩砖厂环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 平江县青冲毛栗山页岩砖厂 | 统一社会信用代码 | 914306260749511240 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇青冲村 | 地理位置 | 东经113度19分， 北纬19度56分 |
| 法定代表人 | 姚文化 | 邮政编码 | 414500 |
| 环保负责人 | 陈丹剑 | 联系电话 | 13786004816 |
| 行业类别 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造C3130 | 电子邮箱 | 13786004816@139.com |
| 成立时间 | 2013年10月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 23 | 占地面积 | 13320平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水5400立方米/年，电54万度/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 |  | 安全生产许可证编号 | / |
| 单位简介 | 平江县青冲毛栗山页岩砖厂是一家专业从事粘土砖瓦及建筑砌块制造企业，成立于2013年10月，设计年生产《平江县青冲毛粟山页岩砖厂年产6000万(标)块页岩烧结砖生产线项目》。公司2014年12 月通过环保三同时验收。 |

废水排放信息（2020年）

| 排放口名称 | 无污水排放口（循环利用） | 排放口位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  | 排放口设置情况 |  |
| 核定年排放废水总量 |  | 实际年排放废水总量 |  |
| 执行的排放标准 |  | 排放形式和排放规律 |  |
| 排放去向 |  | 受纳水体及功能划分 |  |
| 监测单位和方式 |  | 监测频次 |  |
| 水污染物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） | 超标情况 |

废气排放信息（2020年）

| 废气排放口名称 | 工业炉窑烟囱 | 锅炉吨位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA001，位于厂区北面； | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高45米，内径0.8米； |
| 监测单位和方式 | 委托湖南谱实技术有限公司、湖南昌旭环保科技有限公司监测，手工监测； | 监测频次 | 非连续采样 至少3个 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 |  |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  | 19.4吨/年 | 7.2吨/年 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤200mg/m3 | ≤300 mg/m3 | ≤3mg/m3 |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2020年6月15日 |  | 26 | 14 |  |  | 无 |
|  |  | 25 | 18 |  |  | 无 |
|  |  | 22 | 16 |  |  | 无 |
| 2020年6月16日 |  | 20 | 15 |  |  | 无 |
|  |  | 22 | 17 |  |  | 无 |
|  |  | 24 | 18 |  |  | 无 |
| 2020年8月17 | 2.7 | 24 | 16 | 0.28 |  |  |

噪声排放信息（2020年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托湖南昌旭环保科技有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年8月17日 | 实际监测数值 | 昼间55分贝，夜间47分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年8月17日 | 实际监测数值 | 昼间54分贝，夜间47分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年8月17日 | 实际监测数值 | 昼间52分贝，夜间46分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年8月17日 | 实际监测数值 | 昼间56分贝，夜间48分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2019年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 利用 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废砖坯 | 一般固废 |  | 300吨 | 300吨 | 0 | 工厂自行利用 |
| 脱硫除尘渣 | 一般固废 |  | 180吨 | 180吨 | 0 | 工厂自行利用 |
| 谷壳、木屑燃烧灰渣 | 一般固废 |  | 19吨 | 19吨 | 0 | 工厂自行利用 |
| 沉淀池污泥 | 一般固废 |  | 21.6吨 | 21.6吨 | 0 | 工厂自行利用 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 喷淋碱式脱硫除尘装置 | 1套 | 2013-7 | 喷淋碱式脱硫除尘后，45米高排气筒排放 |  |  | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 平江县青冲毛粟山页岩砖厂年产6000万(标)块页岩烧结砖生产线项目环境影响评价报告表 | 湖南省职业病防治院 | 编写日期：2013年 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《平江县青冲毛粟山页岩砖厂年产6000万(标)块页岩烧结砖生产线项目环境影响评价报告表》的批复 | 平江县环境保护局 | 平环批 [2013]10289号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于平江县青冲毛粟山页岩砖厂年产6000万(标)块页岩烧结砖生产线项目项目竣工环境保护验收的意见 | 平江县环境保护局 | 平环验[2014]5417号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 全国排污许可证 | 岳阳市生态环境局 | 914306260749511240001V | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《平江县青冲毛粟山页岩砖厂突发环境事件应急预案》，并于2020年7月 24日在岳阳市平江县环境保护局备案， 备案编号：[MF43062620200724001]