平环批[2021]032号

关于湖南前元新材料有限公司年产52800吨螺旋埋弧焊钢管扩建项目环境影响报告表的批复

湖南前元新材料有限公司：

你单位《关于<年产52800吨螺旋埋弧焊钢管扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南前元新材料有限公司年产52800吨螺旋埋弧焊钢管扩建项目位于湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园伍市工业园（项目中心地理坐标东经113°17′13.8912"，北纬28°47′59.3226"）。主要建设内容为：新建钢结构厂房一栋、循环水池一个、仓库一栋，新增建筑面积14857.97m2；新建厂房内布置2条螺旋埋弧焊钢管裸管生产线、1条内外环氧防腐管生产线及1条3PE防腐生产线，主要产品为：螺旋埋弧焊钢管52800吨（内外环氧防腐管11880吨、裸管36960吨、PE防腐管3960吨）。项目原辅材料主要包括：钢卷、PE新料、胶粘剂、环氧粉末、埋弧焊焊丝、电弧焊焊丝、焊剂、螺旋埋弧焊钢管、环氧水性漆、钢砂、PAC等；主要生产设备包括：埋弧焊螺旋钢管机组、外抛丸除锈、内抛丸除锈、内喷砂除锈、内外环氧静电喷涂生产线、3pe生产线、X射线探伤仪、超声波探伤仪、便携式X射线探伤仪空气压缩机、风机等；主要生产工艺为：原材料拆卷→初矫→切头对焊→精矫→对切→成型内外焊→超声波连续探伤→补焊、x射线检查、拍片及手动超声波探伤→检测管段坡口加工，管段扩径→静水压试验→探伤检测→自动探长、称重→标记入库。项目总投资4000万元，其中环保投资150万元，占总投资的3.75％。根据湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产冷却水及静水压试验用水经处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池+隔油池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。除锈粉尘经旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）标准后，通过15m高排气筒（DA003、DA004）排放；内外环氧防腐工序产生的颗粒物、VOCs经旋风除尘+脉冲滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准后通过15m高排气筒(DA005)排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值要求后排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。金属边角料、金属粉尘、焊渣收集后进行外售综合利用；废活性炭、废抹布、废机油等危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；废包装材料、生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：VOCs≤0.6634吨/年

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月八日