平环批[2021]038号

关于湖南华奕测控科技有限公司年产1700万套应变式测力传感器、300万套智能体脂秤项目环境影响报告表的批复

湖南华奕测控科技有限公司：

你单位《关于<年产1700万套应变式测力传感器、300万套智能体脂秤项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南华奕测控科技有限公司年产1700万套应变式测力传感器、300万套智能体脂秤项目租用湖南省岳阳市平江县天岳新区创新创业园二期8栋1至3层（项目中心地理坐标东经113°37'24.759"，北纬28°42'38.101"），项目总占地面积2064平方米，总建筑面积6194平方米。其中1层为仓库区，2层为六条体脂称生产线，3层为传感器生产区间。主要建设内容为：激光打标区、贴片区、烘烤固化区、组桥区、清洗烘干区、涂胶区、分选包装区、智能体脂秤生产线、传感器成品仓库、弹性体原料仓库、办公区等。主要产品为：应变式测力传感器（1700万套/年）、智能体脂秤（300万套/年）。项目原辅材料主要包括：钢片弹性体、铝件弹性体、电线、应变计、无铅锡丝、LED硅胶垫、锡线、PCBA组件、EVA线卡、传感器、测脂导线、玻璃面板等；主要生产设备包括：激光打标机、烘箱、空压机、加压机、恒温洛铁、超声波清洗机、自动点胶机、复检机、热压机等；项目总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目有机废气喷淋吸收废水作为危废交由有资质单位处理，不外排；生活废水经隔油池+三级化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准与金窝污水处理厂进水水质要求中的较严值后，通过市政污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。生产过程中产生的有机废气、颗粒物经集气罩收集后通过旋流板喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置处理分别达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（天津市地方标准）》（DB12/524-2020）表1的电子工业排放标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准后通过30米高排气筒（DA001）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。一般性废包装经收集后外售物资回收单位综合利用；清洗残渣收集后外售锡渣回收单位综合利用；废活性炭、有机废气喷淋吸收废水等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：VOCs≤3.00524吨/年

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月二十八日