平环批[2021]033号

关于湖南铝美涂科技有限公司磨粉生产线异地搬迁建设项目环境影响报告表的批复

湖南铝美涂科技有限公司：

你单位《关于<磨粉生产线异地搬迁建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南铝美涂科技有限公司磨粉生产线异地搬迁建设项目原厂位于平江高新技术产业园区伍市片区，由于原厂房场地面积限制，且原厂附近没有空余厂房出租，现将边角料、残次品处理工序及相关的生产内容搬迁至平江县伍市镇白杨村青冲口大桥旁（项目中心地理坐标东经113°19′49.191″，北纬28°48′20.213″，原白杨纸厂厂房）。项目总占地面积5600平方米，总建筑面积3200平方米。项目租赁原白杨纸厂已建的生产厂房，年生产PE料79.9179吨、铝粒2.231吨；主要建设内容为：边角料、次品破碎分离车间，废板、边角料堆放区，库区厂房等；主要原辅材料为平江高新技术产业园区伍市片区铝美涂公司产生的铝塑板边角料和残次品；主要生产设备包括：破碎机、磨粉机、分离机；主要生产工艺为：铝塑板边角料和残次品破碎→磨粉→分离。项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后用于周边林地灌溉。

2、废气污染防治工作。破碎、磨粉、分离产生的粉尘通过布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中二级排放标准后通过15m高排气筒（DA001）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。布袋除尘器收集的粉尘回用于生产不外排。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振、隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月十二日