平环批[2021]030号

关于湖南点兵食品有限公司年产3000t调味面制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南点兵食品有限公司：

你单位《关于<年产3000t调味面制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南点兵食品有限公司年产3000t调味面制品建设项目拟租赁平江高新技术产业园区食品产业园二期1栋3楼现有厂房（项目中心地理坐标东经113°15′30.06″，北纬28°46′23.69″）作为生产场地，总建筑面积2128平方米。主要建设内容为：拌粉车间、拌料车间、无菌自喷车间、零包车间、检验室、面粉仓库、辅料仓库、包材仓库、成品仓库等。项目主要产品为：调味面制品（辣片3000t/年），主要原辅材料包括：面粉、味精、盐、植物油、辣椒粉、孜然、花椒、香料等；主要生产设备包括：和面机、热油机、膨化机、拌料机、切料机、自动包装机、油罐、封口机、灭菌机、恒温干燥箱、微生物培养箱等；主要生产工艺为：面粉→投料→和面→膨化→冷却→切料→拌料→包装→检验→成品。项目总投资500万元，其中环保投资55万元，占总投资的11％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。近期生产废水、生活废水经管网进入食品产业园一期污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排；待食品产业园三期建成后，生产废水、生活废水通过管网进入食品产业园三期污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。投料、和面产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放监控浓度限值后通过30米高排气筒（DA001）排放；调味搅拌过程产生的异味通过采取相关措施后，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；油烟废气经耐高温集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（18483-2001）标准要求后通过30米高排气筒(DA002)排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料送废品回收公司回收利用；不合格产品、边角料、废植物油经收集后交由餐厨垃圾公司处理；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.0168吨/年、氨氮≤0.00168吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月七日