平环批[2021]036号

关于湖南省两江红旺木制品有限公司年产5000套家具、5000套木门建设项目环境

影响报告表的批复

湖南省两江红旺木制品有限公司：

你单位《关于<年产5000套家具、5000套木门建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省两江红旺木制品有限公司年产5000套家具、5000套木门建设项目位于湖南省岳阳市平江县安定镇安定工业新区（项目中心地理坐标东经113°38′22.038″,北纬28°34′45.472″），项目租赁腾飞伟业企业孵化（平江）有限公司的空置一层厂房及阁楼进行生产，总用地面积为4000平方米，总建筑面积为3217平方米。主要建设内容为：木工区、施胶区、组装区、涂装区、打包区、油漆质检区、办公区、油漆储存间、原料储存区等。项目建成后可实现年产5000套家具、5000套木门。主要产品为：柜子（10000个/年）、桌椅（5000套/年）、房门（5000套/年）、床（5000张/年）。项目原辅材料主要包括：溶剂型涂料、水性涂料、聚氨酯固化剂、聚氨酯稀释剂、免漆板材、原木板材、封边条（pvc）、EVA热熔胶、聚乙酸乙烯酯类水基型胶粘剂、活性炭、纤维过滤棉等；主要生产设备包括：断料锯、压刨、精密锯、刷光机、推台锯、开料机、侧面钻、异形封边机、NX开料机、冷压机、立铣机等。项目总投资300万元，其中环保投资49万元，占总投资的16.3％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。除漆雾循环水经沉淀后回用于水帘柜、水喷淋塔处理系统，不外排；食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一同进入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过城镇管网进入平江县安定镇污水处理厂处理达标后排放。

2、废气污染防治工作。木工区下料、粗加工、打孔等工序产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求后排放；打磨粉尘经两级水喷淋处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求后排放；涂装工序废气经水帘过滤+水喷淋+水雾拦截箱+过滤棉+活性炭吸附+光催化氧化装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值和《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中表1排放限值后，通过15m高排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准后高于屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。布袋除尘器粉尘、废包装物、板材边角料等一般固废经分类收集后暂存于一般工业固废暂存间，交由物资回收公司回收利用；漆渣、废催化剂、废灯管、废活性炭、废过滤棉、废油漆桶、废胶桶、废胶黏剂、含油废手套及废抹布、沉渣等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：VOCs≤0.389吨/年

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月二十二日