平环批[2021]035号

关于平江县旺盈新型建材有限公司年产1.2万吨新型石膏砂浆项目环境影响报告表的批复

平江县旺盈新型建材有限公司：

你单位《关于<年产1.2万吨新型石膏砂浆项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县旺盈新型建材有限公司年产1.2万吨新型石膏砂浆项目位于湖南平江高新技术产业园金凤凰厂房E4栋（项目中心地理坐标东经113.279810346°，北纬28.781132133°）。项目租赁湖南金凤凰建材家居集成科技有限公司现有厂房建设1条年产4000t石膏砂浆水剂生产线和1条年产8000t石膏砂浆粉料生产线，总建筑面积1855平方米。主要建设内容为：石膏砂浆水剂生产区、石膏砂浆粉料生产区、成品区、原料区、办公区等。项目原辅材料主要包括：单体F-501（烷撑烯基聚氧乙烯醚）、单体F-608（甲基烯丙基聚氧乙烯醚）、巯基丙酸、丙烯酸—2—羟基乙酯、丙烯酸、维生素C、片碱、白糖、葡萄糖酸钠、钙粉、石膏粉、膨胀珍珠岩等；主要生产设备包括：搅拌罐、复配搅拌罐、PE塑料储罐、聚丙烯管材、钙粉配料仓、石膏粉配料仓、搅拌机、包装机等。项目总投资1500万元，其中环保投资5万元，占总投资的0.33％。根据衡阳市蓝天环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活废水经三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。生产粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准浓度限值要求后通过15米高排气筒排放。厂界颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。原料包装袋收集后外售回收站综合利用；原料包装桶由原供应商回收利用；片碱包装袋经集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：VOCs≤0.084吨/年

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月十四日