平环批[2021]037号

关于湖南省永泰食品有限公司年产600吨豆制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南省永泰食品有限公司：

你单位《关于<年产600吨豆制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省永泰食品有限公司年产600吨豆制品建设项目拟建于湖南平江高新技术产业园食品产业园二期4栋1、2F（项目中心地理坐标东经113°15'31.772"，北纬28°46'29.011"），项目占地面积1888平方米、建筑面积3776平方米。项目主要建设内容为：豆腐车间、卤制车间、拌料车间、包装车间、杀菌车间、原料仓库、成品仓库等。主要产品为：卤盐干（200吨/年）、柴火盐干（200吨/年）、卤条干（200吨/年）。主要原辅材料包括：黄豆、食用油、食用盐、天然香料、味精、酱油、石膏、纯碱等。主要生产设备为：磨浆机、烧浆机、烤箱、卤锅、蒸汽烤箱、自动包装机、真空机、过水机、杀菌锅、除水机。主要生产工艺为：黄豆→分拣→清洗浸泡→磨浆→过滤→烧浆→点浆→上板压制→切块→烘烤→卤制→摊凉→烘干抖料→包装封口→过水→杀菌→除水→装箱。项目总投资6000万元，其中环保投资25万元，占总投资的0.42％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。近期生产废水、生活废水经管网进入食品产业园一期污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排；待食品产业园三期建成后，生产废水、生活废水通过管网进入食品产业园三期污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。食品加工产生的异味经集气罩收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求后通过烟道楼顶排放，无组织排放废气通过采取相关处理措施后，确保废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准中新扩改建厂界标准限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废豆、豆渣、豆腐边角料和不合格产品经分类收集后外售给家禽饲养厂；废包装物外售废品回收单位；卤渣和生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.2吨/年、氨氮≤0.032吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月二十二日