平环批[2021]034号

关于平江县龙门镇白江村洞下河和木瓜河河道水生态修复河堤加固工程河道清淤疏浚弃渣综合利用工程建设项目（38万t/a）环境影响报告表的批复

平江县天岳金砂矿业开发有限公司：

你单位《关于<平江县龙门镇白江村洞下河和木瓜河河道水生态修复河堤加固工程河道清淤疏浚弃渣综合利用工程建设项目（38万t/a）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县天岳金砂矿业开发有限公司平江县龙门镇白江村洞下河和木瓜河河道水生态修复河堤加固工程河道清淤疏浚弃渣综合利用工程建设项目（38万t/a）位于龙门镇白江村（地理坐标为：东经113°58'1.95"、北纬28°51'17.97"）,本项目作为平江县龙门镇白江村洞下河和木瓜河河道水生态修复河堤加固工程配套工程，加工原料来源于平江县龙门镇洞下河与木瓜河水生态修复河堤加固工程清理上岸的弃渣，禁止从河道直接采砂。主要建设内容为：砂石生产区、原料堆场、成品河沙堆场、粗沙（砾石）堆场、办公区等；项目共设2条弃渣综合利用生产线，主要生产设备包括：料斗、辊筒筛、圆盘提升机、轮式洗砂机、废水处理系统、铲车、压滤机、水泵、皮带输送机、雾炮机。项目总投资600万元，其中环保投资53.9万元，占总投资的8.98％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照平江县水利局《关于汨罗江支流疏浚清障工程弃砂卵石综合利用意见的函》相关要求，规范建设、规范实施、规范管理，确保加工后的砂石用于本县区域内重点工程建设。

2、平江县龙门镇洞下河与木瓜河水生态修复河堤加固工程生产作业许可证明确规定其施工时间为2019年10月10日至2022年10月9日，作为该生态修复项目的配套工程，本项目服务期限应与该生态修复工程施工期限一致；服务期限结束后，本项目应及时拆除，并做好项目临时占地范围内的土地复垦及生态修复工作。

3、废水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。洗砂废水、车辆清洗废水经废水处理系统处理后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后委托周边农户定期清掏用作农肥。

4、废气污染防治工作。原料、成品堆放、筛分及装卸过程产生的扬尘采取四周设置围堰、湿式作业、幔布覆盖、水雾喷淋等措施；厂区道路采取地面平整硬化，定期清洗和洒水抑尘等措施，确保厂界颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准无组织排放监控浓度限值的要求。

5、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账,原辅材料及固体废物不得露天堆放。废水沉淀池产生的泥饼经压滤机压滤后堆放至一般固废暂存区，定期送至相关单位进行综合利用；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

6、噪声污染防治工作。通过采取隔声、减震、绿化、合理布局等措施有效地降低噪声源强。加强管理、定期维护保养设备，避免机械故障产生噪声。合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，不得在夜间及午休时间进行生产及运输，确保施工期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理。落实环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年七月十三日