岳平环批[2021]006号

关于湖南永纳建材科技有限公司年生产50万平方米特种玻璃建设项目环境影响报告表的批复

湖南永纳建材科技有限公司：

你单位《关于<湖南永纳建材科技有限公司年生产50万平方米特种玻璃建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南永纳建材科技有限公司年生产50万平方米特种玻璃建设项目拟建于平江县安定镇岳田村枫树组（项目中心地理坐标东经113°22'22.001"，北纬28°19'48.785"），项目总占地面积为8222平方米，总建筑面积为3690平方米。项目主要建设内容为：切割区、待磨区、磨边区、清洗区、钢化区、中空区、成品仓、原片区、车库、办公区等。项目建设1条中空玻璃、单片玻璃生产线，建成后可实现年产18万平方米单片玻璃、32万平方米中空玻璃。主要生产设备为：电脑自动切割机、自动双边磨生产线、自动清洗机、钢化炉、中空生产线、自动封胶线、永磁变频空压机、空气冷干机、叉车等。主要原辅材料包括：浮法玻璃、（硅酮）胶、氩气等。主要工艺流程为：切割→磨边→清洗→钢化→中空→成品。项目总投资900万元，其中环保投资10.5万元，占总投资的1.16％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。磨边废水和玻璃清洗用水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥，不外排。

2、废气污染防治工作。磨边工序废气通过洒水降尘等措施处理后，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组排放监控浓度限值；中空玻璃生产过程中产生的胶合废气经集气罩+活性炭吸附处理达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业TRVOC有组织排放监控浓度限值标准后通过15米高排气筒（DA001）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。沉淀池沉渣、边角料收集后外售综合利用；废润滑油、废胶桶、废活性炭等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：挥发性有机物≤0.1215吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年八月十七日