岳平环批[2021]009号

关于湖南兴祥泰电子有限公司年加工6000万条LED连接线建设项目环境影响报告表的批复

湖南兴祥泰电子有限公司：

你单位《关于<年加工6000万条LED连接线建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南兴祥泰电子有限公司年加工6000万条LED连接线建设项目位于湖南省岳阳市平江县天岳新区创新创业园二期二栋第三层（项目中心地理坐标东经113°37'17.95"，北纬28°42'38.88"）。项目总占地面积2067.13平方米。主要建设内容为：电线生产车间、电线加工生产车间、办公区、原材料库、成品库等。项目原辅材料主要包括：铜线、PVC胶料、端子、胶壳、锡条锡丝等；主要生产设备包括：押出机、空压机、成型机、自动裁线浸锡机、自动裁线端子机、自动裁线机、自动端子机、半自动剥皮机、台式剥皮机等；主要生产工艺为：铜线、PVC胶料→押出→线材裁断浸锡→打端子→成型→成品检验→包装入库。项目总投资1000万元，其中环保投资15万元，占总投资的1.5％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目押出及成型工序产生的冷却废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准与金窝污水处理厂进水水质要求中的较严值后，通过市政污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。押出工序、成型工序产生的有机废气经集气罩收集后经SDG-Ⅱ吸附+活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值标准后通过26米高排气筒（DA001）排放。厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的要求；厂界非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；厂界无组织排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。不合格产品、边角料、废线材、锡灰外售给废旧资源回收公司；废活性炭暂存于危废暂存间，委托有资质单位妥善处置；生活垃圾、废SDG-Ⅱ吸附材料收集后交由环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：挥发性有机物≤0.016092吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年八月二十七日