岳平环批[2021]011号

关于湖南星三力光电科技有限公司年产300万片车载显示面板项目环境影响报告表的批复

湖南星三力光电科技有限公司：

你单位《关于<湖南星三力光电科技有限公司年产300万片车载显示面板项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南星三力光电科技有限公司年产300万片车载显示面板项目位于平江县天岳新区创新创业园二期一号楼（项目中心地理坐标东经113°37'17.651"，北纬28°42'40.866"），项目总占地面积为2045.3平方米，总建筑面积共8181.3平方米。项目主要建设内容为：开料车间、清洗线车间、CNC精雕车间、丝印车间、烘烤房、纯水制备间、清洗线车间、覆膜车间、原料仓库、成品仓库、危险化学品仓库、办公区等。主要生产设备包括：开料机、丝印机、烤箱、平板清洗机、镀膜机、CNC精雕机、覆膜机、喷砂清洗机、纯水制备设备。主要原辅材料包括：亚克力板材、复合板、PE保护膜、丝印油墨、水性油墨、二氧化硅、五氧化三钛、二氧化锆、AF真空镀膜药丸等。主要产品为：车载中控盖板（150万片/年）和车载仪表盖板（150万片/年）。主要工艺流程为：亚克力板材、复合板材开料→丝印→烘烤→清洗→覆膜→镀膜覆膜→精雕→清洗→检验包装入库。项目总投资1000万元，其中环保投资60万元，占总投资的6％。根据湖南聚星励志环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。工件清洗废水经收集处理后循环利用不外排；设备清洗废水经收集处理、生活废水经隔油池+三级化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准与金窝污水处理厂进水水质要求中的较严值后通过市政污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。丝印、烘干等工序产生的有机废气经集气罩收集+UV光氧催化+活性炭吸附处理达到湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值后通过24米高排气筒（DA001）排放；无组织排放有机废气执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废板材、废保护膜收集后交由厂家回收利用；废包装材料、废滤芯外售物资回收公司回收利用；废离子交换树脂、废油墨桶交由生产厂家回收利用；废活性炭、废UV灯管、废机油交有危废处理资质的单位统一处理；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加强设备的维护，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.131吨/年，氨氮≤0.013吨/年，VOCs≤0.027吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年八月三十一日