岳平环批[2021]012号

关于平江县鑫盛铜器工艺品厂年生产50吨铜工艺制品建设项目环境影响报告表的批复

平江县鑫盛铜器工艺品厂：

你单位《关于<年生产50吨铜工艺制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县鑫盛铜器工艺品厂年生产50吨铜工艺制品建设项目原建设地点位于平江县城关镇寺前工业小区，现因寺前工业小区沿江风光带改造，拟搬迁至平江县瓮江镇源坪村原芭蕉茶厂（项目中心地理坐标东经113°28'13.325"，北纬28°42'56.863"），项目总占地面积为5000平方米。项目主要建设内容为：灌蜡车间、粘浆车间、壳模干燥房、开炉车间、修饰打磨、后处理车间、综合楼、仓库、成品区等。项目建成后可实现年生产50吨铜工艺制品。主要生产设备为：溶蜡桶、熔化炉、喷砂机、抛丸机、空气压缩机、气动打磨机、麻轮布机、桨桶、真空机、电烤箱、氩弧焊机、液化气壳炉、除湿机等。主要原辅材料包括：黄铜锭、模型蜡（石蜡）、莫来砂、石膏粉、凡士林、硅溶胶、高锰酸钾、液化气、氩气、氧气、氧焊焊丝、氩弧焊丝、砂纸、砂布轮、硫酸亚铁、石灰等。主要工艺流程为：修原膜→制模→灌蜡→修蜡→粘浆→脱腊→烧壳→熔铜开炉→喷沙→气、氩弧焊→修饰→打磨→抛光→着色→清洗→烘干→成品包装。项目总投资400万元，其中环保投资77万元，占总投资的19.25％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经调节池+混凝池（加石灰）+混凝池（加硫酸亚铁）+沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活废水经隔油池+化粪池处理后用于周边林地做农肥。

2、废气污染防治工作。熔蜡、脱蜡废气经集气罩+活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过15米高排气筒（DA001）排放；熔化炉熔化烟尘经集气罩+脉冲式布袋除尘设施处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中标准限值要求后通过15米高排气筒（DA002）排放；烧壳、喷粉、焊接、打磨、抛光废气经集气罩+脉冲式布袋除尘设施处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过15米高（DA003）排气筒排放；食堂油烟经集气罩+油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准后通过排气筒（DA004）引至屋顶排放。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废砂壳、废砂轮、废砂纸等一般固体废物经收集后交由环卫部门处理，废包装纸收集后外售，污水处理站污泥、废石蜡、废活性炭经收集后分类暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，合理安排工作时间（禁止夜间生产），采取消声、隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.00069吨/年、氮氧化物≤0.0081吨/年、VOCs≤0.029吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年九月一日