岳平环批[2021]014号

关于年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线扩建项目环境影响报告表的批复

平江县万丰环保新型墙体材料制造有限公司：

你单位《关于<年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县万丰环保新型墙体材料制造有限公司年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线扩建项目位于湖南省岳阳市平江县安定镇富家村（项目中心地理坐标东经113°37'22.606"，北纬28°32'56.601"），项目总占地面积19957平方米。本次改扩建在现有厂址范围内进行，不新增用地，主要建设内容为：拆除现有6t/h生物质锅炉；新建2台8t/h生物质锅炉（一用一备），更换锅炉废气处理设备为多管式旋风除尘器+湿式除尘脱硫；新增4台蒸压釜、1台球磨机和新建一套布袋除尘系统、初期雨水沉淀池以及一体化污水处理设备。项目建成后可实现年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线。项目原辅材料主要包括：大理石粉、石粉、机制砂、水泥、生石灰、石膏、发气剂铝粉膏等；主要生产设备包括：砂料斗、料浆球磨机、皮带输送机、制浆搅拌机、料浆储存搅拌罐、废浆储存搅拌罐、渣浆泵、铝粉搅拌机、球磨机等；主要生产工艺为：粉碎→混合→搅拌→制浆→坯体→静养→切割→蒸养→成品→外售。项目总投资1000万元，其中环保投资40万元，占总投资的4％。根据湖南乐帮安环科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经沉淀池处理后，回用于生产，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经一体化污水处理设备处理后，回用于生产，不外排。

2、废气污染防治工作。锅炉废气经多管式旋风除尘器+湿式除尘脱硫处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值标准后通过35米高1#排气筒排放；筒仓粉尘经布袋除尘器处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放限值标准后通过15米高2#排气筒排放；破碎粉尘和球磨机粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废边角料、不合格品以及收集的粉尘经收集后，回用于生产；废润滑油收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：二氧化硫≤1.06吨/年、氮氧化物≤3.52吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年九月二十九日