岳平环批[2021]013号

关于平江县大洲乡都塘村（原板桥村）生态修复工程环境影响报告表的批复

平江县大洲乡人民政府：

你单位《关于<平江县大洲乡都塘村（原板桥村）生态修复工程环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县大洲乡人民政府平江县大洲乡都塘村（原板桥村）生态修复工程位于平江县大洲乡都塘村（起点地理坐标为：东经113°36'56.354"、北纬28°53'14.588"；终点地理坐标为：东经113°36'39.379"、北纬28°53'7.636"）。本项目河道治理工程总长度为500m，工程疏浚面积为15457m2，疏浚产生砂石20171t。工程拟定于2021年9月开始施工，2023年12月完成施工，总工期为27个月。主要建设内容为： 1、对昌江河K41+530-k41+020段进行开挖疏浚，疏浚深度1.2m，边坡为山体时，两岸挖坡比均为1：2.0，疏浚土方1.85万m3，；2、对开挖疏浚后的河道右岸K41+530-k41+020段进行互砌加固，河堤加高设计采用填土加高+C20砼防洪墙，护坡采用C20砼固脚+六方块护坡+草皮护坡结构，工程量为：设计加固加高堤防河堤500m，河堤护坡全长500m，在K41+530-k41+020段视工程建设的具体需要增设8处涵管；3、对被冲毁的22亩农田进行水毁地平整、推土机推土翻耕，一、二类土翻1-2遍，三类土翻2遍。主要生产设备为：蛙式打夯机、砼拌和机、反铲挖掘机、自卸汽车、泥浆泵、潜水泵、推土机、手风钻；主要原辅材料为：块石料、商品混凝土、钢筋、砂卵石、草皮、C15预制砼六方块护面、柴油。项目总投资163.72万元，其中环保投资13万元，占总投资的7.94％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照《平江县大洲乡都塘村（原板桥村）生态修复工程环境影响报告表》要求，科学开展河道治理工作，规范实施清淤疏浚和岸坡整治等建设工作，施工期间不得越界施工，不得改变清淤疏浚和生态修复方式，施工工程量不得超过环评文件中明确的工程量。

2、规范设置临时施工场地、施工营地、弃渣场及取土场等，科学规划运输路线，避免工程施工对居民区、学校等敏感区域造成影响；2023年12月施工结束后，须做好临时施工场地生态恢复工作，确保满足生态环境要求。

3、废水污染防治工作。科学实施清淤疏浚、涵管建设等涉水施工，合理安排涉水施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动。严禁施工废料、垃圾等进入水体；施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边的菜地施肥。

4、大气污染防治工作。采取施工现场设置围挡、洒水，避免大风等恶劣天气施工、物料堆场加覆盖防风等措施降低扬尘，确保颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。河道治理区氨气、硫化氢、恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准。采用商品混凝土，禁止在施工现场拌制混凝土。

5、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账,原辅材料及固体废物不得露天堆放。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。疏浚产生的砂石运至弃土场暂存，优先回用于本项目，多余部分禁止作为商品外售，应由县级以上人民政府按照规定统一处置。

6、噪声污染防治工作。选用低噪声设备、合理平面布局、采取局部吸声、隔音降噪等措施，合理安排施工作业时间，禁止在（夜间10点至凌晨6点）进行施工，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准要求。

7、落实施工期生态环境保护措施。严格执行报告表提出的各项生态保护措施，加强工程施工行为和人员管理，尽量减少对水生、陆生动植物生存环境的破坏。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年九月一日