岳平环评[2022]004号

关于平江县东升混凝土有限公司年产15万m³混凝土生产线扩建项目环境影响报告表的批复

平江县东升混凝土有限公司：

你单位《关于<平江县东升混凝土有限公司年产15万m³混凝土生产线扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县东升混凝土有限公司年产15万m³混凝土生产线扩建项目位于湖南省岳阳市平江县安定工业小区（项目中心地理坐标东经113°38'7.90"，北纬28°34'35.981"），项目总用地面积13301.2平方米。本项目在原厂址内进行扩建，不新增用地。主要建设内容为:新增一条混凝土生产线（搅拌机一套、水泥筒仓两个，粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、膨胀粉筒仓各一个）。项目扩建后可实现年产30万m³混凝土。项目原辅材料主要包括：水泥、河沙、砂子、粉煤灰、矿粉、减水剂、膨胀粉等；主要生产设备包括：搅拌机、装载车、筒仓、实验设备、水泥净浆搅拌机、水泥电动抗折箱、塑料砼抗压试模、负压筛等。项目总投资178万元，其中环保投资20万元，占总投资的11.24％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥，不外排。生产废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排。

2、废气污染防治工作。筒仓粉尘、搅拌粉尘经布袋除尘器处理、运输扬尘通过采取对出入车辆冲洗、定期清扫、洒水降尘等措施确保颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）中表3大气污染物无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。布袋除尘器收集粉尘回用于混凝土搅拌生产线；沉淀池沉渣经干化堆场自然干化后委托相关单位清运处理；废机油等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目临路侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求，其它厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年二月十日