岳平环评[2022]005号

关于湖南省常创实业投资有限公司湖南平江高新区食品产业园二、三期生产废水处理工程环境影响报告书的批复

湖南省常创实业投资有限公司：

你单位《关于<湖南省常创实业投资有限公司湖南平江高新区食品产业园二、三期生产废水处理工程环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

## 一、湖南省常创实业投资有限公司湖南平江高新区食品产业园二、三期生产废水处理工程位于平江高新技术产业园伍市片区迎宾路南侧（项目中心地理坐标东经113°15'25.80724"，北纬28°46'34.37718"），项目占地面积5160平方米。项目主要建设内容为：建设1座处理规模为2000m3/d的污水处理站，用于处理平江高新区食品产业园二期、三期入驻企业产生的废水，出水水质达到平江工业园污水处理厂进水水质要求后通过污水管网进入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入伍市溪。污水处理站为半地下式建设，除污水处理设施外，配套建设有值班室和臭气处理设施等。本项目不包含管网工程建设。项目总投资2129.9万元。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、路面硬化、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护；建筑垃圾经分类收集后综合利用或运送至渣土管理部门指定地点消纳，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。本项目采用“格栅→调节→气浮→-预酸化→厌氧→中沉→缺氧→好氧→二沉→终沉”处理工艺，处理达到平江工业园污水处理厂进水水质要求后，通过污水管网进入平江工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入伍市溪。

3、废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，在格栅渠、调节池、各沉淀池、污泥浓缩池、污泥压滤间等采取加盖密封、加罩收集、生物除臭等处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准后通过15米高排气筒（1#）排放、无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。污泥、栅渣、废包装材料、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理平面布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、本项目建成后全厂污染物总量控制指标为：化学需氧量≤36.5吨/年、氨氮≤3.65吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请取得排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施和入河排污口设置开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年二月二十四日