岳平环评[2022]007号

关于平江湘约美美食品有限公司年产5000吨休闲食品建设项目环境影响报告表的批复

平江湘约美美食品有限公司：

你单位《关于<平江湘约美美食品有限公司年产5000吨休闲食品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江湘约美美食品有限公司年产5000吨休闲食品建设项目位于平江高新技术产业园区食品产业园三期一栋1至2层（项目中心地理坐标东经113°15'24.39"，北纬28°46'32.47"），项目总用地面积4312平方米。项目主要建设内容包括：热加工车间、摊凉车间、拌料车间、內包车间、杀菌车间、外包车间、办公区等。项目原辅材料主要包括：鸡脖、豆干坯、魔芋坯、干藕片坯、公干鱼等；主要生产设备包括：限量提升机、夹层锅、筛鱼机、洗鱼机、剪切机、原料解冻机、油炸机、自动包装机、杀菌釜、激光喷码机、搅拌机等。项目建成后年产肉制品1400吨、水产制品800吨、蔬菜制品1000吨、豆制品800吨、魔芋制品1000吨。项目总投资700万元，其中环保投资33万元，占总投资的3.14％。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池预处理、生产废水经三级沉淀池处理达到食品产业园三期污水处理站进水水质要求后，通过污水管网进入食品产业园三期污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和园区污水处理厂接管标准后，再经污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。天然气导热油锅炉燃烧废气经管道收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值后通过25米高排气筒（P1）排放；卤制、拌料废气经管道收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准后通过25米高排气筒（P2）排放、无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准；油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后通过25米高排气筒（P3）排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。油炸废油外售给有资质的燃料油加工厂利用；废包装材料收集后外售废品回收站；卤渣、不合格产品、生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.52吨/年、氨氮≤0.052吨/年、二氧化硫≤0.016吨/年、氮氧化物≤0.056吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年三月一日