岳平环评[2022]028号

关于湖南省原本记忆食品有限公司年产3500吨豆制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南省原本记忆食品有限公司：

你单位《关于<湖南省原本记忆食品有限公司年产3500吨豆制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省原本记忆食品有限公司年产3500吨豆制品建设项目位于平江县高新技术产业园休闲食品产业园三期8栋（项目中心地理坐标东经113°15'23.585"，北纬28°46'30.961"），项目总用地面积1887.8平方米，建筑面积为9439平方米。项目主要建设内容：豆制品生产线、仓库、豆渣房、办公区等。项目原辅材料主要包括：黄豆、拉丝蛋白、食用油、味精、鸡精、食用香精香料、酱油、糖、石膏等。项目主要生产设备：自动泡豆机、磨浆机、煮浆罐、点脑机、压榨机、切分机、烘烤房、冷库、卤锅等。项目总投资12000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.17％。根据湖南景环环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经隔油池和沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理均达到食品产业园二、三期污水处理站接管标准后进入食品产业园二、三期污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂纳污标准较严值后，通过园区污水管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。食品加工异味经集气罩收集处理达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物相关排放标准值后通过35米高排气筒排放；蒸煮、灭菌臭气经处理后确保达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物相关厂界标准限值；油烟废气经高效静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度后通过35米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。不合格黄豆、豆渣、废植物油经收集后用作养殖饲料；废油桶、废离子交换树脂经收集后交由厂家回收；废包装材料经收集后外售；不合格拉丝蛋白、生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤1.54吨/年、氨氮≤0.154吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年九月二十六日