岳平环评[2022]031号

关于湖南墨瑞新能源科技有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料（一期）项目环境影响报告表的批复

湖南墨瑞新能源科技有限公司：

你单位《关于<湖南墨瑞新能源科技有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料（一期）项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南墨瑞新能源科技有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料（一期）项目拟建于平江高新技术产业园区新材料产业园（项目中心地理坐标东经113°16'33.009"，北纬28°46'36.868"），项目总用地面积为3400平方米。项目主要建设内容：原料预处理区、酸洗区、烘干区、筛分除磁区、原料仓库、成品仓库、办公室、化验室等。项目原辅材料主要包括：石墨原料、盐酸、稀硝酸、氢氟酸、石灰粉、烧碱、PAC、PAM、除氟剂等。项目主要生产设备包括：气流粉碎机、混料罐、酸洗罐、冷却罐、筛分机、压滤机、洗涤罐、离心机、回转式烘干炉、燃气炉等。项目总投资2000万元，其中环保投资300万元，占总投资的15％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经自建污水处理站处理、生活污水经化粪池处理后均应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水处理厂纳污标准中的较严值并通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。预处理和产品筛分含尘废气经处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级排放标准后通过25米高排气筒（DA001）排放；烘干废气经处理达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中相关标准限值后经25米排气筒（DA001）排放；酸洗废气经处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级排放标准后通过25米高排气筒（DA002）排放；无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料、收尘灰、废铁屑收集后外售；废反渗透膜由厂家回收；废润滑油及废润滑油桶等危废委托相关资质单位处置；污泥经收集处理后定期送至垃圾填埋场填埋。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。建立地下水环境监测管理体系，加强监测井的污染监控。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤6.027吨/年、氨氮≤0.603吨/年、二氧化硫≤0.1吨/年、氮氧化物≤0.497吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年十月八日