岳平环评[2022]034号

关于湖南沛德新材料有限公司年产200万平方米高导热石墨散热膜项目环境影响报告表的  批   复

湖南沛德新材料有限公司：

你单位《关于<湖南沛德新材料有限公司年产200万平方米高导热石墨散热膜项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南沛德新材料有限公司年产200万平方米高导热石墨散热膜项目位于平江县天岳新区创新创业园二期第5栋1至3层（项目中心地理坐标东经113°37'41.158"，北纬28°42'26.302"），项目总用地面积为2658平方米，总建筑面积为7738平方米。项目主要建设内容包括：碳化车间、石墨化车间、加工车间、冷却系统、办公区、物料仓库等。项目主要原辅材料包括：聚酰亚胺薄膜、离型膜、氩气、纸筒芯、活性炭、机油等。项目主要生产设备包括：分条机、倒卷机、碳化炉、石墨化炉、石墨复卷机、压延机、冷水塔等。项目总投资5660万元，其中环保投资42万元，占总投资的0.74％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及金窝污水处理厂接管标准两者较严值后通过园区污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。碳化、石墨化废气经管道收集引至喷淋塔再经UV光氧催化氧化+活性碳吸附处理后，VOCs、颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限值、CO达到北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中相关排放限值、NH3、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放标准值后通过25米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。边角料、废包装物料收集后交由回收公司处理，纸筒芯废料收集后交由厂家回收；废活性炭、废焦油、废机油等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：挥发性有机物≤0.2888吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年十一月三十日