岳平环评[2022]033号

关于岳阳市青方环保科技有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

岳阳市青方环保科技有限公司：

你单位《关于<岳阳市青方环保科技有限公司改扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市青方环保科技有限公司改扩建项目位于平江高新技术产业园区（项目中心地理坐标东经113°15'19.905"，北纬28°46'41.616"），项目依托现有厂房进行改扩建，不新增用地。项目主要建设内容为：取消原胶印工序，将600万m2瓦楞纸板改为单张胶印纸箱，改扩建后全厂年生产瓦楞纸板2400万m2、水印纸箱2000万m2，单张胶印纸箱600万m2。项目原辅材料主要包括：箱板纸、原纸、钉线、淀粉、硼砂、烧碱、生物质颗粒、水性油墨、胶印油墨等；项目主要生产设备包括：折叠粘箱、联动线、贴窗机、CTP制版机、切纸机、高速糊盒机、预涂覆膜机、五色胶印机、全自动显影机、活性炭吸附装置、排气筒、风机等。项目总投资400万元，其中环保投资27万元，占总投资的6.75％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。印刷机清洗废水、冲版废水经废水处理系统处理后全部回收，不外排。生活污水经化粪池达到《污水综合排放标准》三级排放标准及平江高新技术产业园区接管标准两者较严值后通过园区管网汇入园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。无组织排放废气经采取相关措施后确保厂界VOCs达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表2的无组织排放监控浓度限值、TSP达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；印刷废气经活性炭吸附处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中挥发性有机物排放限值标准后通过17米高排气筒排放；油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中排放限值后引至屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废边角料及不合格产品、废CTP板经收集后外售；废显影液、废油墨、废抹布、废活性炭等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：挥发性有机物≤0.2103吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年十一月二十一日