岳平环评[2023]007号

关于湖南金搪新材料有限公司年产13000吨搪

瓷釉料生产基地建设项目环境影响报告表的

批复

湖南金搪新材料有限公司：

你单位《关于<湖南金搪新材料有限公司年产13000吨搪瓷釉料生产基地建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南金搪新材料有限公司年产13000吨搪瓷釉料生产基地建设项目拟建于平江县伍市镇平江高新技术产业园区（项目中心地理坐标东经113°15'27.107"，北纬28°46'39.042"），项目总用地面积18882.27平方米，建筑面积20068平方米。项目采用全封闭式厂房，主要建设内容为：生产厂房一栋、仓库一栋和综合楼一栋，五条搪瓷釉料生产线、一条搪瓷静电粉生产线、一条搪瓷预磨粉生产线。项目原辅材料主要包括：石英、长石粉、硼砂、纯碱、碳酸钙、钛白粉、氧化镍、氧化铜、萤石粉等。项目主要生产设备包括：转炉、池炉、螺旋输送机、搅拌机、离心风机、球磨机等。项目总投资6500万元，其中环保投资139万元，占总投资的2.14％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过园区管网汇入园区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。熔制、天然气燃烧废气经碱液喷淋塔处理后氟化物达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准限值；颗粒物、氮氧化物、二氧化硫达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）标准后通过25米高排气筒排放；配料、混料、磨粉、包装废气经布袋除尘器处理后颗粒物、氟化物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值后通过25米高排气筒排放；厂界无组织颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中排放限值后通过排烟管道引至屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。除尘灰、冷却沉渣、不合格产品、废包装材料、喷淋沉渣等一般固废收集后回用于生产或外售；废机油等危险废物经收集后暂存于厂区危废暂存间，及时委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，其余厂界达到3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.819吨/年、氮氧化物≤6.36吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年三月三十一日