岳平环评[2023]025号

关于湖南燃燚能源有限公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表的批复

湖南燃燚能源有限公司：

你单位《关于<湖南燃燚能源有限公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南燃燚能源有限公司生物质锅炉改造项目拟建于平江县湖南平江高新技术产业园（项目中心地理坐标东经113°16'41.588"，北纬28°47'3.059"），本次改建在现有厂区内，不新增占地、不改变供汽范围、不新建供汽管道。项目主要改建内容包括:建设1台50t/h燃成型生物质锅炉和1台40t/h燃成型生物质备用锅炉，替代公司剩余未建设的3台30t/h生物质燃气锅炉；新建的两台锅炉直接利用成型生物质进行燃烧产生蒸汽。主要原辅材料包括：成型生物质燃料、尿素、碳酸氢钠、石灰等；主要生产设备包括：生物质锅炉及配套设施、反渗透水处理装置、SNCR炉内脱硝装置等。项目总投资3000万元，其中环保投资90万元，占总投资的3％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水收集后经处理回用于除尘设施等，不外排。

2、废气污染防治工作。锅炉废气经SNCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉的特别排放限值后通过45米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。炉渣、废反渗透膜、石膏等一般固废经收集后厂家回收或综合利用；废润滑油和废润滑油桶等危险废物分类收集后暂存于危废间，交由有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤31.19吨/年、氮氧化物≤39.79吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年七月二十五日