岳平环评[2023]027号

关于平江和旺环保科技有限公司废弃食用油脂无害化利用项目环境影响报告书的批复

平江和旺环保科技有限公司：

你单位《关于<平江和旺环保科技有限公司废弃食用油脂无害化利用项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江和旺环保科技有限公司废弃食用油脂无害化利用项目拟建于平江县长田村（项目中心地理坐标东经113°36'26.595"，北纬28°32'7.2449"），项目总用地面积2500平方米。项目不得使用油脂厂的下脚料及饭店、酒店的潲水作原辅材料，主要原辅材料包括：隔油池浮渣、二次废油；主要建设内容包括:生产车间、化验室、柴油储罐区、产品储油罐区、污水预处理设施及其配套设施等；主要生产设备包括：过滤器、原料暂存罐、原料加热罐、卧式三相分离机、成品储罐、柴油储罐、燃油蒸汽发生器、废水收集罐等。项目建成后可年产9000吨废弃动植物粗油脂。项目总投资2200万元，其中环保投资89万元，占总投资的4％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排；生产废水经隔油池+调节池+水解酸化反应器处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表4三级标准及安定镇污水处理厂纳污标准两者较严值后用槽罐车运送至安定镇污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。蒸汽发生器采用车用柴油作燃料，燃烧废气确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值后通过15米高排气筒排放；生产过程中产生的恶臭气体经集气罩收集后通过“生物滴滤塔”处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值后通过15米高排气筒排放；厂界无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。生产过程中产生的废渣经收集后交由平江县万佳环境治理有限公司（安定镇垃圾中转站）处置；废生物填料、废离子交换树脂由生产厂家回收处理；化验室废油作为成品外售；废机油抹布等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准限值。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.194吨/年、氨氮≤0.026吨/年、二氧化硫≤0.004吨/年、氮氧化物≤0.57吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年八月四日