岳平环评[2023]034号

关于湖南良多邦新材料科技有限公司年产4000吨腻子粉、6000吨瓷砖砂浆建设项目环境影响报告表的批复

湖南良多邦新材料科技有限公司：

你单位《关于<湖南良多邦新材料科技有限公司年产4000吨腻子粉、6000吨瓷砖砂浆建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南良多邦新材料科技有限公司年产4000吨腻子粉、6000吨瓷砖砂浆建设项目拟建于平江县汉昌街道天岳村周里组（项目中心地理坐标东经113°33'48.218"，北纬28°41'4.628"），项目总用地面积7008平方米。项目主要建设内容包括:两条腻子粉生产线和一条瓷砖砂浆生产线；主要原辅材料包括：砂、黑水泥、纤维素、可再分散乳胶粉、甲酸钙、石粉、碳酸钙粉底料、灰钙等；主要生产设备包括：搅拌机、阀口包装机、储料仓、筒仓等。项目总投资100万元，其中环保投资20.2万元，占总投资的20.2％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后用于周边农肥浇灌，不外排。

2、废气污染防治工作。生产车间应封闭，生产过程产生的废气经脉冲式除尘装置等方式处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值后通过15米高排气筒排放；无组织废气经处理应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值；食堂油烟经处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值后通过专用管道排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料等收集后综合利用；除尘粉尘收集后回用于生产；废油抹布、废润滑油桶等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声北、西、东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧临省道执行4类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年八月二十一日