岳平环评[2023]072号

关于岳阳东锦建材有限公司矿山废石和建筑废料综合利用项目（一期）环境影响报告表的批复

岳阳东锦建材有限公司：

你单位《关于<岳阳东锦建材有限公司矿山废石和建筑废料综合利用项目（一期）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳东锦建材有限公司矿山废石和建筑废料综合利用项目（一期）拟建于平江县三阳乡甲山村（项目中心地理坐标东经113°35'35.769"，北纬28°38'27.173"），项目总用地面积10430平方米。主要建设内容包括:一条砂石生产线、原料仓库、成品料仓、办公用房、地磅房、配电房、洗车平台和环保工程等；主要原辅材料包括：矿山废石（来源于湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南黄金洞大万矿业有限责任公司）、建筑废料（不包含含有油漆、涂料和沥青等有害物质的建筑垃圾）；主要生产设备包括：振动给料机、鄂式破碎机、单缸液压圆锥破碎机、立轴冲击式破碎机、振动筛等。项目总投资4000万元，其中环保投资74.5万元，占总投资的1.86％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地灌溉。

2、废气污染防治工作。破碎、整形、筛分等加工粉尘经集气罩、布袋除尘器等处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表2标准限值后通过17米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后排放；无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。粉尘、沉渣收集后外售；废机油、废机油桶、废含油抹布手套等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十一月二十二日