岳平环评[2023]066号

关于多灵环保平江生产基地项目（年产过滤器6000套、其他水处理设备500套）环境影响报告表的批复

湖南多灵环保设备有限公司：

你单位《关于<多灵环保平江生产基地项目（年产过滤器6000套、其他水处理设备500套）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、多灵环保平江生产基地项目（年产过滤器6000套、其他水处理设备500套）拟建于湖南平江高新技术产业园颜家铺路东侧（项目中心地理坐标东经113°16'58.864"，北纬28°46'58.254"），项目总用地面积18093.36平方米。项目主要建设内容包括:生产厂房、综合楼、危险品仓库、门卫及环保设施等；主要原辅材料包括：管件、钢材、圆钢、过滤网（滤筒）、切削液、焊丝、电焊条、粉末涂料、油漆等；主要生产设备包括：铣床、钻床、车床、电弧焊机、气体保护焊、逆变空气等离子切割机、角磨机、喷塑设施等。项目总投资8000万元，其中环保投资227万元，占总投资的2.84％。根据湖南先开环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水，生活污水经隔油化粪池等处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湖南平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求后通过管网排入湖南平江高新技术产业园污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘等颗粒物经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度后分别通过21米高排气筒（1#、2#、3#）排放；固化和燃烧废气经集气罩、二级活性炭吸附系统等处理达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发［2020］6号）中的相应要求和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准后通过21米高排气筒（4#）排放；喷漆废气经过滤棉、二级活性炭吸附系统等处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应标准和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中相应标准后通过21米高排气筒（5#）排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度后引至屋顶排放；厂界无组织颗粒物、有机废气应分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中污染物排放限值，厂内无组织有机废气应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中相关排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废边角料、废弃包装材料、焊渣、废钢丸收集后外售；塑粉经收集后回用于生产；废涂料桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭等危险废物按要求分类收集后交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.012吨/年、氮氧化物≤0.109吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十一月八日