岳平环评[2024]001号

关于湖南省良彩新材料有限公司年产5000吨云母生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南省良彩新材料有限公司：

你单位《关于<湖南省良彩新材料有限公司年产5000吨云母生产线建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省良彩新材料有限公司年产5000吨云母生产线建设项目拟建于平江高新技术产业园区云母产业园7号栋1-2层（项目中心地理坐标东经113°16'32.880"，北纬28°46'40.957"），项目总用地面积3600平方米。主要建设内容包括:生产车间、办公区、原料仓库、成品仓库等；主要原辅材料包括：粗合成云母粉、PAC、PAM、机油等；主要生产设备包括：往复式螺杆注塞泵、水力破碎机、沉降池、隔膜压滤机、轮转式轮碾机、齿转轮碾机、PE中转塑料池、重力沉降桶（带搅拌机）、抽浆泵、隔膜压滤机等。项目总投资4900万元，其中环保投资136.5万元，占总投资的2.79％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经自建污水处理站处理、生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及湖南平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求两者的较严值后通过管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。烘干粉尘经旋风+布袋除尘器处理、混料及包装粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值后分别通过30米高排气筒（DA001、DA002）排放；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料收集后外售；布袋除尘器粉尘和污水处理站压滤渣经收集后外委综合利用；废弃离子交换树脂、废机油等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.719吨/年、氨氮≤0.115吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年一月五日