岳平环评[2024]002号

关于平江县交通运输规划中心S201平江县虹桥至加义公路改建工程环境影响报告表的批复

平江县交通运输规划中心：

你单位《关于<平江县交通运输规划中心S201平江县虹桥至加义公路改建工程环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县交通运输规划中心S201平江县虹桥至加义公路改建工程位于平江县虹桥、木金乡、长寿、加义镇（项目中心地理坐标起点：东经113°53′4.747″,北纬28°56′23.757″终点：东经113°50′39.151″,北纬28°38′6.955″），项目采用二级公路标准设计，设计速度40km/h（局部困难路段采用30km/h），路基宽8.5m，沥青混凝土路面。项目路线全长36.928km，其中新建路段7.140km，改建路段29.788km，桩号为：K14+855~K43+104、K48+168~K56+847。项目总投资53421.13万元，其中环保投资810万元，占总投资的1.5％。项目配套临时搅拌站、临时水稳站各一座，产品全部用于本项目，不做其他商用，待本工程完工后自行拆除。根据湖南湘军生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、工程应按国家相关法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施、文物保护等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

2、做好生态环境保护工作。优化道路布线和工程方案，利用原有路基，尽可能避免削山扩宽路基作业；尽可能维持现状，保持原有的生态环境。项目不设置取土场，合理设置弃渣场。严格落实环评报告表提出的各项生态保护措施，加强工程施工行为和人员管理，尽量避免对水生生物、陆生动植物生存环境的破坏；做好路基边坡、弃渣场等护坡、排水、绿化等平整工程，加强道路绿化与景观设计，做到与周围景观相协调；施工结束后，须做好临时搅拌站及临时水稳站等临时施工场地生态恢复工作，确保满足生态环境和景观要求。

3、废水污染防治工作。施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘或路面养护，不外排；施工生活区尽量租用附近现有民房，生活污水经化粪池处理后，由当地农民转运作农肥，禁止直接排入沿线水域；优化桥梁、涵洞施工工艺，选择合理施工时期，避免对地表水造成影响；临时搅拌站和临时水稳站运营期废水经砂水分离后回用于生产，不外排。

4、废气污染防治工作。加强施工期的管理，对产尘工段及时洒水，运输车辆及原料堆场等加盖篷布；加强对施工机械和施工运输车辆的维护保养，施工时在大气环境敏感点路段设置防尘网和围挡;临时搅拌站、临时水稳站生产过程中产生的粉尘经采取相关处理措施后确保达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。

5、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。拆除垃圾、生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处置。业主应对原材料、废弃物等物资的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置；临时搅拌站、临时水稳站粉尘、砂石、污泥等一般工业固体废物收集后回用于生产，废矿物油、废抹布等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；施工弃渣禁止排入沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内，避免造成二次污染。

6、噪声污染防治工作。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线；尽量选用低噪声的施工机械和工艺，同时应加强对各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转；合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，在距离居民点较近的敏感点路段两侧设置施工围挡或隔声屏障，合理安排工作时间，禁止在夜间（22:00—06:00）施工，减少噪声扰民；临时搅拌站、临时水稳站运营期通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

三、项目竣工后，须按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二四年一月五日