岳平环评[2024]009号

关于湖南佰喆食品科技有限公司年产米酒饮料6000吨项目环境影响报告书的批复

湖南佰喆食品科技有限公司：

你单位《关于<湖南佰喆食品科技有限公司年产米酒饮料6000吨项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南佰喆食品科技有限公司年产米酒饮料6000吨项目拟建于平江高新技术产业园区（项目中心地理坐标东经113°17′20.76650″，北纬28°47′50.09039″），项目总用地面积2500平方米。项目主要建设内容：原料米仓、糯米清洗区、蒸煮和摊凉区、拌曲车间、恒温车间、发酵车间、压榨/调和/灭菌车间、洗瓶和包装车间、原浆放置车间、放置车间、实验室及辅助配套设施；主要生产设备包括：洗米缸、泡米斗、连续蒸米机、提升机、蒸汽发生器、摊凉蒸粮一体机、化糖罐、三层发酵罐 、过滤机 、调配罐等；主要原辅材料包括：糯米、酒曲、水等。项目建成后可年产米酒饮料6000吨。项目总投资1000万元，其中环保投资53万元，占总投资的5.3％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、生产废水经自建污水处理系统处理达到污水综合排放标准（GB3838-1996）三级标准及平江高新区污水处理厂进水水质要求两者较严值后经园区管网进入平江高新区污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。锅炉采用天然气作燃料，经安装低氮燃烧器后，燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值后通过15米高排气筒排放；厂界臭气浓度、硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB1455 4-93) 表1二级新改扩建排放标准值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。酒糟日产日清，一般废包装材料收集后外售；污泥、经高温杀菌后的废检测材料收集后交由专门的第三方公司处置；纯水制备系统内废过滤材料由厂家直接回收；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.75 吨/年、氨氮≤0.12 吨/年、二氧化硫≤ 0.056吨/年、氮氧化物≤0.19 吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年一月三十日