岳平环评[2024]012号

关于湖南亿明新材料有限公司年产315万m2光学薄膜扩建项目环境影响报告书的批复

湖南亿明新材料有限公司：

你单位《关于<湖南亿明新材料有限公司年产315万m2光学薄膜扩建项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南亿明新材料有限公司年产315万m2光学薄膜扩建项目拟建于湖南平江高新技术产业园区迎宾路（项目中心地理坐标东经113.287581552，北纬28.78414891），项目总用地面积10004平方米。项目主要扩建内容包括:7条光学薄膜生产线，其中A1车间建设1条生产线并配套4台搅拌釜；F1车间建设2条生产线并配套5台搅拌釜；F2车间建设2条生产线并配套5台搅拌釜；F3车间建设2条生产线并配套5台搅拌釜。主要生产设备包括：搅拌釜、多功能涂布线、分卷机、隔膜泵、真空泵、RTO蓄热式焚烧炉等。主要原辅材料包括：聚氨酯树脂、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯、溶剂型聚氨酯胶、PET离型膜等。项目生产工艺为：原辅材料→搅拌→抽真空→涂层→烘干→收卷→熟化→分卷→包装→成品。项目总投资20000万元，其中环保投资555万元，占总投资的2.775％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水外排，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湖南平江高新技术产业园污水处理厂进水水质标准两者较严值后，通过污水管网排入湖南平江高新技术产业园污水处理厂。

2、废气污染防治工作。A1车间、F车间产生的有机废气分别经1#、2#RTO蓄热式焚烧炉处理后达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中的排放浓度限值，产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度处理后分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准值后通过17米高1#、2#排气筒排放；厂界无组织废气应分别满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中的企业无组织监控点挥发性有机物排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值；厂区内无组织排放挥发性有机物应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废弃包装材料收集后外售；废溶剂桶、釜渣等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，企业（项目建设单位）是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，应设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目扩建后全厂污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.0374吨/年、氮氧化物≤0.3498吨/年、挥发性有机物≤10.0683吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年二月六日