岳平环评[2024]014号

关于湖南省营飞科技有限公司年产800吨食品包装袋建设项目环境影响报告书的批复

湖南省营飞科技有限公司：

你单位《关于<湖南省营飞科技有限公司年产800吨食品包装袋建设项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省营飞科技有限公司年产800吨食品包装袋建设项目拟建于平江县三市工业小区民本路北侧（项目中心地理坐标东经113°42'48.163"，北纬 28°35'6.264"），项目总占地面积10589平方米，总建筑面积10670.58平方米。本项目经三市镇政府引进临时落地三市工业小区，为三市工业小区食品企业配套包装项目，业主于2023年在平江高新技术产业园安定片区购买厂房50亩用于后期经营发展，待安定片区所购买厂房基础设施建设完成，本项目将搬至安定片区经营生产。项目主要建设内容包括:印刷车间、复合车间、分切车间、制袋车间、综合办公楼及其配套设施等。主要产品包括：白袋（320t/a）、简包装袋（400t/a）、蒸煮包装袋（80t/a）。主要原辅材料包括：拉伸聚丙烯膜（BOPP）、尼龙膜（PA）、聚酯膜（PET）、聚乙烯膜（PE）、无溶剂胶水、溶剂油墨、水性油墨、溶剂等；主要生产设备包括：诺德美克无溶剂复合机、深圳田乐复合机、高速立式分切机、巨鼎制袋机、鑫泰宏制袋机等。项目总投资2300万元，其中环保投资143万元，占总投资的6.2％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及平江县三市镇下沙污水处理厂进水水质要求两者较严值后经污水管网排入平江县三市镇下沙污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。生产过程中产生的有机废气经“干式过滤器+活性炭吸附+脱附+蓄热催化燃烧”处理系统处理达到湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值后通过15米高排气筒（DA001）排放；危废暂存间有机废气经活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准相关排放限值后通过15米高排气筒（DA002）排放；厂界无组织排放挥发性有机物执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值；厂区内无组织排放挥发性有机物执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废边角料、不合格品、废包装材料等一般固废经收集后外售；废水性油墨桶、废水性胶桶、废溶剂桶、废活性炭、废过滤材料、废抹布等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：挥发性有机物≤5.953吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年二月二十三日