岳平环评[2024]010号

关于湖南世耀医疗科技有限公司年产100万件（个）一次性血液、消化医疗器械建设项目变更（新增2台燃气锅炉）环境影响报告表的批复

湖南世耀医疗科技有限公司：

你单位《关于<湖南世耀医疗科技有限公司年产100万件（个）一次性血液、消化医疗器械建设项目变更（新增2台燃气锅炉）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南世耀医疗科技有限公司年产100万件（个）一次性血液、消化医疗器械建设项目变更（新增2台燃气锅炉）拟建于平江县天岳新区（南抵仙平路，东抵杨源路）（项目中心地理坐标东经113°37'2.732"，北纬28°42'45.996"）。本项目不新增占地，主要工程内容为：在原灭菌车间新增2台燃气锅炉，其余工程建设内容不变。项目总投资200万元，其中环保投资52万元，占总投资的26％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。本项目外排废水主要为锅炉排污水和软水制备浓水，经收集后达到平江县金窝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准两者较严值后经园区管网排入平江县金窝污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。锅炉采用天然气作燃料，经安装低氮燃烧器后，燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值后通过15米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废离子交换树脂经收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由厂家回收处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目变更后，全厂污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.61吨/年、氨氮≤0.058 吨/年、二氧化硫≤ 0.0912吨/年、氮氧化物≤0.723吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年二月一日