岳平环评[2024]015号

关于湖南省常创实业投资有限公司湖南平江高新区污水处理厂三期建设项目环境影响报告书的批复

湖南省常创实业投资有限公司：

你单位《关于<湖南省常创实业投资有限公司湖南平江高新区污水处理厂三期建设项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南省常创实业投资有限公司湖南平江高新区污水处理厂三期建设项目拟建于平江高新技术产业开发区（项目中心地理坐标东经113°16'26.12"，北纬28°47'15.98"），项目占地面积11715.66平方米，为原有厂区空地，不新增用地，建筑面积1289.87平方米；项目主要建设内容为：在现有一、二期工程处理规模10000m³/d的基础上建设三期工程，处理规模5000m³/d,主要服务食品产业园内新增企业生产废水及生活污水，迎宾路沿线新增企业生产废水及生活污水。项目建成后湖南平江高新区污水处理厂处理规模扩至15000m³/d。对原有排污口进行扩容，排污口位置由伍市溪排污口(坐标东经113916'18.08”，北纬28°47'1.71”)迁建至凌公桥河右岸(坐标东经113°16'14.638”，北纬28°46’55.787”)，污水处理厂入河排放量扩至20000m³/d。要求取缔湖南荣泰新材料科技有限公司现有排污口，生产废水通过新建专用管道排入平江高新技术产业园区污水处理厂处理，不再直接排放。建设项目总投资10015.80万元。根据长沙皓龙环保科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局《关于平江高新技术产业园区(伍市片区)入河排污口设置的批复》，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后与受纳污水经“预处理+AAO+MBR生物池＋高效沉淀池+反硝化生物滤池+紫外线消毒”处理达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值（TP＜0.2mg/L）后通过管道排入凌公桥河再汇入汨罗江。

2、废气污染防治工作。生物滤池除臭处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放限值后通过15米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准表》（GB18483-2001）标准后于专用竖井高于屋顶排放；无组织废气经处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料外售综合利用；废灯管、废机油、废润滑油、检测废液等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；栅渣、剩余污泥、生活垃圾经收集后送至垃圾填埋场处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤73吨/年、氨氮≤7.3吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年二月二十八日