岳平环评[2024]019号

关于平江县大源碎石场平江县三阳美源防汛抗旱物资储料场项目环境影响报告表的批复

平江县大源碎石场：

你单位《关于<平江县大源碎石场平江县三阳美源防汛抗旱物资储料场项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县大源碎石场平江县三阳美源防汛抗旱物资储料场项目拟建于平江县三阳乡美源村（项目中心地理坐标东经113°35'49.665"，北纬28°38'7.634"），项目总用地面积12371平方米。项目主要建设内容包括:1栋临时管理用房，2间地磅房，1间原料仓库，1间防汛抢险应急物资储料仓库和1间应急物资加工车间；主要生产设备包括：喂料机、鄂破机、反击破、振动筛、冲击破、运输带、铲车等；主要原辅材料为：来源于平江县福鑫矿业有限公司和平江县中部矿业有限公司的矿山废石，项目生产的产品仅作为防汛抗旱物资，不对外销售。项目总投资260万元，其中环保投资54万元，占总投资的20.8％。项目用地性质为临时用地，批准期限为2023年1月4日至2025年1月3日，用地期满后，应按照《土地复垦条例》的规定，自行拆除地上所有建筑物并按要求进行土地复垦，若建设单位在临时用地期限到期前将项目用地调整为建设用地并取得相关部门批复则项目可继续运营。根据湖南湘尚环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水外排，车辆冲洗废水、厂界初期雨水经收集沉淀处理后，回用于车辆清洗或洒水抑尘，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后回用于厂区绿化，不外排。

2、废气污染防治工作。破碎、筛分粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后通过15米高排气筒（DA001）排放；生产车间、仓库等采用全封闭式厂房，项目产生的无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；

食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值后高于楼顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。布袋除尘器粉尘经收集后直接回收利用，沉淀池沉渣收集后外售综合利用；废机油等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，企业（项目建设单位）是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，应设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年四月十二日