岳平环评[2024]030号

关于平江县安定镇大桥页岩机砖厂厂房及设备技术升级改造项目环境影响报告表的批复

平江县安定镇大桥页岩机砖厂：

你单位《关于<平江县安定镇大桥页岩机砖厂厂房及设备技术升级改造项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县安定镇大桥页岩机砖厂厂房及设备技术升级改造项目拟建于平江县安定镇石浆村（项目中心地理坐标东经113°37′11.237″，北纬28°36′0.747″），项目用地面积22550平方米。项目主要建设内容为：将现有5条隧道窑改造为1座新型旋转窑，改建烘干区、焙烧区、破碎筛分区、陈化库、制砖区、废气治理设施等；项目技改后主要生产设备包括：旋转窑、鄂式破碎机、滚筒筛、双轴搅拌机、硬塑挤砖机、重型切坯机、布坯机等；主要原辅材料包括：煤矸石、建筑渣土等。项目技改后全厂可年产页岩烧结砖5000万块。项目总投资3000万元，其中环保投资143万元，占总投资的4.77％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，脱硫废水经沉淀中和处理后循环利用，初期雨水经收集沉淀后回用于生产，洗车废水经收集沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后，用于周边林地施肥，不外排。

2、废气污染防治工作。窑炉废气经SNCR脱硝+双碱法脱硫除尘设施处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中表2排放限值要求后通过41米高排气筒排放；生产车间、堆场等采用全封闭式厂房，厂界无组织排放废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中表3边界大气污染物浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废砖坯和废砖、脱硫渣、收集尘等一般固废经收集后回用于生产；废机油、脱硫剂等废包装材料、含油抹布手套等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目技改后全厂污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤7.4吨/年、氮氧化物≤4.15吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年六月二十四日