岳平环评[2024]028号

关于平江县豫香食品有限公司年产2000吨卤制品建设项目环境影响报告表的批复

平江县豫香食品有限公司：

你单位《关于<平江县豫香食品有限公司年产2000吨卤制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县豫香食品有限公司年产2000吨卤制品建设项目拟建于平江县加义镇泗州村村委会北侧（项目中心地理坐标东经113°45′0.241″，北纬28°36′3.752″），项目总用地面积6000平方米。项目主要建设内容包括：一栋生产厂房和一栋办公综合楼及其配套设施等；主要生产设备包括：过水机、烘干机、卤制锅、搅拌机、包装机、灭菌锅、冷库、3t/h生物质蒸汽发生器等；主要原辅材料包括：鸭掌、鸭翅、鸡爪、食用油、辣椒油、食用盐、味精、白砂糖、卤料等。项目总投资800万元，其中环保投资55万元，占总投资的6.88％。根据贵州智天星工程设计有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排；生产废水经自建污水处理设施处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中肉制品加工三级标准及加义镇污水处理厂进水水质要求两者较严值后在污水收集池内暂存，通过罐车运输至加义镇污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。蒸汽发生器采用成型生物质颗粒作燃料，燃烧废气经布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值后通过30米高排气筒（DA001）排放；卤制异味经集气罩收集+活性炭吸附装置处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值后通过15米高排气筒（DA002）排放；热油油烟废气经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型规模标准限值后通过15米高排气筒（DA003）排放;食堂油烟废气经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准限值后高于屋顶排放；厂界无组织排放生产异味及污水处理站产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。不合格产品、卤渣、食物残渣、废包装材料、污泥、炉渣等一般固废经收集后外售综合利用，废活性炭交由厂家回收，废机油、含油废抹布等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.063吨/年、氨氮≤0.01吨/年、二氧化硫≤0.907吨/年、氮氧化物≤0.777吨/年。

三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。

四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年六月四日