审批意见: 平环批字［2016］10209号 湖南金凤凰建材科技有限公司年产20万m2装饰石膏板、40万m龙骨、10万m2隔板建设项目，租用原湖南钰林时尚用品有限公司厂房（位于伍市工业区）。主要建设内容为：项目利用现有厂房、附属设施、环保设施，在现有建筑内进行车间重新布置、新装机械设备、装修、改造各种材料贮存仓库、废水处理设施、废物暂存间等。主要机械设备：龙骨车间备有打孔机、龙骨喷涂机、喷涂烘干机；隔板加工车间有一套隔板加工设备；装饰石膏板加工车间有一套装饰石膏板加工设备；装饰石膏板喷涂车间设备有自动喷涂机、喷涂烘干机。主要原辅材料为石膏粉、玻璃纤维、聚乙烯醇、白水泥、珍珠岩、涂料、铝型材、塑粉等。项目投产后预计年生产装饰石膏板20万平方米、铝合金龙骨40万米、隔板10万平方米。项目占地面积32241.6m2，项目总投资3000万元，其中环保投资35万元，占总投资的1.05%。根据湖南省建筑设计院编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，我局同意建设，并提出以下环保意见： 一、同意湖南金凤凰建材科技有限公司年产20万m2装饰石膏板、40万m龙骨、10万m2隔板建设项目按照环评报告表中的原辅材料、生产工艺和生产规模完成建设。原则同意环评报告表中的结论和建议。业主必须严格执行环评报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。并且制定严格的环保管理规章制度。 二、按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。项目生产废水循环利用做到不外排，生活污水经化粪池、隔油池处理达标经污水管网进入平江工业园污水处理厂。 三、加强废气的收集与处理。项目投料及搅拌采用密闭设备；石膏板喷涂粉尘收集经处理达标后排放；喷塑采用密闭喷涂，喷塑粉尘经沉降达标后通过排气筒高空排放；烘烤工序产生的废气收集处理达标后高空排放。食堂采用清洁能源，油烟经处理后达标排放。 四、通过合理布局，做好隔声、减振，采用低噪声设备，加强对设备的保养等措施来降低噪声排放，保证厂界噪声达标排放。 五、产生的固体废弃物按规定收集后综合利用或交由有资质的公司处理，日常生活垃圾委托环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置，禁止露天堆放。 六、强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序、美化绿化，积极推行清洁生产。 七、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 八、污染物排放总量控制：化学需氧量0.2吨/年，氨氮0.1吨/年。 九、该项目竣工后三个月内，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入正式生产。 十、该项目污染物排放执行标准按照环评文本中所列标准执行。 十一、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 经办人：彭紫耀 审核人：李勤俭 二〇一六年六月二十二日