目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量状况及环境保护目标	17

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	23

六、建设项目主要污染物产生及预测排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、环保投资估算与“三同时”验收	39

九、公众参与	41

十、相符性分析	43

十一、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

十二、结论与建议	47

注释	53

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年开采1万吨石英石建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县景盛矿业有限公司 |
| 法人代表 | 余明雄 | 联系人 | 余明雄 |
| 通讯地址 | 平江县三墩乡新兴村 |
| 联系电话 | 13786023999 | 传真 | / | 邮政 编码 | 414514 |
| 建设地址 | 平江县三墩乡新兴村境内 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | ■新建□扩建□技改 | 行业类别及代码 | 非金属矿采选业B10 |
| 占地面积 （平方米） | 51100 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） | 15 | 环保投资占总投资比例（%） | 15 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2016年9月 |
| 1.1编制依据 1.1.1 法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.06.01修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.04.29修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011.03.01）; （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2014.12修订）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.18）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（2013.05.01）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008.10.01）； （11）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号，2006.02.14）； （12）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （13）《关于建设项目环境管理有关问题的通知》（湘环发[2002]80号）； （14）《湖南省“十二五”环境保护规划》； 1.1.2 技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》HJ 2.1-2011，环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93，国家环保总局； （3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2011，环境保护部； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008，环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011，环境保护部； 1.1.3 相关文件及资料 （1）《湖南省平江县景盛脉石英矿资源开发利用方案》； （2）《湖南省平江县景盛石英矿资源储量、开发利用及矿山地质环境影响评估报告》； （3）环境质量现状监测报告； （4）建设单位提供的其他工程资料。 1.2项目由来 平江县景盛矿业有限公司石英石矿（以下简称景盛石英石矿）于2008年1月开始获得由岳阳市国土资源局颁发的采矿许可证，有效期为2008年1月至2011年1月；最近延续采矿许可证时间为2014年5月22日，延续至2017年5月22日。由于矿山当地协调等问题，矿山自领证以来一直未开采，原业主于2014年将矿山拍卖给现任业主，新业主在取得矿权后，一直着手处理矿山前期工作。2015年6月，湖南金泰矿山勘察设计有限公司对该矿进行了露天开采的设计。业主在进行了修路等部分基建工程后，由于各方面原因以及根据矿脉的赋存情况，于2015年6月停止了露天开采的准备工作，决定矿山采用地下开采，同时不再进行露天开采。 本项目矿山设计生产规模为1万吨/年，为小型矿山，矿区面积为0.0511km2，矿区共圈出大小矿体 2 个，设计采用地下开采，汽车运输，设计矿山开采年限为4.1年，采出的岩石产品为石英石，主要用于陶瓷、玻璃等工业用原料。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目应进行环境影响评价，平江县景盛矿业有限公司委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司对该项目进行环境影响评价（环评委托书详见附件1）。根据《建设项目环保分类管理名录》及当地环保部门的要求（建设项目环境影响评价等级核定表详见附件2）规定，该项目应编制环境影响报告表。环评单位在接受委托后，立即成立技术小组，组织技术人员到项目场地及其周围进行了实地勘查与调研，并对有关的工程资料进行收集和分析，编制了本报告表。 1.2项目概况 1.2.1项目基本情况 湖南省平江县景盛脉石英矿位于平江县西北约 30 公里，距三墩乡约 10 公里，行政隶属三墩乡新兴村。两采区中心位置地理坐标东经113°43′41″，北纬28°54′45″。乡村公路途经该矿山南部，交通方便。（具体位置详见地理位置图附图一）。 项目名称：年开采1万吨石英石建设项目； 建设单位：平江县景盛矿业有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：平江县三墩乡新兴村境内； 投资规模：总投资100万元，项目资金全部为自筹； 开采年限：矿山开采年限为4.1a； 开拓方案：平硐开拓； 工艺方案：爆破落矿，放矿漏斗装矿。 矿区拐点的坐标见表1-1： 表1-1 平江景盛石英矿拐点坐标 拐点编号 坐标 准采标高、面积 X Y 1 3198662 38473104 +337—+412 +431—+615 0.0511Km2 2 3199040 38473301 3 3199013 38473348 4 3198803 38473239 5 3198644 38473646 6 3198644 38473678 7 3198238 38473897 8 3198232 38473888 9 3198163 38473924 10 3198144 38473896 11 3198242 38473843 12 3198247 38473849 13 3198289 38473827 14 3198287 38473823 15 3198629 38473646 16 3198789 38473232 17 3198635 38473152 1.2.2建设内容和规模 项目采矿场内主要建设内容包括值班室、办公楼（含办公室、宿舍以及食堂）、空压机房、机修房、变电所、高位水池等，其它配套设施包括排土场、矿石堆场、进场道路、排水沟、化粪池、沉淀池等。 因矿山生产能力较小，井下未设计爆破器材库。所有爆破器材保存在地面的爆破器材库中。地面炸药库设计在Ⅰ工区的西北部，距Ⅰ工区+536平硐硐口约150m处。爆破工作由专业爆破公司——平江县泰龙服务有限公司完成。 项目主要建设内容及规模见表1-2。 表1-2 本项目建设内容及规模一览表 序号 设施名称 占地面积（m2） 备注 1 值班室 15 1层 2 办公生活区 100 含办公室、宿舍、食堂 3 空压机房 30 - 4 机修房 35 - 5 变电所 35 1层，砖混结构 6 高位水池 - 容积200m3 7 排土场 300 容积600m3 8 矿石堆场 400 - 9 排水沟 400 混凝土护壁 10 沉淀池 - 容积为20m3 11 化粪池 8 - 12 消防水池 - 容积200m3 13 炸药库 45 - 1.2.3主要生产设备 本项目生产过程中的主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 空气压缩机 LG-6.2/8G 台 2 2 凿岩机 YTP-28 台 1 3 向上凿岩机 YSP45 台 1 4 探矿钻机 ZLJ-350 台 2 5 风钻 YTP-26 台 2 6 风镐 G-11 台 1 7 轴流式节能风机 K45-6№8 台 1 8 局部通风机 JK56-1-№4 台 2 9 电铲 ZL-05B 台 1 10 柴油自卸式汽车 铁洋牌5t型 台 1 11 变压器 S11－50/10/0.4 S11-100/10/0.4 台 2 12 柴油发电机 GF50型50kw 台 1 13 破碎机 - 台 1 1.2.4主要材料消耗 项目主要原辅材料详见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料情况一览表 原料名称 年消 耗量 储存位置 备 注 炸药 3t/a I工区的西北部150m处 必须按《民用爆炸物品安全管理条例》进行严格保管 电雷管 300根/a 柴油 1t/a 不设柴油贮存库 轻质柴油，定期市场采购 电 98070k·kWh/a 来自区域电网，接入项目125KVA变压器，再供各用电点，设置一台50KW的柴油发电机作为备有电源。 水 3288m3/a 其中生活用水为288m3/a，其它用水为3000m3/a，生活用水取自邻近的山泉水，可满足项目生产生活用水 1.2.5公用工程 1、给排水设施 （1）给水 矿山供水水源设计取自邻近的山泉水，可满足生产生活用水。 （2）排水 厂区排水设计采用污污分流制，生活污水和生产废水（井下涌水）分开处理。 食堂污水经隔油池处理，与其它生活污水一并通过化粪池处理后用于周边林地或菜地浇灌；生产废水（井下涌水）通过沉淀池进行沉淀处理后部分回用于空压机补水，部分用于矿区及运输道路洒水抑尘。 2、供电 项目供电来自区域电网，接入项目125KVA变压器，再供各用电点，另还安装有一台GF50型50kw的柴油发动机组作为备用电源，在电网断电时保证井下通风，安全用电。 3、供热 本项目不设供热锅炉，厂区生产、照明全部采用电力，食堂以天然气为燃料，为家庭式作业方式。 1.2.6劳动定员与工作制度 本项目定员15人，每天两班，每班8小时，年生产300天。 1.2.7爆炸器材的储存与运输 该矿在地面建筑了专门的爆破材料库（炸药库与雷管库间），位于矿区的西北部，距离居民600m。爆破材料库距四邻居民区的安全距离符合《爆破安全规程》（GB 6722-2003）的有关规定：当存药量少于5t，零散住户少于10户，地面爆破材料库至居民区边缘的安全距离为150m。 矿山爆破作业由专业爆破公司——平江县泰龙服务有限公司完成（爆破工程安全协议见附件7）。设计采用YTP-26型风钻凿岩，采用浅孔爆破法开采，爆破材料拟用乳化炸药孔外电起爆网络，孔内导爆管雷管起爆，导火索及电雷管等。炮眼布置成三角形排列，眼距×排距为1.2m×1.2m，炮眼深度和排列根据爆破后的岩、矿石块度进行适当调整，块度控制在100～300mm为适合；爆破采用导爆管非电起爆。爆破之后，经过通风(一般为30min)待炮烟消失方可进入采场作业。 本评价建议：矿山必须取得爆破作业单位许可证，并按公安部门的要求，建有专门的民爆物品储存库，炸药和雷管分开存放，民爆物品储存库由公安部门归口管理并经公安部门验收，有民爆物品储存库安全评价合格证；放炮员必须经过专门培训，持有操作证；矿山生产需要爆炸材料必须由放炮员从地面民爆物品储存库凭证领到炸药后，直接装进爆炸材料箱，爆炸材料箱都必须上锁，由爆破员背箱下井，采掘工作面需要用时，由爆炸员从专用箱中取出，必须有爆破材料领退登记制度。爆破器材储存运输系统需符合《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》第13、14、18、22、28条规定。 1.2.8矿体特征 矿区共圈出大小矿体 2 个，该矿山开采的石英脉富含燕山期黑云母二长花岗岩、二云母二长花岗岩中，其主要矿体特征见表 1-5。 表1-5主要矿体特征简表 矿脉 矿体 矿体规模 产状 厚度（m） 长（m） 延深（m） 倾向（°） 倾角（°） 一般 平均 Ⅰ Ⅰ-1 400 42 118～127 78～83 1.1～2.5 1.49 Ⅱ Ⅱ-1 300 25 29～37 86～88 0.8～1.77 1.25 I-1号矿体位于矿区的西侧，由Ⅰ号脉控制，主要开采脉石英，矿脉呈脉状产出，矿体地表出露长度 400 米，深部由民采老窿控制，矿体厚 1.1～2.5m，平均厚度 1.49m,脉体走向北东—南西，倾向为 118～127°，倾角 78～83°，矿脉主要由乳白色显晶质及隐晶质石英构成，脉体中局部可见细小的晶洞构造，晶洞中石英结晶完好，但颗粒细小，呈乳白色，透明度较差。 II-1号矿体位于矿区的东部，由Ⅱ号矿脉控制，主要开采脉石英，矿脉呈脉状产出，矿体地表出露长度约 300m，深部由民采老窿控制，矿体厚 0.8～1.77m，平均厚度1.25m,脉体地表倾向 29～37°，倾角 86～88。矿脉主要由乳白色显晶质及隐晶质石英构成， 脉体中局部可见细小的晶洞构造，晶洞中石英结晶完好，但颗粒细小，呈乳白色，透明度较差。民采老窿采出石英脉中局部可见零星的萤石矿化、铅锌矿化。 1.2.9矿石特征 1、矿石化学成分 一般脉石英的主要为SiO2，微量Fe2O3、Al2O3、CaO、P2O5及气、液包裹体杂质等，本次取化学分析样 4 个，由湖南省勘测设计院试验检测中心进行测试，测试结果详见表1-6。 表1-6 景盛脉石英矿样品分析成果表 矿脉编号 样品编号 岩矿石名称 样品长度 （m） 化学分析结果（%） SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO CaF2 Pb Zn I LD1-1 脉石英 1.55 99.14 0.13 0.18 0.20 I D003-1 脉石英 2.50 99.11 0.15 0.18 0.19 II LD2-1 脉石英 1.45 98.93 0.12 0.19 0.19 0.1 0.05 0.03 II BT01-1 脉石英 1.50 99.10 0.14 0.20 0.21 0.05 0.08 0.02 矿石矿物成分 矿石由乳白色显晶质及隐晶质石英构成，脉体中局部可见细小的晶洞构造，晶洞中石英结晶完好，但颗粒细小，呈乳白色，透明度较差。该石英脉Ⅰ号脉中肉眼未见其他金属、 非金属矿物， 矿物成分纯度较高， 矿石质量较好， 可用于玻璃等行业的生产原料。Ⅱ号脉民采老窿采出石英脉中局部可见零星的萤石矿化、铅锌矿化。 矿石类型和品级 该石英脉中矿物成分纯度较高，矿石为晶质二氧化硅单矿物类型。根据化学分析资料类比，矿山所采脉石英矿可达到优等品质量要求（见表 1-7）。 表1-7 平板玻璃对硅质原料一般工业要求 L/CT529-94 级别 化学成分（%） SiO2不小于 Al2O3不大于 Fe2O3不大于 优等品 98.5±0.2 1.0±0.1 0.005±0.01 一等品 98.0±0.25 1.0±0.15 0.1 二等品 96.0±0.3 2.0±0.2 0.2 三等品 92.0±0.3 4.5±0.3 0.25 四等品 90.0±0.3 5.5±0.3 0.33 1.2.10矿山开采技术条件 1、水文地质条件 （1）地形地貌、水文、气象特征 工作区属剥蚀丘陵区，区内最高峰为 800m，最低不到 350m，相对高差大，矿区沟谷发育、切割较深、坡壁较陡,多形成“V”字型沟谷，坡角 20°～45°之间，地形切割中等，地形有利地表水、浅层地下水排泄。 本区属亚热带季风气候，年降雨量960.9—2294.6mm，年无霜期277天，雨水充沛，日照充足，四季分明，气候宜人，夏热冬寒，四季分明，雨量充沛。 本区属地下水贫乏区，区内地表水系不发育，仅发育一条山间小溪由北向南弯弯曲曲从矿区周边流过，流向下游，此小溪旱季水量可忽略不计，雨季水量可达1500t/d。是矿区主要地表水、浅层地下水的排泄通道。 （2）矿区水文地质 1）含隔水层特征 ①第四系孔隙水 分布于沟谷及山坡残坡积层中。孔隙水的埋深浅，地下水主要为大气降水补给，大气降水渗透补给地下水后，径流时间短，在山麓坡脚及低洼地带排泄于地表，加之山坡残坡积层较薄，为含水而不富水，其含水性随大气降水变化而变化，除沟谷地段冲积层中含中等孔隙潜水外，总体残坡积层孔隙水水量贫乏，属弱—中等孔隙含水层。水化学类型为 HCO­3—Ca 型，水质良好。 ②花岗岩弱基岩裂隙水 区内岩浆岩为燕山期形成的中深成侵入岩，岩性为黑云母二长花岗岩、二云母二长花岗岩，斑状、中粗粒结构，块状构造，岩体含弱基岩裂隙水。 2）构造带对矿床充水影响 区内断裂构造不发育，围岩中的次级节理裂隙发育，常成群成组出现，剪节理面紧闭，长度不大，围岩裂隙含水微弱，仅浅部风化带含水量稍有增加。因此，对矿床充水无明显影响。 3）地下水补排条件 地下水的主要补给来源为大气降水，地下水的径流受地形条件控制，总的趋势是与地形基本一致。接受大气降水后地表水大部分沿坡壁直奔而下，注入各自所属的沟谷，但由于山坡植被发育，表层第四系和风化岩层渗水性良好，部分降水缓缓渗入第四系和花岗岩风化裂隙含水层，沿岩石孔隙、裂隙渗透运移，于地势低洼的沟谷地段以下降泉形势排泄。矿山为地下开采，未来开采最低标高在当地侵蚀基准面之上，据已有民采老窿调查，矿坑进水主要为坑顶、坑壁滴渗水，另外是风化带与新鲜岩石接触带渗滴水，涌水量较小，所以区内地表水、地下水对矿山开采影响较小，矿区水文地质条件复杂程度为构造裂隙充水的简单类型。 2、工程地质条件 本区地表及浅部多为松散的残坡积物，岩石力学性质很差，稳定性能差。准采地段一般厚度小于 2m，对开采基本无影响。从坑道调查中我们发现，矿段内石英脉带，赋存于一套黑云母二长花岗岩、中细粒二云母二长花岗岩中，该类岩体为燕山期侵入岩，呈岩基状产出，岩石为块状构造，该类岩石抗物理风化能力较强，根据《湖南省工程地质岩组特征一览表》统计数据，该类岩体一般抗压强度 80.9—236.3Mpa，软化系数0.72-1.0，摩擦系数 0.475-12.12，内聚力 21-61.9kpa。上部岩体呈强风化、中等风化的岩体，随着深度的增加，岩石风化程度减弱，岩石力学性质增强，岩石的稳定性逐步增大。新鲜岩石致密坚硬、抗剪、抗压强度大，稳定性较好。其工程地质条件属简单类型。 总之，根据《湖南省平江县景盛脉石英矿资源开发利用方案》中得知该采石场水文地质、工程地质条件均较简单，适宜地下开采。 1.2.11开采利用方案 根据《湖南省平江县景盛脉石英矿资源开发利用方案》，矿山所开采石英石为赋存于燕山期侵入岩中的石英脉，石英脉赋存于花岗岩岩体中，呈脉状产出。本开采方案设计选用地下开采方式，矿体采用平硐开拓，爆破落矿，放矿漏斗装矿。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2015年6月，湖南金泰矿山勘察设计有限公司对该矿进行了露天开采的设计。业主在进行了部分基建工程后，由于各方面原因以及根据矿脉的赋存情况，于2015年6月停止了露天开采的准备工作，决定矿山采用地下开采，同时不再进行露天开采。 景盛石英石矿为新建矿山，矿区范围内无古建筑、古迹，也未处在保护区内；矿山红线范围内无常住居民，周边无其他矿区，目前矿山建设不占用农田，所占地类均为荒山草地，矿山界线明确，不存在权属纠纷，矿区不在旅游景点，当地居民距开采均较远。现阶段无遗留环境问题存在。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 平江县属湖南岳阳市辖县，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻，地理坐标为东经113°10′13″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°6′28″，总面积4115平方公里。县城距长沙市区110公里，距长沙黄花机场70余公里，距岳阳90余公里。平江区位独特，交通便捷。京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿境而过。 本项目选址在平江县三墩乡新兴村，矿区周边无宅密集区及工厂区。具体位置见附图一。 2.1.2地形地貌地质 平江县地处罗霄山脉中段，位于井冈山山脉北端，境内北拱幕阜，南砥连山，群山起伏，山峦重叠。境内地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 矿山所在地属侵蚀中一低山地形，最高海拔800m，最低海拔325m，相对高差约475m。整体地势为西高东低，矿区内地形起伏较大，山体呈长条状，山顶半浑圆状，坡面角一般在20～30º，局部地段大于45º，沟谷发育，多呈V型。区内植被发育较好，山坡地段为乔、灌木林混生林地，局部有少量人工种植杉木林。 2.1.3气候气象 矿区属大陆亚热带季节湿润季风气候区，具有较为明显的季节性气候特征。四季分明、降水允沛。据区域气象资料，矿区主要气象参数如下：年降雨量960.9～2294.6mm，降雨季节多集中在4～7月份；年平均降雨量为1600mm，月最大降雨量582mm(1954年7月)，最大降雨量255.5mm(1976年7月19日)，时最大降雨量82.0mm，年蒸发量为1300～1450mm，平均为1477mm，年平均气温16.8℃，全年一月份最冷，最低气温－11.8℃(1972年2月19日)，七、八月份最热，月平均气温29.5℃，最高气温达39.3℃(1971年7月21日)，全年日照时数为1813小时：年平均相对湿度16～84%，年平均无霜期277天；冬春两季多西北风，夏秋两季多为南或东南风，风力最大可达18m/s(1972.9.2)。 据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》可知，矿区所处地区的地震峰值加速度＜0.058，地震动反应谱特征周期值为0.35s，地震基本裂度＜VI度，属弱震区，地震对矿山开采影响不大。 2.1.4水文径流 平江境内河网密布，主要有汨水、木瓜河、大坪河、曲溪水、黄金河、钟洞河、丽江、止马河、清水、仙江、吕江、曲江等河流，分属汨罗江和新墙河两大水系，汨罗江流域面积占96.1％；新墙河流域面积占3.9％；县境内河网密度0.64公里/平方公里。其中，汨水发源于黄龙山土地坳，经江西修水县白石桥至龙门进入平江，自西向东贯穿全县，在平江境内全长192.9公里，流域面积4053.3平方公里，落差107.5米。 项目所在区域纳污水体为汨罗江。汩罗江流域面积占96.1%；新墙河流域面积占3.9%。发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境）。经修水白石桥至龙门进入县境，汩水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。总长2656.9公里，集雨面积达300平方公里以上的5条，200~300平方公里的1条，100~200平方公里的6条，50~100平方公里的13条；20~50平方公里的29条；5~20平方公里的87条。河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。 2.1.5植被与生物多样性 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿润，雨量充沛，阳光充足，适宜于各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。县域内树木品种繁多，裸子植物和被子植物两大门类都有，世界五大名科齐全。平江县动植物资源丰富，生态环境良好。 区域内主要野生木本植物有杉木、马尾松、油茶、香樟、苦槠、白栎、槲树、朴树、青冈、化香、构树、槐树、山矾、冬青、构骨、山胡椒、苦棟、黄檀、花椒、野桐、盐肤木、楠竹、吊竹、花竹等；草本植物主要有白茅、野古草、香矛草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、浦公英等；另外还有多种蕨类和藤木植物。 区域内野生动物 较少，主要有蛇类、野兔、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。 根据实地调查，建设项目区域内没有国家规定保护的珍稀保护动植物。 2.2社会环境简况（社会经济概况、教育、文化等）： 2.2.1平江县概况 平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、贑三省交界，毗邻长沙市。辖27个乡镇、一个省级工业园和一个国家级风景名胜区；总面积4125平方公里，总人口106万。 平江历史悠久，文蕴深厚。古属三苗国，秦属罗县，东汉末年设县，后唐定名平江相延至今，建县历史1800多年。汨罗江自东向西贯穿全境，承载着屈原、杜甫两位世界文化名人的忠魂皈依，是湘楚文化源头之一，被誉为“蓝墨水的上游” 。历代平江人秉承屈、杜骚风，文人蔚起，才士笃生，有“中华诗词之乡”的美誉。平江英才辈出，将星璀璨。自古崇文尚武，风流人物灿若星辰，尤其是近代孕育了60多位晚清和民国时期的军政要员和92位国民革命军抗日将领。这里更是中国革命的发祥地之一、中国工农红军的摇篮之一，曾发生过“三月扑城”、“平江起义”、“平江惨案”等重大革命事件。为了共和国的诞生，平江20多万儿女壮烈牺牲，登记在册的革命烈士2.1万多人，占湖南烈士总数的五分之一；先后走出了64位共和国将军和100多位省、部级干部，是全国三大将军县之一；平江起义旧址被列入全国百个红色旅游经典景区，韶山——平江被列入全国三十条红色旅游精品线路的首号线路。平江山青水秀，风光旖旎。旧有“幕阜丹崖”、“连云翠壁”、“碧潭秋月”等八景，今有“全国生态建设示范区”和“全国绿色产业示范区”两块金子招牌。置身平江，连云山之秀、盘石洲之美、国家森林公园幕阜山之险、国家重点风景名胜区福寿山之幽、地质公园石牛寨之奇让人赏心悦目；汨江泛舟、峡谷漂流、纯溪溯溪，大自然地野趣和与激情令人回味无穷；天岳书院、东山古寺、杜甫墓祠、张岳龄故居，千古名胜叫人流连忘返。平江区位独特，交通便捷。京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；平江资源丰富，物华天宝。有林地面积28万公顷，林木总蓄积量400余万方，水力资源蕴藏丰富，矿产资源已探明发现的有50多种，其中黄金产量居全省第二。平江是全国粮食、牲猪、木材、楠竹、黑山羊、水果等农产品生产大县，茶叶、茶油、五香酱干、山桂花蜜、火焙鱼、金桔、矿泉水、纸扇等特色农产品深受欢迎。食品加工厂、机电轻工、矿产建材、生态旅游四大产业走势强劲。 如今，平江人民按照县委、政府确定的“基础先行，工业主导”，旅游活县，产业富民，打造实力平江，建设魅力家园的发展思想和“点聚集、线延伸、面拓展、体推进”的工作战略，正在开启全面唱响“中国有个平江县”的伟大征程。 2.2.2项目所在地区域概况 项目位于平江县三墩乡新兴村，三墩乡位于湖南岳阳市平江县境腹地，距县城41公里，由原来的三墩乡、瑚乡合并而成。乡域清代属太平乡，民国初隶道彰区，后隶5区三联乡。建国后隶钟洞区，建制变，地名未变。1995年撤区并乡，由三墩、瑚联合建成三墩乡。相传古时洪水爆发，村庄皆被淹没，飞来凤凰、孔雀、鹭鸶各一只，歇落于中式、戴市、忠龙三村，化为三个高大的石墩，故名三墩。乡域面积115平方公里，耕地1.7万亩，总人口30000人，辖他山、志坪、车田、邹家、思沅、古源、颜江、小段、西沅、公平、三义、黄安、中武、戴市、忠龙、文家、石龟、新兴、甘家、九千、九如、罗阳、四美、鹿石、江家、秦坊、八里、龙板、聚龙、寒石、仁里、志义32个村、371个村民小组。 本项目矿区面积为0.05km2，矿山所开采石英石为赋存于燕山期侵入岩中的石英脉，石英脉赋存于花岗岩岩体中，呈脉状产出。本开采方案设计选用地下开采方式，矿体采用平硐开拓，爆破落矿，放矿漏斗装矿。矿区范围内无古建筑、古迹，也未处在保护区内；矿山红线范围内无常住居民，周边无其他矿区，目前矿山建设不占用良田，所占地类均为荒山草地，矿山界线明确，不存在权属纠纷，矿区不在旅游景点，当地居民距开采均较远。

# 三、环境质量状况及环境保护目标

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气质量现状评价 为了解项目所在区域的环境质量现状，特委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对本项目所在地的大气环境质量进行了现状监测。 监测布点： G1——项目拟建地； G2——项目拟建地下风向约500m。 2）监测因子：NO2、SO2、TSP、PM10 3）监测时间及频次：2016年2月27日-29日，连续监测3天 4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。 5）监测结果：监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气常规监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测位点 监测项目 浓度范围 日均值 占标率（%） 最大超标倍数 标准 G1 NO2 0.019~0.023 0.021 17.50 0 0.12 SO2 0.026~0.030 0.028 18.67 0 0.15 TSP 0.142~0.162 0.154 51.33 0 0.30 PM10 0.051~0.061 0.056 37.33 0 0.15 G2 NO2 0.020~0.023 0.022 18.33 0 0.12 SO2 0.027~0.029 0.028 18.67 0 0.15 TSP 0.152~0.162 0.157 52.33 0 0.30 PM10 0.058~0.065 0.061 40.67 0 0.15 由表3-1可知，项目所在地周边大气环境质量监测因子监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状评价 为了解本项目纳污水体的水环境质量现状，本评价委托了湖南永蓝检测技术股份有限公司对本项目纳污水体进行了现状监测。 1）监测布点： S1——项目所在地东向小溪。 S2——东向小溪汇入麻殿河汇合口上游500m处断面； S3——东向小溪汇入麻殿河汇合口下游500m处断面； 2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、SS、石油类。 3）执行标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4）监测结果：监测结果见表3-2。 表3-2 项目区域地表水水质监测数据统计表（mg/L，pH除外） 断面 监测因子 范围值 平均值 占标率（%） 最大超标倍数 标准值 S1 pH 7.10~7.31 7.19 9.5 0 6~9 CODCr 13~15 14.33 71.65 0 ≤20 BOD5 2.5~2.8 2.67 66.75 0 ≤4 NH3-N 0.246~0.302 0.27 27 0 ≤1.0 TP 0.03~0.04 0.037 18.5 0 ≤0.2 SS 16~18 17 / / / 石油类 ND ND / / ≤0.05 S2 pH 6.85~7.02 6.94 3 0 6~9 CODCr 15~18 16.33 81.65 0 ≤20 BOD5 2.8~3.1 2.93 73.25 0 ≤4 NH3-N 0.297~0.365 0.33 33 0 ≤1.0 TP 0.05~0.06 0.05 25 0 ≤0.2 SS 18~21 19.67 / / / 石油类 ND ND / / ≤0.05 S3 pH 7.09~7.18 7.14 7 0 6~9 CODCr 15~17 16 80 0 ≤20 BOD5 2.7~3.0 2.87 71.75 0 ≤4 NH3-N 0.241~0.280 0.261 26.1 0 ≤1.0 TP 0.02~0.04 0.03 15 0 ≤0.2 SS 15~16 15.33 / / / 石油类 ND ND / / ≤0.05 由表3-2可知，各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，项目所在地地表水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状评价 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年2月27-28日共2天时间对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3。 1）监测布点： N1——项目东侧边界向外1m； N2——项目南侧边界向外1m； N3——项目西侧边界向外1m； N4——项目北侧边界向外1m。 2）监测因子：Leq dB(A)。 3）监测时间及频次：2016年2月27日-28日，连续监测2天，昼间、夜间各1次。 4）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5）监测结果：监测结果见表3-3。 表3-3 噪声环境现状监测结果 单位：LeqdB(A） 点位序号 采样位置 检测时间 检测结果 LeqdB(A) 昼间 夜间 N1 项目东侧边界向外1m 02月27日 49.6 39.5 02月28日 50.2 40.2 N2 项目南侧边界向外1m 02月27日 47.6 41.3 项目东侧边界向外1m 02月28日 48.9 39.8 N3 项目西侧边界向外1m 02月27日 50.2 40.5 项目东侧边界向外1m 02月28日 49.6 38.7 N4 项目东侧边界向外1m 02月27日 48.1 41.6 02月28日 47.9 39.5 标准值 60 50 从上表可以看出：项目所处区域环境边界噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此项目所在地声环境质量较好。 3.1.4地下水环境质量现状评价 为了解项目所在区域的地下水环境质量现状，本评价委托了湖南永蓝检测技术股份有限公司对本项目纳污水体进行了现状监测，监测结果见下表3-4。 1）监测布点：新兴村居民水井 2）监测因子：pH、化学需氧量、氟化物、铅、锌、悬浮物。 3）执行标准：执行《地下水环境质量标准》（GB14848-1993）中Ⅲ类标准。 4）监测结果：监测结果见表3-4。 表3-4 地下水环境现状监测结果 单位：（mg/L，pH除外） 监测点位 监测时间 监测项目 监测结果 标准值 新兴村居民水井 2016.05.03 pH（无量纲） 7.04 6.5~8.5 化学需氧量 6 / 氟化物 0.09 1.0 铅 ND 0.05 锌 ND 1.0 悬浮物 9 / 由上表3-4可知，各监测点位的监测因子均达到《地下水质量标准》（GB14848-1993）中Ⅲ类标准，因此区域整体地下水质量良好。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围主要保护目标情况见表3-5： 表3-5 本项目环境保护目标 保护类别 保护目标 相对方位及距离 功能及规模 保护级别 水环境 汨罗江 S，约3km 农业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 麻殿河 S，约600m 东侧小溪 E，约20m 大气环境 新兴村村民住宅 WS，约600m 1户，约3人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 新兴村村民住宅 ES，约1000m 14户，约45人 声环境 新兴村村民住宅 WS，约600m 1户，约3人 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 新兴村村民住宅 ES，约1000m 14户，约45人 生态 植被、农田 周围500m 无自然保护区、风景名胜区、无珍稀动植物 主要环境保护目标示意图如下： 图3-1 项目主要环境保护目标示意图

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 地下水 执行《地下水质量标准》（GB14848-1993）中Ⅲ类标准 4、噪声 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 2、废水 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准 3、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001） |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目产生的废水主要为生活污水和生产废水（井下涌水），生产废水经收集沉淀后，部分用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘；生活污水经化粪池后用于周边林地或菜地浇灌，因此本项目暂不设总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述： 工艺说明： 本项目矿山为地下开采，采矿工艺主要分为：凿岩作业、爆破作业、铲装作业、坑内运输、破碎、成品外运几个阶段。 凿岩作业是采矿工艺中的第一道工序，是为爆破填装炸药提供理想的空间位置；爆破是第二道工序，是将石英石从矿体上破碎分离下来，为铲、运工作提供适宜装载的松散矿岩（项目爆破委托专业爆破公司完成）；而后进行铲装、运输；将采掘产生的废石用汽车运至临时堆场暂存或留在井下做填充物；将矿石从坑洞内运出，将较大矿石进行二级破碎对于大块矿石采用破碎机进行破碎；最后通过汽车将成品外运。 5.2主要污染工艺简述： 5.2.1施工期污染源分析 目前，建设方已完成部分基建工程，本项目施工期主要建设内容为值班室、办公用房、空压机房、机修房、的建设及局部土地平整和设备安装、排土场、临时堆场等。项目上述配套设施均未建设。 根据现场调查，项目施工期施工活动简单，建设的值班室、办公用房也仅为活动板房，无大型的土木工程，对周围环境的影响主要表现为植被破坏、占用土地等。上述施工作业范围仅限于采石场境内，持续时间短，且项目周围无环境敏感点。因此，本项目施工期对周边环境影响较小。矿山服务期满后，对破坏的生态环境进行修复。 5.2.2运营期污染源分析 1、大气污染源 本项目废气主要为井下采矿废气、破碎产生的粉尘以及运输过程中产生的扬尘。 （1）井下采矿废气 采矿通风井废气主要成分为在坑内采掘作业面、凿岩爆破、矿岩装卸、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和爆破过程产生的CO等有害气体。 本项目在地面设有一压风机，排气量为1200m3/h，类比同类矿山企业，巷道内各作业面正常工况下粉尘产生浓度小于50mg/m3， CO的短时浓度为39mg/m3和，则粉尘、CO的产生量分别为0.06 kg/h（0.14t/a）、0.047 kg/h（0.11t/a）。本项目地下采矿采用湿式作业，在爆破前对即将爆破区岩壁加湿，爆破后喷雾洒水，有效抑制粉尘、CO的产生。并在各产尘点及通道加装洒水、喷雾装置，提高了巷道内空气的含水率，有效降低粉尘产生量，再由井下通风装置排出地表，排放的污风中粉尘排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2中二级标准限值。 破碎产生的粉尘 将矿石从坑洞内运出，将较大矿石进行二级破碎对于大块矿石采用破碎机进行破碎，其排放量取决于矿石的湿润程度，矿石湿润程度大，扬尘小，反之则较大。本工程石英石破碎时采用洒水抑尘，可有效降低粉尘无组织排放量，根据同类项目实践，产生粉尘浓度≤100mg/m3，对外环境影响不大。 运输扬尘 项目所在的采石场均为土路或碎石铺装道路，因此汽车在运输过程中将不可避免地产生扬尘，特别是气候条件不利时，扬尘污染就更加严重。 2、水污染源 本项目主要水型污染物包括井下涌水和职工生活产生的污水。 （1）井下涌水 根据湖南金泰矿山勘察设计有限公司编制的《平江县景盛脉石英矿资源开发利用方案》，该矿的水文地质条件属简单类型，从矿井开采现状看，矿井涌水量较小，其涌水量与大气降雨量有较明显的关系。根据开发利用方案及业主提供的资料，推测该矿正常涌水量为5m3/h，本项目为石英石开采项目，开采深度不大，矿石成分重金属含量很少，井下涌水水质较好，仅含有少量悬浮物，浓度约5mg/L。井下涌水经沉淀池处理后，部分用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘。 矿区井下涌水水平衡图： 图5-1 矿区井下涌水水平衡图 （2）生活污水 生活用水为井水，拟定工作人员为15人，生活用水量均按每人每天80L/人·d估算，生活用水量为1.2m3/d。排放量按用水量的80%估算，生活污水排水量为0.96m3/d，全年工作300天，即288m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 表5-1 生活污水产生与排放情况 CODCr BOD5 SS NH3-N 生活污水288m3/a 产生浓渡（mg/L） 450 200 200 30 产生量（t/a） 0.13 0.06 0.06 0.008 排放浓渡（mg/L） 250 80 100 25 排放量（t/a） 0.07 0.02 0.03 0.007 3、噪声污染源 采场井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、破碎、运输、井下水泵排水等生产过程，噪声值范围为75～120dB（A），工程设备噪声强度见下表。 表5-2 本工程主要设备噪声强度 噪声源 声压级dB（A） 频谱特征 爆破 110～120 间断，爆破时间短，对地面影响小 凿岩机 90～95 高低频 空压机 88～92 风机 85～90 破碎 90~100 汽车 75～95 高中频 另外，在爆破过程中，可能导致地面振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑。根据对同类工程类比调查，该类爆破工艺产生的振动与装药量密切相关，装药量为50kg时，在100m、150m、300m、700m处产生的振动加速度分别为0.5cm/s、0.3cm/s、0.1cm/s和0cm/s。项目单孔装药量小于50kg，其在不同距离产生的振动加速度均略小于上述值。一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物安全振动速度为2.0~3.0 cm/s。根据调查，项目矿山周边500m范围内无居民住宅等建构筑物，项目矿山爆破产生的振动不会对周边建构筑物产生影响，但对周边陆生生物的生存环境会造成一定的影响。 4、固体废弃物 工程产生的固体废物主要为采矿废石以及职工产生的生活垃圾。 （1）采矿废石 矿山井巷工程量较小，根据湖南省平江县景盛脉石英矿资源开发利用方案及业主提供的资料可知，项目预计产生废石约500m3/a，废石部分用于矿山基建期，多余矸石运至排土场，排土场砌高度为2.5m挡墙，以减少矸石风化及雨水冲刷的流失污染，堆积稳定后可以退耕还林，美化环境。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人每天0.8kg计算，项目职工人数为15人，则生活垃圾产生量为12kg/d，即3.6t/a。

# 六、建设项目主要污染物产生及预测排放情况

| 内容 类型 | 排放源 编号 | 污染物名称 | 产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 井下采矿废气 | 粉尘 | ＜50mg/m3，0.14t/a | 少量 |
|  |  | CO | 39mg/m3，0.11t/a |  |
|  | 破碎 | 粉尘 | ≤100mg/m3，少量 | 少量 |
|  | 运输 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 288m3/a | CODCr | 450mg/L，0.13t/a | 250mg/L，0.07t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.06t/a | 80mg/L，0.02t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.06t/a | 100mg/L，0.03t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.008t/a | 25mg/L，0.007t/a |
|  | 井下涌水 （约3000m3/a） | 少量 | 经沉淀处理后部分用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘排入东侧无名小溪 |
| 固 体 废 物 | 采矿废石 | 500m3/a | 部分用于矿山基建，剩余矸石运至排土场 |
|  | 生活垃圾 | 3.6t/a | 收集后定期运往指定垃圾场统一处理 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 75～120dB（A） | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 矿山山开采对作业范围内的植被、土壤和地形等均有不同程度的影响，不可避免的造成一些水土流失，在矿山四周设置防洪沟，减小雨水对开采区的冲刷，以防止矿山崩塌、泥石流及水土流失。经核实，项目所在地不属于生态敏感区，做好以上生态保护措施后，则本项目的生产对采区附近范围的生态环境影响可控制在局部范围内。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 目前，建设方已完成部分基建工程，本项目施工期主要建设内容为值班室、办公用房、空压机房、机修房、的建设及局部土地平整和设备安装、排土场、临时堆场等。项目上述配套设施均未建设。 根据现场调查，项目施工期施工活动简单，建设的值班室、办公用房也仅为活动板房，无大型的土木工程，对周围环境的影响主要表现为植被破坏、占用土地等。上述施工作业范围仅限于采石场境内，持续时间短，且项目周围无环境敏感点。因此，本项目施工期对周边环境影响较小。矿山服务期满后，对破坏的生态环境进行修复。 7.2运营期环境影响分析： 7.2.1运营期大气环境影响分析 本项目废气主要为井下采矿废气、破碎产生的粉尘以及运输过程中产生的扬尘。 （1）井下采矿废气 采矿通风井废气主要成分为在坑内采掘作业面、凿岩爆破、矿岩装卸、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和爆破过程产生的CO等有害气体。 本项目拟采用井下湿式作业方式，在产尘点及通道采取洒水、喷雾以提高坑内空气的含水率，并保持井下合理通风，可有效降低坑内粉尘含量。工人采用个体防护，可有效改善井下工作环境，减少粉尘对工人的影响。根据国内矿山经验资料，采用湿式作业开采其粉尘的产生量可减少90%以上；在通道洒水充分的情况下，矿石装卸粉尘的产生量可减少80%以上。采取上述措施处理后，由通风机排出的废气中粉尘排放浓度较小，能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的排放浓度限值要求。 （2）破碎产生的粉尘 将矿石从坑洞内运出，将较大矿石进行二级破碎对于大块矿石采用破碎机进行破碎，其排放量取决于矿石的湿润程度，矿石湿润程度大，扬尘小，反之则较大。本工程石英石破碎时采用洒水抑尘，可有效降低粉尘无组织排放量，根据同类厂家 实践，产生粉尘浓度≤100mg/m3，对外环境影响不大。 矿石破碎粉尘强度与矿石的湿润程度有较大关系。其影响将主要体现在对操作工人的工作环境影响，并且大部分粉尘集中在矿区内，因此，对外部环境影响不大。为改善工作环境，应加强洒水抑尘，并在矿区与办公生活区之间设置绿化隔离带抑尘。 综上所述，工程生产中粉尘的排放对区域环境空气质量影响较小。 （3）运输扬尘 项目所在的采石场均为土路或碎石铺装道路，因此汽车在运输过程中将不可避免地产生扬尘，运输路线沿途居民分布较集中，评价建议建设方采取带篷布或顶盖的卡车进行运输，在居民集中分布区公路进行洒水，并减速行驶，减少粉尘产生。 在采取相应的环保措施后，运输道路扬尘对环境影响较小。 7.2.2运营期水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目主要水型污染物包括井下涌水和职工生活产生的污水。 ①井下涌水 根据湖南金泰矿山勘察设计有限公司编制的平江县景盛脉石英矿资源开发利用方案，该矿的水文地质条件属简单类型，从矿井开采现状看，矿井涌水量较小，其涌水量与大气降雨量有较明显的关系。根据开发利用方案及业主提供的资料，推测该矿正常涌水量为5m3/h，最大涌水量15m3/h。本项目为石英石开采项目，开采深度不大，矿石成分重金属含量很少，井下涌水水质较好，仅含有少量悬浮物，浓度约5mg/L。从地下水环境监测可知：本项目所在地地下水中铅锌等重金属含量极少，井下涌水完全可用于矿区及道路洒水抑尘。 本设计采用自流排水方案排水，在各生产巷道中设排水沟，经回风平硐、各中段平硐将井下水排至地面沉淀池，经沉淀池沉淀处理后部分通过管道回用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘，不会对当地水质产生太大影响。 ②生活污水 由工程分析相关章节可知，项目生活污水排水量为0.96m3/d（288m3/a），厂区生活区设置化粪池，经处理后用于周边林地或菜地浇灌。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，经化粪池处理后的生活污水可用于周边林地或菜地浇灌。因此，建设方可将经化粪池处理后的矿区生活污水用作绿化和菜地浇灌是可行的。 雨水经排水沟自流至麻殿河，不会对当地水质产生太大影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目井下涌水量不大，正常涌水量为5m3/h，最大涌水量15 m3/h，不会导致地下水位降低或改变地下水流场；另外，本项目为石英石开采项目，开采深度不大，矿石成分重金属含量很少，井下涌水水质较好，因此，本项目不会对地下水水质造成明显影响。同时：附件村民饮用水均采用自备水管引自邻近山泉水，完全自行避开本矿区，不会造成不利影响。 7.2.3运营期噪声及振动环境影响分析 （1）声环境影响分析 工程采矿生产中的噪声主要来自于井下凿岩和爆破、通风机、井下矿石运输等过程中。其中爆破噪声为瞬间噪声，强度一般为110～120dB（A），采矿生产中的噪声主要对工作环境产生影响，对地面声环境影响较小。在工人配戴耳塞的情况下，井下通风机、凿岩采矿及运输噪声对工人影响均不大。采矿地面高噪声设备主要为空压机和运输车辆，噪声强度一般为75～95dB（A）。主要采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声、地形阻隔、植被吸声等措施降噪。项目厂界周边200m范围内无居民居住且有山体天然隔声屏障。 工程运输作业及爆破作业频率较低，对于瞬间声源的影响，建设方可采取有关的管理措施降噪，运输及爆破作业时间均选择于昼间，避开夜间爆破，运输车辆禁止超载超速运行，在线路两侧居民集中分布点减少鸣笛，减少瞬时噪声影响。针对高噪声设备需采取安装柔性接头、防震垫、车间隔声等环保措施，采取相应的环保措施后其隔声量约为30dB(A)。经过隔声降噪措施及距离衰减后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区噪声标准限值。因此，矿山生产设备噪声在采取隔声、减震等措施后对周围声环境影响较小。 （2）振动环境影响分析 在爆破过程中，可能导致地面振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑。根据对同类工程类比调查，该类爆破工艺产生的振动与装药量密切相关，装药量为50kg时，在100m、150m、300m、700m处产生的振动加速度分别为0.5cm/s、0.3cm/s、0.1cm/s和0cm/s。项目单孔装药量小于50kg，其在不同距离产生的振动加速度均略小于上述值。一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物安全振动速度为2.0~3.0 cm/s。 本项目弹孔装药量小于50kg，其在100m范围内的振动加速度小于0.5cm/s，低于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物安全振动加速度。根据调查，项目矿山周边500m范围内无居民住宅等建构筑物，项目矿山爆破产生的振动不会对周边建构筑物产生影响，但对周边陆生生物的生存环境会造成一定的影响。 7.2.4运营期固体废弃物影响分析 工程产生的固体废物主要为采矿废石以及职工产生的生活垃圾。 （1）采矿废石 矿山井巷工程量较小，产生废石约500m3，部分用于矿山基建期，多余矸石运至排土场，排土场砌高度为2.5m挡墙，以减少矸石风化及雨水冲刷的流失污染，堆积稳定后可以退耕还林，美化环境。排土场200m范围内无居民集中区，有山体阻隔，且贮存量较小，不会对周边居民造成直接影响，对外环境的影响较小。 本次评价提出以下几点建议： ①建设方应委托有资质单位对排土场进行正规地设计、施工。 ②表层用彩条布覆盖，设临时堆存措施。最终将此土用作本项目区域土地的复垦以及绿化用土。 ③制定复垦计划：在排土场岩石状废土上回填土质良好的黄土，做成一定大小的树坑，经过一段时间的日晒雨淋，充分腐熟自然踏实后，栽植适合于当地树种，或种草绿化； ④建设方应建立排土场检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠及沉淀池等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为12kg/d，即3.6t/a。生活区设置垃圾收集桶进行收集，定期送至环卫部门指定地点，最终送至生活垃圾填埋场处理，对外环境影响较小。 根据项目固体废物产生及处理情况，项目固体废物均能得到妥善处理。 7.2.5运输过程中环境影响分析 项目位于平江县三墩乡新兴村，根据对项目拟建地周边环境及运输条件进行调查，项目产品运输路线为采石场出场道路—新兴村级公路—连通其他交通道路—收货地点等，新兴村级公路两侧分布有新兴村村居民点（约15户）。运输工具为5吨型自卸式汽车，根据工程分析，项目运输过程中将产生扬尘与噪声，如不进行有效管理，将对沿线居民生活环境产生明显影响。 （1）评价要求采取如下扬尘污染控制措施： ① 产品运输采用加盖或加有防尘布的运输车辆，避免车辆在行驶过程中因风力起尘； ②加强对运输车辆车身及轮胎进行清洗，避免带泥上路； ③加强对产品运输车辆的维护，当运输车辆料斗出现破损现象，需加紧修复，避免项目产品沿途洒漏而污染路面环境； ④对厂区场地和道路进行硬化，并对附近道路洒水降尘。 （2）评价建议采取如下噪声污染控制措施： ①合理安排运输时间，禁止夜间爆破作业，避免影响临路居民休息； ②避免产品运输车辆超速、超载行驶； ③定期对运输车辆进行维修保养，避免因车辆性能减退使噪声增强现象的发生。 在采取本评价提出的上述污染防治措施后，项目运输车辆产生的扬尘和噪声可以得到一定的控制，对沿线居民的影响较小。 7.2.6服务期满环境影响分析 本项目服务期满后的主要工作为终场复垦，将采取相应的土地复垦措施，恢复植被绿化等，根据土地利用条件予以安排。项目终场复垦后，将改善项目工业场地的生态环境，改善景观效果。 1、土地复垦 根据土地复垦适宜性评价结果以及被挖损、压占土地类型，将工业场地（生活办公区）及进场运输道路、采石场、排土场等3个单元复垦为林地。土地复垦措施主要为工程措施和绿化措施。 土地复垦的工程技术措施：拆除工程措施，矿山关闭后，需对矿山原有地面建筑物及其它设备进行拆除和搬迁，对一些地表设施如沉淀池进行拆除，清除有碍或影响土地复垦的所有障碍物，使矿山生产、生活区等场地达到复垦前所需场地平整和使用条件；土地平整工程措施，土地平整指对工业场地（生活办公区）、采石场等地的平整，由于矿山开采和生产场地建筑物造成破坏，不具备种植农作物和其它植被的条件，需要进行平整，再利用表土实施覆盖、压实平整。 生物化学措施：土地改良、增肥措施：种植树苗时在种植坑内施基肥及化肥，基肥（主要包括商用有机肥、堆肥、饼肥等有机肥料）必须经济、充分腐熟后才能施用；化肥主要选用复合肥。基肥要与土充分混匀，然后充分浇水。植物复垦的基本原则是通过植物改良，增加土地覆盖，改善土壤环境，培肥地力，防治水土流失和扬尘。植物措施：通过人工整平等措施后，使受损坏的土地恢复到可开发利用状态。然后及时恢复植被，既保土保水，减少水土流失，又增加绿化面积，改善生态环境。 2、土地整体及复垦效果 在本项目矿山服务期满后，通过采取上述工程技术及生物技术对项目矿山开采区、排土场及附属区进行土地整理和复垦后，其生态环境可以得以缓解，效果主要表现在： （1）植被恢复 终场期是土地整理及植被恢复期，对营运期间遭破坏的土地进行合理整治，调整土地利用结构。在土地利用规划落实后，在原有破坏区域采取生物补偿措施，进行林、灌、草相结合进行植被恢复及绿化，使项目周围生态环境明显改善，使林草覆盖率达到22%以上，林草植被恢复系数达到97%以上。届时，其经济效益、环境效益及社会效益等将慢慢凸显。 （2）生物多样性恢复 由于该区域相对同质、生态适宜性较好，对开采区、沉淀池区域及堆土石场进行绿化复垦，复垦过程中采用本地物种，尽量少引进或不引进外来物种。开采区及排土场的生物多样性及其景观逐渐得以恢复，其生态类型逐渐恢复成原有的山地生态系统，生态系统的功能和结构逐渐得到恢复。 （3）水土流失治理 终场期是综合整治阶段，通过工程措施或生物措施进行土地平整、植树种草等措施，提高植被覆盖率，有效缓解和治理水土流失，最终达到：①扰动土地治理率达到95%；②水土流失总治理度达到87%；③拦渣率达到95%；④土壤流失控制比为1.0；⑤林草植被恢复系数达到97%；⑥林草覆盖率将达到22%。 因此，项目终场复垦期是生态恢复过程，在完成土地复垦后，项目开采区和排土场及其附属区的生态环境可恢复到原有山地生态系统状态，植被覆盖基本达到原有水平，生物多样性不会发生改变，水土流失将得到进一步缓解。 7.2.7环境风险分析 1、环境风险识别 （1）矿山开采及附属设施区 本项目选用平硐开拓，爆破落矿、放矿漏斗装矿的工艺。项目引爆材料为炸药（硝酸铵）、雷管、导火线等，其中炸药、雷管为易燃、易爆的危险物品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），结合项目基本情况，从生产设施风险和物质风险两个方面进行识别，其主要风险源为生产场所及炸药储存库，环境风险类型为火灾及爆炸，本评价根据项目实际情况分别对生产场所及炸药储存库风险进行识别。 表7-1 本项目风险源识别表 项目 危险源 （GB18218-2009）表1中 临界量（t） 本项目情况（t） 硝酸铵（含可燃物>2%） 5 3 从表7-1可知，项目硝酸铵的量小于临界值，因此，本项目矿山开采及附属设施区无重大危险源。 （2）排土场 项目为矿山开采项目，其设置的排土场也存在一定的环境风险，主要表现在暴雨季节在地表径流冲刷作用下产生的塌方、泥石流等次生灾害。 项目排土场周边均为林地。将多余矸石运至排土场，堆积稳定后可以退耕还林，美化环境。在排土场周围设置挡土墙，防治中小型滑坡。修建排水沟拦截坡面上方来水及引排周边集水，防止因汇流雨水冲刷破坏边坡稳定 经采取上述防治措施，预防泥石流发生。同时排土场需按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的相关要求设计、运行及管理以达到安全要求。 2、环境风险防范措施 （1）火灾及爆炸风险防范措施 项目所用的炸药及爆破器材的储运与管理应符合民用爆破器材安全规定，项目的炸药存放在附近的炸药仓库，仓库由专门人员负责，建设单位在危险物品运输过程中应采取密封装箱、防止火源的必要措施，采取密封、防潮、防火防爆等必要的安全措施。同时雷管与炸药应分开存放，减少事故发生率。 项目营运期，在爆破时产生速度极快的飞石及高达110~120dB(A)的高噪声，对引爆的工人产生极大的危险。因此在每一次引爆前，都要做好预防保护工作。现确定人工引爆的防范措施如下： ①炸药爆破应由具有爆破作业证的专业人员严格按照《爆破安全规程》和《金属非金属矿山安全规程》操作引爆，工作人员应做好噪声防护工作，戴好耳罩或采取其它有效的措施； ②定期检查炸药的安全性，由熟练工人安全放置炸药，采取中深孔爆破方式，炮眼深度和装药量需符合相关规定要求，爆破方案须遵循公安部门规定的安全爆破方案； ③爆破作业人员必须持证上岗，凿岩工作必须经过安全技术培训，考试合格，有操作资格证书； ④炸药引爆后，在确认炸药已完全爆炸及爆破的飞石已全部落地后，方可接近场地，进行下一步的工作； ⑤出现瞎（盲）炮时，严禁用手镐刨，不得强行从炮眼中拉出电雷管，不得使用吹风管吹炮眼等方法，必须在距瞎炮0.3m以外另打与其平行的新炮眼，重新装药引爆； ⑥出现拒爆时，引爆人员必须先取下放炮器钥匙，将爆破母线从放炮器上摘下，并扭结成短路，待15分钟以后方可沿线检查； ⑦瞎炮应在当班处理，当班不能处理或未处理完毕，应将盲炮情况在现场交接清楚，由下一班继续处理。 （2）排土场次生灾害防范措施 本评价要求建设单位在使用排土场的时候，按设计方案进行堆放并严格管理，认真落实： ①排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度、相邻阶段同时作业的超前堆置宽度均应在设计中明确规定； ②项目对岩、土进行分排。稳固性差的岩土应尽量排在不受水浸泡地块，坚硬的岩块应排在边坡底部外侧，覆盖坡脚； ③排土场须有可靠的截流、防洪和排水设施。排土场附近汇水径流方向应设拦水坝和导水渠，在坡底周边筑防洪、防泥石流； ④排土场的堆放使用中必须加强管理，并采取相应的加固保护措施，尤以边坡外缘为重点，防止出现边坡裂缝、坍塌、滑动以及泥石流等危险不安全因素； ⑤排土场进行排土作业时，须圈定危险范围，并设警戒标志，危险范围严禁人员进入； ⑥排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区的作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并报有关部门及时处理； 在落实好本评价的上述措施后，可以使项目弃土、弃石堆放得以规范化，降低次生灾害发生的可能性，降低环境风险。 3、应急预案 针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。根据项目情况，制定相应的应急预案，其具体情况见表7-2。 表7-2 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：炸药库、采矿区、排土场、矿区边坡 2 应急组织机构、人员 企业应急组织机构、人员 3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急监测、防护措施器材 事故现场、临近区域、控制防护区域、控制清除污染措施及相应设施。 8 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对临近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 7.2.8环境管理与监测计划 1、环境管理职责 环境管理是项目建设者或企业管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目业主积极并主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展，促进项目建设生态环境的良性循环。为此，在项目建设及投入运营期要贯彻落实国家、地方政府的有关规定及法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的辩证关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。 在工程建设过程中，制定切实可行的施工期污染防治措施，并设专职管理人员对施工期环境保护措施进行监督和管理。项目建成营运后，兼职环境保护管理人员，负责绿化、环保等工作的管理，及协助当地环保部门，作好环保管理工作。 2、监测计划 根据本项目实际生产中污染物产生及排放情况，制定项目监测方案，具体见表7-3。 表7-3 监测方案 污染类型 监测因子 监测频数 监测点 大气污染物 PM10 1次/季度 采石场上风向、下风向各1个点 噪声 Leq 1次/季度 四周场界共4个点

# 八、环保投资估算与“三同时”验收

8.1环保投资估算 本项目总投资100万元，环保投资约15万元，占总投资的15%，环保投资估算见下表： 表8-1 环保投资估算表 项目名称 环境保护措施 金额（万元） 废水处理 遮盖防雨设施 1.3 排水沟+地表沉淀池 1.7 隔油池、化粪池 1.1 废气处理 矿井通风 0.5 湿式凿岩、井下防尘 1.0 固废处理 排土场、挡土墙 3.0 垃圾收集桶 0.2 噪声防治 消声器、减振设施等 2.2 生态 生态复垦 4.0 合计 15 注：矿山于2015年6月停止了露天开采的准备工作，无可利用的原有环保设施。 8.2“三同时”验收 根据《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，工程试运行前建设单位应会同施工单位、设计单位检查器环保设施是否符合“三同时”要求，建设单位要确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行。各级环境保护行政主管部门有权在试运行期间对环境保护设施运行情况进行检查，如发现环境保护设施不符合“三同时”要求，可由国务院环境保护行政主管部门责令停止试运行。 根据本工程建设特点，环评提出如下环境保护设施竣工验收方案，主要内容如下表： 表8-2“三同时”验收一览表 污染类型 污染物 环境保护措施 工程进度 废水 井下涌水 经地面沉淀池沉淀处理后，部分通过管道用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘 与主体工程 同时完成 生活污水 经隔油池和化粪池预处理后用于周边林地或菜地浇灌 废气 井下采矿废气 湿式凿岩、喷雾洒水、强化井下通风、工人卫生防护 破碎粉尘 高位水池、洒水降尘 运输扬尘 洒水降尘 噪声 设备噪声 低噪声设备、隔声降噪 固体废物 采矿废石 排土场、挡土墙 生活垃圾 经垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运

# 九、公众参与

9.1公众参与目的 环境影响评价中的公众参与是项目建设方或环评单位与项目周边公众的一种双向交流方式。实施公众参与可提高环境影响评价的有效性，提高公众的环境保护意识，进一步促进环境影响评价制度的完善。其目的在于：建设单位通过公众参与，使项目能够被公众充分了解，同时收集公众对项目建设的建议或要求，便于决策部门做决定时体现公众意见，以取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。 9.2公众参与方式 本次公众参与调查采用直接向项目拟建地周边的居民及单位发放《公众参与调查表》，从“您是否知道本项目建设”、“项目周边现有环境污染问题”、“您认为本项目建设对您周围环境有何影响”、“对该建设项目，您最关心的环境因素是什么”、“项目建成后对您生活和工作上的影响”、“您对该项目的态度”等几个方面进行调查。本次共发放调查表8份，共收回8，回收率为100%。项目调查对象包括拟建地周边居民及拟建地所在的社区居民委员会。受访单位和受访人对本次发放的调查表进行了认真阅读，并填写了调查表相应的内容。具体情况见附件10。 表9-1 公众参与调查受访单位信息统计 受访单位名称 地址 联系电话 平江县三墩乡新兴村村民委员会 平江县三墩乡新兴村部 18216382136 平江县三墩乡人民政府 毛幸君 13874002726 表9-2 公众调查参与受访者信息一览表 姓名 性别 职业 工作单位及住址 年龄 联系电话 刘光明 男 务农 平江县三墩乡新兴村九组 40 13574006918 何概君 男 务农 平江县三墩乡新兴村七组 43 15873050206 刘如海 女 务农 平江县三墩乡新兴村七组 50 18711208912 徐移风 男 务农 平江县三墩乡新兴村八组 33 15873012941 刘放明 男 务农 平江县三墩乡新兴村十二组 49 13487764638 刘训根 女 务农 平江县三墩乡新兴村五组 44 18711245749 9.3公众参与调查结果分析 团体意见：均赞成本项目的建设；对项目建设情况很清楚；对本项目较关注的是项目对环境的影响。其中，平江县三墩乡人民政府对本项目的建议为：公司应主动妥善处理周边群众在交通等方面的矛盾。对此建议，建设方予以采纳，将加强与周边居民群众的沟通，协调交通等方面的矛盾。 个人意见：被调查对象（含单位）对本项目的建设均有一定的了解：被调查对象认为区域主要的环境问题最主要为噪声污染；被调查对象对所在地周边环境比较满意，认为本项目的建设对周围环境的影响主要是噪声影响；对于本项目的建设，被调查对象普遍关心对环境的影响和经济效益；被调查者均认为本项目的建设对个人不会有太大的影响，且对本项目的态度表示支持。 9.4公众参与小结 通过对本项目采石场周边居民及单位进行调查，被调查对象对项目的建设内容及污染物产生、治理措施等均有一定的了解。被调查对象对本项目均有一定的了解，均认为项目建设对个人生活无影响，且均支持本项目的建设。

# 十、相符性分析

10.1产业政策符合性分析 项目为年开采1万吨石英石建设项目，采用地下开采工艺，矿山设计年生产能力为1万吨/年，服务年限4.1年。经查对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 10.2项目选址合理性分析 一、根据国家环境保护总局文件《关于发布<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》（环发[2005]109号），分析本项目矿产资源开发选址合理性，具体见表11-1。 表10-1 项目矿山开采活动选址合理性分析一览表 序号 类别 相关政策 项目情况 1 禁止 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿 项目区域不属于以上区域 2 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内 3 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源 项目区域不属于地质灾害危险区 4 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目 项目矿山开采后可以恢复利用 5 限制 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源 项目所在区域不属于生态功能保护区和自然保护区（过渡区） 6 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源 项目所在区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等 根据表10-1中相关政策，将矿山活动开采活动选址划分为禁止、限制和允许类，结合项目选址情况进行分析，项目所在区域不属于禁止和限制开采区域。 根据湖南省安全生产委员会关于印发《湖南省深化非煤矿山安全专项整治实施方案》的通知（湘安办[2012]4号），该矿山不在取缔关闭非煤矿山名单中，且矿山无非法违法生产建设行为、重大安全隐患和制度缺陷，矿山生产基本符合《湖南省深化非煤矿山安全专项整治实施方案》中的各项要求。 同时，项目选址周围气、声环境质量背景值较低，周围无自然保护区、水源保护区和风景旅游区，没有国家或省级保护的文物古迹制约本项目的发展。 综上所述，项目选址可行。 10.3平面布局合理性分析 矿山工业场地设置于各中段平硐井口工业广场，沿地形布置。在中段平硐硐口附近建空压机房、机修房、值班室、变电所等建筑；在风井口附近建高位水池；在修建的运输公路路旁的合适位置建矿山办公楼、宿舍和食堂以及排土场。在风井井口设计安装一台风机，配备两台电动机。工业场地内各建筑之间的空地及山坡地段种植林木或草皮，防止水土流失，并与周边环境相协调，保证10%以上的绿地率。 综上所述，平江县景盛矿业有限公司年开采1万吨石英石建设项目符合国家相关产业政策要求，选址合理可行，整体平面布置合理。

# 十一、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 编号 | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预 期 治 理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 井下采矿废气 | 粉尘、CO | 湿式作业；加装洒水、喷雾装置；机械通风 | 达标排放 |
|  | 破碎 | 粉尘 | 洒水抑尘 | 对环境影响较小 |
|  | 运输 | 扬尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 经隔油池、化粪池处理后用于周边林地或菜地浇灌 | 对环境影响较小 |
|  | 井下涌水 | 经沉淀处理后，部分通过管道用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 采矿废石 | 大部分用于矿山基建，剩余矸石运至排土场 | 妥善处理 |
|  | 生活垃圾 | 收集后定期运往指定垃圾场统一处理 | 妥善处理 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 基础减振，隔声等 | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目生态保护措施主要表现为终场复垦。终场期是土地整理及植被恢复期，对营运期间遭破坏的土地进行合理整治，调整土地利用结构。在土地利用规划落实后，在原有破坏区域采取生物补偿措施，进行林、灌、草相结合进行植被恢复及绿化，使项目周围生态环境明显改善，使林草覆盖率达到22%以上，林草植被恢复系数达到97%以上。 |

# 十二、结论与建议

12.1建设项目环境影响评价结论： 12.1.1项目概况 本项目拟在平江县三墩乡新兴村建设年开采1万吨石英石建设项目，设计采用地下开采，汽车运输，设计矿山开采年限为4.1年，采出的岩石产品为石英石，主要用于陶瓷、玻璃等工业用原料。矿区面积为0.0511km2。该项目总投资为100万元，环保投资估算为15万元，占总投资额的15%。 12.1.2建设项目所在地环境质量现状评价结论 大气环境：项目所在地各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目所在地区域大气环境质量较好； 水环境：项目建设所在地地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，地下水符合《地下水质量标准》（GB14848-1993）中Ⅲ类标准，说明项目所在地区域地表水环境质量较好； 声环境：项目所在地厂界东、南、西、北侧，昼间和夜间噪声测得值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目所在地声环境质量较好。 12.1.3建设项目施工期环境影响评价结论 目前，建设方已完成部分基建工程，本项目施工期主要建设内容为值班室、办公用房、空压机房、机修房、的建设及局部土地平整和设备安装、排土场、临时堆场等。项目上述配套设施均未建设。 根据现场调查，项目施工期施工活动简单，建设的值班室、办公用房也仅为活动板房，无大型的土木工程，对周围环境的影响主要表现为植被破坏、占用土地等。上述施工作业范围仅限于采石场境内，持续时间短，且项目周围无环境敏感点。因此，本项目施工期对周边环境影响较小。矿山服务期满后，对破坏的生态环境进行修复。 12.1.4建设项目运营期环境影响评价结论 大气环境影响评价 本项目废气主要为井下采矿废气、破碎产生的粉尘以及运输过程中产生的扬尘。项目拟采用井下湿式作业方式，在产尘点及通道采取洒水、喷雾以提高坑内空气的含水率，并保持井下合理通风，可有效降低坑内粉尘含量，工人采用个体防护，可有效改善井下工作环境，减少粉尘对工人的影响；本工程石英石破碎时采用洒水抑尘，可有效降低粉尘无组织排放量；采取带篷布或顶盖的卡车进行运输，在居民集中分布区公路进行洒水，并减速行驶，减少粉尘产生。在采取上述环保措施后，项目废气对环境影响较小。 2、水环境影响评价 本项目主要水型污染物包括井下涌水和职工生活产生的污水。对于井下涌水，本设计采用自流排水方案排水，在各生产巷道中设排水沟，经回风平硐、各中段平硐将井下水排至地面沉淀池，经沉淀池沉淀处理后，部分通过管道用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘，本项目为石英石开采项目，开采深度不大，矿石成分重金属含量很少，井下涌水水质较好，仅含有少量污染物；项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用作绿化和菜地浇灌。 3、噪声及振动环境影响评价 工程采矿生产中的噪声主要来自于井下凿岩和爆破、通风机、井下矿石运输等过程中。采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声、地形阻隔、植被吸声等措施降噪。避开夜间爆破作业，运输车辆禁止超载超速运行，在线路两侧居民集中分布点减少鸣笛，减少瞬时噪声影响。针对高噪声设备采取安装柔性接头、防震垫、车间隔声等环保措施。经采取上述措施后，项目噪声对周边环境敏感点的影响较小。 根据单孔装药量，项目爆破产生的振动加速度小于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物安全振动速度，且项目周边建筑物与本项目的距离均大于500m，因此，项目爆破过程中产生的振动不会对周边建筑物的安全产生影响，但对周边陆生生物的生存环境会造成一定的影响。 4、固体废弃物影响评价 工程产生的固体废物主要为采矿废石以及职工产生的生活垃圾。本项目矿山井巷工程量较小，产生废石约500m3，部分用于矿山基建期，多余矸石运至排土场，堆积稳定后可以退耕还林，美化环境；生活区设置垃圾收集桶对职工日常生活垃圾进行收集，定期送至环卫部门指定地点，最终送至生活垃圾填埋场处理，对外环境影响较小。 经采取上述措施处理后，项目各污染物能得到妥善处置，对区域环境影响较小。本项目如改变生产内容、扩大生产规模或增加产品品种，须委托有资质的环评单位重新进行评价，并报环保行政部门进行审批。 12.1.5总量控制 项目产生的废水主要为生活污水和生产废水（井下涌水），生产废水经收集沉淀后，部分用于空压机补水，剩下部分用于矿区及运输道路洒水抑尘；生活污水经化粪池后用于周边林地或菜地浇灌，因此本项目暂不设总量控制指标。 12.1.6政策相符性、选址合理性、平面布局分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订）》中限制类及淘汰类项目，符合国家产业政策。 根据国家环境保护总局文件《关于发布<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》（环发[2005]109号），结合项目选址情况进行分析，项目所在区域不属于禁止和限制开采区域，且本项目基本符合《湖南省深化非煤矿山安全专项整治实施方案》中的各项要求因此，项目选址可行。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省矿区占地，为矿区的绿化美化工作提供了较大的空间。本项目平面布局基本合理。 12.1.7综合结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策；项目所在区域不属于禁止和限制开采区域，项目选址可行；平面布局基本合理，在落实本评价提出的整改措施后，工程建设对周边环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设可行的。 12.2建设项目环境保护对策与建议： 为进一步保障建设项目对评价区域的环境影响控制在环境允许范围内，本次环评还对建设单位提出以下建议： 1、认真落实本报告提出的各项环境保护控制措施，并抓好各项环保设施的运行和管理工作，保障环保设施的运行效果。 2、加强矿区管理，建立科学、合理、安全、保障的管理体系，杜绝重大环境事故的发生。 3、加强污水处理设施的管理和定期维护工作。 4、加强生产区的通风性，进一步减少项目废气排放对环境造成的影响。 5、定期运营操作员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，保证生产安全、防止意外事故发生。 6、注意在生产的各个环节中节能节耗，减少各种固废的产生。 7、加强环保管理的内容，定期对员工进行环境保护的宣传培训，如节约用水、垃圾分类、不随意大声喧哗等。 8、严格执行环境保护“三同时”制度，各种环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经安全管理部门及环境部门验收合格后方可投入正式使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告附图、附件如下： 一、附图： 附图一 项目所在地及噪声监测点位图 附图二 项目大气、水环境监测点位图 附图三 矿区平面布局图 附图四 项目所在地周边环境现状图 二、附件： 附件一 环评委托书 附件二 建设项目环境影响评价等级核定表 附件三 采矿许可证 附件四 营业执照 附件五 组织机构代码证 附件六 税务登记证 附件七 爆破工程安全协议 附件八 关于《湖南省平江县景盛脉石英资源开发利用方案》的评审备案证明 附件九 质量保证单 附件十 专家签到表 附件十一 评估意见 附件十二 修改清单 附件十三 公众参与调查表

# Text boxes

项目所在地

东侧小溪

N

麻殿河

西南向1户居民

东南向14户居民