审批意见: 平环批字［2016］ 号 平江县北街新型环保页岩砖厂年产6000万块环保页岩（标）砖建设项目，选址于平江县向家镇黄长村一组。主要建设内容包括页岩开采和页岩砖生产，页岩开采矿区面积0.012平方公里，开采方式为露天开采，开采规模为3.6万立方米/年，开采年限为3年。页岩砖生产区由主体工程（烘烧一体直线型隧道窑2个，单窑长146米，宽6米）及辅助配套公用工程组成。项目以页岩、煤矸石等为原辅材料，通过破碎、筛分、搅拌、陈化处理、切条成型、干燥焙烧等工序生产页岩砖，产品主要为多孔砖，年产量折合为6000万块标砖。主要生产设备有：毛机、拾料机、破碎机、滚筒筛、搅拌机、自动码（切）坯机、装载机、挖掘机、节能抽风机、窑车和干燥车、原料运输车等。项目共占地面积25200m2，总投资1200万元，其中环保投资106万元，占总投资的8.83%。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环评报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局同意建设，并提出以下环保意见： 一、同意平江县北街新型环保页岩砖厂按照环评报告表中的内容、规模和地点完成项目建设。原则同意环评报告表中的结论和建议。业主必须严格执行环评报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。 二、切实做好页岩开采区环境保护工作，合理安排高噪声设备的作业时间，页岩开采采用湿式作业，铲装时对页岩洒水、定期对采场内运输道路洒水，抑制粉尘产生；露采剥离废土石统一堆放，并修建挡渣墙和排水沟；落实页岩开采和闭矿期水土保持方案及生态恢复措施。 三、食堂废水经隔油、生活污水经化粪池处理在满足《农田灌溉水质标准》的要求后用于周边农田和林地的灌溉；初期雨水须收集沉淀处理后进入生产集水池，用于生产搅拌过程，不外排。 四、不得使用高硫、高重金属含量的煤矸石。在给料机给料、物料破碎筛分、混合配料等产尘点设置集气罩、布袋除尘器、排气筒和自动喷雾防尘措施；工程隧道窑余热由风机引入干燥窑进行再利用，隧道窑烟气采用箱式脉冲除尘器+双碱法脱硫+两段式脱硝处理后达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013)表2中新建企业大气污染物排放限值要求后通过50 米高的排气筒排放；原料堆场搭建防逸散、防流失封闭原料棚，对厂区和进出场道路采取定期洒水等措施，以便抑制无组织排放粉尘，厂界监控点粉尘浓度应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013)表2中大气污染物浓度限值要求，严禁露天堆放各类物料；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施达到（GB18483-2001)《饮食业油烟排放标准》后外排。 五、通过合理布局，合理安排高噪声设备作业时间，采用低噪声设备，在厂房建设和设备安装时采取减振隔音，加强对设备的保养等措施来降低噪声排放，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )中的2类标准要求。加强运输车辆管理，合理安排运输时间，严禁在22 : 00〜次日6:00运输，严禁车辆超速超载，在经过居民点时严禁鸣笛。 六、强化各类固废的临时储存、处置措施和管理工作。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。机械维修产生的废机油、废抹布等危险固废送有资质的单位安全处置；除尘器收集的灰尘及废泥坯、废砖收集后回用于生产，脱硫石膏渣收集后综合利用；生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处置。 七、强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 八、落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 九、污染物排放总量控制：二氧化硫4吨/年，氮氧化物5吨/年。 十、该项目竣工后三个月内，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入正式生产。 十一、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 经办人：彭紫耀 审核人：李勤俭 二〇一六年六月七日