# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江碧桂园一期房地产开发项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江碧桂园房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 杨文杰 | 联系人 | 唐伟钦 |
| 通讯地址 | 平江县新城区天岳大道南路爱琴海一楼 |
| 联系电话 |  | 传 真 | —— | 邮政 编码 | 414509 |
| 建设地点 | 平江县天岳大道南与长冲路交叉口 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营 K7010 |
| 占地面积(平方米) | 69850.55 | 绿化面积 (平方米) | 24461.66 |
| 总投资 (万元) | 20000 | 其中：环保投资(万元) | 420 | 环保投资占总投资比例 | 2.1% |
| 预计投产日期 | 2018年6月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着社会的进步、经济的发展和人们生活水平的提高，人们的居住观念也发生了很大变化，对住宅的要求也逐渐提高，人们开始向往环境良好、智能化管理、服务完善的高品位住宅空间。为加快城区建设步伐，满足平江县“十三五”发展规划“到2020年，全县城镇化水平达到49%”的要求，平江碧桂园房地产开发有限公司抓住平江县建设发展的契机，决定在平江县新城区天岳大道南路建设平江碧桂园一期房地产开发项目。本项目位于平江县城关镇新城区黄金地段，是理想的居住场所和商业、服务业中心。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。平江碧桂园房地产开发有限公司于2016年05月委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员对项目区及周围环境进行实地勘查与调研。在进行了详尽的资料收集、核实与分析工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成本项目环境影响报告表。 项目商业定位主要为大型超市商场等办公生活服务性商业，不从事化工原料经营、汽车维修、机械加工、塑料加工等高污染行业的经营和其它一切扰民、污染较重的项目。因此本次环评提出，所有有污染的商业入驻前应依法另行办理环评审批手续，根据要求对其产生的污染进行严格控制。 2、本项目建设基本情况 2.1项目概况 项目名称：平江碧桂园一期房地产开发项目； 建设单位：平江碧桂园房地产开发有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：平江县城关镇天岳大道南路与长冲路交汇处； 总投资：20000万元，其中环保投资420万元，占总投资的2.1%。 2.2项目组成 项目规划总用地面积为69850.55m2，规划基底建筑面积15291.88 m2，总建筑面积为104556.75m2，项目主体建筑37栋，其中34栋住宅楼、1栋综合楼、2栋商业楼，及其配套道路、绿化、管网设施及相应的配套服务设施等，项目不设置地下车库，所有停车位均位于地面。项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况 项目组成 建设内容 备注 主体工程 1#~3#楼 3栋4层，居民住宅，含-1层 4#~7#楼、17#~34#楼 22栋3层，居民住宅 8#楼 1栋9层，居民住宅 9#~16#楼 8栋18层，居民住宅，9#楼-1层设置物业、消防监控中心 ，10#楼首层设置物业 综合楼 1栋1层，综合办公 商业A区、商业B区 2栋2层，商业 辅助工程 停车位 共695个，均为地上停车位，其中住宅停车位637个，商业配套停车位58个。 物业用房 位于9#楼-1层，10#楼首层 公厕 位于综合楼内 配套工程 给水 城市自来水市政给水管网 排水 生活污水经化粪池处理后排入天岳南路污水管网，进入平江县污水处理厂处理。雨水经管道汇集后排至城市雨水管网 燃气 由市政道路的天然气引入 供电 由电网引入两路10kV电源进入专变高压配电所，两路电源互为备用，项目不设置备用发电设备 环保工程 化粪池 处理生活污水 雨污管网 与小区东侧天岳南路的城市道路雨污管网对接 绿化 绿化面积24461.66m2、绿化率35.02% 地埋式垃圾站 位于小区西北角，-1F 2.3主要经济技术指标 项目工程总技术经济指标见表1-2。 表1-2 项目总经济技术指标 编号 项目 计量单位 数值 备注 1 规划总用地面积 m2 69850.55 2 居住用地 m2 69850.55 其中 住宅用地 m2 40003.93 公建用地 m2 8125.45 道路用地 m2 10817.50 公共绿地 m2 10903.67 3 规划建筑基底面积 m2 15291.88 4 总建筑面积 m2 104556.75 其中 1、计容建筑面积 / 104506.75 其中 a、住宅建筑面积 m2 97228.21 其中 高层住宅 m2 83103.26 低层住宅 m2 14124.95 b、商业 m2 5771.93 c、物业管理用房 m2 526.53 d、社区用房 m2 549.46 e、市政配套用房 m2 370.62 f、公共厕所 m2 60.00 2、不计容建筑面积 m2 50.00 其中 a、地埋式垃圾站 m2 50.00 5 居住户数 户 635 其中 高层住宅 户 582 低层住宅 户 53 居住人口 人 2032 总建筑密度 / 21.89% 容积率 / 1.50 绿地面积 m2 24461.66 绿地率 / 35.02% 停车位 个 695 其中 住宅停车位 个 637 商业配套停车位 个 58 3、总平面布置 3.1建筑布置 本项目建筑位于平江县城关镇新城区天岳大道南路与长冲路交汇处，用地地形呈不规则形状，项目主体建筑37栋，其中住宅楼34栋、综合楼1栋、商业楼2栋。项目用地东侧紧邻天岳南路，布设有综合楼、商业A区，商业B区；西侧置高层住宅；中间布置低层住宅。小区内设立花园、游泳池等，建筑周边均设置绿地，且利用建筑之间空地设置生态停车位及绿化带。 3.2道路交通组织 项目外部道路是根据现状地形及现有道路形式，由于用地面积较大，人流和车流相对较集中，规划设出入口2处，主出入口设置于东侧，紧邻天岳南路，次出入口设置于北侧，紧邻长冲路。主次出入口与道路连接较为便捷，减小了车流量对整个用地的干扰，停车方式采用室外地面集中停车的方式。 3.3功能组织 为了全民健身，在小区内设置了一个游泳池，可以让喜欢运动的人们在游泳池尽情享受。在小区中间设置一个中心花园，可以让人们休息、聊天、健身，这样使整个小区形成了一个多元化、高品位、高品质的楼盘。在临近天岳大道设置了两区（A区和B区）两层商业裙楼，满足居民的购物需求，提高了整个小区的商业配套价值。 3.4通风及日照 每栋建筑之间的间距相对较宽，而且两栋建筑之间也做了绿化设计，这样每栋建筑均能达到采光要求，既保证了良好的通风及日照也让空气更加清新。而且住宅基本上都是坐北朝南，充分利用当地的季风气候形成的良好通风环境，采光充分，空气流通，适宜居住。 3.5园林景观设计 项目在整体环境景观的规划中，充分考虑主要用户群体的特性，根据建筑规划的总体布局，在园林景观的规划中，精致的园林与现代建筑琴瑟共鸣，尊重自然，顺应自然，以通透开扩的视野、亲切的氛围，加强人与自然之间的交流，共同演绎现代高尚优雅宜居生活的经典。 3.6竖向设计 本次设计依照地势的错落，地面排水由西面向东面排向天岳南路污水管网。 3.7消防设计 每栋建筑四周都保证4米以上宽环形消防车道，方便每栋建筑消防车到达，方便消防扑救，而且每个防火分区不大于2500m2。设置消防监控中心。 具体平面布置情况见附图。 4、给排水 4.1给水工程 （1）给水 本项目建筑消防用水和生活用水均由城市供水管网供给，由天岳南路接入1条DN200引入管，并在建筑外连成环状。所有生活用水水质均达到国家规定的《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006），室外市政给水管水压为0.40Mpa。 （2）用水量 项目用水量根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2014）以及《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）2009 版进行估算。根据建设方资料，物业管理人员 20人，公厕蹲位数为12个。项目设置有一面积约为200m2的露天游泳池，池深约2.0m，游泳池仅在夏季使用，换水次数约为20次每年。项目用水情况详见表1-3（不含消防用水）。 表 1-3 项目用水情况一览表 序号 用水项目 用水规模 用水标准 日用水量 （m3/d） 年用水量 （m3/a） 1 生活用水 住宅 2032人 160L/（人·d） 325.12 118668.80 2 商业 5771.93 m2 3L/（m2/d） 17.32 6321.80 3 物业 20人 45L/（人·d） 0.9 328.50 4 公厕 12个蹲位 80L/（h·蹲位） 15.36 （16h/d计） 5606.40 5 绿化用水 24461.66 m2 2L/（m2·d） 48.92 7338.00 按每年用150d计 6 游泳池 200m2 400 m3/次 133.33按60天平均计 8000 6 未预见用水 按直接用水的10%计 54.10 19746.50 7 总计 595.05 166010 4.4.2排水工程 项目排水采用雨污水分流制排水系统。地面雨水经雨水口及地面暗沟收集后经雨水管网直接排入市政雨水管网，屋面雨水经天沟进入雨水管，阳台、庭院、窗井经平式雨水斗进雨水管排至散水沟。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入项目东侧天岳南路城市污水管网，经污水处理厂处理后排入汨罗江。 5、拆迁安置 本项目不涉及拆迁安置。 6、用电工程 根据各单体建筑性质，消防动力设备、应急照明、高层楼的电梯为二级负荷，其余照明、动力负荷为三级负荷。为满足对供电连续性及可靠性的要求，拟采用外部电源双回路供电。项目拟从市政10KV供电网络引入独立的高压电源。本项目自设配电房，电缆埋地敷设到住宅区10KV开闭所，采用树干式供电方式，提供商业区和住宅区变配电所的高压主供电源。与长冲路有高压线路，可为该项目供电。 7、燃气工程 天然气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁。本项目燃气由平江华润天然气有限公司提供，在天然气入口处设用户调压箱，满足流量和压力的要求。天然气管道使用无缝钢管，建筑内敷设在管道井内，室外直埋敷设。 人均用气量按0.2m3/人·d计，用气人口按住户人数2032人计，居民用气量约为406.4m3/d。公共建筑用气取居民用气20%，用气量约为81.3m3/d。项目总用气量约17.8万m3/a。 8、项目建设进度及人员安排 本项目由平江碧桂园房地产开发有限公司建设经营。按照事业部设置组织指挥机构，成立工程指挥部，其下设筹备工作组、工程部、计划财务组、施工供应组、器材供应组和总务组，劳动定员100人。 项目整个开发周期预计为30个月，计划建设时间为2016年6月到2018年12月。 其中：本项目于2016年8月前完成可研、地勘、三通一平及建筑设计；2016年10月开工建设。预计项目总工期22个月，建设时间为2016年10月—2018年12月； 前期工作：2016年6月---2016年10年 主体建筑工程：2016年10月---2018年4月 建筑安装及配套工程：2018年4月---2018年10月 竣工验收：2018年10月---2018年12月 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目属新建项目，项目用地范围内用地现状主要为旱地，无基本农田。项目地势较平坦，地质条件稳定，周边环境适宜，便于建设。根据工程设计及现场调查，项目周边天岳南路和长冲路正处于施工阶段，因此，项目主要环境问题为周边道路施工过程中产生的废水、废气、噪声、固废等对项目的影响。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 本项目位于岳阳市平江县。平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、赣三省交界，毗邻长沙市。平江区位独特交通便捷，京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时，已进入长沙“一小时经济圈”。项目地理位置图见附图1。 2. 地形、地貌及地震情况 平江县县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 项目位于平江县天岳大道南与长冲路交叉口。项目用地范围内用地现状主要为水田及旱土。地形总体态势比较平整，坡度变化不大。 地震：根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010），查得该地区地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震裂为7度，建筑物按7度设防。 3. 水文特征 平江县境内河网密布，分属汨罗江和昌江河两大水系。汨罗江发源于江西修水县，往西流经修水白石桥至龙门进入平江县，自东而西贯穿平江县，干流长度 253km，为湘江在湘北的最大支流，平江县境内全长192.9km，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰，境内大小支流141条。汨罗江流域降水量充沛，雨量多发在4～8月，河水受降水影响明显。根据黄旗水文站资料，该河流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。 4. 气候、气象 平江县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。.多年均风速为1.4m/s，最大风速为28m/s（1957年6月4日）年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8mm，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 5. 植被、生物多样性 项目建设区域内目前为空地。评价区域内以农地为主，植被不发育，类型较单一。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。 区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1. 行政区划 平江县为岳阳市辖县，平江县辖18个镇（三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、童市、福寿山、上塔市、石牛寨）、9个乡（三阳、三墩、大洲、木金、咏生、余坪、板江、南桥、黄金洞）、一个省级工业园和一个国家级风景名胜区。全县总面积4125 km2，总人口106万。 2. 社会经济 2014年全县完成GDP 199.44亿元，同比增长7.6% 。其中第一产业完成38.61亿元，同比增长4.7 %，对GDP的贡献率11.3%,拉动GDP增长0.86个百分点；第二产业完成 92.44亿元，同比增长5.9%，对GDP的贡献率37.7%，拉动GDP增长2.85个百分点；第三产业完成 68.39亿元，同比增长11.6%，对GDP的贡献率51%，拉动GDP增长3.86个百分点。产业结构由上年同期的19.2: 47.6: 33.2 调整为19.5: 45.8：34.7 ，第二产业占比下降了1.8个百分点，第一、第三产业占比分别提高了0.3、1.5个百分点。 2014年平江县农业生产稳步提升。全年完成农林牧渔总产值57.68亿元，同比增长 1.07 %，实现农业增加值 38.6亿元，同比增长1.1%。农作物总播种面积141.24千公顷，同比增长1.16%。其中粮食播种面积82.56千公顷，同比增长1.16%，粮食总产量48.56万吨。早稻30.8千公顷，产量16.17万吨；中稻9.68千公顷，产量7.0万吨；晚稻33.1千公顷，产量21.10万吨。经济作物:油菜播种面积16.57千公顷，产量2.31万吨；棉花播种面积1.32千公顷，产量1643.4吨；花生播种面积1.8千公顷，产量8640吨；蔬菜播种面积13.68千公顷，产量39.43万吨；瓜果产量4.14万吨。 3. 文化、教育及卫生 截至2014年，平江县共有全县共计有基础教育学校（幼儿园）649所，其中幼儿园200所，小学253所，教学点136所，初级中学45所，九年一贯制学校6所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所。全县共有中等职业技术学校3所，其中教师进修学校1所，职业高中学校2所。全县共有在校学生125263人，其中小学74097人，初中34233人，普通高中13123人，职业高中3381人，成人高中学生290人，特殊教育学校学生139人。全县共有在园幼儿（含小学学前班）29233人。全年高考一二本上线 1679人。 4. 文物古迹 项目所在地附近未发现文物古迹。 5. 平江县污水处理厂简介 平江县污水处理厂（平江县水质净化中心）于2008年8月由市发改委批准立项，采取BOT模式运行，并通过公开招标，由平江县格林莱环保公司中标，总投资3500万元，9月正式开工建设，2009年12月通过工程竣工和环保验收，正式投入营运，处理规模2万吨/日，处理费为0.87元/吨。2011年8月29日，省发改委正式批准平江县污水处理厂改扩建工程可行性研究报告，工程总投资1.56亿元，新增配套管网77公里，扩建后处理规模为4万吨/日。2012年2月24日，同样采取BOT模式招商引资，由平江县格林莱环保有限公司以0.77元/吨处理费中标，比原来0.87元/吨降低了0.1元。项目设计由湖南省建筑设计院完成，厂区新增用地6800 m2，2013年10月上旬已通过环保验收并正式投入运行，目前，污水处理厂日处理量在2.5-3.7万吨之间。 平江县污水处理厂采用CASS工艺，生活污水处理达到《城镇污水片厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后再排入汨罗江。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 本项目引用《平江天岳工业区区域环评项目环境影响报告书》中相关监测数据，引用的监测点位位于本项目东南侧1.8km处的长冲村。该区域内近两年无新增明显三废排放企业，数据合理。 该点位监测时间为2014年1月，选择SO2、NO2、TSP作为监测项目，均监测24小时平均浓度。采样及测试方法按现行国家标准进行，评价区环境空气质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 项目所在地区环境空气质量监测结果 监测项目 SO2 NO2 TSP 项目东北侧1800m 浓度范围(μg/m3) 18~21 14~17 158~162 标准指数 0.12~0.14 0.09~0.11 0.53~0.54 超标率(%) 0 0 0 标准值(μg/m3) 150 150 300 监测资料表明：项目区SO2、NO2、TSP的24小时平均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地面水环境质量现状，引用《平江天岳工业区区域环评项目环境影响报告书》中相关监测数据，监测断面S4位于平江县驷马污水处理厂排水口上游500m处；S5位于平江县驷马污水处理厂排水口下游2000处。监测时间为2014年1月18日~20日。现状监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境水质监测结果表 监测断面 项目 pH COD （mg/L） BOD5 （mg/L） NH3-N （mg/L） TP （mg/L） S4 监测值范围 6.85~6.92 18.9~19.9 4.33~4.57 0.715~0.758 0.157~0.160 超标率(%) 0 0 100 0 0 最大超标倍数 0 0 0.143 0 0 S5 监测值范围 6.77~6.85 15.7~16.5 3.62~3.78 0.229~0.240 0.137~0.151 超标率(%) 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 由表3-2可知， S4断面除BOD5超标外其它常规监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，BOD5最大超标倍数0.143。S5断面的常规监测因子指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，项目所在区域水环境质量一般。 3、声环境质量现状 为了解评价区域内声环境质量现状，本次评价委托长沙佳蓝检测技术有限公司于2016年6月25日~26日昼间10:00（6:00~22:00）、夜间22:00（22:00~6:00）对各个监测点进行监测，监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 测点 6月25日 6月26日 标准值 达标情况 N1东侧边界1m处 昼间 66.9 67.9 70 达标 夜间 43.3 44.5 55 达标 N2西侧边界1m处 昼间 50.3 44.9 60 达标 夜间 41.9 40.6 50 达标 N3南侧边界1m处 昼间 50.4 47.1 60 达标 夜间 41.5 40.9 50 达标 N4北侧边界1m处 昼间 69.0 70.6 70 超标 夜间 43.3 45.2 55 达标 根据监测结果可知，除北侧监测点处昼间超标外其它各噪声监测点昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类和4a类标准要求，北侧超标0.6dB（A），昼间超标的原因是项目北侧长冲路正处于施工阶段，施工噪声造成该点位噪声超标，项目所在地声环境质量现状一般。 4、生态现状调查与评价 （1）植物资源调查与评价 评价区域由于人类活动较为频繁，开发强度大，原始常绿阔叶林已遭破坏，现存植被的种类组成、群落结构和生态分布因各种原因起了很大变化，植被主要有常绿阔叶林、常绿针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、乔竹混交林。未发现其他国家保护植物。 （2）动物资源 本项目区域野生动物稀少，主要为蛇、老鼠、青蛙等常见动物。根据对项目现场踏勘的结果，项目区域未发现国家重点保护野生动物。 本项目用地类型主要为旱地、林地、荒地等，项目区域内没有古大树和珍惜动植物等特殊环境敏感目标。

5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据现场调查，环境保护目标具体情况见表3-4。 表3-4 环境保护目标 项目 保护目标 相对项目建设地方位及距离 保护规模 保护级别 水环境 汨罗江 西北，1.8km / 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准 农灌水渠 东北，400m / 大气环境 安置区居民 东，110~550m 约2000人 《环境空气质量标准》GB3095-2012二类标准 李家垄居民 南，230~300m 约100人 氹家冲居民 西北，200~300m 约30人 平江县职业学校 西北，200~600m 师生3000人 天力城居民 东北，80~600m 约4000人 声环境 安置区居民 东，110~550m 约2000人 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类标准 氹家冲居民 西北，200~300m 约30人 平江县职业学校 西北，200~600m 师生3000人 天力城居民 东北，80~600m 约4000人

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准。 水环境：项目区汨罗江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。营运期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值、垃圾站执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）标准限值。 |
| 总量控制指标 | 本项目水污染物总量控制指标主要为：COD、NH3-N。项目污水经化粪池处理后，排入天岳南路污水管网，经污水处理厂处理后汇入汨罗江，其排放情况为：COD：6.28t/a、NH3-N：0.84t/a，本项目总量指标纳入污水处理厂一并考虑。 |

# 五、建设项目工程分析

1、项目施工期工艺流程及产污节点 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 2、施工期工程分析 2.1 施工期污染源分析 （1）施工期大气污染源分析 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工作业及建筑材料装卸和投料过程以及运输过程中产生的扬尘、装修产生的废气、施工机械及建筑材料运输时产生的汽车尾气等。 ① 扬尘 项目施工期采用商品混凝土，场区内不设混凝土拌合站，因此施工期产生的扬尘主要来自于土方开挖、建筑材料堆放及装卸过程、运输过程等，主要特征污染物为 TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，呈无组织形式排放。 ② 装修废气 根据同类建筑物调查可知，装修时的油漆主要包括地板漆、墙面漆、家具漆等。油漆的成分较为复杂，随不同的种类和厂家而不同；家装油漆常用的为聚氨酯漆、硝基漆等，使用时产生的废气主要为有机气体，呈无组织形式排放。 ③ 机械及汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是 THC、CO 和NOx，属无组织排放源。 （2）施工期水污染源分析 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的生活污水、建筑施工废水。 ① 生活污水 项目施工人员均为项目周边居民，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水。施工平均施工人员按 100 人计，项目施工建设期为 22 个月（660天），施工期生活用水量按20L/人•日计，污水产生量按日用水量的 80%计，则施工生活污水产生量1056.00m3（日产生量1.6m3）。根据同类工程调查，施工生活污水主要污染物的产生浓度：COD250～350mg/L、BOD5110～220mg/L、悬浮物150～350mg/L、氨氮35～40mg/L。 ② 建筑施工废水 施工污水包括施工机械及车辆冲洗废水、施工现场清洗废水、建筑清洗废水、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为 SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。类比同类项目，主要污染物浓度 SS 为 350mg/L、石油类 10mg/L。 （3）施工期噪声污染源分析 噪声污染是施工期期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输交通噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。各类施工机械声级采用工程专家经验获取，施工机械噪声范围见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值 单位：dB（A） 机械设备 测点距施工机械距离 最大声级 挖掘机 5m 80 打桩机 5 m 90 装载机 5 m 70 振捣棒 5 m 90 电焊机 5 m 80 切割机 5 m 80 （4）施工期固废污染源分析 ①弃土 项目基础开挖、场地平整将产生大量土石方，根据项目拟建地地形图及建设单位提供的资料，工程总挖方约1.5万m3，填方量约为2.3万m3，项目所需的其余0.7万m3土方由北侧正在施工的长冲路挖方提供。建设方拟采用挖高填低的方法，无弃土产生，项目不设弃土场。 ②建筑垃圾 项目建设过程中将产生一定量的建筑垃圾，根据同类型工程类比及统计资料，工程建设中产生的建筑垃圾按0.05t/m2，本项目总建筑面积为104556.75m2，则建筑垃圾产生量约5227.84t。 ③施工人员生活垃圾 施工期平均施工人员为100人，在施工现场会产生少量的生活垃圾，施工现场人员生活垃圾按0.2kg/人·d 计算，则每天产生量为20kg/d，施工期产生总量14.4t。 （5）水土流失 本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其在强降水季节会变得更为突出。 根据《湖南土壤侵蚀类型区》，本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数4200~7700t/km2·a，根据《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》，该区域容许土壤流失量为500t/（km2·a）。工程建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场，造成的水土流失面积共计约0.08km2。本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公式如下： W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中：W—扰动地表流失量，t Fi—扰动地表面积，0.06985km2 Mi—扰动后土壤侵蚀模数，4200-7700t/km2·a，本次评价取6000 t/km2·a Ti—水土流失预测时段，1.8a。 由此计算出项目区施工期可能造成的新增水土流失量为754.38t。 3、运营期工程分析 项目建成后，运营期主要污染源为住宅楼居民生活污染物及商业区商业设施产生的污染物。本环评主要对住宅、商业生活产生的污染物进行分析。 （1）运营期大气污染源分析 项目住宅楼和商业区均使用清洁燃料，产生的大气污染物很少；故项目运营期废气主要为居民厨房产生的油烟以及垃圾站臭气。 ①厨房油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气，项目设计居民人数共 2032人，人均每日耗油量为 30g/人▪d，油烟挥发系数为2%，油烟产生量为1.22kg/d，0.45t/a。根据类比调查，油烟产生浓度为 4.6mg/m3，经抽油烟机收集后由排烟管道屋顶排放，油烟机去除效率为60%，油烟排放量为0.49kg/d，0.18t/a，油烟排放浓度为 1.84mg/m3。 ②垃圾站臭气 项目在小区西北设置单独的地埋式垃圾站用于收集和暂存生活垃圾，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，其主要成份为 H2S 和 NH3。项目垃圾站设置于地下，做到日产日清，垃圾收集站臭气产生量较少。 （2）运营期水污染源分析 ①生活污水 项目投入运营后，项目废水主要包括住宅居民生活污水、商业区产生的生活污水、公厕污水、物业管理人员生活污水。生活总用水量为358.70t/d，130925.50t/a，生活污水量按用水量的80%计，则项目生活污水总产生量为286.96t/d，104740.40t/a，其主要污染物为 COD、BOD5 、NH3 -N、SS、动植物油等，浓度分别为 350mg/L、200mg/L、35mg/L、300mg/L、20mg/L。项目生活污水产生情况详见表5-2。 表5-2 项目水污染物产生情况 污水来源 污染物名称 产生浓度（mg/l） 产生量（t/a 生活污水 (104740.40t/a) COD 350 36.66 BOD5 200 20.95 SS 300 31.42 氨氮 35 3.67 动植物油 20 2.09 ②游泳池废水 项目设置有一面积约为200m2的露天游泳池，池深约2.0m，游泳池仅在夏季使用，换水次数约为20次，则废水产生量为8000m3/a，此部分废水由于污染物含量少，优先用于小区内绿化和道路浇洒，不对外排放。 （3）噪声分析 本项目噪声源主要为交通噪声、加压水泵噪声和社会生活噪声。 ①交通噪声 本项目出入区内的车辆绝大部分为小型汽车，且行驶速度低，间歇性噪声65～75 dB(A)。 ②加压水泵噪声 项目在小区花园中心地下设置1座地下生活及消防用水加压泵站，水泵在运行中产生的噪声多为低频噪声，其噪声值在50~65dB(A)之间。 ③社会生活噪声 一般生活及商业活动产生的社会生活噪声源强通常在60～80dB(A)。 （4）固体废物分析 本项目固体废物主要为生活垃圾。 项目建成后住宅居民及物业共 2052人，垃圾产生量按 0.5kg/人•d 计，项目生活垃圾产生量为 1026kg/d，即374.49t/a。商业面积为 5771.93m2，垃圾产生量按 0.1kg/m2•d 计，商业生活垃圾产生量为 577.19kg/d、即210.67t/a。因此生活垃圾产生量总计 1603.19kg/d，即585.16t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟废气 | 0.45t/a，4.6mg/m3 | 0.18t/a，1.84mg/m3 |
|  | 垃圾站 | 臭气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 停车位 | 汽车尾气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（104740.40t /a） | COD | 350mg/L，36.66 t/a | 300mg/L，31.42t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，20.95 t/a | 150mg/L，15.71t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，31.42 t/a | 100mg/L，10.47t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，3.67 t/a | 20 mg/L，2.09t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，2.09 t/a | 10 mg/L，1.05t/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 585.16t/a | 由环卫部分统一处理 |
| 噪声 | 主要为交通噪声、加压水泵噪声和社会生活噪声，噪声值约为60～80dB（A）。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目区域周边为典型的城市生态系统，项目主要生态影响是施工期的水土流失。本项目建成后绿地率达到35.02%，因此，项目建成后本区域生态系统将得到一定的补偿。 |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1大气环境影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、装修废气、施工机械与车辆产生的尾气。 （1） 扬尘 施工期间车辆在裸露场地行驶时和气候干燥又有风时，会产生大量的扬尘，从而使局部环境空气受到污染。在静风状态下，扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，一般产生扬尘的距离范围在 100m 以内，如果遇到干旱无雨等季节，扬尘对周边的环境影响会加重。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响，主要影响范围为施工运输道路附近。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h W——汽车载重量，t P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在路面清洁程度一致的情况下，车速越快，扬尘量越大；而在车速相同的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P（kg/m2） 车速（km/h） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放。在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的尘粒含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段。由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起场尘，污染环境。 为有效防治项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，项目在施工过程中，应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》，环评提出以下防治措施： ①规范施工场地出入口设置；出入口采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30米，场外须与公共道路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。 ②施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度3-5米，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；将施工建筑上层具有粉尘逸散性的材料、渣土或废弃物输送至下层或地面时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者把包装框搬运，不得凌空抛散；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ③裸露的施工场地闲置时间在1周以上的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 ④渣土及时回填并夯实，暂存堆场尽量远离东侧和东北侧较近的居民集中区域，超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，凝固剂的使用量以使渣土、裸地凝固为宜。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑤采用商品混凝土，不得进行水泥现场搅拌。 ⑥当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。在在靠近敏感目标一侧（东侧安置区、东北侧天力城、西北侧平江县职业学校），增加洒水次数。 采取以上措施后，项目建设产生的扬尘可得到有效控制，对周边环境空气影响较小。 （2）装修废气 装修期间油漆的使用会向周围环境空气挥发有机气体。有机气体虽对人体有害，但在短时间最大允许浓度下不会产生重大影响。为减少对周围环境及自身环境的影响，应尽可能选用环保型绿色油漆。装修完毕后，建议保持室内通畅，并空置一段时段后再开始投入使用。 项目产生的有机气体相对浓度不大，再加上油漆废气的释放较缓慢，因此通过以上建议项目不会对周围环境产生明显影响。 （3）机械及汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是 THC、CO 和 NOx ，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。 因此，落实本次环评提出的措施，项目建设对当地大气环境的影响较小。 1.2水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和建筑施工废水。 （1）生活污水 项目施工人员均为项目周边居民，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水，施工生活污水产生量1056m3（日产生量1.6m3）。施工人员租用周边安置房，生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网，对环境影响较小。 （2）施工废水 建筑施工废水包括施工机械洗涤、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，这部分污水主要污染物为 SS 和石油类，该部分废水经隔油、沉淀池处理后，回用于施工场地及道路洒水抑尘。 因此，在落实环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 施工现场的各类机械设备包括装载机、打桩机、电焊机、切割机、振捣机等，其噪声值在70~90dB(A)之间，为准确判断施工噪声对其产生的影响，本环评对施工噪声进行预测如下： 施工期噪声源为各类施工机械，可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： L(r)=L(r0 )-20lg(r/r0 ) 式中：L(r)——距声源 r 米处的施工噪声预测值，dB(A)； L(r0 )——距声源 r0 米处的参考声级，dB(A)； r0 ——L(r0 )噪声的测点距离，m； 评价以施工最大噪声值 90dB(A)计算施工噪声影响范围，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果如下： 表 7-2 施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：Leq[dB(A)] 距离（m） 10 20 40 60 80 120 150 200 250 300 预测值 84.0 78.0 71.9 68.4 65.9 62.4 60.5 58.0 56.0 54.4 由上表可知，施工期噪声昼间在离施工设施 60m 外方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在离施工设施 300m外方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。 根据现场调查情况可知，项目周围主要为居民住宅，相邻的最近环境敏感目标为项目东侧80m处为安置区居民。项目施工期阶段若不严格控制施工噪声，将会对周边环境敏感目标造成较大的影响。为了确保项目施工作业噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值，同时减缓项目施工对周边居民产生影响，本次环评提出如下措施： ① 施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，在靠近敏感目标一侧（东侧安置区、东北侧天力城、西北侧平江县职业学校），避免多个设备同时使用，减少对周围环境的影响； ② 在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强，不得进行水泥现场搅拌。 ③ 施工设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声； ④ 施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； ⑤合理安排时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间22∶00～次日06∶00禁止施工，因工艺需要夜间施工的，按照要求，建设方应提前在县环保局办理夜间施工备案手续，并进行公示，征得群众谅解。 ⑥ 设置围墙进行作业，必要时在临敏感目标一侧设置隔声屏障； ⑦ 施工前加强与周围群众沟通，以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。咨询群众对项目施工的意见和建议，夜间需要连续施工的应办理环保审批手续。 在严格落实以上措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。 （4）固体废物影响分析 本项目无弃土产生，工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾包括场地现有建筑拆除及本项目建设过程中产生的建筑垃圾，根据工程分析可知，项目建筑垃圾总产生量为5227.84t。建筑垃圾能回收利用的建筑材料（如钢筋和木材）全部外售给废品回收公司，不能回收的建筑垃圾运送至政府指定地点进行填埋。 ②生活垃圾 施工人员在施工场地产生的生活垃圾量14.4t，施工单位应加强管理，设临时垃圾箱，妥善安排收集工地内产生的生活垃圾，并统一送环卫部门处理，对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响分析 项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，项目建成后对生态环境的影响也随之消失，因此项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。 对水土流失的影响主要在施工期，施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。为减小施工期污染物对环境影响，根据项目实际情况，本次环评提出以下水土流失防护措施： ①合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季； ②项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化； ③在施工准备期加强对项目区域地面硬化； ④新建临时排水沟以及临时沉砂池； ⑤设备堆放场、材料堆放场要加强防径流冲刷措施，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。施工过程产生的建筑垃圾均按政府规定路线运至指定场地。 综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 （6）社会环境影响分析 施工对社会环境影响主要是施工车辆增加，造成当地交通繁忙以及施工建材占用道路带来交通不便。由于项目建设所需的建材、水泥数量较多，机械设备的运入，人流、物流的增加，主要从长冲路，天岳南路运输进入施工场地，势必造成其车流量的增加，这一切都将可能给城市道路造成交通混乱甚至交通阻塞。因此，应切实注意施工的组织与管理，尽量避免建筑材料占用交通道路，必要时应派专人协助组织管理交通，保证城市道路交通顺畅。 2、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为厨房油烟、垃圾站恶臭气体。 ①厨房油烟 项目运营期住户日常生活中产生的少量饮食油烟，经抽油烟机处理后排放浓度为1.84mg/m 3 ，通过排烟通道经高空排放，符合环保要求。鉴于商铺经营范围不确定性，环评建议若项目引进餐饮，建议集中布置餐饮位置，同时预留隔油池及排烟通道，并要求项目运营期不得在未预留油烟通道的商铺设置餐饮企业。采取以上措施，项目排放的油烟废气对外环境影响较小。 ②垃圾站恶臭气体 垃圾在垃圾站中堆积存放的过程中产生恶臭气体，主要臭气因子有H2S、NH 3 等。项目设置1座地埋式垃圾站用于收集项目区域生活垃圾，建设地点位于项目西北部。项目收集的垃圾尽量采用塑料袋封装，然后运送至垃圾站内临时堆放，每天定时通过密封的车辆将垃圾运送至垃圾管理部门指定的地点堆放或填埋。从垃圾的收集到转运的整个过程尽量避免垃圾外露，减少恶臭污染物的排放；另外还应注意垃圾收集站内的清洁卫生，并喷洒除臭剂。 根据《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012）、《城镇环境卫生设施设置标准》 （CJJ27-2005）和《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）“垃圾站卫生防护距离≧8m”，项目垃圾站设置在项目用地西北侧地下，且与项目居民住宅之间有绿化带及小区内车道相隔，其距离≧8m的，满足距离要求。 ③汽车尾气 小区停车位均为露天式停车位，汽车尾气经扩散及绿化带吸收后对外环境影响小。 本项目大气污染物在采取环评提出的措施后可以达标排放，对周围环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 项目投入运营后，项目废水主要包括住宅居民生活污水、商铺产生的营业性生活污水、公厕产生的生活污水、物业管理人员生活污水，项目生活污水总产生量为286.96t/d，项目生活污水经收集后排放至项目化粪池处理，再排放至东侧天岳南路污水管网。项目露天游泳池仅在夏季使用，则废水产生量为8000m3/a，此部分废水由于污染物含量少，优先用于小区内绿化和道路浇洒，不对外排放。 根据平江县城排水规划，项目区域属于平江县污水处理厂纳污范围。根据现场情况，目前，污水处理厂纳污管网已铺至东北侧长冲路与天岳南路交叉口处，并已投入运行。因此项目生活污水可直接排放至市政污水管网。平江县污水处理厂目前处理能力在2.5~3.7万t/d，本项目生活污水总排放量为286.96t/d，仅占污水处理厂日处理量的1.15%，因此，项目污水排放不会对污水处理厂造成冲击，项目污水可排放至污水管网。项目水污染物排放情况见表7-3。 表7-3 项目水污染物排放情况一览表 污水来源 污染物名称 项目化粪池出水 平江县污水处理厂出水 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 标准限值 （mg/L） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水（104740.40t/a） COD 300 31.42 500 60 6.28 BOD5 150 15.71 300 20 2.09 SS 100 10.47 / 20 2.09 NH3-N 20 2.09 25 8 0.84 动植物油 10 1.05 20 3 0.31 根据上表可知，项目污水经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，项目生活污水排放至污水管网，对水环境影响较小。 （3）噪声对环境的影响分析 本项目噪声来源主要有车辆噪声和社会生活噪声。 （1）车辆噪声 本项目小区车流量较少，通过加强日常物业管理，严格控制进入小区的车流量、车速，禁鸣喇叭，且项目区域均设有绿化隔离带，可有效减少车辆交通噪声对声环境质量的影响。 （2）加压泵噪声 项目加压水泵在运行中噪声值在50~65dB(A)之间，加压泵站位于小区花园中心地下，环评要求选用低噪声水泵，并对水泵加装减振垫等措施，经墙体隔声与距离衰减后对周围居民影响较小。 （3）社会生活噪声 本项目建设完成后，区域人流量相应增大，项目商业区加强管理，禁止使用高音喇叭招揽顾客，并采取合适方式提醒群众做到文明购物，减少社会生活噪声的影响。 经上述噪声污染防治措施处理后，场界噪声可达到可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 （4）固体废物对环境的影响分析 项目运营期固体废物主要为居民生活、商业经营等产生的生活垃圾。根据工程分析可知，项目营运期生活垃圾产生量总计585.16t/a。 项目生活垃圾分类收集，可回收的垃圾作为废品出售，不可回收的通过垃圾桶、垃圾站集中收集后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到“日产日清”。 项目运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 （5）外环境对本项目的影响 项目周围无明显大气污染源，项目外环境对项目影响的主要来源于项目四周规划道路建成后产生的交通噪声及扬尘的影响。 项目四周规划道路与项目住宅楼最近距离分别为东面20m、北面40m、南面60m。为避免项目四周规划道路产生的交通噪声对项目住宅区居民的影响，确保项目住宅区声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求，环评提出以下措施： （1）临道路一侧种植高大乔木，种植绿化隔离带； （2）优化户型设计，将厕所、厨房、廊道等非客房用房布置于临道路一侧。 另外，本项目范围北侧现有一10Kv高压线路，经查阅资料，10kv高压线安全防护距离为8m，根据项目平面布置图可知，项目住宅楼离东面场界最近距离大于20m，位于安全防护距离以外，因此，高压线路对本项目居民影响不大。 采取以上措施后，外环境对本项目的影响较小。 4、产业政策、选址及总平面布置合理性分析 （1）产业政策相符性分析 项目为房地产开发经营项目。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修订）》，该行业不属于限制类和淘汰类，也不属于鼓励类。因此项目符合国家产业政策。 （2）规划相符性分析 本项目位于平江县天岳大道南与长冲路交叉口，根据《平江县城市总体规划图》可知，本项目用地性质为二类居住用地，符合规划（详见附图4）。 （3）规划相符性分析 本项目位于平江县城，根据平江县规划部门出具的项目用地红线图（详见附件3），此地块可用作商住用地，因此项目符合规划。 （4）选址合理性分析 本项目位于城关镇天岳大道南路与长冲路交汇处，选址符合当地的发展规划和用地规划，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于当地风景名胜区、饮用水源保护区范围。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。本项目投入运营后，给排水等设施均利用区域内建成的公用设施，满足项目建设的要求。因此，项目选址可行。 （5）平面布置合理性分析 项目小区在东、北两侧各设置1个出入口，保障了区域车流人流通畅，形成一个良好的居民活动交流空间，小区内整体物流通畅。项目厨房油烟废气经排烟竖井于板楼楼顶排放，对周围环境影响较小。小区道路两侧设置停车位，便于车辆停泊。 通过分析本项目的平面布置，其具有以下特点： a）总平面布局功能分区明确，遵循了互不干扰的原则。 b）商业及配套设施用房沿小区外侧道路布置，建筑群中人流、车流分区相对独立，沿城市道路设置车库出入口，各出入口相对独立，互不干扰，小区中的步行道路灵活处理，连接各个单元和中心绿地。 配套设施布置的合理性分析： a）专项设施布置 本项目区变配电房、水泵、风机等均设单独的设备室，并采取减震和隔声措施，避免其噪声对项目区人员声环境造成影响；并设施专用排烟通道，车位周边设绿化带，减轻汽车尾气对外界环境影响较小，布置合理。 b）配套设施的布置 本项目主要采用分体式空调，此类空调机组噪声较低；配套水泵等置于商业店铺底层单独的设备室内，并预留配套的油烟、风机等排气口，配电房单独设置，保证其设置位置距周边最近住宅建筑10m以上，消防控制中心置于二号楼，并经采取减振、隔声等处理措施后，对周边声环境影响较小，声环境保护目标可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准要求。 综上所述，本项目从总体布局、外观设计到交通设计，都以人为本，因此本项目平面布局设计合理，有效的增加城市区域景观，同时也使其对环境的影响相对较小。 5、环保投资 本项目总投资20000万元，环保投420万元，环保投资占总投资的2.1%，环保投资具体明细见表7-5。 表7-5 环保投资一览表 工程阶段 环境保护措施名称 投资估算（万元） 施工期 废气 围栏、洒水 9 废水 隔油沉淀池 2 噪声 围墙、隔声屏障 10 固废 垃圾收集设施 1 水土流失 临时排水沟、沉砂池 10 运营期 废水 隔油沉淀池、化粪池 28 噪声 设备减震基础等 5 废气 厨房油烟通道 15 固废 垃圾桶、垃圾站 30 其他 绿化工程 310 合计 420 6、建设项目竣工环境保护验收一览表 建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位。本项目竣工环境保护验收见表7-6。 表7-6 项目竣工环境保护验收一览表 阶段 项目 环境保护措施及检查内容 效果及标准 运营期 废气治理 厨房油烟通道、绿化 / 废水治理 隔油沉淀池、化粪池及污水管道等 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 噪声治理 采取减震、隔声、消声等措施 达（GB22337-2008）中 2 类标准 固废治理 垃圾桶、地埋式垃圾站 合理处置 绿化工程 绿化率 35.02%

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水、设置车辆冲洗设施、围挡、堆料覆盖等 | （GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | CO、THC、NOx | 加强设备维护、使用优质燃油 |  |
|  |  | 装修废气 | 粉尘、有机废气 | 选择环保材料、加强通风 |  |
|  | 营运期 | 厨房 | 油烟废气 | 经专用排烟通道于高空排放 | 达标排放 |
|  |  | 垃圾站臭气 | 臭气 | 采用地埋式垃圾站、日清日运，加强通风、绿化 | 达标排放 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 绿化 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 排入城市污水管网 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工 | 建筑垃圾 | 清运至政府指定地点 | 不直接处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 居民生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及车辆噪声 | 加强管理，设备加装减振垫、夜间禁止作业 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 社会生活噪声 | 设备采用隔声、减振措施、绿化措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 施工期应在项目区设置临时排水沟和临时沉砂池，并加强地面化，防治水土流失；建成后绿化面积24461.66m2 ，项目的建设在一定程度上增加了植被面积，改善了植被质量，对生态环境影响不大。 |

# 九、结论与建议

1、结论 本项目建设内容主要为：34栋住宅楼、1栋综合楼、2栋商业楼、配套道路、绿化、管网设施及相应的配套服务设施等。项目规划用地面积为69850.55m2，总建筑面积约104556.75m2。通过对该项目的工程分析、项目建设地周围环境状况调查和项目周围环境影响分析，得出如下结论： （1）产业政策、选址及总平面布置合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修订）》，项目符合国家产业政策，项目符合城市总体规划要求。项目位于城关镇天岳大道南路与长冲路交汇处，交通便利，根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地符合环境功能区划要求，项目选址合理。项目平面布局充分考虑了车流人流通畅，项目平面布局合理。 （2）环境质量现状调查结论 根据环境质量现状监测数据，项目所在地环境空气各监测因子浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目区域汨罗江段的水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；项目所在地区声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 （3）环境影响评价结论 1）施工期影响分析 (1) 大气环境影响分析 施工期废气主要来自于施工扬尘、装修废气、施工机械与车辆产生的尾气。建设单位在施工过程中采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘，采用商品混凝土，对易起尘物料进行合理覆盖，可有效减少施工扬尘对环境的影响。施工燃油机械及运输车辆产生的尾气量较小，对周边环境影响较小。 （2）水环境影响分析 施工期废水主要来自施工人员的生活污水和建筑施工废水。施工人员租用周边安置房，生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网。设置沉淀池收集施工废水，沉淀处理后用作场地洒水降尘用水。采取以上措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目施工期的噪声主要来自施工机械造成的固定声源噪声，其噪声值在85~100dB(A)之间。为减低施工噪声对周边敏感点的影响，提出减缓措施：①夜间禁止高噪声设备施工;②尽量选用低噪声的施工机械和工艺，对固定施工设备应加装减振机座和隔声罩，同时加强各类施工设备的维护和保养，使其更好的运转，尽量降低噪声源强。建设方严格落实上述措施后，施工噪声经处理后均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，不会对周围环境敏感点造成长期不利影响。 （4）固体废弃物影响分析 项目施工期施工单位应加强管理，设临时垃圾箱，定期收集工地内产生的生活垃圾，并统一由环卫部门处理，对周围环境影响较小。项目土地平整过程产生的弃土即挖即运至拟建地低洼处做填方，无需设置临时堆土和弃土场。项目弃土作为拟建地内填方符合《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定》要求。建筑垃圾运至政府指定地点。采取以上措施后，项目施工期固体废物对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响分析 建设方在严格落实报告提出的生态环保及水土流失保护措施的情况下，对拟建地生态环境影响可降至最低。 2）营运期影响分析 ①大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为厨房油烟、垃圾站恶臭气体及汽车尾气。项目油烟废气经收集后由楼顶排放。垃圾站为地埋式，且周边进行绿化，对生活垃圾做到日产是清，臭气不会对周边环境敏感目标产生明显影响。小区停车位均为露天式停车位，汽车尾气经扩散及绿化带吸收后对外环境影响小。因此，项目运营期对大气环境影响较小。 ②水环境影响分析 项目污水主要为生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经污水处理厂处理后汇入汨罗江，项目污水对水环境影响较小。 ③声环境：本项目噪声主要为交通噪声及社会噪声。车辆噪声源强65～75 dB(A)之间，建设方加强对进出车辆的管理，限速行驶、禁鸣喇叭等措施，车辆噪声经距离衰减后，对声环境影响不大。一般生活及商业活动产生的社会生活噪声源强通常在60～80dB(A)，建设单位加强对商铺的管理，禁止使用高音喇叭招揽顾客，商业嘈杂声通过距离衰减基本可消除其影响，对周围声环境质量影响不大。 ④固体废物：居民生活垃圾和商业生活垃圾经分类收集，可回收的垃圾作为废品出售，不可回收的通过垃圾桶集中收集后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到“日产日清”。 因此运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 综上所述，平江碧桂园一期房地产开发项目选址可行、布局合理，符合国家及地方相关产业政策，符合当地用地规划要求，在认真落实环评报告提出的各项污染防治措施和生态保护措施，确保污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 2、建议和要求 （1）建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理。 （2）施工单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）要求，在项目施工前，向当地环保主管部门提供施工扬尘防治方案，并提请排污申报。 （3）施工人员应做到文明施工，自觉遵守国家有关法律、法规，建设单位应采取相应的措施加强管理力度，将产生的污染物排放降低到最低限度。 （4）建设单位应加强与周围居民的沟通和联系，避免因施工原因与周边居民产生纠纷。