一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县田亚军食品厂年产炒货280吨、油炸品100吨建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县田亚军食品厂 |
| 法人代表 | 田亚军 | 联系人 | 田亚军 |
| 通讯地址 | 平江县三市镇托田村 |
| 联系电话 | 13607409894 | 传真 | / | 邮政编码 | 414501 |
| 建设地点 | 平江县三市镇托田村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别及代码 | 饼干及其他焙烤食品制造 C1419 |
| 占地面积 (平方米) | 1400 | 绿化面积 (平方米) | 200 |
| 总投资(万元) | 120 | 其中：环保投资(万元) | 30.2 | 环保投资占总投资比例 | 25.17% |
| 评价经费(万元) | / | 投产日期 | 2012年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着社会的发展，人们对食品的需要也日益广泛，方便食用的炒米、食品饼已越来越受到广大消费者的青睐，作为方便食品之一的熟食系列，因其品种多元化、包装轻巧、携带方便、即开即食、口感好、并有一定的营养价值，已逐渐被广大消费者接受。湖南的熟食制品以其特有的香、鲜与制作上的精益求精，特别受消费者的喜爱，许多食品品牌已家喻户晓，具有广泛的消费群体。且在湖南各商场、超市及小摊点，湖南熟食制品的市场占有一定的比例。随着湖南熟食系列产品的进一步开发完善，熟食加工业将会成为湖南省重要的产业之一。 平江县田亚军食品厂为了适应市场需求，投资120万元在平江县三市镇托田村建设年产炒货280吨、油炸品100吨建设项目，主要为炒米、蚕豆、芝麻、黄豆等农副食品的加工。因本项目已于2012年6月建成投产，属于清理违规项目（详见附件），此次环评为补办环保手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、国家环保部第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015版）以及省市环保局有关文件的规定，建设项目必须进行相关环评审批才能运行。为保证项目建设的合法性，需办理相关环评手续。为此，平江县田亚军食品厂委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担本项目环境影响评价工作。我单位在接受委托后，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了《平江县田亚军食品厂年产炒货280吨、油炸品100吨建设项目环境影响报告表》。 2、项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：平江县田亚军食品厂年产炒货280吨、油炸品100吨建设项目。 （2）建设地点：平江县三市镇托田村（东经113°42′27′′，北纬28°36′47′′）。 （3）项目性质：新建（补办）。 （4）项目投资：总投资120万元。 3、建设内容、规模 本项目总占地1400m2，建筑面积1200m2。建设内容包括油炸制品车间、炒货制品车间、包装车间、仓库、办公区、污水处理池等，其主要建设内容如下表： 表1-1 项目主要建设内容一览表 类别 项目 内容及规模 备注 主体工程 油炸车间 建筑面积150m2 砖混结构，1F，包括洗米 炒货车间 建筑面积200m2 砖混结构，1F 包装车间 建筑面积200m2 砖混结构，1F 原料仓库 建筑面积200m2 共3间房屋组成 成品仓库 建筑面积150m2 共2间房屋组成 公辅工程 综合办公室 建筑面积15m2 砖混结构，1F 宿舍 建筑面积225m2 砖混结构，2F 食堂 建筑面积86m2 储油罐 最大储量18t 1个 供水 储水池10m3 厂内已有水井一眼 供电 厂内自设配电间分压 由三市镇电网接入 灶台 2个油炸，2个炒货 成型生物质燃料 环保工程 化粪池 容积4m3 1座 油炸油烟 集气罩+水喷淋+排气筒 已有，8m排气筒改造为15m排气筒 隔油沉淀池 容积8m3 已有 污水处理站 四级污水处理池+生化塘处理 四级污水池已有，新增生化塘处理后用于灌溉 固废暂存 一般固废暂存间30m2 已有 4、产品方案 本项目不从事肉制品、豆制品等污染源强较大的加工生产项目。主要产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案 序号 产品名称 产量（t/a） 合计 1 豌豆 200 炒货280t/a 2 蚕豆 10 3 芝麻 5 4 黄豆 10 5 花生 40 6 瓜子 15 7 炒米 80 油炸品100t/a 8 脆香麻园 5 9 香脆绿蚕豆 5 10 玉米 10 5、主要生产设备 项目主要生产设备详见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 清洗桶 8个 2 油炸锅 2个 3 甩油机 2个 4 炒货机 2台 5 真空机 2台 6 封口机 6台 7 储油罐 1个 容量18t 8 电子称重机 4台 9 0.5t/h锅炉 1台 燃成型生物质颗粒 6、主要原辅材料 环评要求本项目后期不得使用燃煤等高耗能、高污染燃料，灶台均使用符合规定的成型生物质颗粒燃料。所用原料均为外购合格品，不添加香油、香料之类的辅助材料，主要原辅材料用量见表1-4。 表1-4 主要原辅材料用量表 序号 名称 使用量（t/a） 1 豌豆 180 2 蚕豆 10 3 芝麻 5 4 黄豆 10 5 花生 49 6 瓜子 15 7 大米 75 8 玉米 9.5 9 食用油 20 10 盐 2 11 糖 1 12 生物质燃料 188 7、公用工程 （1）给水 项目水耗主要是生产用水及生活用水，生产用水包括各类清洗用水及食品制作用水等。已在厂区自挖一口取水井作为水源，能满足项目运营期的生产、生活等正常供水。 表1-5 项目用水量核算 序号 分类 用水项目 用水量 1 生产用水 原料清洗 118t/a 车间、设备清洗 112t/a 油烟去除用水 342t/a 2 生活用水 员工生活 525t/a 合计 1097t/a 项目水平衡情况见图1-1： 图1-1 项目水平衡图 单位：t/a （2）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水在厂区内雨水管道汇集后，集中排入厂区外东侧水塘。 经现场踏勘，本项目现有其中生产废水经厂内沉淀池预处理后排入东侧水塘，环评要求项目方建设污水处理设施，建议采用生化塘，对项目产生的污水进行处理，且处理需达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后进行周边农田灌溉。生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 （3）供电 本项目用电由三市镇供电所提供。厂内变电所内设变压器1台，向厂区内各用电部门供电。主要采用放射式配电，能满足本项目的生产、生活要求。 8、劳动定员及生产班制 本项目建设完成后，总定员25人，其中住宿人员5人。全年工作300d，单班生产8h，夜间不生产。 9、厂区平面布置 本项目厂区主要出入口设置于厂区北侧中央，原料仓库分布大门口两侧一层，二层为办公室及员工宿舍；生产区主要布设在厂区西侧，其中油炸车间位于厂区西北侧，炒货车间位于厂区西南侧；厂区南侧为员工食堂及固废暂存间等辅助设施；厂区东侧为包装车间沿大门进入厂区；各建筑间设置了通道，厂区中央为空坪，有利于物料运输。生产区废水经厂区北侧暗管集中汇入厂区东北侧四级污水池预处理后环评要求在引入厂区东侧生化塘处理（新建）。具体平面布置详见附图。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于平江县三市镇托田村，生产厂房为租赁当地村民民房，无相关遗留环境问题。已于2012年6月建成投产，稳定运行至今，无相关环保投诉等。与本项目有关的环境问题主要为： 目前，锅炉、车间灶台使用煤炭作为燃料，产污量相对较大，且灶台烟尘废气无污染防治措施，废气直接外排，对环境空气有一定影响； 项目废水排入厂区东北侧四级废水池，未经深度处理后用于周边农田灌溉； 厂区东北侧四级废水处理池沉淀物未及时清理，污水处理过程中臭味影响周边环境及居民； 油炸油烟经水喷淋处理后8m排气筒外排，排气筒高度不符合环评要求； 针对现有厂区存在的以上环境问题，环评要求采取以下相应污染防治措施： 车间油炸、炒货灶台全部使用成型生物质作为燃料，不得使用煤炭等高污染燃料。并对灶台产生的烟气通过管道集中收集后统一经湿法除尘后通过不低于15m烟囱外排； 项目废水仅经厂区隔油池预处理后于生产废水全部排入厂区东北侧四级沉淀池预处理后，在引入厂区东侧生化塘再次处理，达标后用于周边农田灌溉； 厂区东北侧四级废水池沉淀物及时清理，并对沉淀池采取加盖措施，减轻臭味对周边环境及居民的影响； 油炸油烟经水喷淋处理后，将现有8m排气筒增高至15m后外排； 锅炉烟气经水喷淋除尘处理达标后通过20n烟囱达标排放。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游，汨罗江自东向西贯穿全境，东与江西省修水县、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。 三市镇位于湖南省岳阳市平江县县城东南部，距县城20千米。本项目位于平江县三市镇托田村，具体位置详见项目地理位置附图。 2、地形、地貌、地质 评价区域属于构造侵蚀丘岗地貌，地势低缓起伏，海拔高度在70m以下，其东部为山区，北、西、南为平原、丘陵区，地形较为开阔，南部高于北部，中间地带较低。冲沟发育多呈指状分布，溪沟水流由NEE向SWW流过，最后注入汨罗江。地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。本区地震烈度为VI度。 3、气候、气象 平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，年多平均气温16.8℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月28日），极端最低气温-12℃（1972年2月9日）。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。项目所在地多年平均降雨量1700mm，春夏俩季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm。夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%，多年均风速为2.2m/s，最大风速为28 m/s。 水文 项目所属区域内境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。 根据当地黄旗水文站资料，汨罗江流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。 5、生态环境 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。区内岗多田少，农作物以水稻为主。本项目租用厂房进行生产，周边多为居民农作物，经初步调查，其评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1、平江县简介 平江县2015年末常住总人口97.93万人，总户数27.77万户，其中男性52.11万人，女性45.82万人；城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人，城镇化率为41.05%。全县户籍总人口110.69万人，总户数34.48万户。 2015年平江县全面建成小康社会总实现程度85.1%，比上年提高4.4个百分点。经济发展类实现程度75.9%，人民生活类实现程度83.6%，社会发展类实现程度97.6%，民主法治类实现程度100%，生态文明类实现程度94.5%。全县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%，拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5：45.8：34.7，调整为19.4： 44.8：35.8，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 2014年，平江县投资9900万元完成教育建设项目160多个。新建校舍160多栋，维修加固校舍6.5万余平方米，改造学校危房8.2万平方米，新增中小学校图书251万册。创建省级合格学校12所。2012年建成乡镇综合文化站设施配套项目22个，完成文化馆改造、湘鄂赣纪念馆维修、苏振华生平业绩陈列、彭德怀生平业绩展布展等项目建设。新建农家书屋426家、累计824家，农家书屋实现村级全覆盖。投资600万元，完成电视无线网络工程，实现无线数字电视信号覆盖全县，建设“村村通”工程点823个，有线电视信号覆盖率达98%。引资1700万元建成华厦国际影城，填补平江县3D影院的空白。组织文艺下乡演出115场次、观众达10万余人，赠送各类图书资料12.5万余册。 2、三市镇概况 三市镇地处平江县城东南方向，106国道、省道1853线和汨罗江横贯境内，交通方便。镇域面积140平方公里，辖寨上、托田、下坪、低坪、天湖、爽口、高和、下沙、中沙、沙段、郊沅、郊南、郊东、官田、东岸、麦田、马嘶、东月、联华、永太、太沅、大洞口、淡江、尧塘、三新、肥田、永安、宦田、西南、横槎、碛江、白雨、黄金、保丰岭、渡头35个行政村、1个居民委员会、504个村民小组，总人口51830人，耕地面积43816亩。土地肥沃、物产丰富。多年以来，这里便是全省乃至全国有名的“产粮大乡”。 3、文物保护 杜甫墓祠位于平江县，被国家文物局主编的《中国名胜词典》认定为全国唯一杜甫归葬墓，湖南省重点文物保护单位，有“千古名胜，诗圣遗阡”之称。整个墓祠包括杜甫墓、杜文正公祠、杜公祠堂、浣花草堂和铁瓶诗社等构成一组极具文物、史学、观赏价值的古建筑群。存有唐代莲花石础、刻字古砖等文物。 根据调查，本项目所在地周边无挂牌保护的名胜古迹和需特殊保护的文物单位。 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江、水塘，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 本次评价为了解项目区域大气、地表示环境现状，本环评引用位于本项目东南侧2.17km平江县恒鑫生物质能源有限公司年产16000吨生物质颗粒燃料建设项目环评报告中2016年8月的大气和地表水现状监测数据，监测期间与目前区域现状环境比较变化不大，区域无新增其他较大污染源，且项目所在区域为典型的农村地区，环境质量现状较好，引用的大气和地表水监测数据能够反应本项目所在区域环境质量状况。 1、环境空气质量现状 监测点位：平江县恒鑫生物质能源有限公司年产16000吨生物质颗粒燃料建设项目所在地（本项目东南侧约2.17km） 监测因子：SO2、NO2、PM10 监测频次：2016年8月6~8日，连续3天 监测评价结果详见表3-1。 表3-1 评价区域环境空气现状监测结果 （mg/m3） 监测因子 监测时间 统计项目 8月6日 8月7日 8月8日 标准值 PM10 日均值范围 0.098 0.09 0.09 0.15 日均值 超标率(%) 0 0 0 达标情况 达标 SO2 小时值范围 ND~0.223 0.081~0.151 0.082~0.126 0.5 小时值 超标率(%) 0 0 0 达标情况 达标 NO2 小时值范围 0.045~0.075 ND~0.061 0.022~0.066 0.2 小时值 超标率(%) 0 0 0 达标情况 达标 注：ND表示未检出。 由上表可知，监测期间评价区监测点环境空气中SO2、NO2小时浓度和PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求。 2、地表水环境质量现状 监测点位：W1—汨罗江（恒鑫生物质厂排污口排入汨罗江断面上游500m） W2—汨罗江（恒鑫生物质厂排污口排入汨罗江断面下游1000m） 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、粪大肠菌群 监测时间：2016年8月7~9日，连续采样3天 水环境质量监测结果见表3-2。 表3-2 水环境质量监测结果 单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群个/L 监测断面 监测 时间 pH COD BOD5 NH3-N TP SS 粪大肠菌群 W1 8月7日 7.04 14.8 1.2 0.28 0.018 26 1850 8月8日 7.1 16.0 1.4 0.21 0.029 20 2050 8月9日 7.0 14 2.02 0.13 0.024 28 1950 W2 8月7日 6.6 18 1.8 0.26 0.02 28 2100 8月8日 6.8 15.1 2.12 0.31 0.019 24 1820 8月9日 6.8 13 2.16 0.18 0.023 22 1980 GB3838-2002 Ⅲ类标准 6~9 20 4 1.0 0.2 / 10000 由上表可知，项目所在区域汨罗江2个监测断面主要监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水质标准，水质良好。 3、声环境质量现状 本次评价为了解项目区域噪声本底值，委托湖南亿科检测有限公司于2016年8月27~28日在项目昼间正常生产工况下厂区边界1米处进行了监测。本次评价噪声监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在区域声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点 东 南 北 西 2016.8.27 昼间 68.2 54.3 52.3 58.3 夜间 55.2 49.2 48.5 46.5 2016.8.28 昼间 67.3 54.0 53.1 57.5 夜间 54.3 48.8 47.2 45.3 GB3096-2008标准值 昼间60，夜间50 从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：在本项目昼间正常生产工况下，厂区东侧边界昼夜间均出现超标情况，根据检测单位现场检测记录，主要原因为厂区东侧40m为乡村道路，监测期间有车辆行驶影响。项目区域南、西、北三侧声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的质量2类标准要求，总体而言，项目所在地为典型的农村地区，声环境质量现状较好。 生态环境现状 项目所在区域为丘陵地区，植被覆盖率较高，主要乔木树种有松树、杉树等，覆盖有较多的灌木。农田以水稻、蔬菜为主。区域内野生动物主要鸟类、蛙、蛇等。经初步调查，评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。 项目周边主要植被为常见的蔬菜、水果、花木以及各类灌木、乔木，区域环境现为典型的农村自然生态环境。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于三市镇托田村，经现场踏勘，项目周边保护目标主要为托田村居民，项目周边水系主要为环绕本项目西、南、东三侧的汨罗江。根据现场踏勘，项目周边未发现文物、名胜古迹和珍稀濒危动植物。主要环境保护目标见表3-4，具体分布详见附图。 表3-4 主要环境保护目标 类别 保护目标 与项目对方位及距离 功能及规模 保护级别 水 环 境 汨罗江 本项目西、南、东三侧环绕，距离项目西侧最近1.43km 渔业水域 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 大 气 环 境 托田村居民点 南侧35~330m 居住，约42人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 托田村居民点 东南80~200m 居住，约24人 托田村居民点 西侧80~200m 居住，约35人 托田村村民点 西北50~300m 居民，约90人 托田村村民点 北侧25~350m 居住，约70人 托田村村民点 东侧200~400 居住，约150人 声 环 境 托田村居民点 南侧35m~200m 居住，约12人 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 托田村居民点 东南80~200m 居住，约24人 托田村居民点 西侧80~200m 居住，约35人 托田村村民点 西北50~200m 居民，约40人 托田村村民点 北侧25~200m 居住，约42人 生态环境 周边林地、农田 项目四周 保护项目周边生态系统不因本项目建设而发生重大改变

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境质量：汨罗江三市镇区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3. 声环境质量：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：油炸油烟及食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准要求；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4标准；污水池臭味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 2、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。 3、噪声污染：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析可知，本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；生产废水经四级废水池+生化塘处理后全部用于周边农田灌溉，涉及的废水总量指标为COD、NH3-N；废气主要为灶台、锅炉燃成型生物质产生的SO2、NOX。 本环评建议总量控制指标废水中COD：0.099t/a，NH3-N：0.005t/a； 废气中SO2：0.0964t/a；NOX：0.1916t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、炒货类工艺流程及排污节点 蚕豆、芝麻等外购的材料放入水中清洗（瓜子、花生等不需要清洗），将洗净后原材料放入炒锅进行炒制，加入调味品后炒至口感香脆即可包装入库。 图5-1 炒货类产品工艺流程及排污节点图 2、油炸品工艺流程及排污节点 清洗 油炸品主要为炒米，其中原材料大米经清洗后，然后通过沥水桶自然沥干，此过程约10min，进入下一步工序。 油炸 将清洗好的大米倒入油炸机中油炸约2min捞出，然后将炒熟的大米通过甩油机甩油30s后，进入下一步工序。 搅拌 同时将炒熟的豌豆、黄豆、花生、芝麻和炒米混和，加入适当盐水通过搅拌机进行搅拌约30s，进入下一步工序。 （5）摊晾 搅拌好的熟豆料后通过倾斜晾台自然斜落到成品堆放台。在倾斜晾台斜落过程中，倾斜台面布满小孔，通过抽风机风干。 包装 将晾干后的成品，按不同重量进行称重装袋并进行封口机密封包装，放入仓库暂存。 图5-2 油炸类产品工艺流程及排污节点图 主要污染工序 本项目已建成投产，主要为营运期污染工序。 （1）废气：①炒制、油炸使用的灶台产生的生物质燃料废气；②锅炉烟气；③炒制过程中产生的食品异味；④油炸时产生的油烟废气；⑤员工食堂油烟废气。 （2）废水：①芝麻、玉米、大米等原料的清洗废水；②油烟治理废水；③设备及车间清洗废水；④员工生活污水。 （3）噪声：项目所使用的设备在运行时产生的设备噪声。 （4）固体废弃物：①原料清洗、食品制作过程中产生的食品碎渣；②原辅材料的废弃包装材料；③生物质燃料燃烧灰渣；④废油渣；⑤污水处理设施污泥；⑥员工生活垃圾。

运营期污染源分析 （1）废气 ①灶台燃料烟气 本项目在炒制、油炸过程中使用的4个灶台，环评要求燃成型生物质燃料，不得使用不合规范的生物质燃料。根据建设单位提供资料炒货类产品生物质使用系数为0.35t/t-产品，油炸类产品生物质使用系数为0.6t/t-产品，共计本项目年使用成型生物质158t。本项目灶台生物质燃料废气参照国务院《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册：4430热力生产和供应行业）生物质锅炉废气量及NOX取值为6240.28标立方米/吨-原料、1.02g/kg-原料排污系数；烟尘、SO2、NOX取值参照“生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南”排污系数，具体产排污系数见下表。 表5-1 生物质燃料产排污系数表 燃料 锅炉 污染物指标 单位 产污系数 成型生物质燃料 生物质锅炉 二氧化硫 g/kg-原料 0.7 烟尘（压块） g/kg-原料 0.5 氮氧化物 g/kg-原料 1.02 使用成型生物质燃烧污染物产生量按上表计算，则烟气量为98.6万Nm3/a，其中污染物年产生量分别为SO20.11t、烟尘0.079t、NOx0.161t，各污染物产生浓度分别为SO2111.56mg/m3，烟尘80.12mg/m3、NOx163.29mg/m3。 ②锅炉燃料烟气 根据建设单位提供资料本项目使用0.5t/h生物质热水锅炉，50~70℃热水对大米进行清洗浸泡，平均每天运行约1h，环评要求燃成型生物质燃料，不得使用不合规范的生物质燃料。成型生物质燃料使用量为30t/a。根据表5-1生物质锅炉燃料产排污系数，本项目生物质锅炉烟气产生量为18.72万m3，烟尘的产生量为0.015t/a，SO2的产生量为0.0105t/a，NOx的产生量为0.0306t/a；烟尘产生浓度为80.13mg/Nm3，SO2的产生浓度为56.09mg/Nm3，NOx的产生浓度为163.46mg/Nm3。 ③食品异味 炒货类产品在炒制工序中会产生干燥异味，拌料加工过程中使用的盐、糖等会挥发产生少量的废气，拌料温度约100℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要成分为水蒸气，拌料一般在常温室内进行，产生的气体主要为拌料过程中调味料和食品原料混合产生的挥发气味，形成食料香味。较难估算浓度，在厂房内以无组织形式扩散至外环境。 ④油炸油烟 项目油炸品主要为炒米，需进行油炸工序，该过程会产生一定量的油烟废气。本项目生产耗油量20t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本环评取3%，则油烟产生量为0.6t/a。厂内已采取水喷淋油烟处理器，对2个油烟灶台产生的油烟经集气罩负压收集进入水喷淋油烟处理器处理后通过8m排气筒外排。其中集气罩的收集效率（一般集气罩的收集效率可达到90%），此部分废气约为0.06t/a，以无组织形式排放；剩余油烟量为0.54t/a，现有油烟集气罩风量为12000Nm3/h，则油烟产生浓度为18.75mg/m3，现有水喷淋油烟器处理效率不小于90%，处理后排放风量为处理后1.875mg/m3，排放量为0.054t/a，环评要求将现有8m排气筒增高至15m后达标排放。 ⑤食堂油烟 本项目劳动定员25人，厂内提供午餐，本环评以人均用油量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%计，则本项目油烟产生量为6.75kg/a，抽油烟机风量为2000m3/h，按每日运行时间1.5h计，则本项目的油烟产生浓度为7.5mg/m3。环评要求在厨房赠增设一台油烟净化器，去除效率≥75%，经油烟净化器处理后排放浓度约1.875mg/m3，通过管道引致楼顶集中排放。 ⑥污水处理设施臭味 污水设施臭味气体主要含有有机酸、H2S、氨、VOC、甲烷等。污水站建设严格采取防渗防泄漏，反应池上方采取加盖等防臭措施，恶臭会相对减弱。 本项目运营期废气产生量及各项污染物产生量情况见表5-2。 表5-2 废气产生量及污染物产生量一览表 序号 项目 主要污染物 SO2 NOx 烟尘 油烟 1 灶台烟气 54.5mg/m3 0.0187t/a 163.5mg/m3 0.056t/a 480.77mg/m3 0.165t/a / 2 锅炉烟气 54.5mg/L 0.0051t/a 163.5mg/L 0.0153t/a 480.77mg/L 0.045t/a / 3 油炸油烟 / / / 18.75mg/L 0.054t/a 4 食堂油烟 / / / 7.5mg/L 6.75kg/a （2）废水 ①原料清洗废水 项目生产时对黄豆、芝麻、大米等原料（瓜子、花生、花生米除外）进行清洗，需要清洗的黄豆、芝麻等炒货原料年用量214.5吨，大米年用量75吨。根据建设单位实际生产情况，炒货清洗用水量为0.2m3/吨（原料），则炒货类原料清洗用水量为43m3/a；大米清洗用水量与原料用量为1:1，则大米清洗用水量为75m3/a；清洗废水排放系数为0.85，则炒货原料清洗废水产生量为36.5m3/a，洗米废水产生量为63.8m3/a。根据类比平江县同类型农副产品加工厂的污染因子浓度，该类清洗废水中主要污染物SS约855mg/L，0.086t/a；动植物油300mg/L，0.03t/a；COD约1500mg/L，0.15t/a；BOD5约700mg/L，0.07t/a；NH3-N约50mg/L，0.005t/a。经厂区北侧暗管集中收集汇入厂区东北侧四级废水池处理，再经生化塘处理后用于附近农田灌溉。 ②设备清洗废水 项目在进行生产时，会对炒锅、油炸锅等设备进行清洗，因此会产生一定量的清洗废水，清洗用水量约0.2m3/d（56m3/a）；排放系数为0.95，则设备清洗废水产生量为0.19m3/d（53.2m3/a）。设备清洗废水中污染物主要为SS、BOD5、COD、动植物油，类比同类项目，确定设备清洗废水中污染物浓度为SS200mg/L、BOD5150 mg/L、COD250mg/L、动植物油70mg/L。 ③车间清洗废水 项目对车间地面冲洗时会产生一定量的冲洗废水，车间间断性清洗，本环评以平均每天需清洗面积100m2计，用水系数取2L/m2，则用水量为0.2m3/d（56m3/a）；污水排放系数为95%，则地面冲洗废水排放量为0.19m3/d（53.2m3/a）。地面清洗废水中污染物主要为SS、BOD5、COD，污染物浓度为SS400mg/L、BOD5150 mg/L 、COD250mg/L。 ④油烟治理废水 本项目油炸工序产生的油烟经集气罩收集后经水喷淋净化后，油烟经引风机外排，含油废水集中收集汇入沉淀隔油池经隔油处理后循环回用于水喷淋油烟净化系统，定期更换。根据建设单位实际生产情况，每周定期更换一次，每次更换8m3，则油烟治理废水量为342m3/a，循环水量约2400m3/a。主要污染物为动植物油，浓度约5000~15000mg/L，含量为0.486t/a。油烟废水单独经隔油池隔油处理后，集中排入四级废水池处理。 ⑤生活污水 项目建成后总定员25人，其中住厂员工为5人。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），住宿人员用水量为150L/人•d，则不住宿人员用水量计为50L/人•d，年工作时间计为300d，则员工生活用水量为1.75m3/d（525m3/a）；排放系数为80%，则员工生活污水产生量为1.4m3/d（420m3/a）。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，污染物浓度为SS200mg/L、BOD5200 mg/L、COD350mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油70mg/L。 本项目运营期废水产生量及各项污染物产生量情况见表5-3。 表5-3 废水产生量及污染物产生量一览表 序号 项目 主要污染物 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 1 原料清洗废水 100.3m3/a 1500mg/L 0.15t/a 700mg/L 0.07t/a 855mg/L 0.086t/a 50mg/L 0.005t/a 300mg/L 0.03t/a 2 设备清洗废水 53.2 m3/a 250mg/L 0.0133t/a 150 mg/L 0.00798 200mg/L 0.0106t/a / 70mg/L 0.00372t/a 3 车间地面清洗废水53.2 m3/a 250mg/L 0.0133t/a 150 mg/L 0.00798 400mg/L 0.0213t/a / / 4 油烟治理废水 342 m3/a / / / / 0.486t/a 5 员工生活污水 420m3/a 350mg/L 0.147t/a 200mg/L 0.084t/a 200mg/L 0.084t/a 25mg/L 0.011t/a 70mg/L 0.029t/a （3）噪声 项目噪声主要为生产设备在运行时产生的设备噪声，主要设备噪声源强见表5-4。 表5-4 项目噪声源情况表 设备名称 产生方式 声级 dB（A） 炒货机 连续 75 切片机 间歇 75 真空机 连续 75 锅炉 连续 80 蒸汽消毒机械 间歇 75 （4）固体废物 ①废料渣 在制作炒米、炒货会产生一些不能作为成品的食品碎渣，产生量约为1.5t/a，碎渣均属于餐厨垃圾，具有一定的回收利用价值。 ②废油渣 项目在油炸爆米时，会产生一定量不能继续使用的废植物油，同时，隔油池中也会产生一定量的废油渣，这两部分废植物油的产生量约为2t/a，属于餐厨垃圾，具有一定的回收利用价值。 ③燃料灰渣 项目使用的生物质燃料燃烧后会产生灰渣，参照生物质的化学组分，并根据同类项目工程类比，生物质燃料燃烧后的灰渣产生量约为消耗量的15%。项目生物质燃料年耗量为188t，则产生的炉渣量为28.2t/a。 ④废包装材料 项目所使用的原辅材料用完后会产生一定量的废弃包装材料，主要为废包装袋、纸箱等，为一般工业固体废物，产生量约为0.5t/a。 ⑤污水处理设施污泥 项目污水处理设施在运行时，会产生一定量的污泥，根据本项目水中SS等污染物浓度及水量，污泥产生量约为0.5t/a，为一般固废。 ⑥生活垃圾 项目建成后定员25人，员工生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则员工的生活垃圾产生量为12.5kg/d（3.75t/a）。 表5-5 营运期固废一览表 序号 固废名称 属性 产生量 去向 1 废料渣 一般固废 1.5t/a 分类收集后全部外售附近养殖场 2 废油渣 一般固废 2t/a 3 燃料灰渣 一般固废 28.2t/a 收集后做路基材料等综合利用 4 废包装材料 一般固废 0.5t/a 厂内集中收集后定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场 5 污泥 一般固废 0.5t/a 6 生活垃圾 生活垃圾 3.75t/a

六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 灶台 | 烟气量 | 98.6万m3/a | 98.6万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 80.12mg/m3，0.079t/a | 8.01mg/m3，0.008t/a |
|  |  | SO2 | 111.56mg/m3，0.11t/a | 89.25mg/m3，0.088t/a |
|  |  | NOX | 163.29mg/m3，0.161t/a | 163.29mg/m3，0.161t/a |
|  | 锅炉 | 烟气量 | 18.72万m3/a | 18.72万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 80.13mg/m3，0.015t/a | 8.01mg/m3，0.0015t/a |
|  |  | SO2 | 56.09mg/m3，0.0105t/a | 44.87mg/m3，0.0084t/a |
|  |  | NOX | 163.46mg/m3，0.0306t/a | 163.46mg/m3，0.0306t/a |
|  | 油炸车间 | 油烟 | 18.75mg/m3，0.54t/a | 1.875mg/m3，0.054t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 7.5mg/m3，6.75kg/a | 1.875mg/m3，1.69kg/a |
| 水 污 染 物 | 原料清洗 | 废水量 | 100.3m3/a | 综合废水量548.7m3/a COD：180mg/L，0.099t/a BOD5：80mg/L，0.044t/a SS：60mg/L，0.033t/a NH3-N：9.1mg/L，0.005t/a 动植物油：180mg/L，0.025t/a |
|  |  | COD | 1500mg/L，0.15t/a |  |
|  |  | BOD5 | 700mg/L，0.07t/a |  |
|  |  | SS | 855mg/L，0.086t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 300mg/L，0.03t/a |  |
|  |  | NH3-N | 50mg/L，0.005t/a |  |
|  | 设备清洗 | 废水量 | 53.2m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L，0.0133t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.00798t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0106t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 70mg/L，0.00372t/a |  |
|  | 车间清洗 | 废水量 | 53.2m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L，0.0133t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.00798t/a |  |
|  |  | SS | 400mg/L，0.0213t/a |  |
|  | 油烟去除 | 废水量 | 342m3/a |  |
|  |  | 动植物油 | 0.486t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 420m3/a | 定期清掏用于农田施肥，不外排 |
|  |  | COD | 350mg/L，0.147t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.084t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.084t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.011t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 70mg/L，0.029t/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生产车间 | 废料渣 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 废油渣 | 2t/a | 0 |
|  |  | 燃料灰渣 | 28.2t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 0.5t/a | 0 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值75~80dB(A)在之间。 |
| 主要生态影响： 项目位于平江县三市镇托田村，为典型的农村区域，主要为菜田、灌木、杂草等植物；动物则为一般鱼类、蛙类等。经现场调查，评价区域内无珍稀濒危动植物，亦无文物古迹、文化保护单位或自然保护区。且不存在施工期土方开挖等施工，基本无生态环境影响。 |

七、环境影响分析

1、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 ①灶台燃料烟气 根据污染源分析可知，本项目在炒制、油炸过程中使用的生物质燃料在燃烧时烟气产生量为98.6万m3，烟尘的产生量为0.079t/a，SO2 的产生量为0.11t/a，NOx的产生量为0.161t/a；烟尘产生浓度为80.12mg/Nm3，SO2的产生浓度为111.56mg/Nm3，NOx的产生浓度为163.29mg/Nm3。该过程使用灶台，因此烟气执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即烟尘排放浓度≤120mg/m3，SO2排放浓度≤550mg/m3，NOX≤240mg/m3。因此，本项目灶台产生的烟尘、 SO2、NOX为达标排放。 为进一步减少污染物排放，减轻对周边环境影响，本环评建议油炸、炒制的灶台均采用水喷淋除尘对燃料烟气进行治理。通过相关技术资料查阅，水喷淋法除尘、脱硫效率在90%、20%以上，本环评取效率下限值（除尘效率90%、脱硫效率20%）。综合以上数据，本项目炒货、油炸灶台燃料烟气浓度及排放量在处理前后及达标情况分析见表7-1。 表7-1 项目灶台烟气达标排放分析 项目 污染物名称 处理前 水膜除尘处理后 排放限值 mg/m3 达标分析 浓度 mg/m3 排放量 t/a 浓度 mg/m3 排放量 t/a 灶台烟气 废气量 98.6万m3/a 98.6万m3/a — — 烟尘 80.12 0.079 8.01 0.008 120 达标 SO2 111.56 0.11 89.25 0.088 550 达标 NOX 163.29 0.161 163.29 0.161 240 达标 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源的排气筒一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求，本项目周围200m内建构筑物均低于15m。环评要求本项目炒货车间、油炸车间灶台排气筒均设不低于15m的高度。同时各污染物均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中15m排气筒高度相对应的最高允许排放速率的要求。 ②锅炉燃料烟气 本项目锅炉采用生物质颗粒作为燃料，根据污染源分析可知，锅炉烟气产生量为18.72万m3，烟尘的产生量为0.015t/a，SO2 的产生量为0.0105t/a，NOx的产生量为0.0306t/a；烟尘产生浓度为80.13mg/Nm3，SO2的产生浓度为56.09mg/Nm3，NOx的产生浓度为163.46mg/Nm3。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃煤锅炉大气污染物浓度排放限值要求，即烟尘排放浓度≤50mg/m3，SO2排放浓度≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3。参照本项目锅炉烟气中的污染物浓度可知，烟尘的产生浓度超过了标准限值，SO2、NOX为达标排放。 为保证项目废气达标排放，环评要求锅炉烟气采用水喷淋除尘器对锅炉燃料废气进行治理。通过相关技术资料查阅，一般水喷淋除尘、脱硫效率分别在90%、20%以上，本环评分别取保守值90%、20%。综合以上数据，项目锅炉烟气污染物浓度及排放量在处理前后及达标情况分析见表7-2。 表7-2 项目锅炉烟气达标排放分析 项目 污染物名称 处理前 水喷淋除尘处理后 排放限值 mg/m3 达标分析 浓度 mg/m3 排放量 t/a 浓度 mg/m3 排放量 t/a 锅炉烟气 废气量 18.72万m3/a 18.72万m3/a — — 烟尘 80.13 0.015 8.01 0.0015 50 达标 SO2 56.09 0.0105 44.87 0.0084 300 达标 NOX 163.46 0.0306 163.46 0.0306 300 达标 项目热水锅炉总容量为0.5t/h，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4（详见表7-3）中对燃煤锅炉房烟囱最低允许高度的要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行），项目锅炉设一根烟囱，确定烟囱高度设置为20m。 表7-3 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 t/h ＜1 1~＜2 2~＜4 4~＜10 10~＜20 ≥20 烟囱最低允许高度 m 20 25 30 35 40 45 同时，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，经现场踏勘可知，本项目周围200m内建构筑物均低于20m。本项目锅炉烟囱设20m高度符合要求。 ③食品异味 炒货类产品在炒制工序中会产生干燥异味，主要为拌料过程中调味料和食品原料混合产生的挥发气味，形成食料香味，在厂房内以无组织形式扩散至外环境。长期接触会使人感到不适，本环评建议在气味产生量大的炒货厂房内采取机械排风方式加强厂房通排风，并在厂房通排风口设置便携式水喷淋措施对废气进行吸收处理，同时对厂房内工作人员佩戴口罩，减轻对员工的影响。加强厂房四周绿化，种植够吸附气味的植物为主，以最大程度的降低气味对周围环境的影响。 ④油炸油烟 根据污染源分析，项目油炸工序油烟产生量为0.6t/a。厂内已采取水喷淋油烟处理器，对2个油烟灶台产生的油烟经集气罩负压收集进入水喷淋油烟处理器处理后通过8m排气筒外排。其中集气罩的收集效率（一般集气罩的收集效率可达到90%），此部分废气约为0.06t/a，以无组织形式排放；剩余油烟量为0.54t/a，现有油烟集气罩风量为12000Nm3/h，则油烟产生浓度为18.75mg/m3，厂内现采取8个水喷淋头对油烟进行吸收处理，根据现有喷淋管道长度设置8个喷淋头仍有富余，环评建议对现有喷淋管富余长度在增设≥8个喷淋头对油烟进一步吸收处理，油烟连续通过多个水喷淋头有效吸收处理后，类比平江县食品厂同种水喷淋吸收处理措施其油烟去除效率可达到90%，处理后排放风量为处理后1.875mg/m3，排放量为0.054t/a，可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(18483-2001)的要求。环评要求将现有8m高油炸油烟排气筒增高至15m后达标排放。 针对未经集气罩收集的0.06t/a油烟扩散在油炸厂房内，环评要求采取机械强制通排风加强厂房换气，无组织排放油烟量较少，同时对厂区四周种植够吸附气味的植物，可有效减轻油烟对周边环境的影响。 经过处理后的油烟废气通过15m高排气筒达标排放，不侧排，出口尽量远离北侧居民；做好排烟管道的封闭工作，防止废气外漏。 综上，油炸时的油烟废气在经过合理有效的治理后，对区域大气环境造成的影响较小。 ⑤油烟废气 根据污染源分析可知，则本项目油烟产生量为6.75kg/a，油烟产生浓度为7.5mg/m3左右。本环评要求食堂安装油烟净化器，去除效率≥75%，经油烟净化器处理后浓度约1.875mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(18483-2001)，管道引至屋顶达标排放。 ⑥污水处理设施臭味 污水处理设施臭味气体主要来源于废水池及污泥暂存区，本项目设置的污水处理设施建设严格采取防渗防泄漏并采取池体遮盖等防臭措施，臭味会相对减弱；同时本项目污泥产生的臭味较强，要及时清淤并清运出厂，减少臭味的影响，并在污水设施四周加强绿化密度，可有效净化空气。环评建议生化塘及污泥暂存间远离居民布设，集中布设在厂区东侧。通过加强对污水设施除臭采取有效措施，加强管理后，可以有效控制臭味对环境的影响。 综上所述，项目生产各个阶段及不同工序产生的废气经治理后，均能够达标排放，对区域大气环境影响较小。同时，为了减轻距离项目北侧较近的居民，环评建议项目将排气筒、烟囱等设置在厂区南侧，尽量布置在远离居民的一侧，由于附近居民主要处于项目的上风向及侧风向位置，因此项目废气对周边影响较小。 （2）地表水环境影响分析 ①生产废水 项目生产过程中废水包括原料清洗废水、车间及设备清洗废水、车间地面清洗废水、油烟治理废水等。其中油烟治理废水中动植物油，浓度可达到15000mg/L，经厂内现有的8m3隔油池单独隔油处理后，废水中动植物油浓度＜700mg/L，然后与其他原料清洗废水和设备、车间清洗废水等，共计产生量为527.9m3/a，混合后全部经厂区北侧暗管集中收集汇入厂区东北侧四级废水池处理，主要污染物浓度为COD：250~1500mg/L、BOD5：150~700mg/L、SS：200~850mg/L、NH3-N：50mg/L、动植物油：70~300mg/L，环评建议在四级废水池采取砂滤、曝气等工序，生产废水在四级废水池经隔油沉淀好氧处理后，然后在厂区东侧增设生化塘对废水池水质进一步处理，本项目食品废水BOD5/COD比值为0.46~0.6，因此本项目生产废水易生化，根据一般好氧、生化塘对该类易生化食品废水的生化效果COD去除率可达到50%以上，经废水池好氧、生化塘处理后污染物浓度可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准SS100mg/L、BOD5100mg/L、COD200mg/L，可用于厂区灌溉及附近农田灌溉，该治理措施可行。且本项目所在区域为农村地区，周边分布有大片农田，完全可接纳本项目废水。其中生产废水经处理后用于弄灌水量为548.7m3/a，各污染物浓度如下表7-4所示，经计算进入农田灌溉水中的各污染物总量为COD：0.099t/a，BOD5：0.044t/a，SS：0.033t/a，NH3-N：0.005t/a，动植物油：0.025t/a。同时环评要求完善废水池收集、防渗措施，氧化塘建设过程中要严格按照规范要求采取相应防渗措施，避免对地下水产生影响。 综合以上数据，项目生产废水污染物在处理前后情况分析见表7-4。 表7-4 项目生产废水处理情况分析 单位：mg/L 污染物 综合水质 废水池好氧处理后 生化塘处理后 灌溉限值 COD 250~1500 400 180 ≤200 BOD5 150~700 200 80 ≤100 SS 200~850 80 60 ≤100 动植物油 70~300 50 45 / NH3-N 50 9.1 9.1 / ②员工生活污水 根据污染源分析可知，本项目生活污水量为1.4m3/d（420m3/a），主要污染物为：动植物油、COD、SS、BOD5，经厂内化粪池预处理后，定期委托当地村民清掏用于周边农田施肥，不外排。 综上所述，本项目生产废水及生活污水分别采取相应治理措施后，均用于周边农田灌溉施肥，不外排，对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值75~80dB(A)在之间。根据本项目声环境监测结果可知（监测数据详见质量现状章节），项目南、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。厂界东侧受外界噪声影响，出现不同程度超标情况。但为了保证周边声环境质量，本环评仍对项目提出有关要求保证有效地降低噪声，具体如下： ①逐步淘汰老旧设备，优先选用功能好、噪音低的生产设备； ②加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度； ③噪声对岗位操作工人影响较大时，应给工作人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响； ④为保护距离项目北侧较近的居民，主要噪声设备尽量安装在车间南侧，合理高噪设备在车间内布设，尽量远离居民区，以减少对其造成的影响； ⑤高噪设备均安装在车间内，采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离车间门窗及噪声敏感点； ⑥夜间不的进行噪声较大的生产作业及物料转运，员工佩戴隔声耳罩； ⑦在厂界周围种植绿化树种，加强厂区周边植被的养护。 综上，本项目在采取以上噪声防治措施后，可有效减轻噪声对外环境的影响。 （4）固体废物环境影响分析 生活垃圾、污泥、废包装材料属一般固体废物，厂内集中收集后定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场；废料渣、废油渣分类收集后全部外售附近养殖场；燃料灰渣定期收集清运后做路基材料等综合利用。 建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（物料棚内设置专门的固废储存区），废油渣采用密闭防火的金属桶存储，并做好加盖减少异味的产生，不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止工业固体废物和生活垃圾混入。此外，为防止固废长期堆放而产生臭气异味，需定期（建议每周一次）及时清运，不得在厂内过期堆存。项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门送至生活垃圾处理中心处置。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准分类建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 2、外环境对本项目影响分析 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94），食品企业“厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量潜在场所，避免危及产品卫生”。项目所在地周围无害气体、放射性等污染源，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94）。 经现场踏勘，本项目位于托田村，周边无企业等污染源分布，主要为厂区北侧邻近的村道，环评建议在厂区北侧采取密闭门窗，同时加强对村道的清扫，避免道路烟尘对本项目产生影响。 同时农村地区存在部分容易滋生蚊蝇、老鼠、蟑螂等地，存在潜在的卫生安全隐患；项目所在地地周边分布有大量的农田，农民在农业生产过程中使用农药，其随着空气扩散可能影响到项目生产车间空气环境，从而影响产品质量。 因此，为降低外环境对本项目食品安全造成的风险，本评价建议采取如下措施进行防范： ①对项目厂区周边易滋生蚊蝇、老鼠、蟑螂等地加强消毒、灭鼠、灭虫措施； ②在项目所在地的西岸村居民的配合下，定期进行灭鼠、灭蝇工作； 综上所述，项目受外环境的影响较小，项目的建设与外环境相容。 3、产业政策合理性分析 本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 本项目平江县三市镇托田村，属于食品加工业，是平江县主要的产业之一，且平江县属于湖南省生态农业大县，可充分利用县区的原材料和资源能源及硬件设施等。区域大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量。且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，本项目的实施不会对区域环境发生不利影响。根据建设单位对项目周边居民调查，被调查者均赞成本项目的建设。本项目周边敏感点较少，项目产生的污染物可被周边环境所消纳，对项目所在地的环境无较大影响。 综上所述，本项目原址继续生产可行。 5、平面布置合理性分析 本项目厂区主要出入口设置于厂区北侧中央，原料仓库分布大门口两侧一层，二层为办公室及员工宿舍；生产区主要布设在厂区西侧，其中油炸车间位于厂区西北侧，炒货车间位于厂区西南侧；厂区南侧为员工食堂及固废暂存间等辅助设施；厂区东侧为包装车间沿大门进入厂区；各建筑间设置了通道，厂区中央为空坪，有利于物料运输。生产区废水经厂区北侧暗管集中汇入厂区东北侧四级污水池预处理后环评要求在引入厂区东侧生化塘处理。 同时，为了减轻距离项目北侧较近的居民，环评建议将排气筒、烟囱等设置在厂区南侧，尽量布置在远离居民区一侧。 综上所述，项目平面布局基本合理。 6、清洁生产分析 （1）项目清洁生产水平分析 本项目没有相关行业的清洁生产标准。本评价从原辅材料、生产工艺、生产设备、污染物产生情况等几个方面对工程的清洁生产水平进行分析。 ①原料 本项目使用的原料主要为黄豆、米等谷物，这些原料品质高、无毒性、无污染。项目属于食品行业，所使用的其它辅料均能够满足食品行业的要求，保证食品安全。 ②生产工艺 根据建设方提供的生产工艺可知，该生产工艺为国内同行业普遍采用的先进生产工艺。 ③设备水平分析 根据建设方提供的设备明细表，该项目所采用设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类中落后生产工艺装备中，不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之内，是国家推荐的高效低能耗设备。 ④污染物排放指标分析 本项目产生的废水、废气、噪声均能达标排放，各类固废均能得到合理的处置。 综上所述，本项目采用了成熟工艺，清洁生产指标均满足国内同类企业平均水平。总体而言，本项目的清洁生产水平为国内清洁生产基本水平。 （2）提高清洁生产水平的改建措施及建议 清洁生产是一个动态的概念，为使企业切实做到清洁生产，评价在对工程清洁生产水平分析的基础上，提出持续清洁生产方案建议如下： ①在日常生产中应加强环境保护管理，建立环境保护责任制，落实到人，确保各污染防治措施正常有效运行，并加强员工的环境保护意识和专职环保人员的业务水平，不断提高环境管理水平，从而推动企业的清洁生产发展，提高企业的清洁生产水平。 ②在生产的工艺设计与改造时都应充分考虑环境保护和清洁生产、循环经济的要求，从源头上控制污染。并把清洁生产的结果及时纳入到企业的日常管理。 7、环境风险应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 由于自然灾害或人为原因引发的火灾、洪涝、鼠灾，应做好防治措施和应急措施，除了在仓库安放灭火器、物理捕鼠器外，还应做好预防措施，加强员工的防火意识，并在建筑物内的各个方面(包括装修、电气线缆、可燃物、可燃气体)考虑采用阻燃材料和难燃材料。仓库要及时进行检修，配备专职电工；加强对员工防鼠意识的宣传，做到进出仓库，随手关门。 由于本项目食用油最大储存量为18t，食用油使用过程中会存在一定的风险隐患，在事故发生时而到时食用油发生泄漏或爆炸，从而产生事故废水，若该类废水直接经雨、污管网流入周边田地或厂内废水池将对周边天地及废水池处理效率产生影响，环评要求项目方对食用油存放灌区设置围堰，其容积不小于20m3，同时在围堰区设污水管网与厂内废水池接通，通过阀门控制，确保食用油泄漏时控制在围堰内，同时做好食用油存放区的消防措施，消防废水通过阀门控制引致废水池暂存。为了控制和减少事故情况下污染物从排水系统进入环境，任何风险事故情况下，废水必须处理达标后方可外排，不得偷排或直排。企业运营期加强废水处理设施的管理和维护，制定环保设施运转管理程序和规范，定期对环保设施尤其是废水处理设备进行检查和维护，防患于未然。 项目使用的燃料为生物质燃料，该燃料在正常情况下不会自燃，不属于易燃易爆物品，因此，只需做好燃料堆存区基础防火措施，使堆存区远离火源，在堆存区附近设置相关标识，加强管理即可。正常生产情况下，油炸工序不会引发火灾，只要保证油炸锅附近无易燃易爆物品，油炸时避免油温过高并加强对作业人员的防护以防烫伤即可。 应急预案主要内容见表7-5。 表7-5 应急预案主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产区、储存区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 8、公众参与 （1）公众参与目的 为了加强建设项目各方与受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面了解建设项目，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对项目的多种意见和建议体现在公众参与的结论中，使项目的规划设计更加完善和合理，以提高项目的环境和经济效益。 公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有重要的保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。 （2）公众调查征询的形式、对象和内容 ①形式 本项目公众主要调查对象为项目所在地附近的居民等，团体表中调查单位主要为企（事）业单位等。采用发放调查表、随机调查形式调查公众对本次建设项目的意见和建议。本项目公众调查共发放问卷10份，其中个人表8份，团体表2份，回收个人表8份，团体表2份。回收率100％。被调查对象包括不同年龄、性别、职业和文化程度。 ②对象 本项目公众参与对象包括项目影响涉及的相关单位、个人和关心本项目建设的相关公众等。 ③内容 本次公众调查内容主要是针对本项目建设对社会、公众影响比较敏感的问题，内容见后附件。 （3）公众参与调查结果 本项目公众参与被调查人员主要为项目周边住户，共计8人，团体问卷发放2份。调查结果见附件。 表7-6 公众参与问卷调查对象（团体） 序号 单位名称 单位地址 联系电话 对本项目态度 1 三市镇托田村村民委员会 平江县三市镇托田村 13762048709 赞成 2 平江县三市镇人民政府 平江县三市镇居委会 6380049 赞成 本次公众参与调查共收到社会团体意见2份，由调查结果可知：调查单位中100%的单位表示赞成该项目的建设。 表7-7 公众参与问卷调查对象（个人） 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 住址 联系电话 1 李景霞 女 26 初中 平江县三市镇托田村16号 13027478362 2 田河清 男 77 小学 平江县三市镇托田村和平组 13785047409 3 程纵辉 女 42 初中 平江县三市镇托田村断国组 13135008863 4 田条辉 男 57 初中 平江县三市镇托田村和平组 13469274543 5 李季辉 女 47 初中 平江县三市镇托田村和平组 15200212887 6 田世文 男 48 初中 平江县三市镇托田村和平组 15274060903 7 邓映相 男 43 初中 平江县三市镇托田村 15115040540 8 李荷香 女 53 初中 平江县三市镇托田村和平组 15343202042 （3）公众参与意见综合 ①100%的调查对象对项目建设的态度表示赞成。 ②建设单位在运营过程中要求做好废气、废水、噪声及固体废物的处理工作，减小对周边环境的影响。 （4）公众参与意见回复 ①项目运营期要求做好废气、废水、噪声及固体废物的处理工作； ②项目建设单位在认真听取周边公众意见的基础上，应采取积极的措施，认真落实公众合理的、有建设性的意见和要求。 9、环境管理、环保投资及“三同时”验收 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环保投资估算 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实。本项目环保投资列于下表。企业环保投资30.2万元（新增投资约15万元），占总投资120万元的25.16％，详见下表7-8。 表7-8 项目环保措施一览表 序号 类别 环保设施(措施) 投资(万元) 备注 1 废气 厨房油烟净化器 1 水喷淋油烟净化器+15m排气筒 2.5 水喷淋已有，排气筒增高 水喷淋除尘+15m烟囱 5 水喷淋除尘+20m烟囱 2.5 污水池采取遮盖等防臭措施 1 2 废水 隔油沉淀池 1 已有 四级废水池+生化塘 10 废水池已建成 化粪池 1 已建成 3 固废 生活垃圾垃圾桶 0.2 完善 固废暂存间 2 改造 4 噪声 设备减震、隔声 1 已有 5 绿化 植树种草 3 合计 30.2 新增约15万元 （3）三同时验收要求 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目“三同时”检查、验收的主要内容和管理目标如下表。 表7-9 项目“三同时”检查、验收一览表 项目 “三同时”验收项目名称 治理验收内容 监测内容 预期治理效果 废气 厨房油烟 油烟净化器 油烟 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 车间油烟 水喷淋油烟净化器+15m排气筒，车间机械强制通排风 油烟 灶台烟气 油炸、炒货灶台配套水喷淋除尘器+15m烟囱 烟尘、SO2、NO2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 锅炉烟气 水喷淋除尘器+20m烟囱 烟尘、SO2、NO2 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉要求 污水池臭味 污水池采取遮盖等防臭措施 恶臭 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废水 生产废水 隔油沉淀池、 四级废水池+生化塘 CODcr、BOD5、SS、动植物油等 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 生活污水 化粪池 CODcrBOD5、SS、动植物油等 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 固废 食品碎渣、废油渣、废包装材料、灰渣等 固废暂存场所，分类暂存，废油渣桶装单独暂存 暂存、处置情况 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 生活垃圾 生活垃圾收集桶 暂存、处置情况 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 噪声 设备噪声 基础减震垫、隔声罩、厂房隔声、绿化带等降噪等措施 降噪设施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准 其他 环境管理及绿化 废油渣、燃料、储油罐及其他风险防范、应急处置措施，加强厂区绿化 环境保护管理、制度、绿化 符合相关要求

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 各类清洗废水 | COD、BOD5、SS、动植物油 | 隔油沉淀池、 四级废水池+生化塘，用于农田灌溉，不外排 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 化粪池预处理后农田施肥，不外排 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NOX | 水喷淋除尘+20m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉要求 |
|  | 灶台烟气 | 烟尘、SO2、NOX | 水喷淋除尘+15m烟囱 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 油炸油烟 | 油烟 | 水喷淋油烟净化+15m排气筒，车间强制通排风 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 |
|  | 员工食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废料渣 | 外售养殖场做饲料 | 《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  |  | 废油炸 | 外售养殖场做饲料 |  |
|  |  | 废包装材料 | 分类收集，委托环卫部门处理 |  |
|  |  | 灰渣 | 分类收集，综合利用 |  |
|  |  | 污泥 | 分类收集，委托环卫部门处理 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪 声 | 机械设备 | 设备噪声 | 选用低噪声源设备、减震、阻隔、衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 在厂界四周种植乔木、灌木、花卉及草皮进行绿化进行水土保持和生态保护，严禁随意占用厂区周边土地，减轻对周边生态环境的影响。 |

九、结论与建议

1、结论 1.1项目概况 平江县田亚军食品厂总投资120万元在平江县三市镇托田村建设平江县田亚军食品厂年产炒货200吨、油炸品100吨建设项目。本项目总占地1400m2，建筑面积1200m2。建设内容包括油炸制品车间、炒货制品车间、包装车间、仓库、办公区、污水处理池等。本项目已于2012年6月建成投产，属于清理违规项目，此次环评为补办环保手续。 1.2区域环境质量 （1）环境空气 从收集的监测资料分析，建设项目附近环境空气质量较好，区域环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境 项目所在区域汨罗江2个监测断面主要监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水质标准。 （3）声环境 在本项目昼间正常生产工况下，厂区东侧边界昼夜间均出现超标情况，根据检测单位现场检测记录，主要原因为厂区东侧40m为乡村道路，监测期间有车辆行驶影响。项目区域南、西、北三侧声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的质量2类标准要求，总体而言，项目所在地为典型的农村地区，声环境质量现状较好。 1.3环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目锅炉及灶台采用生物质颗粒燃料，主要污染物为烟尘、SO2、NOX，灶台烟气采取水喷淋除尘处理后通过15m烟囱达标排放；锅炉烟气采取水喷淋除尘处理后通过20m烟囱达标外排。 车间油炸油烟经水喷淋油烟净化器处理后通过15m排气筒达标外排，同时油炸车间采取机械强制通排风；食堂安装油烟净化器，经油烟净化器机处理后管道引至屋顶达标排放。 炒货厂房食品异味采取机械排风方式，废水池及污泥暂存区臭味采取池体遮盖等防臭措施，污泥要及时清运出厂，减少臭味的影响，并在污水设施、厂房四周加强绿化密度，同时加强厂房四周绿化，种植够吸附气味的植物为主，可有效净化空气，减轻臭味对周围环境的影响。 综上所述，项目营运期所产生的废气采取如上措施治理后，可将其污染物排放量及浓度降至最低，对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目生产过程中废水包括原料清洗废水、车间及设备清洗废水、车间地面清洗废水、油烟治理废水等。其中油烟治理废水中动植物油，经厂内现有的8m3隔油池单独隔油处理后，与其他原料清洗废水和设备、车间清洗废水等混合后全部经厂区北侧暗管集中收集汇入厂区东北侧四级废水池处理，在此经厂区东侧增设的生化塘深度处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于厂区灌溉及附近农田灌溉。生活污水经厂内化粪池预处理后，定期委托当地村民清掏用于周边农田施肥，不外排。 综上所述，本项目生产废水及生活污水分别采取相应治理措施后，均用于周边农田灌溉施肥，不外排，对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值70~85dB(A)在之间。所有的产噪设备采取厂房隔声、基础减振等措施。可有效减轻噪声对外环境的影响。 （4）固体废物环境影响分析 生活垃圾、污泥、废包装材料属一般固体废物，厂内集中收集后定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场；废料渣、废油渣分类收集后全部外售附近养殖场；燃料灰渣定期收集清运后做路基材料等综合利用。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境影响较小。 1.4产业政策合理性分析 本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 1.5选址合理性分析 本项目平江县三市镇托田村，属于食品加工业，是平江县主要的产业之一，且平江县属于湖南省生态农业大县，可充分利用县区的原材料和资源能源及硬件设施等。区域大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量。且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，本项目的实施不会对区域环境发生不利影响。根据建设单位对项目周边居民调查，被调查者均赞成本项目的建设。本项目周边敏感点较少，项目产生的污染物可被周边环境所消纳，对项目所在地的环境无较大影响。 综上所述，本项目原址继续生产可行。 1.6平面布置合理性分析 本项目厂区主要出入口设置于厂区北侧中央，原料仓库分布大门口两侧一层，二层为办公室及员工宿舍；生产区主要布设在厂区西侧，其中油炸车间位于厂区西北侧，炒货车间位于厂区西南侧；厂区南侧为员工食堂及固废暂存间等辅助设施；厂区东侧为包装车间沿大门进入厂区；各建筑间设置了通道，厂区中央为空坪，有利于物料运输。生产区废水经厂区北侧暗管集中汇入厂区东北侧四级污水池预处理后环评要求在引入厂区东侧生化塘处理（新建）。 同时，为了减轻距离项目北侧较近的居民，环评建议将排气筒、烟囱等设置在厂区南侧，尽量布置在远离居民区一侧。 综上所述，本项目平面布局基本合理。 1.7总量控制 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；生产废水经四级废水池+生化塘处理后全部用于周边农田灌溉，废水中COD：0.099t/a，NH3-N：0.005t/a；废气主要为灶台、锅炉燃成型生物质合计产生的SO2：0.0964t/a；NOX：0.1916t/a。建设单位应依规依法向环保主管部门申请总量指标并取得排污权证。 1.8总结论 本项目符合现行国家产业政策，运营期产生的各类污染经采取切实可行的防治措施后，可达标排放或达到环保要求从而得到有效控制，对环境影响不大。本项目所在区域环境质量良好，因此，本环评认为建设单位在严格采取本报告提出的各项环保措施及风险防范措施后废水、废气、噪声等污染物均能达标排放，固体废可得到妥善处置，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小。 总之，只要建设单位强化管理、落实“三同时”制度、确保达标排放，从环境保护角度分析，本项目原址继续生产可行。 2、建议 （1）为了减轻距离项目北侧较近的居民，环评建议将排气筒、烟囱及高噪设备设置在厂区南侧，尽量布置在远离居民区一侧。 （2）在污水设施、厂房四周加强绿化密度，同时加强厂房四周绿化，种植够吸附气味的植物为主，可有效净化空气，减轻臭味对周围环境的影响。 （3）加强对车间作业人员的防护，应给施工人员佩戴耳塞及口罩，以减减轻对作业人员的影响；同时加强对员工的环保、清洁生产培训及教育。