平江亿达电子材料有限公司

年产600吨聚酰亚胺膜项目

环	境	影	响	报	告	书

（报批稿）

湖南天瑶环境技术有限公司

2016年9月

目 录

1 总论	1

1.1评价项目由来	1

1.1.1建设背景	1

1.1.2 项目建设必要性	2

1.1.3本项目建设依据	3

1.2 编制依据	4

1.2.1 环境保护法律、法规	4

1.2.2  地方法规及规范性文件	4

1.2.3部门规章及规范性文件	4

1.2.4 技术规范	5

1.2.5 其他依据	6

1.3 评价目的	6

1.4 评价因子确定	6

1.4.1 施工期环境影响识别	6

1.4.2 运营期环境影响识别	7

1.4.3 评价因子筛选	7

1.5评价标准	7

1.5.1 大气环境质量标准及排放标准	8

1.5.2 地表水环境质量标准及排放标准	8

1.5.3 声环境质量标准及排放标准	10

1.5.4 固体废物标准	10

1.6 评价工作等级及评价范围	11

1.6.1  环境空气评价等级	11

1.6.2 水环境评价等级	12

1.6.3 声环境评价等级	13

1.6.4 生态环境评价等级	13

1.6.5风险评价等级	13

1.7 评价重点	13

1.8环境保护目标	14

2 建设项目周围环境概况	15

2.1 自然环境	15

2.1.1 地理位置	15

2.1.2 地质地貌	15

2.1.3 水文	16

2.1.4 气候与气象	16

2.1.5 土壤	17

2.2 社会经济环境	17

2.3 湖南平江工业园总体规划	20

2.5湖南平江工业园基础、环保设施规划、建设情况	21

2.5.1基础设施	21

2.5.2环境规划	22

2.6湖南平江工业园区域污染源调查	23

3环境质量现状调查与评价	26

3.1地表水环境质量现状调查与评价	26

3.2 地下水环境质量现状监测与评价	27

3.3 环境空气质量现状调查与评价	29

3.4 声环境质量现状监测与评价	30

4 工程概况	32

4.1 项目工程概况	32

4.1.1项目概况	32

4.1.2 建设方案	33

4.2 原辅材料	35

4.2.1本项目原辅材料及仓储情况	35

4.2.2本项目原辅材料	35

4.3 主要生产设备	36

4.3.1生产设备	36

4.5.2辅助设备及环保设备	37

4.6 公用工程	37

4.7 平面布置	38

4.7.1平面布局的原则	38

4.7.2平面布局的方案	38

4.8 主要技术经济指标	39

5 工程分析	40

5.1 工艺流程	40

5.1.1工艺流程图	40

5.1.2工艺流程简述	40

5.2 水平衡及物料平衡	43

5.2.1 水平衡	43

5.2.2 物料平衡	44

5.2.3生产线物料平衡图	45

5.3 产污分析	47

5.3.1 大气污染分析	47

5.3.2 水污染分析	52

5.3.3 固废污染分析	53

5.3.4 噪声污染分析	54

5.3.5 污染物排放量汇总	55

6 环境影响预测与分析	56

6.1 施工期环境影响及防治措施	56

6.1.1 施工期噪声环境影响分析	56

6.1.2 施工期大气环境影响分析	58

6.1.3 施工期废污水环境影响分析	59

6.1.4 施工固体废物环境影响分析	59

6.1.5 生态环境影响分析	60

6.2 营运期环境影响预测与分析	60

6.2.1 环境空气质量影响预测与分析	60

6.2.2 地表水环境影响预测与分析	66

6.2.3 噪声环境影响预测与分析	67

6.2.4 固废影响分析	69

6.2.5社会环境影响分析	71

7 环保措施可行性分析及“三同时”验收	72

7.1 大气污染防治措施	72

7.1.1 有机废气处理方案及技术经济可行性分析	72

7.1.3 食堂油烟废气治理措施	74

7.1.4无组织废气污染防治方案	75

7.2 废水环保措施可行性分析	75

7.2.1排水方案和水质处理目标	75

7.2.2地下水防治措施	76

7.2.3污水处理厂接纳可行性分析	78

7.2.4经济可行性分析	79

7.3 声环境环保措施可行性分析	79

7.4 固废环保措施可行性分析	80

7.5 施工期污染防治措施	82

7.6 环保投资及“三同时”验收内容	83

8 环境风险评价	85

8.1 风险识别	85

8.1.1风险识别的范围和类型	85

8.1.2 风险识别内容	85

8.1.2重大风险源识别	88

8.2 风险评价级别	89

8.3 事故类型分析	90

8.3.1 直接事故类型	90

8.3.2 次生/伴生事故类型	90

8.4最大可信事故及概率	90

8.5 风险分析	92

8.6 风险管理	93

8.6.1 风险防范措施	93

8.6.2 事故应急预案	97

8.7 小结	100

9 项目可行性分析	101

9.1产业政策符合性	101

9.2与区域规划符合性	101

9.3选址合理性分析	102

9.4平面布局合理性	102

10 清洁生产分析	104

10.1 清洁生产目的	104

10.2 清洁生产水平分析	104

11 达标排放及总量控制	106

11.1 达标排放	106

11.2 总量控制	106

12 环境经济损益分析	107

12.1 环境经济损益分析	107

12.1.1 经济损益分析	107

12.1.2 社会损益分析	107

12.2 环境经济损益综合分析	107

13 公众参与	108

13.1 公众参与目的	108

13.2 环评信息公示	108

13.2.1 网上公示	108

13.3.2信息公示反馈意见	110

13.3问卷调查统计与分析	110

13.3.1公众参与调查问卷统计	110

13.3.2 公众参与调查结果分析	111

13.4小结与建议	113

14 环境管理与监测计划	115

14.1 环境管理	115

14.1.1施工期环境管理、监理	115

14.1.2 营运期的环境管理	116

14.2 监测计划	116

14.3 排污口规范化建设与管理	117

14.3.1 排污口规范化建设	117

14.3.2 排污口建档管理	117

15 结论与建议	118

15.1项目概况	118

15.2 环境质量现状	118

15.3 污染源强及环保措施	118

15.3.1施工期污染源强及环保措施	118

15.3.2营运期污染源强及环保措施	118

15.4环境影响分析	120

15.5环境风险及风险防范措施	121

15.6公众参与	121

15.7建议	121

附件：

1、项目委托书

2、项目环境影响评价执行标准函

3、等级核定表

4、环境现状监测质量保证单

5、部分公众参与调查表（团体5份、个人10份）

6、危险废物处理协议

7、平江工业园规划环评批复

附图：

1、项目地理位置图

2、项目平面布局图

3、环境现状监测布点图

# 1 总论

## 1.1评价项目由来

### 1.1.1建设背景

聚酰亚胺薄膜（PIF）是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，它是聚酰亚胺最早用途之一的产品形式。聚酰亚胺（PI）是主链上含有酰亚胺环酰亚胺基团的一类聚合物，由二元酸和二元胺缩聚得到。聚酰亚胺薄膜一般由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)在极强性溶剂二甲基乙酰胺(DMAC)中经缩聚并流涎成膜，再经亚胺化而成。聚酰亚胺薄膜（简称为PI膜）是目前世界上性能最好的薄膜类绝缘材料，具有优良的力学性能、电性能、化学稳定性以及很高的抗辐射性能、耐高温和耐低温性能(-269℃至+400℃)。聚酰亚胺薄膜作为一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，它的一个重要的应用领域是电子产品方面。

#### （1）国家对聚酰亚胺产业的相关政策

国家发展和改革委员会发改工业<2007> 2515号文件把聚酰亚胺颗粒列为国家重要资源性产品和原材料，2009年又将其列为鼓励进口技术和产品目录（发改产业[2009]1926号）。其部分聚酰亚胺树脂进口最惠国税率为0；聚酰亚胺薄膜产品的最惠国税率为6.5%。酰亚胺树脂项目符合国家及产业政策导向，已被列入新材料产业“十二五”发展规划，是国家重点鼓励发展的产品与技术，该类投资项目预计将获得国家的政策支持，包括资金支持以及税收优惠等政策。

《“十二五”国家科技计划材料领域2013年度备选项目征集指南》中的第8项“结构材料的应用开发及集成示范”之第8.1小项“高性能聚酰亚胺工程塑料产业化关键技术（应用开发及集成示范）”而提出的，旨在提高我国高性能电子级PI膜的制造水平，满足新一代封装技术的要求。

在国家制定的《纺织工业调整和振兴规划》十二五规划中，明确提出要大力“推进高新技术纤维产业化及应用的发展，加速实现碳纤维、聚酰亚胺纤维等高新技术纤维的产业化”。

#### （2）中国聚酰亚胺薄膜行业发展现状

我国对聚酰亚胺的研究开发始于1962年，1963年漆包线问世，1966年后薄膜、模塑料、粘合剂相继问世。研发机构有长春应用化学研究、中科院化学研究所、西北工业大学、武汉工业大学、苏州大学、上海市合成树脂研究所和桂林电器科学研究所等。

目前国内企业中的PI薄膜生产技术多源于上海市合成树脂研究所，中科院化学研究所和长春应用化学研究所。如深圳惠程公司依托长春应用化学所的技术积累，投资兴建了年产万吨的聚酰亚胺纤维生产装置。另外在聚酰亚胺泡沫领域处于中式阶段。聚酰亚胺薄膜处于中式阶段。杭州泰达实业合作方则是中科院化学研究所。

据嘉肯咨询公司调查统计，2013年，中国生产PI薄膜的生产企业超过了30多家，还有多家企业在筹建高性能PI薄膜项目，但绝大多数企业产品是中低端的绝缘应用。有少量企业能够提供高质量的FCCL用PI膜，如无锡高拓聚合物材料有限公司、江阴运达电子新材料、扬州苏尔电气、溧阳华晶电子材料有限公司、杭州泰达实业有限公司和万达微电子材料公司等。

目前，我国90%以上的Pl薄膜应用于绝缘材料领域，年消费量2000~3000吨，应用领域包括机车、电机、核电设备绝缘、耐高温电线电缆、扬声器音圈骨架、电磁线、耐高温导线、耐高温压敏胶带、绝缘复合材料等，对PI薄膜质量要求不高。

随着中国电子工业的快速发展，预计未来几年我国PI薄膜市场将以年均12%以上的速率快速增长。

### 1.1.2 项目建设必要性

（1）国家薄膜产业政策的需要

高性能聚酰亚胺薄膜与碳纤维、芳纶纤维一起，被认为是当前制约我国高技术产业发展的三大瓶颈性关键高分子材料。2009 年 10 月颁布的《石化产业振兴支撑技术指导意见》中就将高性能聚酰亚胺薄膜的技术开发列为石化产业中亟待解决的关键难题之一。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）明确提出：“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。”将高性能膜材料产业化技术的突破上升到了国家战略层次。本项目的实施符合国家的产业政策，可获得国家的政策支持。

（2）国家电子信息工业发展的需要

本项目的实施将填补国内高端电子级聚酰亚胺薄膜的生产空白，从根本上提升国内挠性覆铜板的制造水平，彻底摆脱挠性印制电路企业对美日台的依赖，从上游原料角度改变整个挠性印制电路行业格局，增强国内企业核心竞争力，促进国民经济的发展。

（3）企业及地区产业链发展需要

高性能聚酰亚胺薄膜作为绝缘材料行业在国内目前存在着巨大的市场需求和容量。

该项目为湖南方正达电子科技有限公司的专业配套企业，为该企业专业生产FPC新材料，解决了工业园企业配套问题，给园区新材料区域添置新的国家鼓励项目。

该项目每年利税300万，安置群众就业100人，可推动园区电子科技产业完善发展，为建设新材料园区提供新的动力。

### 1.1.3本项目建设依据

本项目目前的市场定位主要为湖南方正达电子科技有限公司的配套企业，湖南方正达电子科技有限公司为中南地区FPC最大的生产企业，对FPC的基材材料聚酰亚胺膜的需求增速迅速，目前对聚酰亚胺膜的年需求在500-700吨，随着市场的进一步扩大，需求会相应增加。方正达电子科技有限公司位于同样位于平江县工业园区，与本项目比邻。

基于市场行情，平江亿达电子材料有限公司拟在湖南省岳阳市平江县伍市镇工业园新建年产600吨的的聚酰亚胺膜项目。项目一方面满足方正达电子科技聚酰亚胺薄膜需求，一方面进一步完善岳阳市及湖南省集成电路、电子材料产业链群。

项目符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）明确提出：“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。本项目符合上述国家产业规划政策。

综上所述，项目的建设符合国家及地方的发展规划，经济效益和社会效益都非常可观，建设是十分必要的。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规的相关要求，受平江亿达电子材料有限公司的委托，我公司对平江亿达电子材料有限公司年产600吨聚酰亚胺薄膜项目进行环境影响评价工作，在对环境现状的调查及对项目建设内容进行充分分析的基础上，编制了本项目环境影响报告书。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012年修订）2012年2月；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月；

### 1.2.2  地方法规及规范性文件

1、《湖南省环境保护条例》（2013.5.27修正）；

2、《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007.10.1实施，湖南省人民政府令第 215 号）；

3、《湖南省 “十二五” 环境保护规划》（2012.4.19，湖南省人民政府湘政办 发[2012]37 号）；

4、《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局，2004.12；

### 1.2.3部门规章及规范性文件

1、《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 修正)》(2013.2.16，国家发改委令第9号)；

2、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2013.3.7，国家发改委)；

3、《资源综合利用目录（2003年修订）》（2004.1.12，国家发改委等三部委发改环资[2004]73号）；

4、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）国务院 2015年4月2日

5、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）国务院2013年9月10日；

6、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.05，环保部第 2 号令）；

7、《国家危险废物名录》（2016.6.14，环保令39号）；

8、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3，环保部环发[2012]77号）；

9、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8.7，环保部环发[2012]98号）；

10、《关于加强化学危险物品管理的通知》（1999.12.19，环保总局环发[1999]296 号）；

11、《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（2012.5.17，环保部环发[2012]54 号）；

12、《环境保护综合名录（2013 年版）》（2013.12.17，环保部环办函[2013]1568 号）

13、《环境影响评价公众参与暂行办法》(2006.2.14，环保部环发[2006]28 号)；

14、《危险废物转移联单管理办法》（1999.6.22，环保总局令第5 号）；

15、《关于进一步加强工业节水工作的意见》（2010.5.10，工信部节[2010]218 号）；

16、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

17、《危险货物品名表》（GB12268-2012）;

18、《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）；

19、《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告，2013年第31号）。

### 1.2.4 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总则》（HJ/T2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（8）《重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（10）《常用化学危险品的分类及标志》（GB13690-92）；

（11）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001版）；

（12）《国家突发环境事件应急预案》；

（13）《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，安监管危化字〔2004〕43号。

### 1.2.5 其他依据

（1）项目委托书；

（2）《岳阳市城市总体规划》；

（3）《平江县城市总体规划（1999-2020）》；

（4）《“十二五”湖南平江工业园区发展规划》；

（5）《湖南平江工业园环境影响报告书批复》；

## 1.3 评价目的

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

（1）掌握项目周围地区环境质量现状和当地社会经济状况，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目的施工和投产运营提供背景资料并提出相关的建议。

（2）分析论证项目建设与环境保护之间的关系，找出存在和潜在的环境问题，提出切实可行的防治措施和解决办法，以求经济建设和环境保护协调发展。

（3）分析预测项目对周围环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染处理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

（4）分析预测项目周边环境对项目的影响程度和范围，并作出结论和建议，提出必要的解决办法。

（5）促进公众了解项目内容，充分考虑公众的看法和意见，希望公众参与、监督项目的建设和运营工作。

## 1.4 评价因子确定

### 1.4.1 施工期环境影响识别

项目施工期环境影响识别情况见表1-1。

表1-1 施工期环境影响识别

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土石方开挖、 建材运输、存放和使用 | 扬尘 |
|  | 燃油施工机械、运输车辆尾气排放 | SO2、NOX、HC等 |
| 水环境 | 基础施工和清洗搅拌设备产生的泥浆水，施工人员生活污水排放 | SS、CODcr、NH3-N等 |
| 声环境 | 施工机械、运输车辆产生噪声 | 施工噪声 |
| 固体废物 | 施工垃圾、施工人员生活垃圾 | 建筑垃圾、施工垃圾 |

### 1.4.2 运营期环境影响识别

项目运营期环境影响识别情况见表1-2。

表1-2  运营期环境影响识别

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 生产废气 | VOCs |
| 水环境 | 生活污水 | CODCr、SS、NH3-N |
| 声环境 | 流延机、计量泵、风机、空压机、冷却塔等 | 机械噪声 |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 |
|  | 生产固体废物 | 聚酰亚胺薄膜边角料、废包装袋 |
|  | 危险废物 | 蒸馏残渣、流延喷嘴清洗液 |

### 1.4.3 评价因子筛选

在识别出本项目主要环境影响因素的基础上，结合工程特点，列出污染因子清单，筛选出评价的污染因子见表 1-3。

表1-3 评价因子筛选表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 非甲烷总烃，、SO2、NO2、PM10 | 非甲烷总烃； | / |
| 2 | 地表水 | pH、CODcr、SS、石油类、氨氮 | SS、COD、NH3-N | COD |
| 3 | 声环境 | Leq(A) | / |
| 4 | 固体废物 | / | 废弃包装材料、表胶料、危险废物 |  |

## 1.5评价标准

根据平江县环保局出具的《关于平江亿达电子材料有限公司建设项目环境影响评价执行标准的函》，本评价执行以下标准。

### 1.5.1 大气环境质量标准及排放标准

（1）质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的小时浓度值2mg/m3，二甲基乙酰胺（DMAC）参照《车间空气中二甲基乙酰胺卫生标准》（GB8780－1988）中规定的相关标准。具体见表1-4所示。

表1-4  环境空气质量标准及其浓度限值

| 标准类别 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气质量标准（mg/m3） | PM10 | 年平均 | 0.07 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | SO2 | 小时值 | 0.50 |  |
|  |  | 日均值 | 0.15 |  |
|  | NO2 | 小时值 | 0.2 |  |
|  |  | 日均值 | 0.08 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 日平均 | 2 | 《大气污染物综合排放标准解释》 |
|  | 二甲基乙酰胺 | 浓度限值 | 10 | 《车间空气中二甲基乙酰胺卫生标准》（GB8780－1988） |

（2）排放标准

本项目生产工艺分为两步，第一步合成聚酰亚胺树脂、第二步流延亚胺化（见章节5.1），因此其大气污染物排放标准应对照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）执行。该标准适用行业为合成树脂工业，合成树脂工业是指以低分子化合物为主要原料，采用聚合反应结合成大分子合成树脂的工业，或者以普通合成树脂为原料生产合成树脂产品的工业。因此该标准适用于本项目，本项目大气污染物的排放标准执行标准中表4规定的排放限值。

食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

具体污染物排放浓度限值见表1-5所示。

表1-5污染物排放浓度限值

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 100（mg/m3） | 车间或生产设施排气筒 |
| 油烟 | 2.0 | 净化率75% |

### 1.5.2 水环境质量标准及排放标准

（1）质量标准

①地表水

执行《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中附录A-1中的功能区域划分、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。环境质量标准具体水质指标限值见表1-6所示。

表1-6地表水环境质量标准

| 序号 | 水质指标 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 |  |
| 4 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 6 | 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 7 | 粪大肠菌群 | ≤10000 |  |
| 8 | DO | ≥5 |  |
| 9 | 动植物油 | / |  |
| 10 | 总氮 | ≤1.0 |  |

②地下水

本项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。各水质指标限值见表1-7所示。

表1-7 地下水环境标准

| 序号 | 监测项目 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤3 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 4 | 铅 | ≤0.05 |  |
| 5 | 隔 | ≤0.01 |  |
| 6 | 砷 | ≤0.05 |  |
| 7 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 8 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 9 | 粪大肠菌群 | ≤3 |  |

（2）排放标准

项目废水经化粪池预处理后纳入平江县工业园污水处理厂进一步处理，企业排放至污水处理厂执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准；污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。各污染物排放限值详见表1-8。

表1-8废水排放标准限值

| 序号 | 污染指标 | 排放口执行浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 企业排污口① | 污水处理厂排污口② |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | COD | 500 | 60 |
| 3 | BOD5 | 300 | 20 |
| 4 | 氨氮 | —— | 8（15） |
| 5 | 动植物油 | 100 | 3 |
| 6 | 总磷 | —— | 1 |
| 7 | SS | 400 | 20 |

①《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级B标准

②《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

### 1.5.3 声环境质量标准及排放标准

（1）质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（2）排放标准

建筑施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）；营运期间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类；

声环境执行标准间表1-9所示。

表1-9声环境执行标准及其限值

| 标准类别 | 昼 间 | 夜 间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 排放标准 | 70 | 55 | 《建筑施工场界噪声排放标准》 |
|  | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类 |

### 1.5.4 固体废物标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），危险固体废物在厂区的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 1.6 评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则》关于评价等级划分的规定，环境空气、水环境、声环境、生态环境、风险的评价等级划分如下。

### 1.6.1 环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2—2008有关评价工作等级的划分原则以及项目特点，本项目分别选择尾气雾化喷淋塔排气筒为有组织排放点源、DMAC储罐无组织污染源，DMAC（以VOCs计）为污染物确定最大浓度占标率。

式中：   ——第 i 个污染物的；

——采用估算模式计算出来的第 i 个污染物大气浓度，mg/m³

—— 第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃；测风仪高度10m；距离选项；自动距离 50m～2500m。根据源强数据，利用导则推荐的估算模式估算出主要污染物的最大落地浓度Pmax，结果见表1-8。

本项目环境空气评价等级划分判据见表1-10，对照HJ2.2-2008评价工作等级划分规定，本评价环境空气评价等级为三级。

表1-10 环境空气评价等级划分表

| 项目 | 有组织点源 | 无组织面源 |
| --- | --- | --- |
|  | DMAC（VOCS计） | DMAC |
| 最大地面浓Pmax（mg/m3） | 0.006159 | 0.002382 |
| 环境质量标准（mg/m3） | 2 | 2 |
| Pmax（％） | 0.31 | 0.12 |
| 距源中心下风向距离（m） | 268 | 100 |
| 地形 | 简单 | 简单 |
| D10% | 小于10米 |
| 评价等级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2008）相关要求，项目的评价范围为污染源周边面积边长为5km的区域。

### 1.6.2 水环境评价等级

（1）地表水

项目工艺废水为冷却用水，可循环使用，因此企业无生产废水排放，项目排放废水主要为员工生活污水以及地面拖地废水，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N等，水质复杂程度为中等。项目排放的污水合计12m3/d，经厂内三级化粪池污水处理系统处理后进园区市政污水管网，送平江县工业园污水处理厂进一步处理后排入汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水功能区划》中污水处理厂排放口所在水域划分为渔业用水，汨罗江属于中河。

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-1993）中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级等级确定依据见下表。

表 1-11地表水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 12m3/d | 污水量大于1000m3/d |
| 水质复杂程度 | 中等 | 中等 |
| 地表水域规模 | 中河 | 大、中、小 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ类 | Ⅰ～Ⅴ |

从上表分析，可以得出项目地表水评价等级为三级。

（2）评价范围

项目废水经预处理后，排入平江县工业园污水处理厂进一步处理，达标后，最终排入纳污水体汨罗江。故本次地表水水评价范围为：伍市溪排污口至汨罗江入口、伍市溪汇入汨罗江口上游100m至下游5km的范围。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”

对照HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“K-82有机薄膜”、“报告书”类别，地下水环境影响评价项目属于Ⅳ类。因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。

### 1.6.3 声环境评价等级

（1）评价工作等级

本项目位于平江县工业园区内，所处声环境功能区主要为3类区，项目生产无大规模噪声源，厂址周边环境敏感目标距离噪声源相对较远，经降噪措施后项目建设前后评价范围内敏感目标噪声增量低于3dB（A），且受影响人群相对较少，根据按《环境影响评价技术导则（声环境）（HJ/T2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境影响评价做三级评价。

（2）评价范围

噪声评价范围为本项目红线边界外200m范围内区域。

### 1.6.4 生态环境评价等级

（1）评价工作等级

通过对工程项目所在地的区域生态环境现状进行现场踏勘和初步分析，项目所在地目前已由湖南平江工业园区进行场地平整，项目拟选场址为非生态环境敏感地区，占地面积较小（16754.3m2），因此项目建设基本不涉及对生态环境敏感区的破坏，根据HJ19-2011对生态环境影响评价的相关规定，确定本项目生态环境评价为三级评价。

（2）评价范围

拟选厂址以及周围2km范围。

### 1.6.5风险评价等级

本项目涉及的化学品为均苯四甲酸二酐(PMDA)、4、4、—二氨基二苯醚二胺(ODA)、1,4-苯二胺（PDA）、二甲基乙酰胺（DMAC）。其中属于危险化学品的为1,4-苯二胺（PDA），其最大储存量为7.5吨，根据依据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》判定，危险物质的贮存合计指数小于 1，项目不构成重大危险源。且厂址位于工业园区内，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）标准中规定的等级划分表可知，本项目环境风险评价工作等级为二级。

## 1.7 评价重点

根据本项目的性质、厂区附近地区的自然环境状况、本项目的工艺特点和规模，确定本评价的重点为：工程分析、大气环境影响评价、污染防治措施分析与评价。

## 1.8环境保护目标

通过现场走访调查，评价区域内没有重点保护单位，未发现珍稀野生动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内的居民为主要大气环境保护目标；汨罗江为地表水环境保护目标；项目评价范围内居民点以及本项目及周围企业职工宿舍为声环境保护目标，项目评价范围内的高压线为本项目的社会环境影响目标。主要保护目标及其保护级别见表1-12，环境保护目标及敏感点见图1-1。

表1-12  建设项目拟建址附近主要环境保护目标及敏感点

| 环境保护目标 | 数量 | 厂界距离 | 方位 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | G1塘家塝居民点 | 40户150人 | 100~200m | W | 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准 |
|  | G2湖南金程齿轮机械有限公司 | 80人 | 100m | SE |  |
|  | G3湖南新金刚工程机械有限公司职工宿舍 | 80人 | 110m | SE |  |
|  | G4创未来机电项目（在建） |  | 120m | E |  |
|  | G5特莱精益项目（在建） |  | 100m | E |  |
|  | G6长达交通设施（在建） |  | 邻近 | E |  |
|  | G7华文食品厂职工宿舍（在建） | 80～100 | 100m | S |  |
| 水环境 | 汨罗江 | / | 2000m | N | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准 |
| 声环境 | 塘家塝居民点 | 40户150人 | 100～200m | W | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 湖南金程齿轮机械有限公司 | 80人 | 100m | S |  |
|  | 湖南新金刚工程机械有限公司 | 80人 | 110m | SE |  |
|  | 创未来机电项目（在建） |  | 120m | E |  |
|  | 长达交通设施（在建） |  | 邻近 | E |  |
|  | 华文食品厂职工宿舍（在建） |  | 80～100 | S |  |
| 社会环境 | 高压线 | 35kv | 项目正上方通过 | / | 项目建设及运行不能对高压线产生影响，根据电力局的意见，要求高压线正下方建筑物必须低于6.5米 |

图1-1  环境保护目标方位图

大气、声环境保护目标          水环境保护目标

# 2 建设项目周围环境概况

## 2.1 自然环境

### 2.1.1 地理位置

本项目建设地点位于湖南平江县内，京珠高速以东，伍市互通口的东南门，S308 线以南。平江县地处湘北边陲，北靠湖北通城，东邻江西修水，扼湘、鄂、赣三省之要冲。地理坐标东经113°10′13"～114°9′6"，北纬28°25′33"～29°6′28"之间。京珠高速跨境而过，在伍市镇设有出入口，平伍公路使平江县城与京珠高速、107国道直接相连，可方便抵达县城。随着106国道和308、207省道平江段改造和岳汝高速的修建，平江将与长株潭融为一体，区位优势进一步凸显。

### 2.1.2 地质地貌

评价区域属于构造侵蚀丘岗地貌，地势低缓起伏，海拔高度在70米以下，其东 部为山区，北、西、南为平原、丘陵区，地形较为开阔，南部高于北部，中间地带较低。重构发育多呈指状分布，溪沟水流由NEE向SWW流过，最后注入汨罗江。地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳 结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。

⑴工程地质 项目地处湘阴——汨罗断陷盆地边缘，白沙井组红色黏土分布较多，形成了红土山冈地低丘区，区内地形地貌简单，地层岩相对稳定，分布均匀，岩土体的水文 地质条件和岩土工程地质条件简单，适合一般工程项目建设。项目地未发现坍塌、滑坡及泥石流等不良地质灾害产生的迹象，根据其地形、岩层和水文等地质条件，预计在工程建设中产生较大的地质灾害的可能性不大，并且未发现可溶性岩类和具 有工业开发价值的重要矿产，无压覆矿产，不会产生水文地质条件和工程地质条件 改变而产生的坍塌和岩土体滑坡现象，具体工程项目的建设地质情况需要详细勘察。

⑵水文地质 项目地地下水类型主要为上层滞水，含水层为上层填土层，粘土层及风化板岩为不透水层，地下水主要为天然降水及生活用水补给，根据经验，地下水对砼无侵 蚀作用。

⑶地震 平江县抗震设防烈度为6度，设计地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，本场地为中硬场地土、属Ⅱ类建筑场地，特征周期为0.35，建筑抗震为有利地段。

### 2.1.3 水文

项目地表水系发达，主要有汨罗江，该河流域降水量充沛，雨量多发在4～8月， 河水受降水影响明显。根据当地黄旗水文站资料，该河流域历史最高水位为47.69m， 最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230米，平均水 深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。

地下水主要有第四纪覆盖中的空隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水埋深浅，水量小，由大气降水补给。基岩裂隙水水量甚微，仅在部分谷及岩石破碎带中水量稍大。

### 2.1.4 气候与气象

平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的气候带，全年平均气温为16.8～16.9℃。最热月7月份平均气温为28.6℃，最冷月1月份平均气温为4.5℃，年正积温为6150～6180℃。全年平均日照时数为1700～1780小时，全年太阳辐射总量108.5kca/cm2，全年降水量1310～1430mm，全年降水日为160天左右，其中4～9月份降雨量为880～950mm，占全年的66.8%，易产生局部滞涝，7～9月份雨量220～300mm，仅占全年的19%，又容易形成旱灾；全年平均相对湿度为82％，全年平均风速为2.2m/s。主导风向为偏北风，夏季多南风。项目地热资源丰富，降水充沛，光热水等主要气象要素配合好。

### 2.1.5 土壤

该区以丘陵山地为主，土层通常较薄，植被不发育，类型较单一。植被类型以 油茶林为主，兼有马尾松林、杉木林、杂木灌丛和桔园与农作物植被，林木多低矮、稀疏，山地植被覆盖约在70%左右。

区内野生木本植物主要物种为油茶、马尾松、杉木、樟树、椿树、楠竹、苦楝、 槐树、檵木、火棘、盐肤木、山胡椒、桅子花、冬青、构骨、杜荆、女贞、黄檀、金樱子、小果蔷薇、映山红、桔、桃、枇杷、花椒、野桐等；草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种均为常见种，丰度一般，其中香樟为国家Ⅱ级保护植物。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。

区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八 哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、 鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

## 2.2 社会经济环境

2015年全县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%,拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%,拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%,拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5: 45.8：34.7, 调整为19.4: 44.8：35.8 ，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 2015年平江县全面建成小康社会总实现程度85.1%，比上年提高4.4个百分点。经济发展类实现程度75.9%，人民生活类实现程度83.6%，社会发展类实现程度97.6%，民主法治类实现程度100%，生态文明类实现程度94.5%。

农业：农业生产稳中有增。全年完成农林牧渔总产值60.34亿元，同比增长 4.6%，实现农林牧渔增加值 40.36亿元（不变价），同比增长4.59%。 农作物总播种面积125.55千公顷，同比增长1.3%。其中粮食播种面积76.75千公顷，同比增长0.9%；粮食总产量43.63万吨，同比增长1.6%。（早稻27.19千公顷，总产量14.2万吨；中稻7.57千公顷，总产量5.23万吨；晚稻31.5千公顷，总产量20.63万吨）。经济作物:油菜籽播种面积13.86千公顷，总产量2.1万吨；棉花播种面积0.9千公顷，总产量1206.9吨；花生播种面积1.9千公顷，总产量8550吨；蔬菜及食用菌播种面积12.05千公顷，总产量37.6万吨；瓜果播种面积1.48千公顷，总产量4.26万吨；中草药材播种面积2.1千公顷，总产量2.21万吨。 林业保持持续发展。全年木材采伐5.49万立方米，楠竹25.97万根。人工造林5267公顷，其中荒山造林933公顷，。森林覆盖率63.2%。 畜牧业稳步发展。全年出栏猪100.76万头，出栏牛4.23万头，同比增长1.11%；出栏羊28.14万只，出栏各类家禽397.1万羽。肉类总产量8.39万吨，其中猪肉产量6.81万吨。 渔业产量逐年提升。全年水产品产量8854吨，同比增长8%。，淡水养殖总面积3.84千公顷，同比增长9.4%。

工业和建筑业：工业发展增速回暖。全县132家规模以上工业企业完成总产值331.04亿元，同比增长10.6 %；实现规模工业增加值78.24亿元，同比增长8.8%，增速比上年提高3.5个百分点，工业增加值占GDP的比重为36.1%，其中园区工业增加值40.37亿元，占全县规模工业增加值比重51.59%。实现销售产值330.96亿元，同比增长10.7%；规模以上工业实现利润总额10.3亿元。平江工业园升级为省级高新技术产业园区（湘政函〔2015〕80号）。 建筑业平稳发展。全县完成建筑业总产值15.74亿元，房屋建筑施工面积119.76万平方米，房屋竣工面积56.24万平方米，竣工产值13.6亿元。

人口、人民生活与社会保障：全县年末常住总人口97.93万人，总户数27.77万户，其中男性52.11万人，女性45.82万人；城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人，城镇化率为41.05%。全县户籍总人口110.69万人，总户数34.48万户，本年度户籍人口变动情况为：出生13286人，死亡3386人，全年迁入2777人，迁出3339人。 城乡居民生活水平逐渐提高。城镇居民人均可支配收入 18512元，同比增长8.7%。农村居民人均可支配收入7238元，同比增长6%（国调队提供的监测数据）。社会保障体系落实到位。开展低保年审工作和“阳光低保”专项整治行动，共清退不符合低保条件对象3383人，依规新增2764人,城乡低保月人平补差分别提高到255元和112元。改扩建敬老院3家，新建农村幸福院41所，共新增养老服务床位344张。农村特困人员集中和分散供养标准分别达到5300元和2900元，比2014年提高 260元。重新调整医疗救助制度，严格确定救助对象范围和救助标准，全面取消临时医疗救助，确保特困患者全部得到有效救助，共资助参合参保 68700余人；住院救助18440人次，救助金额1060万元；救助重特大疾病患者1482人次，救助金额1560万元。创建“省级综合减灾示范社区”2个，成功应对较大洪涝灾害3起，共救助受灾群众24700余人次，为158户因灾全倒户重建住房。临时救助继续由乡镇审批发放，共救助临时困难对象9200余人次，救助金额达278万元。出台并实施《平江县“救急难”救助实施方案》，共下拨专项资金239万元。

2015年，全县城镇新增就业人数5703人失业人员再就业3300人，就业困难对象再就业1110人，新增创业主体3777户，带动城乡就业7554人，新增农村劳动力转移就业5460人，零就业家庭援助实现了动态清零；城镇登记失业率为3.42%，控制在政府规定的4%以内；新增小额担保贷款2007万元，职业培训人数3800人，企业养老、机关事业养老、城乡居民养老、失业、职工医疗、生育、工伤保险分别征缴基金1.64亿元（同级财政补助409.52万元）、1.61亿元、3677万元、960万元、8255万元、416万元、3114万元。机关事业单位养老保险在职参保人数为19135人，城镇职工医保、工伤、失业保险参保人数分别达41930人、75660人、29290人。城镇居民医疗保险参保人数17.55人，参保缴费率达100%，城乡居民参加养老保险62.54万人，社会保障卡持卡49万人；已建工会组织企业工资集体协商建制率达92%。

交通与邮电：交通设施提档增速。总投资45亿元、过境64.9公里的岳吉铁路已全面开工建设，实现我县铁路建设历史性的零突破。投资1.47亿元的S207平江城区段已完成交工验收。投资1.6亿元的S317龙门至石牛寨公路改造正在建设当中；投资7000多万元的S210向家黄长至车堆河公路建设，目前路基工程已基本完工；投资2300万元的安定-杜甫祠堂-G106公路正在进行项目招投标；投资1.2亿元、总长13.006公里的G536青冲至伍市公路改造完成施工设计图批复；两条火电干线S208余坪-市里和S322梅仙-范固公路已完成工可评审；投资1.6亿元、总长23.8公里的S321安定至浏阳市大洛公路完成了设计工作。仅历时2个月高质量完成了幕阜山至一峰尖旅游公路路面改造工程。投入5440万元完成了32条线路的349.976公里安保工程。全县实现了乡乡通油路或水泥路，100%的村通水泥路。

教育：全县共有基础教育学校637所，其中幼儿园196所，小学258所，教学点124所，初级中学43所，九年一贯制学校7所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所 ，中等职业技术学校3所（其中教师进修学校1所，职业高中学校2所）。截止2015年底共有在校学生129572人，其中小学75679人，初中35120人，普通高中13371人，职业高中4745人，成人高中340人，特殊教育学校317人。共有在园幼儿（含小学学前班）29963人。共有在编教职工7955人（含县定民办教师21人，不含民办学校教职工），其中：幼儿园91人，小学3733人，初级中学2084人，九年一贯制学校509人，完全中学581人，高级中学567人，特教学校42人，中职学校228人（含进修学校，不含民办职校），由教育经费开支工资的其他人员120人。共有离退休教师3366人，其中退休3352人，离休14人。全年县财政教育决算支出达9.24亿元，同比增长32.67%。

## 2.3 湖南平江工业园总体规划

湖南平江工业园原名平江伍市工业园，为省政府2002年2月批准设立的省级工业园，工业园位于平江县伍市镇东部，具体用地范围西起京珠高速、南至沙塘村-马头村一线，东至秀水村-仕洞村一线，北至平伍公路，总体规划用地面积约6.6185km2。园区定位为矿产品加工、食品轻工、机械电子为主导产业的现代化高科技产业园。以伍市溪为界划分东部工业区和西部工业区，其中西片区规划发展机械电子产业，本项目在西片区内。

园区规划工业用地面积498.14公顷，占总用地面积的75.27%（其中一类工业用地113.74公顷，站总用地面积的17.18%；二类工业用地335.07公顷，占总用地面积的50.63%；三类工业用地49.33公顷，占总用地面积7.45%）；物流创储用地9.47公顷，占总用地面积的1.43%；居住用地面积19.37公顷。占总用地面积的3.35%；市政公共设施用地4.81公顷，占总用地面积的0.73%；道路广场用地74.39公顷，占总用地面积的11.24%；绿地面积33.50公顷，占总用地面积的5.06%。

湖南平江工业园的主导企业为以食品加工、矿产建材、机电轻工，高科技、劳动密集型产业。产业规划包括重点培育以天一科技为主体的机电产业。以天一科技为主体，发展新型技术特种泵以及油田开采成套装备和铸造加工业。一方面园区机械制造产业与天一科技配套，依靠天一科技的产业带动使机械制造快速成长，另一方面联合天一科技向石油能源产业进行配套，通过共同发展使园区产业实现集约化、规模化发展。以方正达电子为龙头带动，发展以电子电器与电工电气为产业主体的电子科技产业。其中机电轻工高科技劳动密集型产业主要规划构想为：园区紧邻长沙和京珠高速，积极对接长株潭，拟大力发展机电轻工产业。

## 2.5湖南平江工业园基础、环保设施规划、建设情况

### 2.5.1基础设施

湖南平江工业园统一安排给水、污水、雨水、电力、电信管线，管线均采用地下敷设方式，与工业园建设同步进行，不能同步建设的预留位置。

供水：园区由青冲自来水厂（5万m3/d）供水，水源为汨罗江。园区内由主、次干管构成供水环状管网引入水源。规划区采用统一给水系统，配水管网。供水管网呈环状布置，沿园区主干道和次干道布设，干管间距一般控制为500~800米。

排水：平江伍市工业园区的管网和园区污水处理厂已建成。园区排水拟采取雨污分流制，分别于园区的次干道和主干道一侧埋设雨水管和污水管。雨水依地形重力势就近排入附近的沟渠；各企业的生产废水依其性质和污染物含量经自行预处理达到湖南平江工业园污水处理厂进水水质要求后，排入平江县工业园污水处理厂（远期4万m3/d，现已建成规模2万m3/d，实际运行1.5万m3/d），经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，最终排入汨罗江。

供电：用电主要由110kv伍市变所供给，园区10kv电力线路均为架空敷设，然后用电缆分别输入各企业的变压站，送至各用户。

电讯：园区通信建设依托伍市电信分所，在园区建设电话模块局1座，构建宽带网，以光纤接入网发展用户，使光缆尽可能接近用户，做到光交接点到用户的距离在300-500m。在园区迎宾路沿线已铺设了市话电缆、综合通信宽带光缆、有线电视电缆。园区拟在管理服务区的服务大楼内设邮政所、电信所、有线电视等，分别 采用PVC管沿主干道东南侧的人行道埋设，送至各用户。

能源：根据工业园规划，园区主要以电和天然气为主，辅以燃煤。远期燃气管网建设完成后，采用天然气作为气源，该区燃气总用量为4484万m3/a。

### 2.5.2环境规划

#### （1） 水环境保护规划概况

园区排水拟采用分流排水体制，即雨水与污水分流，分别于园区的次干道和主干道一侧埋设雨水管和污水管。雨水依地形重力势就近排入附近的沟渠后排入地表水汨罗江。各企业生产废水处理达到排放标准后进入湖南平江工业园区处理，经过园区污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。

#### （2） 大气、噪声污染防治规划概况

依靠节能和改善能源结构，提高天然气用户气化率；控制油烟排放量，提高二氧化硫的去除量，环境空气质量达到国家二级标准。严格控制园区交通和环境噪声，规划声环境达到国家标准，局部地区采用隔离带工程措施（隔声屏障）处理。

#### （3） 固体废物处理规划概况

工业垃圾按有关规定收集处理。生活垃圾采取分类收集、集中处理方式，垃圾运往平江县城市总体规划确定的垃圾填埋场统一处理，本园区不设垃圾转运站，结合服务半径，垃圾收集点按居住社区和工业用地数量分别布置共15个，布置公厕3处。

#### （4）生态景观环境保护规划概况

生态建设以加强绿化、防治不良地质灾害为重点，保护自然环境和生物多样性，治理规划区内滑坡、崩塌、水土流失。尽量利用不可建用地，自然地形中的冲沟、崖线等作为绿化用地，形成点、线、面相结合绿地布局体系。维护城市自然地形风貌，建设有地方特色的绿化景观，优化生态环境。

规划绿地率不低于30%，建设用地内应有集中绿地，集中绿地面积不得小于建设用地总面积的10%。园区内公园绿地必须严格保护并不准任意置换，街道绿化严格按规划执行，不准侵占。

根据环境保护部办公厅文件《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号文）：对未依法设立、环保基础设施不齐全和环境风险防范措施不落实的产业园区内项目要暂停受理。根据上述内容可知，平江县工业园区已获规划环评批复，区内供水、供电、供气等基础设施基本已建成，建设了平江县工业园区污水处理厂，目前园区已入驻的各企业自行处理污水达标后排至平江县工业园区污水处理厂，经处理合格后排入汨罗江。

## 2.6湖南平江工业园区域污染源调查

目前，园区内有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项主要污染物因子产生的已运营企业共25家，其基本情况见表2-1。园区已投产的25家企业中，山润油茶、今麦郎面品、玉峰食品、鑫源食品、俊杰食品、好又香食品等12家企业属于食品加工企业，银桥科技、吉成科技等5家企业属于化学品制造，红胜尾砂废渣综合利用、中南黄金冶炼、恒大矿冶3家属于冶炼，佳友包装、方正达电子等5家属于轻工企业。

从表2-1可见，区域目前气型污染源主要有中南黄金冶炼、今麦郎买面品、吉成科技、恒大矿冶、南岭民用爆破器材等，污染物排放总量分别为：SO2为469.3/a，NOx为49t/a。区域污染源数据来源于岳阳市环保局网站上的岳阳市工业企业主要污染物排污权初始分配核定结果公告。

表2-1  工业园区现有已运营工业企业污染物排放情况统计表

| 企业 名称 | 主要 产品 | 规模 | 行业 | COD(t/a) | NH3-N (t/a) | SO2 (t/a) | NO2 (t/a) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县红胜尾砂废渣综合利用有限公司 | 低硫铜(2万吨工业废渣综合利用) | 400吨 | 有色金属冶炼及压延加工 | 0.1 | / | 9.3 | 2.8 | 是 |
| 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 黄金 | 1463.5千克 | 金冶炼 | / | / | 114.5 | 1.4 | 是 |
| 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 茶油 | 80000吨 | 食用植物油加工 | 7 | / | 6 | 3 | 是 |
| 湖南誉湘农业科技开发有限公司 | 方便粉丝 | 1080吨 | 淀粉制品制造 | 0.2 | / | 1.3 | 0.4 | 是 |
| 今麦郎面品（平江）有限公司 | 方便面 | 17000吨 | 方便面制造 | 17.5 | 0.9 | 36.7 | 10.8 | 是 |
| 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 鱼、肉、面制品 | 40000吨 | 肉制品及副产品加工 | 43.2 | 2.2 | 9.2 | 2.7 | 是 |
| 平江县鑫源食品有限公司 | 鱼制品 | 20000吨 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 200 | 187 | 0.9 | 0.8 | 是 |
| 平江县俊杰食品有限公司 | 鱼制品 | 20000吨 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | / | / | / | / | 是 |
| 平江县好又香食品有限公司 | 鱼制品 | 20000吨 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 400 | 317 | 2.42 | 1.31 | 是 |
| 湖南奇妙食品有限公司 | 鱼制品 | 2000吨 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 是 |
| 平江县佳友包装有限公司 | 彩印包装 | 500吨 | 包装装潢及其他印刷 | / | / | 1.7 | 0.5 | 是 |
| 平江县威宇食品包装有限公司 | 彩印包装 | 1000吨 | 包装装潢及其他印刷 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 是 |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 | LED电路板 | 150万平方米 | 印制电路板制造 | 38 | / | / | / | 是 |
| 湖南省银桥科技有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 30000吨 | 其他专用化学产品制造 | / | / | 16.7 |  | 是 |
| 湖南荣宏钼业材料股份有限公司 | 钼酸铵 | 500吨 | 其他专用化学产品制造 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 是 |
| 平江县吉成科技有限责任公司 | 纳米氧化锌 | 4000吨 | 其他专用化学产品制造 | 0.9 | / | 55 | 9.7 | 是 |
| 平江县恒大矿冶资源再生开发有限公司 | 其他铋合金 | 300吨 | 铅锌冶炼 | / | / | 160 | 7.4 | 是 |
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司平江分公司 | 炸药 |  | 炸药及火工产品制造 | 0.8 | / | 38.7 | / | 是 |
| 港城电子信息科技有限公司 | 液晶显示屏 | 80万组 | 光电子器件及其他电子器件制造 | 3.2 | / | / | / | 是 |
| 湖南科锐锻压有限责任公司 | 轴套及轴、杆筒、缸套、齿轮、活塞杆 | 30000吨 | 锻件及粉末冶金制品制造 | / | / | 0.5 | 5.1 | 是 |
| 岳阳市回头旺食品有限公司 | 肉食卤制品 | 2000吨 | 肉制品及副产品加工 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 是 |
| 平江县凯兴食品有限公司 | 膨化食品 | 300吨 | 方便食品加工 | 0.5 | 0.1 | / | / | 是 |
| 湖南光华食品有限公司 | 粉丝 | 1500吨 | 方便食品加工 | 0.1 | 0.1 | / | / | 是 |
| 湖南省翔宇食品有限公司伍市分公司 | 膨化食品 | 3000吨 | 方便食品制造 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 是 |
| 湖南天希新材料有限公司 | 胶粘剂 | 5000吨 | 方便食品制造 | 0.4 | 0.1 | / | / | 是 |
| 合计 | 207.7 | 8.5 | 469.3 | 49 | / |

# 3环境质量现状调查与评价

本项目水环境现状调查参考了《“湖南长达交通设施有限公司道路交通安全标志牌和系列交通标线材料生产加工项目”环境影响报告书》中的环境现状监测资料（监测时间为2015年1月30日至2月1日）。在此基础上项目组委托长沙华泽检测环境有限公司对本项目做了噪声、非甲烷总烃、甲苯的补充监测，监测时间为2016年6月。拟建项目地区环境质量现状分析如下。

## 3.1地表水环境质量现状调查与评价

项目污水经过预处理后排入平江工业园污水处理厂，进污水处理厂处理后排入汨罗江。本项目地表水现状监测水域为汨罗江，共布设了3个监测断面，即伍市溪入江口下游1000m（S1）、污水处理厂排污口上游100m（S2）、伍市溪入江口前100m（S3），湖南永蓝监测技术有限公司于2015年1月30日至2月1日共三天对这三个监测断面进行现场监测，其监测资料统计结果见表3-1。

表3-1各监测断面水质监测情况统计表

| 监测项目 | S1 | S2 | S3 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 6.84-6.91 | 7.05-7.12 | 6.54-6.82 | 6-9 |
|  | 平均值 | 6.87 | 7.07 | 6.68 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 溶解氧 | 浓度范围 | 5.18-5.27 | 5.04-5.12 | 5.37-5.68 | ≥5 |
|  | 平均值 | 5.22 | 5.08 | 5.56 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | 浓度范围 | 14-16 | 17-18 | 15-17 | ≤20 |
|  | 平均值 | 15 | 17.3 | 16 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 五日生化需氧量 | 浓度范围 | 3.21-3.42 | 3.21-3.35 | 3.07-3.41 | ≤4 |
|  | 平均值 | 3.33 | 3.27 | 3.25 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.379-0.392 | 0.404-0.495 | 0.257-0.272 | ≤1.0 |
|  | 平均值 | 0.384 | 0.437 | 0.263 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | 浓度范围 | 0.14-0.15 | 0.13-0.14 | 0.12-0.15 | ≤0.2 |
|  | 平均值 | 0.147 | 0.133 | 0.133 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 25 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0.09 |  |
| 总氮 | 浓度范围 | 0.893-0.901 | 0.901-0.913 | 0.812-0.867 | ≤1 |
|  | 平均值 | 0.896 | 0.907 | 0.835 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围(个) | 3300-3400 | 4600-4900 | 2600-2700 | ≤10000 |
|  | 平均值 | 3333 | 4700 | 2667 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |

由表3-1可知，3个常规监测断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，监测水域水质现状较好。

## 3.2 地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点布：

塘家塝居民点水井、伍市村居民水井、喻家洞居民水井共三个点。

（2）监测因子

pH、高锰酸盐指数、氨氮、铅、镉、砷、六价铬、汞、粪大肠菌群。

（3）监测时间

2015年1月30日至2月1日共三天，连续三天

（2）监测结果及评价

湖南永蓝监测技术有限公司于2015年1月30日至2月1日进行连续三天的现状监测，监测统计结果见表3-2，各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准，可见，评价区域地下水环境质量现状良好。

表3-2西北侧200m处居民水井监测结果统计表

| 监测项目 | 塘家塝居民水井 | 伍市村居民水井 | 喻家洞居民水井 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 6.81-7.02 | 7.08-7.26 | 6.71-6.95 | 6.5-8.5 |
|  | 平均值 | 6.93 | 7.15 | 6.84 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 高锰酸盐指数 | 浓度范围 | 0.8-1.0 | 0.7-0.9 | 0.9-1.5 | ≤3 |
|  | 平均值 | 0.9 | 0.8 | 1.17 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | ≤0.2 |
|  | 平均值 | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 铅 | 浓度范围 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | ≤0.05 |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 隔 | 浓度范围 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | ≤0.01 |
|  | 平均值 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 砷 | 浓度范围 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.05 |
|  | 平均值 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 六价铬 | 浓度范围 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 |
|  | 平均值 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 汞 | 浓度范围 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | ≤0.001 |
|  | 平均值 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围(个) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ≤3 |
|  | 平均值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |

## 3.3 环境空气质量现状调查与评价

本项目参考了相邻拟建项目《湖南长达交通设施有限公司道路交通安全标志牌和系列交通标线材料生产加工项目环境影响报告书》环境现状历史监测资料，该项目环评监测工作于2015年8月21～8月23日完成。在此基础上，结合项目的污染特点，本项目组委托长沙华科环境检测技术服务有限公司进行了补充监测，监测项目为甲苯与非甲烷总烃。

（1）监测布点

在综合考虑区域风频特征、环境功能、保护目标位置等因素后，设置3个环境空气现状监测点，分别位于东北面300米（G1）、西北面200米（居民点）（G2）、东南面300米处（G3）、项目拟建厂区（G补充）

（2）监测项目

监测项目为：NO2、PM10、SO2、VOCs；

补充监测项目为：非甲烷总烃、甲苯。

（3）监测时间及频率

历史监测时间：2015年1月30日~2月3日，连续5天采样监测。

补充监测时间：2016年6月20日~6月22日，连续3天采样监测。

（4）监测结果

监测期间的大气环境现状监测统计结果见表3-3。

表3-3  环境空气质量现状监测统计结果      单位： mg/Nm3

| 监测因子 | 项目 | G1 | G2 | G3 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 浓度范围 | 0.024-0.042 | 0.024-0.045 | 0.025-0.43 | 0.50（小时浓度） |
|  | 平均值 | 0.034 | 0.015 | 0.035 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| NO2 | 浓度范围 | 0.017-0.059 | 0.012-0.015 | 0.016-0.032 | 0.24（小时浓度） |
|  | 平均值 | 0.025 | 0.014 | 0.024 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| PM10 | 浓度范围 | 0.049-0.059 | 0.047-0.059 | 0.045-0.053 | 0.15（日均浓度） |
|  | 平均值 | 0.054 | 0.053 | 0.050 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| VOCs | 浓度范围 | 3×10-11ND | 3×10-11ND | 3×10-11ND | 0.6 （8小时平均浓度） |
|  | 平均值 | 3×10-11ND | 3×10-11ND | 3×10-11ND |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |

注： VOCs参考执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。

由监测结果可见，各监测点位各监测因子均可以满足达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标率为0%，各监测点均无超标因子。特征环境因子VOCs浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的要求。

本项目补充监测统计结果见表3-4。

表3-4  环境空气质量现状监测统计结果

| 监测因子 | 项目 | 监测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 mg/Nm3 | 浓度范围 | 0.07～0.13 | 2 | 达标 |
|  | 平均值 | 0.096 |  |  |
|  | 超标率% | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |
| 甲苯 mg/Nm3 | 浓度范围 | ND | 0.8 | 达标 |
|  | 平均值 | / |  |  |
|  | 超标率% | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |

从表3-4中可以看出，现状监测的非甲烷总烃环境质量浓度水平低于《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的小时浓度值2mg/m3，甲苯未检出，满足《工业企业设计卫生标准》中的相关标准。

## 3.4 声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本评价在在厂界四周各布设一个监测点，共4个点进行现状监测。

（2）监测时间

监测时间：2016年6月21日～22日，连续2天。

（3）监测因子

连续等效声级（Leaq）

（4）监测结果

本次评价，噪声监测结果，详见表3-5。

表3-5 建设项目周围环境噪声现状监测结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现状均值 | 标准值 | 现状均值 | 标准值 |  |
| N1 拟建地东 | 52.2 | 65 | 42.15 | 55 | 达标 |
| N2 拟建地南 | 52.15 | 65 | 42.25 | 55 | 达标 |
| N3 拟建地西 | 52.9 | 65 | 41.4 | 55 | 达标 |
| N4 拟建地北 | 52.4 | 65 | 41 | 55 | 达标 |

由现状监测统计表可知，评厂界各点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

# 4 工程概况

## 4.1 项目工程概况

### 4.1.1项目概况

（1）项目基本情况

本项目拟建于岳阳市平江县伍市镇平江工业园区福坤路，是以聚酰亚胺薄膜为产品的建设项目。项目厂区占地16754.3m2，建筑面积16821m2，企业具备国内先进生产、检查设备，年产聚酰亚胺电子薄膜600吨。项目基本情况见表4-1所示。

4-1项目基本情况表

| 序号 | 名称 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产600吨聚酰亚胺电子薄膜项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设地点 | 平江县伍市镇工业福坤路平江工业园区 |
| 4 | 建设规模 | 拟建设年产600吨的聚酰亚胺薄膜，25μm规格高性能电子工业用聚酰亚胺薄膜 |
| 5 | 占地及建设面积 | 占地面积16754.3m2，建设面积16821m2； |
| 6 | 投资规模 | 预计投资2000万，其中土地投资300万、车间、附属建筑建设600万、设备投资850万、250万流动资金。自筹资金1200万，银行贷款800万。 |
| 7 | 人员编制 | 预计工作人员100人，技术人员8个、生产操作工84人、财务人员2人、行政人员3人、管理人员3人； |
| 8 | 工作制度 | 原材料工段、聚合反应工段、流延亚胺化工段、后续（AC电晕、分卷切割）处理工段；产品管理、包装发货均采用一班制；聚合工段、制膜工段、分切切割工段、设备管理采用四班三倒，年工作300天. |

（2）建设内容

本项目建设内容为主体工程、公辅工程、储运工程、办公生活设施、环保工程。项目建设组成具体见表4-2所示。

表4-2建设项目组成表

| 项目 组成 | 建设内容及规模 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 聚酰亚胺薄膜生产车间 | 聚酰亚胺树脂聚合生产平台 | 车间一北部区域，面积约1300m2，设备包括反应釜系统、溶解罐等。 |
|  |  | 流延制膜区 | 车间一中部南侧，面积约3500m2，设备包括流延装置、亚胺拉升炉、电热设备等等。 |
|  |  | 溶液回收区 | 车间一东部，面积900m2，包括冷凝吸收设备； |
|  |  | 电晕处理及分割区 | 车间二南部，面积约1000m2，设备包括放卷机、冷却段、收卷机等。 |
|  |  | 溶剂蒸馏回收区 | 车间二西北部，面积1050m2 |
|  |  | 生产管理及消防 | 生产管理区及消防通道等面积2612m2。 |
| 公辅 工程 | 供水 | 城市给水管网供给，依托园区标准厂房供水管网接入，规模为20m3/d。 |
|  | 供电 | 依托园区标准厂房工程变配电所2000千伏，车间内建设配电室满足生产要求。 |
|  | 循环水站 | 建设冷水站1个，循环量为5m3/h。 |
|  | 空压站 | 建设空压机室，购置 2台 10Nm3/min 出气量的空压机，1开1备。 |
|  | 消防用水 | 扑救一次火灾消防总用水量108m3，设置消防水池一个，面积80m2。 |
| 储运 工程 | 液体原料储存 | 新建1个 DMAC新料储罐以及1个回收DMAC料储罐；内预计设置2树脂生产用罐（容量：3000L/个，满足4条双拉大线及1条单拉小线生产要求）。 |
|  | 固体原料仓库 | 生产车间二，东南角，存储原料包括均苯四甲酸二酐(PMDA)，4、4、-二氨基二 苯醚(ODA)，1,4-苯二胺（PDA），车间二东南部，860m2 |
|  | 成品及边角料堆存间 | 车间二南部，640m2 |
| 办公 生活 设施 | 车间生产管理 | 车间一西南内角，车间二西南角，包括更衣室、监控室、厕所、会议室等。 |
|  | 宿舍及食堂 | 先期依托园区宿舍以及食堂，建设全部完成后按规划在厂区内设置，建筑面积1590m2。 |
| 环保 工程 | 污水处理 | 生产用水仅限于冷却水，浓度较低，依托园区雨水管网排放；生活废水排入园区污水处理站 |
|  | 排放口尾气 雾化装置 | 尾气雾化喷淋吸收处理装置5套（1套/每条生产线），处理流延制膜未回收的有机废气、消泡、亚胺化废气。 |
|  | 尾气冷凝回收、蒸馏回收装置 | 5套（1套/每条生产线）溶剂DMAC冷凝回收装置；车间二北部，DMAC吸收液蒸馏塔1个；DMAC总回收率97.5% |
|  | 一般固废、危险固废 | 固体废弃物库房设置一般固废暂存间以及危险废物暂存间，位于车间二东北角。 |
|  | 生活垃圾 | 依托园区地埋式生活垃圾站，厂区内设置垃圾桶等。 |
|  | 风险控制 | 储罐区防渗处理，并建设40m围堰，事故应急池，容积不得小于155m3。 |

### 4.1.2 建设方案

项目拟建设规划面积16754.3m2，建筑面积16821m2，主要建设内容包括：两个生产加工车间11862m2，员工宿舍及食堂1590m2、综合办公楼3184 m2，配电间及门卫185m2，具体建设内容见表4-3。

表4-3  建设方案一览表

| 序号 | 项目组成 | 部门名称 | 建筑面积（m2） | 任 务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 聚合区 | 1300 | 聚合反应 | 车间一 |
| 2 |  | 流延、亚胺化制膜区 | 3500 | 薄膜制备 | 车间一 |
| 3 |  | 电晕切割处理线 | 1000 | 薄膜 AC 处理 | 车间二 |
| 4 |  | 溶剂回收区 | 900 | 冷凝收集DMAC溶剂 | 车间一 |
| 5 |  | 溶剂冷凝蒸馏回收区 | 1050 | 蒸馏回收DMAC | 车间二 |
| 5 | 储运工程 | 原料库房 | 860 | 固体原料存储 | 车间二 |
| 6 |  | 成品及边角料库房 | 640 | 成品暂存 | 车间二 |
| 7 | 辅助工程 | 综合办公楼 | 3184 | 行政管理 |  |
|  |  | 食堂及职工宿舍 | 1590 | 职工宿舍 |  |
|  |  | 配电间 | 105 |  |  |
|  |  | 门卫 | 80 |  |  |
|  |  | 车间内员工休息管理区间 | 432 | 包括更衣室、监控室、厕所、会议室等 | 车间一、二 |
| 8 | 环保工程 | 消防储水池 | 100 | 消防储水 | 车间一 |
|  |  | 消防设备及通道 | 1600 |  | 车间一、二 |
|  |  | 事故池 | 80 | 事故池 | 容积不小于155m3，临近车间二 |
|  |  | 固废堆存库房 | 400 |  | 车间二 |
| 9 | 合计 | 16821 |  |

（1）原辅材料及危化品贮存

原辅材料以及危化品贮存情况如下。

表4-4化学品及危险品储存方式一览表

| 序号 | 物料 | 储存方式 | 状态 | 储存周期(天) | 储存量 | 备注 | 是否 危化品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲基乙酰胺DMAC | 桶装/(储罐) | 液态 | 30 | 33t | 可燃 ,燃点420℃ | 否 |
| 2 | 苯四甲酸二酐(PMDA) | 袋装 | 固态 | 10 | 7.5t | 可燃，闪点380℃ | 否 |
|  | 4、4、-二氨基二 苯醚(ODA)， | 袋装 | 固态 | 10 | 5.5t | 可燃，闪点219℃ | 否 |
| 3 | 1,4-苯二胺（PDA） | 袋装 | 固态 | 10 | 3.5t | 可燃，闪点155℃ | 是 |
| 合计 | / | / | / | 49.5t |  |  |

（2）事故处理池

在工艺装置出现事故，如可燃液体桶装物料破损或产生火灾时，有可能造成大量的含污染物的液体四处流散。为了防止这部分液体造成公共危害，拟建项目在的储罐区做了防渗处理，并建设40m围堰，在可能产生严重污染物的装置周围或厂区最低点设置事故处理池容积不得小于155m3。

## 4.2 原辅材料

### 4.2.1本项目原辅材料及仓储情况

固体原料：车间单独设置固体原料库，固体原料均苯四甲酸二酐(PMDA)、4、4、一二氨基二苯醚(ODA)，1,4-苯二胺（PDA）均存储在车间内，车间内不设置液体原料库。

液体原料：二车间外西南部建设2个DMAC储罐，分别为35m3DMAC新料储罐，10m3DMAC循环料储罐。车间二内放置少量叔胺类催化剂以及乙酯类清洗剂。

本项目原辅材料使用量及仓储情况见表4-5。

表4-5工程主要原辅材料及能源年消耗与仓储情况

| 序 号 | 名称 | 形态 | 原辅材料消耗量（吨） | 原辅材料仓储（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月消耗 | 年合计 | 仓储位置 | 储存包装 | 储存量 |  |
| 1 | 均苯四甲酸二酐(PMDA) | 固态 | 24 | 288 | 二车间 | 包装纸箱 （规格：25-30kg） | 10 | 约15天用量 | 芳香族二酐 |
| 2 | 4、4、—二氨基二苯醚(ODA) | 固态 | 17 | 204 | 二车间 |  | 8 |  | 芳香族二胺 |
| 3 | 1,4-苯二胺（PDA） | 固态 | 10.5 | 126 | 二车间 |  | 6 |  | 芳香族二胺 |
| 5 | 二甲基乙酰胺（DMAC） | 液态 | 33.33 | 400 | 二车间外储罐 |  | 34t |  | 溶剂，不参与反应，蒸馏提纯后重复使用率97.5% |
| 7 | 合计 | 1018t | —— |
| 6 | 乙酯类清洗剂 | 液态 | 少量 | —— | 二车间 |  | 瓶装 |  |  |

### 4.2.2本项目原辅材料

#### （1）均苯四甲酸二酐(PMDA)

均苯四甲酸二酐，简称均酐，纯品为白色或微黄色结晶，熔点191.5℃、沸点397～400℃，相对密度1.315。暴露于潮湿空气中会很快吸收空气中的水分而水解成均苯四甲酸。溶于二甲基亚砜、二甲基甲酰胺、丙酮等有机溶剂，不溶于乙醚、氯仿和苯。主要用途有聚酰亚胺的原料，用于制造环氧树脂的固化消光剂及聚脂树脂的交联剂；用于制造聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺树脂，粉末涂料消光剂，高级电气绝缘材料；用于制聚酰亚胺树脂、耐高温电绝缘漆、PVC增塑剂、合成树脂交联剂和环氧树脂固化剂，也用于制酞菁蓝染料等。

#### （2）4、4、—二氨基二苯醚(ODA)

4、4、—二氨基二苯醚(ODA)为灰白色或白色晶体粉末，相对密度1.216，熔点187℃，沸点：190℃，闪光点：218℃，产品有着优异的物理化学性能，能溶于DMAC（N.N-二甲基乙酰胺）、DMF（N.N-二甲基甲酰胺）等有机溶剂，不溶于水，可溶于稀盐酸。主要用途有如下：是新型特种工程塑料聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚酯酰亚胺、聚马来酰亚胺、聚芳酰亚胺等高温材料的重要原料；作用高性能耐热性环氧树脂、聚氨酯等高分子的原料及交换剂；合成3,3,4,4-四氨基二苯醚的原料。

#### （3）1,4-苯二胺（PDA）

常温白色至淡紫色晶体，微溶于冷水，溶于热水，易溶于乙醇、乙醚和氯仿，相对密度3.7，熔点147℃，沸点：267℃。与无机酸作用生成易溶于水的盐类。是染料、农药、助剂、感光材料等的中间体。其本身为染料皮毛黄棕M。用于制造聚酰胺、聚氨酯、多菌灵和托布津、还原大红GG、匀染剂、防老剂MB，还用于制备显影剂、表面活性剂等。

#### （4）二甲基乙酰胺（DMAC）

二甲基乙酰胺是一种无色透明液体，熔点-20℃，沸点166.1℃，相对密度为0.9366，分子量87.12，能与水、醇、醚等有机溶剂混合。二甲基乙酰胺（DMAC）是一种极性溶剂，其热稳定性好，即使在沸点也稳定不分解，可通过蒸馏精制；其在水溶液中稳定，但有酸、碱存在时会促使水解。DMAC对多种有机、无机物质都有良好的溶解能力。能与水、醚、酯、酮、芳香族化合物混溶。可溶解不饱和脂肪烃，对饱和脂肪烃难溶。能溶解丙烯腈共聚物、乙烯系树脂、纤维素衍生物、苯乙烯树脂、线型聚酯树脂等。DMAC的主要应用如下：合成纤维（丙烯腈）和聚氨酯纺丝及合成聚酰胺树脂的溶剂，也用于从C8馏分分离苯乙稀的萃取蒸馏溶剂，在医药和农药上大量用来合成抗菌素和农药杀虫剂；用作反应的催化剂、电解溶剂、油漆清除剂以及多种结晶性的溶剂加合物和络合物；用作溶剂、去漆剂、催化剂的有机合成。

项目拟建2个DMAC储罐，1个 DMAC新料储罐，1个回收DMAC料储罐，容积分别为35m3、10m3。

## 4.3 主要生产设备

### 4.3.1生产设备

本项目主要产品为聚酰亚胺薄膜，主要生产设备选取是根据产品生产工艺的特殊要求及国内外相似产品的技术条件选取的，生产设备的选型和配置的主要原则是产品的工艺要求、性价比、先进性和节约能源。各生产线生产设备情况见表4-6。

表4-6 生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酰亚胺膜双拉线 | 套 | 4 |
| 2 | 聚酰亚胺膜单拉线 | 套 | 1 |
| 3 | 收卷机 | 套 | 5 |
| 4 | 分切机 | 套 | 1 |
| 5 | 电晕处理机 | 套 | 1 |

### 4.5.2辅助设备及环保设备

项目除了主要的生产设备，还有建有辅助设备以及环保设备，具体建设内容以及规格参数见表4-7所示。

表 4-7 要公用设备以及环保设施建设一览表

| 序号 | 设备单元 | 设备名称 | 规格参数 | 数量(台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助设备 | 空气压缩站 | 螺杆式空气压缩机 | 10m3/min | 2 |  |
|  |  |  | 储气罐 | 10m3 | 1 |  |
| 2 |  | 溶剂回收 | 自制冷凝回收装置 | 0.5t/h | 5 |  |
| 3 |  | 蒸馏器 | DMAC蒸馏提纯器 | 1t/h | 1 |  |
| 4 |  | 冷却塔 | 冷却塔 | 3 t/h | 1 |  |
| 5 |  | 变电站 | 变压器 | 1000KV | 2 | 总负荷2000KV |
| 6 |  | 循环水 | 循环水软化设备 | 2 t/h | 1 |  |
| 1 | 环保设备 | 废气处理 | DMAC尾气冷凝回收装置 | 1600m3/h | 5 | 处理制膜流延废气 |
| 2 |  |  | 回收后排放尾气雾化装置 | 1600m3/h | 5 | 处理回收后的尾气 |
| 4 |  | 固体废物 | 固体废物存储间 | 100 m2 | 1 | 固废暂存 |

## 4.6 公用工程

（1）给排水

给水：工程生产、生活及消火栓系统用水均采用城市自来水，由园区供水管网接入。园区由青冲自来水厂（5万m3/d）供水，水源为汨罗江。园区内由主、次干管构成供水环状管网引入水源。规划区采用统一给水系统，配水管网。

排水：本项目的排水为雨水、生活污水，采用雨污分流方式排放，雨水排口设置切断装置，厂区雨水经雨水口收集后，依地形重力势就近排入附近的沟渠，生产及生活废水送至三级化粪池内，处理达《综合污水排放标准》中的三级标标后排入平江县工业园污水处理厂，经平江县工业园污水处理厂集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，最终排入汨罗江。拟建工程位于平江县工业园内，根据平江县工业园污水处理厂管网铺设图，拟建项目在该污水处理厂废水收集管网范围内。

项目拟设置155m3的事故池，以接收非正常生产情况下泄漏物料或火灾发生产生的消防废水。

（2）供电

本工程位于平江县工业园内，有两回10KV高压线路经过拟建厂区附近，供电能力尚有富余。本工程拟建在厂区内动力站附设10KV变电所，并拟引两回10KV电源线路到此。

工程采用双回路电源供电，设置两台供电变压器（630KVA），二级负荷在供电线路末端设双回路电源供电，设置两台供电变压器，二级负荷在供电线末端设双电源自动切换装置，可满足供电要求。

项目主要动力为电力。供电电源要求为380V/220V/50HZ，其中主要设备电压为380V，其他动力设备及生活照明用电为220V。项目生产管理为连续制，年工作约为300天，预计年耗电量在40万kWH。根据当地电力部门的反馈，用电量完全能满足要求。

（3）消防

① 室内消防

项目生产车间及仓库内拟设置室内消防系统，按规范要求布置DN65消防栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于30米，保证每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为15L/s。同时在车间内按最大保护距离25m配置MF-2型手提式干粉灭火器，每组2-3具，以扑灭初期火源，厂区内的生产、生活辅助设施均按消防规范要求配备消防设备。设置消防水池一个，面积80m2。

②室外消防

管道采用环状管网。按灭火半径不超过120米设室外消防栓，每个消防栓水量为25L/S，室外另设水泵接合器1个，供消防车用。

## 4.7 平面布置

### 4.7.1平面布局的原则

1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便加工生产、节约用地、降低造价的原则，根据工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。

2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。

### 4.7.2平面布局的方案

建筑物的设置与分布满足生产工艺的要求，确保过程连续，使作业线路最短，生产最方便，并按照工艺流程及卫生要求进行合理布局，做到人流、物流分开，原料与成品分开。

工程总平面布置在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。项目厂区占地16754.3m2，建筑面积16821m2，根据工厂地形、自然条件和周边交通情况，本着布局合理、节约用地、方便生产、便于管理的原则设计厂区的总平面布置。为保证产品质量、厂区人流、物流严格分开。初步规划将整个厂区分生产区、生活服务与管理区两个功能区，生产区位于厂区西北边，生活区位于西南边。生活服务区与生产区以绿化带和停车带隔离开。

生活服务与管理区：厂生活服务与管理区包括厂区综合办公楼和员工宿舍食堂。厂区西南面拟建设员工宿舍与食堂，综合办公楼位于厂区东南面，各栋建筑之间设置了绿化带。综合楼与企业大门并排紧邻福坤路。工业园区道路基本建设完成，厂区出入交通便利。

生产区：生产区包括车间一、车间二，位于厂区中部。车间一为生产车间，包括聚合区、流延制膜区、热亚胺化区；后处理区几个生产区域；车间二划定了晕处理切割区、原材料储仓库、边角料及生产废料堆存仓库、DMAC蒸馏回用车间、尾气喷淋雾化处理车间等功能区。

厂区内各功能区布设合理，道路畅通，生产、经营辅助区连接流畅，市政资源配置合理。项目土地利用及平面布置附图2。

## 4.8 主要技术经济指标

项目建设主要经济技术指标见表4-8所示。

表4-8  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | 平方米 | 16754.3 |  |
| 2 | 总建筑面积 | 平方米 | 16821 |  |
| 3 | 总投资 | 万元 | 2000 |  |
| 其中 | 固定资产投资 | 万元 | 1750 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 1869 |  |
| 4 | 年利润 | 万元/年 | 3000 |  |
| 5 | 利税 | 万元/年 | 300 |  |
| 6 | 安置群众就业人数 | 人 | 100人 |  |
| 8 | 项目建设期 | 年 | 0.5 |  |

# 5 工程分析

## 5.1 工艺流程

### 5.1.1工艺流程图

本项目采用流延拉伸法、热亚胺化工艺生产聚酰亚胺薄膜。生产工艺可分为两步，第一步：合成聚酰胺树脂（PAA）；第二步：流延成膜、亚胺化制成聚酰亚胺薄膜。工艺流程如见图5-1。

### 5.1.2工艺流程简述

#### 5.1.2.1聚酰胺酸合成（合成树脂）

合成聚酰亚胺树脂是制作PI膜的第一步，聚酰亚胺树脂以PAA（聚酰胺酸）为主。本项目聚酰亚胺数值是由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)在极强性溶剂二甲基乙酰胺(DMAC)中经缩聚而成，反应条件为常温差压，反应化学方程式如图5-2所示。

图5-2聚酰亚胺合成反应式

（1）反应釜聚酰胺酸的合成

①投料

将固体原料 4,4′-二氨基二苯醚（原料，简写ODA，白色晶体粉末）溶于二甲基乙酰胺（溶剂，简写 DMAC）中，在反应釜附带搅拌机搅拌下分次少量加入干燥的均苯四甲酸二酐（原料，简写 PMDA）白色晶体粉末，进行反应。投料、溶解过程分别在密闭投料管和反应釜内完成。

聚酰亚胺酸（PAA）的合成为一个聚合反应，原料为4,4′-二氨基二苯醚（简写ODA）和均苯四甲酸二酐（PMDA），其物质的量比为1:1，DMAC为溶剂不参与反应。反应条件为常温（适宜的反应温度 是 10～20℃）、常压，反应时间为6～8小时。

PDA作为ODA的改良剂参与反，适量投加可提高PAA的性能，按与ODA摩尔比为1:3添加至原料中。

（2）消泡

反应釜中生成的聚酰亚胺树脂（以聚酰胺酸为主）为粘稠液体，在流延成膜之前需要进行消泡，防止因为气泡导致流延形成的聚酰亚胺薄膜不合格。

本项目采用负压抽吸方式消泡，气泡在负压抽吸的作用下与被抽吸排除，整个过程无化学反应。抽吸气体通过密封管道进入喷淋雾化装置处理后排放。

消泡过程有少量聚酰亚胺树脂流失，这部分聚酰亚胺树脂进入蒸馏残渣中，最终纳入企业危险废物，定期交由有资质单位处理。

#### 5.1.2.2流延

（1）流延

消泡后的聚酰胺酸溶液，由不锈钢溶液储罐经管路压入前机头上的流涎嘴储槽中（见图5-3中7）。钢带以图9往1方向匀速转动，将储槽中的溶液经流涎嘴前刮板带走，形成厚度均匀的液膜，然后进入烘干道干燥，如图5-1中图示10的位置。洁净干燥的空气由鼓风机送入加热器预热到一定温度后进入上、下烘干道。热风流动方向与钢带运行方向相反，以便使液膜在干燥时温度逐渐升高，溶剂逐渐挥发，增加干燥效果，温度范围175 ~210℃左右。为了使溶剂均匀蒸发, 应使流延机干燥道的温度分布由低温逐渐升至高温，温度以及车速根据品种、产率控制。钢带运行一周，总时长约为 12～30分钟。

要保证良好的干燥效果及后期亚胺化时间。前期干燥风温较低, 风量应较小, 否则薄膜表面会产生气泡。后期干燥风温较高, 应分布较多风嘴。较大风量易于带走溶剂, 否则干燥不好。风量大小依制备薄膜的具体情况而定。干燥的聚酰胺酸薄膜从剥离辊被剥离后直接进入亚胺化加热箱，以保证亚胺化程度为原则。

（2）流延废气回收

该工序段温度较高约为300℃左右，超过溶剂DMAC的沸点温度，因此会有大量DMAC挥发，每条流延生产线装置上装有DMAC溶剂废气抽吸装置，为了保证流延蒸发气体能够充分回收，流延设备及气体抽吸设备均为密闭装置，挥发的DMAC气体通过管道抽吸后进入冷凝系统，通过冷凝、冷冻吸收方法处理，即先通过冷凝设备冷凝挥发的DMAC有机气体，可使90%的废气冷凝变成溶剂液体。冷凝后的DMAC溶剂可重新进入聚酰亚胺树脂合成工序。

未得到冷凝的DMAC废气通过雾化喷淋吸收处理后，通过40米排气筒排放，喷淋塔处理效率处理效率约为89.38%。喷淋吸收水循环使用，当其中的DMAC达到一定的浓度后（约30%）且积累到一定的运输量时，通过管道输送到蒸馏车间处理后再回用。经过两次回收，DMAC总回用率为97.5%。

DMAC溶液经蒸馏浓缩再到生产线，蒸馏过程又少量残渣产生，这部分残渣作为危险废物，定期交由有资质单位处理。

（3）流延喷嘴清洗

为了防止流延喷嘴堵塞，需要定期进行清洗。其主要清洗液为乙脂类清洗剂，利用相似相溶原理，喷嘴上残留的PAA固体可软化冲洗下来。清洗周期为1～2次/月。

流延喷嘴清洗废液为危险废物，拟交由有资质单位处理。

#### 5.1.2.3热亚胺化处理

流延制薄膜后续工序为热亚胺化处理，该环节是将薄膜置于300ºC左右的密闭电热烘箱中干燥处理 15~20min，将残存聚酰亚胺酸完全完成亚胺化的过程，通过亚胺化过程薄膜的DMAC含量不大于万分之一。如图5-3所示，聚酰胺酸薄膜在钢带上随其运行一周（图示10位置），溶剂蒸发后成为固态薄膜，从钢带上剥离下的薄膜经导向辊引向亚胺化炉（图例11）。亚胺化炉一般为多辊筒形式，与流涎机同步速度的导向辊引导聚酰胺酸薄膜进入亚胺化炉，高温亚胺化后，由收卷机收卷，分密切，生产完成。

热胺化生产线与流延生产线一样都是在密闭设备中完成，并会因为高温挥发少量的DMAC溶剂废气，这部分废气通过废气抽吸管进入雾化喷淋塔处理，处理效率约为89.38%。

此环节的主要污染物为亚胺化废气。

图5-3流延法生产聚酰亚胺薄膜工艺流程示意图

#### 5.1.2.4后处理

（1）AC 电晕处理

利用高压在薄膜表面进行电晕放电（高频交流电压高5000~15000V/m2）薄膜在高压放电的作用下表面粗糙度提高，增加承印物表面的附着能力。

该工序产生的主要污染物为：电晕工序产生的少量臭氧，通过风机（2000m3/h）将其抽至车间15m 高排气筒排空。

（2）冷却、分切

亚胺化后的薄膜后经冷却后经分切（电晕处理后的薄膜需经切刀切除薄膜拉伸时的机械夹持部分）、收卷得到高强度聚酰亚胺薄膜成品。

该工序的主要污染物为在切割收卷过程中的边角废料，这部分固体废物可收集后外卖。

## 5.2 水平衡及物料平衡

### 5.2.1 水平衡

从上述工艺流程简介可知，聚酰亚胺薄膜生产有两步，第一步，溶解复配聚酰亚胺树脂，第二步通过流延拉伸成膜、亚胺化处理后成膜。因此在生产过程中不需要用水。项目主要耗水来自于流延机前后鼓机器冷却、溶剂回收冷却、蒸馏冷凝、尾气雾化喷淋塔处理装置用水。

项目生活用水主要来自职工生活，本项目劳动定员100人，工作时间300天，厂区有食堂及宿舍，生活用水量按照150L·人/d，约为15m3/d，即4500t/a。排污系数以80%计，则生活污水排放量为12m3/d，即3600m3/a。生活污水中主要污染物浓度约为CODcr250 mg/L，BOD5200 mg/L，SS250mg/L，NH3-N30mg/L。项目用水平衡见表5-1所示。

表5-1项目水平衡一览表

| 序号 | 进料 | 出料 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 生活用水 | 4500 | 生活污水排放量 | 3600 |
|  |  |  | 生活用水消耗量 | 900 |
| 2 | 流延工序冷却补充新鲜水 | 100 | 排放及蒸发消耗 | 100 |
| 3 | 溶剂回收冷却补充新鲜水 | 100 | 排放及蒸发消耗 | 100 |
| 4 | 冷取水循环软化废水量 | 432 | 软化水浓缩废水 | 432 |
| 4 | 蒸馏回收冷凝水 | 200 | 蒸发消耗 | 200 |
| 5 | 尾气排放雾化装置用水冷补充新鲜水 | 240 | 蒸发消耗 | 240 |
| 6 | 合计 | 5572 | —— | 5572 |

### 5.2.2 物料平衡

根据建设方提供的资料，本项目建成后原料消耗量如下：均苯四甲酸二酐(PMDA)年消耗量270吨/年、4、4、—二氨基二苯醚二胺(ODA)198吨/年、1,4-苯二胺（PDA）126吨/年、溶剂二甲基乙酰胺（DMAC）400吨/年，其中循环使用两总计390吨/年，DMAC总回用率为97.5%。聚酰亚胺薄膜生产线物料平衡见表5-2所示。

表5-2  聚酰亚胺生产线物料平衡表

| 序号 | 进料 | 出料 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 均苯四甲酸二酐(PMDA) | 288 | 合计 618 | 25μm聚酰亚胺薄膜 | 600 |
| 2 | 4、4、—二氨基二苯醚二胺(ODA) | 204 |  | 边角料损耗 | 17.92 |
| 3 | 1,4-苯二胺（PDA）（改良用，25%） | 126 |  | 蒸馏残渣损耗 | 0.08 |
| 4 | 二甲基乙酰胺（DMAC） | 400 | 二甲基乙酰胺（DMAC）冷凝回收部分 | 390 |
|  |  |  | 蒸馏残渣损耗 | 5.7 |
|  |  |  | 二甲乙酰胺（DMAC）储存罐呼吸损耗 | 0.06 |
|  |  |  | 流延、热亚胺废气 | 4.24 |
| 5 | 合计 | 1018 | 合计 | 1018 |

从上表可看出，原辅材料均苯四甲酸二酐(PMDA)、4、4、—二氨基二苯醚二胺(ODA)、1,4-苯二胺（PDA）年消耗量共计618t/a，各项原料分别为288t、204t、126t，年产聚酰亚胺薄膜600吨，原料转化率为97.09%，损耗率为2.91%。

DMAC为反应溶剂，不参与反应，消耗量400吨、总回用量390吨，总回用率达到97.5%。

### 5.2.3生产线物料平衡图

本项目采用流延法、热亚胺工艺制造聚酰亚胺树脂。首先采用溶液方法合成出出聚酰胺树脂（以聚酰胺酸PAA），经过流延过程制成聚酰亚胺薄膜，再通过热亚胺工序将残存的聚酰亚胺酸完全胺化，使薄膜中溶剂含量低于万分之一。

#### 5.2.3.1总物料平衡

生产过程总物料平衡图见图5-4所示。

图5-4 聚酰亚胺工艺流程及物料平衡图

#### 5.2.3.2水平衡

聚酰亚胺生产为聚合反应，无反应水产生，工艺过程用水主要为间接冷却水和雾化喷淋塔吸收用水。雾化喷淋塔用水主要吸收尾气中的DMAC，可循环使用。喷淋水中DMAC浓度高于30%时候，再进入蒸馏塔蒸馏回收DMAC，DMAC溶剂沸点为166℃，通过蒸馏后回收DMAC溶剂，喷淋用水以水蒸气形式排放。因此本项目无工业废水外排。

项目主要外排废水为厂区生活污水，生活污水通过化粪池处理后排入工业园区污水处理厂。

项目水平衡图见图5-5所示。

#### 5.2.3.3 DMAC物料平衡

DMAC物料平衡见图5-6所示。

## 5.3 产污分析

本项目采用流延拉、热亚胺化工艺生产聚酰亚胺薄膜。工艺首先采用聚合方法合成聚酰胺树脂（以聚酰胺酸PAA），然后在较高温度（300℃）流延、热亚胺化制成聚酰亚胺树脂薄膜，工艺流程及产污环节如图5-7所示。

### 5.3.1 大气污染分析

本工程大气污染源主要来自两方面，一是生产过程中负压消泡、流延、热亚胺化环节的有机废气排放；另一方面是企业员工食堂油烟。

#### 5.3.1.1生产过程的污染物排放

##### （1）有组织排放

拟建项目拟建三个排气筒，第一个位于雾化喷淋装置处，高40m，排放污染物为DMAC有机废气（以VOCs计）；第二个位于蒸馏塔处，蒸馏塔加热设备为电加热，蒸馏塔用于回收喷淋塔吸收的DMAC废液，DMAC沸点为166℃，常压下蒸馏排放为水蒸气；第三个位于电晕车间，高15m，主要排放电晕过程产生的少量臭氧气体，排放浓度及速率较低，可忽略其环境影响；因此本项目污染物核算主要计算雾化喷淋塔处的排气筒污染产生规律。

- 聚酰亚胺薄膜流延过程废气

流延温度范围175～350℃左右，此处将挥发有机污染物（DMAC（沸点为166.1℃）），其挥发量约占溶剂使用量的95%以上。流延工序在密闭设备中完成， DMAC废气通过设备上方内径为0.5m的排气筒收集后进入冷凝塔，通过冷水机组冷凝可回收90%左右的DMAC溶剂液体，无法冷凝回收的DMAC气体进入雾化喷淋塔进行尾气处理。

- 亚胺化废气

热亚胺化温度在300℃左右，聚酰亚胺薄膜中残存的少量DMAC在热亚胺化过程完全挥发，挥发量约为2.1t/年。热亚胺化过程是在密闭设备中完成，挥发的DMAC可通过设备上方管道收集并进入雾化喷淋吸收装置进行处理。

- 大气污染物处理排放

无法通过冷凝回收的DMAC有机废气和亚胺化废气通过管道吸收进入雾化喷淋塔处理。DMAC为极性有机液体，可溶于水，根据建设方在同类企业试验测试结果，该方法对DMAC的吸收处理效率可以达到90%左右。本项目流延工序冷凝无法吸收的DMAC、亚胺化挥发的DMAC、消泡吸收DMAC共计39.76t/a，经过雾化喷淋吸收35.7t/a，处理率为89.38%，通过40m高排气筒有组织排放4.24t/a。

雾化喷淋水可重复使用，当其中的DMAC溶剂浓度达到一定水平后（约30%），再集中送至溶剂生产加工车间蒸馏，DMAC沸点为166℃，通过蒸馏可回收DMAC溶剂，排放水蒸气。企业全年消耗DMAC400t，通过冷凝、“雾化喷淋+蒸馏”两次回收，可回用DMAC390t/a，DMAC总回收率达到97.5%。

尾气经过处理后的达标情况见表5-3所示。

表5-3有机废气处理排放达标情况

| 污染物名称 | 处理前 | 处理后 | 处理方案 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气（以VOCs计） | 8000m3/hr. 690.27mg/m3 5.52kg/hr. | 8000m3/hr. 73.61mg/m3 0.59kg/hr | 冷凝、蒸馏回收 | 100mg/m3 | 是 |

从表中可看出，项目采用喷淋雾化处理后，污染物排放浓度为73mg/m3，排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的大气污染物排放限值100mg/m3。

- 电晕废气

电晕尾气主要成分为O3，可直接通过15m 排气筒排空。通过参考国内雷同企业数据，类比核算其排放情况，见表5-4。

表5-4电晕尾气排放情况

| 污染物产生参数 | 净化效率 | 排气筒参数 | 污染物排放参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 (m3/h) | 浓度 (mg/Nm3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | H(m) | Φ(m) | T(℃) | 浓度 (mg/Nm3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |
| 2000 | 0.1575 | 0.0003 | 0.0026 | 直排 | 15 | 0.1 | 25 | 2000 | 0.1575 | 0.0026 |

由表5-4可知，臭氧排放浓度、排放速率均较低，对区域环境空气影响很小。

##### （2）无组织排放

本项目拟建DMAC储罐两个，1个DMAC新料储罐以及1个回收DMAC料储罐，新料储罐容积35m3、回收料储罐容积10m3。采用露天拱顶罐，其存在大小呼吸“耗损”。罐内压力超过释放压力，蒸汽从罐内压出，而卸料损失发生于液面排放，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸汽饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空间容纳的能力。典型的固定顶罐由带有永久性附加罐顶用的圆筒钢壳组成，其罐顶可以有锥形、园拱顶形到平顶的不同设计。固定顶罐一般装有压力和排气口，它使储罐能在极低或真空下操作，压力和真空阀仅在温度、压力或液面变化微小的情况下阻止蒸气释放。固定顶罐的主要是呼吸排放和工作排放等两种排放方式。跟项目无组织排放呼吸量核算公司参考美国《工业污染源调查与研究》第二集对固定顶管呼吸排放量计算方法。

- 呼吸排放

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。本项目固定顶管的呼吸排放可通过下式进行估算：

式中：

LB—储罐的呼吸排放量（Kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—罐的直径（m）；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃）；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）;对于直径在0~9m之间的罐体，；罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。

η1—内浮顶储罐取0.05，拱顶罐1

η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1

- 储罐工作排放量

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超 过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 可由下式估算固定顶罐的工作排放：

式中：LW—储罐的工作损失（Kg/m3投入量）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定。其他同上

本项目有机废气排放量计算参数见表5-5。

表5-5 储罐呼吸排放因子

| 储罐 | D | H | M | P（kpa） | FP | △T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMAC新料 | 5 | 1.8 | 87.12 | 0.493 | 1.25 | 15 |
| DMAC回用料 | 3 | 1.5 | 87.12 | 0.493 | 1.25 | 15 |

经计算，本工程储罐排放的有机废气量如下表5-6。

表 5-6 储罐损耗量（单位  kg/a）

| 储罐 | 成分 | 呼吸损耗 | 工作损耗 | 损耗合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMAC新料 | DMAC | 44.83 | 0.22 | 45.05（约0.045t/a） |
| DMAC回用料 |  | 15.58 | 0.75 | 16.33（约0.016t/a） |
| 合计 | 61.38（0.061t/a） |

为减少储罐无组织排放对环境的影响，建设单位拟通过储罐氮封，装卸过程 中罐与槽车采用平衡管来控制损耗，其中氮封技术减少呼吸损耗80%,装卸过程中采用平衡管，当向罐中装料时，罐与槽车采用平衡管构成一个密闭循环系统，基本无工作损耗，以上措施后，35m3DMAC储罐损耗为0.045t/a，10m3DMAC回用料储罐为0.016t/a，以上有机溶剂DMAC总挥发量为0.06t/a。

流延、热亚胺化环节为封闭反应设备，每条生产线流涎工序中产生的DMAC溶剂废气及高温亚胺化过程中产生的DMAC溶剂废气经过管道进入回收、处理系统（工艺流程见图5-4）。DMAC吸收回收装置为全封闭式管道，通过类别法，参考工艺类似的环评项目，工艺过过程污染物基本无无组织排放量。

（3）异味气体

根据以上物料平衡分析、有组织排放与无组织排放分析，本项目异味气体主要来自DMAC，产生点以及处理措施如下。

表5-7项目异味气体产生点及处理措施

| 序号 | 产生点 | 异味气体 | 排放方式 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMAC储罐 | DMAC | 无组织排放 | 贮罐选用密封性良好的阀门、泵、法兰和垫片，装卸过程采用平衡管技术 |
| 2 | 流延、拉伸、亚胺化 | DMAC | 有组织排放 | 正常冷却回收、雾化塔吸收、防治废气吸收管道破损； |

本项目工艺要求物料不含水，否则对产品质量产生较大影响，生产使用纯溶 剂DMAC（二乙基二酰胺），DMAC沸点较高，不易挥发。

流延、亚胺化生产设备为封闭设备，挥发DMAC气体通过负压吸收再冷凝回收，无法吸收的DMAC废气通过管道进入雾化喷淋塔处理后排放。因此本项目生产及废气处理均可实现全封闭，可最大限度控制DMAC在生产过程的外溢，因此本项目工艺过程无臭味气体。

雾化喷淋塔处理效率为89.38%，有机废气处理后通过40m高的排气筒实现有组织排放，排放浓度低于国家排放标准，因此本项目大气污染物对周围影响微弱。

DMAC无组织排放的异味气体主要来自于存储罐、流延、亚胺化收集管道接口环节的微量排放。建设单位可通过如下措施减少异味气体排放，使厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求：一、选用密封新能良好的储罐阀门、泵、法兰、垫片和气体输送管道；二在向储罐装料时候，罐与槽车形成一个密闭循环系统；三、控制储罐大小呼吸无组织排放；

#### 5.3.1.2员工食堂油烟废气

根据建设方提供的资料，本项目营运后有约100人在厂区就餐，职工食堂设置1个灶头，每天使用约5小时，以天然气为燃料，天然气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。除此之外，食堂产生的废气主要为油烟废气。据统计，目前居民人均食用油日用量30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%。油烟日产生量为27g，年产生量为8.1kg。灶头风量为8000m3/h，按日使用5h计，油烟浓度为8.2mg/m3。采用去除效率约为85%的高效静电油烟净化设备处理后，油烟浓度为1.23mg/m3，年排放量为1.22kg。达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“餐饮业单位油烟的最高允许排放浓度2.0 mg/m3及油烟净化设施最低去除率60%”要求.

### 5.3.2 水污染分析

#### 5.3.2.1工艺废水

企业工艺流程年耗新鲜水量640吨，各环节消耗量如下。

流延环节、溶剂回收冷却为间接冷却，全年冷却水量使用量21600t/a，其中循环水量为20968t/a，蒸发消耗200t/a（流延环节蒸发流失100t/a，溶剂回收冷却蒸发量100t/a）、冷却水循环软化制备过程浓水产生量432t/a。软水制备浓水主要成分为 COD、SS，根据类比调查结果，其污染物COD、SS浓度较低，约为30mg/L、15mg/L，可直接外排雨水管网，因此本项目评价中不考虑此环节工业废水排放带来的影响。

DMAC极易溶于水，喷淋雾化装置可吸收89.38%的废气，根据企业提供资料以及类别法，喷淋雾化装置吸收DMAC时会有240t/a的废水蒸发消耗。

当喷淋雾化装置吸收液中DMAC的浓度达到30%以上时，即用管道输送到蒸馏塔进行蒸馏回收DMAC，通过蒸馏可浓缩回收DMAC溶剂，蒸馏废气为水蒸气，通过冷凝可回收再用，根据企业提供资料以及类比法，系统蒸馏塔全年蒸发耗水量为200t。

#### 5.3.2.2生活污水

本项目劳动定员100人，工作时间300天，厂区有食堂及宿舍，生活用水量按照150L·人/d，约为15t/d，即4500t/a。排污系数以80%计，则生活污水排放量为12m3/d（3600m3/a）。生活污水中主要污染物浓度约为CODcr250 mg/L、BOD5200 mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油15mg/L，生活污水中主要污染物产生量为CODcr0.9t/a、BOD50.72t/a、SS0.9t/a、NH3-N0.108t/a、动植物油0.054t/a。

企业拟建设三格化粪池，生活污水通过三格化粪池预处理后，再进入平江县工业园污水处理厂，经工业园区污水处理厂处理达标后排放至汨罗江。具体排放浓度及排放量见表5-8所示。

表5-8 生活污水排放情况

| 序号 | 污染物 | 污染物产生量（t/a） | 企业排放口*（t/a） | 污水处理厂排放口（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量 | 浓度（mg/L） | 排放量 | 浓度（mg/L） | 排放量 |
| 1 | 生活污水 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 2 | COD | 250 | 0.9 | 200 | 0.72 | 60 | 0.216 |
| 3 | BOD5 | 200 | 0.72 | 150 | 0.54 | 20 | 0.072 |
| 4 | SS | 250 | 0.9 | 200 | 0.72 | 20 | 0.072 |
| 5 | NH3-N | 30 | 0.108 | 25 | 0.09 | 8 | 0.0288 |
| 6 | 动植物油 | 15 | 0.054 | 10 | 0.036 | 3 | 0.0108 |

*企业生活污水经三格化粪池处理后排放至污水处理厂

### 5.3.3 固废污染分析

本项目固体废物包括两方面，一方面为生产过程中产生的固体废物与危险废物，另一方面为员工生产办公过程中产生的生活垃圾。

#### 5.3.3.1生产过程中产生的固废

（1）分切机产生的废边角废料，切边产品后处理后产生的边角废料、不合格产品为一般固废，经分类收集后可出售至相关企业再利用，不外排。

（2）包装：主要为原料使用的纸板包装等，全年产生量为4.28t/a，为一般固废，且可回收利用；DMAC原料桶由生产厂家定期集中回收再利用。

（3）流延嘴清洗废液：来自流延嘴清洗，年产生量为3.75吨，属于危险废物（HW09）。收集后放入专用的储存桶内暂存于厂区内危险废物暂存库，委托具有处理资质的企业定期收集处置。

（4）蒸馏残渣：DMAC回用蒸馏环节产生的蒸馏残渣，属于危险废物危险废物（编号为HW49），年产量5.78吨，收集后放入专用贮存装置暂存与危废贮存仓库库，委托有危险废物处理资质的单位定期收集处置。

#### 5.3.3.2生活垃圾

车间、员工宿舍、食堂、以及办公室内设置垃圾桶，垃圾桶设置按照可回收以及不可回收垃圾桶分类设置，可回收的生活垃圾由回收利用公司清运处置，不可回收的生活垃圾每天定 时由环卫部门清运处置。根据《第一次全国污染源普查产排污系数》资料中人均生活垃圾产生量为0.7kg/人.d，办公垃圾按0.2kg/人.d，生活垃圾年产生量为27t/年。

#### 5.3.3.3固废处置要求

废边角料以及废产品、废包装桶等一般固废暂存于固废固废库内，一般固废暂存仓库建设应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求进行建设，各类固体废物分类收集,不得相互混合，贮存、处置场的竣工，暂存必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用；一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

流延嘴清洗废液、蒸馏残渣等危险废物经危险废物专用桶桶装后暂存于危险固废库内进行暂存，危险废物暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 的相关要求进行完善，贮存危险废物符合国家环境保护标准的防护措施，危险废物暂存周期一般不超过2个月，其运输由有资质公司专业车辆运输。

项目产生各类固废均按其性质采取不同的处置措施后对外环境基本无影响。

### 5.3.4 噪声污染分析

拟建项目噪声污染源有流涎机、计量泵、搅拌器、冷却塔、分割机、风机、空压机、水泵、冷却塔，主要为机械运转噪声和空气动力性噪声，噪声级在75~95dB（A）之间。

拟建项目各类设备噪声通过采取减震、隔声、消声、距离衰减等措施降低噪声的排放。拟建项目主要产噪设备都安置在室内，并且部分采取了减振、隔声、合理布局通过距离衰减等措施来减少噪声源的影响。对于噪声的防治，主要从设备的选型、噪声源的合理布置等方面考虑，本工程设计中采取的防治措施有：

（1）设备选型时尽量选用低噪声设备；

（2）对空压机、压缩机等噪声较强的设备采用封闭隔声房；

（3）合理布局、尽量防止噪声叠加和干扰；

（4）水泵、基座减振加固

各类噪声源及治理措施见下表。本工程噪声源强以及采取措施后噪声强度见表5-9。

5-9本工程主要噪声排放以及降噪措施表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声级（单位：dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源强 | 降噪措施 | 厂房外一米源强 |
| 1 | 流延机 | 1 | 75 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 60 |
| 2 | 精密计量泵 | 1 | 75 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 65 |
| 3 | 专用搅拌器 | 1 | 80 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 65 |
| 4 | 分切机 | 1 | 80 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 60 |
| 5 | 风机 | 3 | 90 | 合理布局、风机出口设置消声器 | 70 |
| 6 | 空压机 | 2 | 95 | 单独设置动力房，基础减震、厂房墙壁采用隔声 吸音材料处理、采取隔声门窗 | 70 |
| 7 | 各类泵 | 3 | 75 | 选用低噪声设备，合理布局、基座减振加固 | 60 |
| 8 | 冷却塔 | 1 | 75 | 选用低噪声设备，合理布局、建筑隔声 | 60 |

### 5.3.5 污染物排放量汇总

项目主要污染物产生量与排放量汇总见表5-10所示。

表5-10工程各污染源的污染物产生及处置情况

| 污染类型 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 | 处理方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有机废气（以VOCs计） | 8000m3/hr. 690.27mg/m3 5.52kg/hr. | 8000m3/hr.生产线 73.61mg/L 0.59kg/hr | 冷凝、蒸馏回收 |
|  | 油烟 | 8000m3/hr 8.2mg/m3 8.1kg | 8000m3/hr 1.23mg/m3 1.22kg | 静电油烟净化 |
| 废水 污染物 | 处理阶段 | 产生量 | 化粪池处理排放 | 污水处理厂处理排放 |  |
|  | 生活污水量 | 3600t/a | 经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后排入平江县工业园污水处理厂，处理达标后排入汨罗江 |
|  | CODcr | 250mg/L； 0.9t/a | 200mg/L； 0.72t/a | 60mg/L，0.216t/a |  |
|  | BOD5 | 200 mg/L；0.72t/a | 150mg/L；0.54t/a | 20mg/L， 0.072t/a |  |
|  | SS | 250mg/L； 0.9t/a | 200/L； 0.72t/a | 30mg/L， 0.108t/a |  |
|  | NH3-N | 30mg/L； 0.108t/a | 25mg/L； 0.09t/a | 8mg/L，0.03t/a |  |
|  | 动植物油 | 15mg/L； 0.054t/a | 10mg/L； 0.036t/a | 3mg/L，0.01t/a。 |  |
| 一般工业固体废物 | OPA、ODA、PMDA原料外包装盒 | 4.28t/a | —— | 收集外售 |
|  | 边角料 | 17.92t/a | —— | 外卖作为塑料厂原材料 |
|  | DMAC包装桶 | 1t | —— | 生产企业回收 |
| 危险废物( | 蒸馏残渣（HW49） | 5.78t/a | —— | 委托有资质单位处理处置* |
|  | 流延喷嘴清洗液（HW09） | 3.75t/a | —— |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 27t/a | —— | 定期有环卫部门清理处置 |
| *参考附件7 |

# 6 环境影响预测与分析

## 6.1 施工期环境影响及防治措施

本项目建设期间各项施工活动、物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。

### 6.1.1 施工期噪声环境影响分析

施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表6-1。

表6-1  施工机械设备噪声值

| 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) |  | 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机 | 105 |  | 5 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 挖掘机 | 82 |  | 6 | 起重机 | 82 |
| 3 | 推土机 | 76 |  | 7 | 卡车 | 85 |
| 4 | 搅拌机 | 84 |  | 8 | 电锯 | 84 |

在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

式中：	、分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见表6-2。

表6-2  噪声值随距离的衰减情况

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB(A)] | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 |

如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值如表6-3。

表6-3  施工设备噪声对不同距离接受点的影响值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值[dB(A)] | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 声级值[dB(A)] | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

根据表6-3可见，白天施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在100m以内，施工对项目周边声环境影响较小。为进一步控制施工噪声影响，要求施工期间采取以下相应措施：

（1）禁止使用冲击式打桩机等高噪声设备，可选静压式打桩机或钻孔灌注桩机。选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

（2）对于产生高声级的机械如搅拌机，真空泵、电锯等，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，并布置在靠近交通干线的部位，尽可能拉大项目周围居民住宅区的距离，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。

（3）在施工场界砖砌一道临时围墙，围墙高度应在2.5m以上，减轻噪声对周围环境的影响。必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障，这样可以减少对项目周围等敏感点的影响。

（4）不设水泥搅拌站，代之以使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。

（5）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，同时避免夜间22：00后及清晨7：00前作业。

（6）禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。因特殊要求必须连续作业的，应认真执行夜间施工的有关规定，施工单位要提出书面申请，经当地环保局（平江县环保局）审批后，出告示告之市民施工时间、施工内容，以求得附近居民谅解和支持，并尽量缩短工时。

### 6.1.2 施工期大气环境影响分析

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

（2）粉尘和扬尘

项目所在地为平江县工业园区，通过现场踏勘工业园区已经完成了前提的土地平整，因此本项目在建设中只有少量的土石方开挖工程，通过合理的施工安排与控制措施，可以将施工期间的粉尘与扬尘产生量降到最低。

具体要求如下：

- 配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，

- 辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。

- 施工过程中定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

- 设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。

- 运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

- 使用商品混凝土和预拌砂浆，减少因现场搅拌、切割造成的扬尘

通过以上措施，本项目施工过程中产生的大气污染可以降低到最小程度，对周边环境敏感目标影响轻微。

### 6.1.3 施工期废污水环境影响分析

（1）生产废水

施工期间产生的大量泥浆水和雨水含有大量的SS，工程施工单位应该在工地建废水沉淀池，一切外排水必须先经沉淀后才能外排，这样可以避免城市下水道的堵塞。

各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。该部分水可由施工单位修建循环水池做隔油、沉淀处理后循环回用。

（2）生活污水

工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明的生活、工作条件，同时注意建筑工地的环境保护。工地食堂废水应先经隔油后排入园区下水道；施工人员应尽量使用工地附近相关建筑物内的厕所，若无条件则工地产生的生活垃圾和粪便等应与环卫部门取得联系，做到定期及时清运，以保证建筑工地的环境卫生。项目施工队伍会产生食堂用水、洗涤废水和冲厕水。上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期间废污水不能随意直排。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。应对施工期间废污水进行必要的处理后排放。

### 6.1.4 施工固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、工人产生的生活垃圾和施工建筑垃圾等。

（1）施工建筑垃圾：施工建筑垃圾按每平方米0.05吨（项目总建筑面积6450平方米），约产生322.5吨建筑垃圾，而每吨按0.25立方米计，则施工建筑垃圾量约为77.4立方米；

（2）废弃的包装材料：施工过程中废弃的包装材料，类比同类工程约为250吨。

（3）施工人员垃圾：项目施工人员平均按50人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间6个月，则施工人员生活垃圾量约为4.5t。

项目施工过程中产生的废弃包装材料和工人产生的生活垃圾由建设单位分类收集后，统一运送至平江县城市垃圾填埋场卫生填埋，不会对外环境的污染。少量施工建筑垃圾和包装物由施工单位或承建单位和市容管理处渣土办联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋，弃土由渣土公司运至指定的地点堆放，不得随意丢弃。因此，本项目施工期固废采取上述措施后，不会对环境造成影响。

### 6.1.5 生态环境影响分析

项目建设区域内土地平整已完成，本项目施工过程有少量的地面开挖工程，将会对土壤产生扰动，因此项目建设将对当地的生态环境造成一定的影响。

（1）对植被、动物的影响

本项目所工业园选址原为荒地，生态环境一般，植物为草本植被，动物为蚂蚁、鼠类、蛙类、蛇类等常见物种。项目建设完成后在新建建筑物的周围集中绿化，道路两侧布置绿化。本项目的建设不会引起区域植物物种资源和动物物种数量的减少，项目建成后还丰富了所在地的植物类型，增加了植被覆盖率。

（2）水土流失影响

项目建设过程中对地表进行开挖，使原有地表植被遭到破坏，地表裸露，如遇降雨，特别是暴雨季节，施工区域泥沙受到地表径流冲刷，产生水土流失现象。在项目建设施工期间和施工结束后，应采取相应的水土保持措施，防止水土流失的发生，保护好生态环境。

## 6.2 营运期环境影响预测与分析

### 6.2.1 环境空气质量影响预测与分析

#### 6.2.1.1 气象数据

##### 1) 常规气象参数

该地区属中亚热带季风温湿气候。受季风影响，春雨、夏热、秋旱、冬寒。

多年平均气温为16.8℃；历年最高气温为40.4℃；历年最低气温为-18.3℃；多年平均降水量为1316.26mm；多年平均相对湿度81%；常年主导风向NNE，频率为18%，夏季主导风向为SE；年平均风速为2.2m/s。

##### 2) 地面风场特征

表6-4年风向频率分布 （%）

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 时间 | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |  |
| 春 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |  |
| 夏 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |
| 秋 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 冬 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 全年 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |
| 静风频率9% 春 |  |

图6-1  全年风向玫瑰图

##### 3) 风速的垂直变化

低空风速的垂直变化按HJ/T2.2-93中的幂指数关系式计算：

式中：U1─邻近气象台(站)Z1米高度处的五年平均风速，m/s；

U2─计算高度Z2米处的平均风速，m/s；

P─见下表6-5。

表6-5  风速幂指数（按HJ/T2.2—93中城市栏取值）

| 稳定度 | B | D | E |
| --- | --- | --- | --- |
| P值 | 0.15 | 0.25 | 0.30 |

4) 大气稳定度

按照国家《HJ/T2.2-93  环境影响评价技术导则大气环境》的规定，采用Pasquill稳定度分级法，根据平江气象站近年的地面常规气象资料，查算出该地区的大气稳定度频率分布，结果列于表6-6。

表6-6  全年大气稳定度频率分布(%)

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏 | 5.4 | 24.6 | 22.5 | 41.7 | 2.4 | 3.3 |
| 冬 | 1.2 | 8.3 | 4.1 | 38.4 | 26.5 | 21.4 |
| 全年 | 3.3 | 15.5 | 12.3 | 40.1 | 14.4 | 12.4 |

从上表看出，评价区域全年大气稳定度以中性(D)为主，占40.1%。不稳定类(A～C)占31.1%，稳定类(E、F)占28.8%。

#### 6.2.1.2预测模式及预测参数

##### （1）预测因子

根据工程分析结果，本报告主要大气污染物为有机物，因此预测因子选取VOCs、作为环境空气影响预测和评价因子。

##### （2）预测内容

本项目评价等级为三级。预测内容为流延、冷凝蒸馏、热亚胺化过程的排放的有机污染物对敏感目标的影响。

##### （3）预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，本项目营运期经处理后挥发性有机气体废气通过排气筒排放，属于点源排放，本次大气评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的方法预测。

#### 6.2.1.3大气污染源强

项目大气污染源有两个，一个为喷淋塔后吸收后的废气排放筒、一个为DMAC储罐呼吸的无组织排放。

##### （1）流延及热亚胺化废气

流延成膜、热亚胺化过程挥发的DMAC有机气体，先通过冷凝回收，无法冷凝的DMAC废气通过雾化喷淋塔吸收处理再排放。雾化喷淋塔喷淋水重复利用，当其中DMAC浓度达到30%，再输送至蒸馏塔蒸馏回收DMAC溶剂。企业DMAC总回收效率可以达到97.5%以上。雾化喷淋塔对DMAC有机气体的去除率89.38%。

雾化喷淋塔处理后，废气排放量为8000m3/h，有机污染物DMAC（以VOCs计）排放速率约为0.59kg/h，排放浓度约为73.61mg/m3，排放量约为14.13kg/d（4.24t/a）。

##### （2）DMAC储存罐呼吸无组织排放

DMAC储存罐呼吸会有少量的DMAC有机气体排放，此部分排放的DMAC有机物难以收集处理，作为无组织排放环节的污染物计算其排放浓度与速率。

项目废气污染源参数见表6-7所示。

表6-7 项目废气污染源参数

| 污染源 | 废气量 （Nm3/h） | 烟温 （℃） | 烟囱高度 （m） | 口径 （m） | 正常排放速率（kg/h） | 非正常排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排气筒 | 有机物废气（VOCs） | 8000 | 50 | 40 | 1 | 0.59 | 5.52 |
| 无组织排放 | DMAC出罐呼吸及工作排放 | 面源有效长20m，宽20m，高10m，VOCs年排放量0.06/a |

#### 6.2.1.4预测结果与评价

##### （1）正常排放

本次预测选取选取VOCs。根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2008）中的SCREEN3估算模式，对大气污染物的浓度进行预测， VOCs标准值参考《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃标准值，项目正常排放时的最大落地浓度贡献值详见表6-8。

表6-8 正常排放时的最大落地浓度贡献值

| 废气种类 | 污染物 | 标准值(mg/m3) | 最大落地浓度贡献值(mg/m3) | 占评价标准限值百分比(%) | 最大落地浓度出现在下风向离污染源距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | VOCs | 2 | 0.006159 | 0.31 | 268 |
| 无组织排放 | VOCs | 2 | 0.002832 | 0.12 | 100 |

从表6-8可以看出，本项目废气正常排放时，区域内无超标点，废气污染物VOCs最大落地浓度均在排气筒下风向240m范围内。各因子中最大落地浓度占环境评价标准的百分比最大为有组织排放的VOCs，为0.31%，其余均小于该数值。因此，正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响很小，对各环境敏感点的大气质量影响很小。

根据目前踏勘情况，项目对最近敏感点为项目西南侧居民点、南面湖南金程齿轮机械有限公司、西南面湖南新金刚工程机械有限公司、华文食品厂。上述目标距离项目污染排放点距离以及废气污染物在该点的落地浓度预测见表6-9。

表6-9 污染排放源距敏感点位置一览表

| 污染排放点 敏感点名称 | VOCs排气筒 | DMAC储存罐 | 污染物 | 落地浓度 | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （西南）居民点 | 150 | 70 | VOCs | 0.004464 | 0.22 |
| （东边）长达佳通设备项目 | 40 | 80 | VOCs | 0.002158 | 0.11 |
| （东南）湖南金程齿轮机械有限公司 | 130 | 120 | VOCs | 0.003454 | 0.17 |
| （东南）华文食品厂 | 150 | 120 | VOCs | 0.00441 | 0.22 |

由表6-9可知，本项目建成之后，污染物排放后周边敏感目标的污染物浓度均达标。因此，正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响很小，对各环境敏感点的大气质量影响很小。

##### （2）事故排放

本项目事故排放最大落地浓度贡献值、事故排放敏感目标浓度及占标率见表6-10和6-11。

表6-10  事故排放时最大落地浓度贡献值

| 废气种类 | 污染物 | 标准值(mg/m3) | 最大落地浓度贡献值(mg/m3) | 占评价标准限值百分比(%) | 最大落地浓度出现在下风向离污染源距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | VOCs | 2 | 0.04915 | 2.46 | 275 |

从表6-10可以看出，本项目废气事故排放时，废气污染物VOCs的最大落地浓度在排气筒下风向275m范围内。VOCs最大落地浓度占标率为 2.46%。

事故排放VOCs，项目周边敏感点污染物浓度见表6-11所示。从表中可看出项目事故排放各敏感点VOCs浓度均低于标准限值，可见事故排放VOCs对周边大气环境影响微弱。

表6-11 敏感点最大落地浓度及占标率情况

| 污染排放点 敏感点名称 | VOCs排气筒 | 污染物 | 落地浓度 | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （西南）居民点 | 150 | VOCs | 0.0191 | 0.955 |
| （东边）长达佳通设备项目 | 40 | VOCs | 0.00863 | 0.43 |
| （东南）湖南金程齿轮机械有限公司 | 130 | VOCs | 0.0114 | 0.57 |
| （东南）华文食品厂 | 150 | VOCs | 0.0191 | 0.955 |

建设单位必须严格按照要求正常运作，避免事故排放的发生，并在发现事故排放情况时及时采取有效应急措施，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。

#### 6.2.1.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中规定，计算DMAC无组织排放源的大气环境防护距离。

参数选择如下：农村选项、测风高度=10m、气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。计算点为离源中心10m 到 5000m，在100m 内间隔采用10m，100m 以上采用50m。计算点相对源基底高均为 0m。本工程所在的区域年平均风速为 2.2m/s，计算结果如图6-2所示。

图6-2 大气环境防护距离预测结果

具体计算结果统计如见表 6-12。

表 6-12 	无组织排放大气环境防护距离计算结果

| 无组织排放 | 污染源 | 长×宽×高（m） ）) | 排放量(t/a) | 环境标准浓度 | 防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | DMAC储罐 | 20×20×10 | 0.06t/a | 2mg/m3 | 0 |

根据计算结果，本项目储罐无组织排放的DMAC无超标点，因此本项目无需设置大气防护距离。

### 6.2.2 地表水环境影响预测与分析

（1）水污染物产生量预测与分析

项目工业用水为冷却用水，基本上蒸发消耗，因此本项目无工业废水排放。

废水主要为员工生活污水。本项目劳动定员100人，工作时间300天，厂区有食堂及宿舍，生活用水量按照150L·人/d，约为15t/d，即4500t/a。排污系数以80%计，则生活污水排放量为12m3/d（3600m3/a）。根据类比法，生活污水中主要污染物浓度约为CODcr250 mg/L、BOD5200 mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油15 mg/L，生活污水中主要污染物产生量为CODcr 0.9t/a、BOD5 0.72t/a、SS 0.9t/a、NH3-N 0.108t/a、动植物油0.054t/a。

（2）企业排水方案

企业采用雨污分流制排放生活污水与雨水。雨水排入雨水管倒，雨水管道就地势建设，就近排入河道。企业生活污水经过污水管收集先进入企业自建三格化粪池进行预处理，再排入平江县工业园污水处理厂集中处理。平江县工业园污水处理厂规划处理量为4万吨/天，现已经建成处理规模2万吨/天，实际运行1.5万吨/天。本项目生活污水排放量较少，仅为0.0012万吨/天，污水可生化性指数为0.8，不会对工业园污水处理厂处理负荷以及运行造成影响。经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂综合排放标准》一级B标准后，排入汨罗江。

因此，本项目废水排放对周围地表水环境影响较小。

### 6.2.3 噪声环境影响预测与分析

评价预测中考虑了声源所在场所屋质结构的隔音、吸音效果。空间位置及设备安装情况以及声波在空气 中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。

#### 6.2.3.1预测内容和范围

预测各噪声测点连续等效A声级，本评价声环境预测厂界噪声范围为东、南、西、北各厂界外1m处的噪声值进行预测。

#### 6.2.3.2评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，昼间65dB(A)，夜间 55dB(A)。

#### 6.2.3.3预测模型选择

##### ⑴ 室内声源衰减

用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。

本项目主要除冷却塔外，工业噪声基本为室内声源。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。

——接受点的北平带声压级，dB;

——声源各倍频带声压级，dB；

——声源指向性因子；当声源位于室内空间、自由声场，=1；

——声源至接收点的距离，m；

——房间常数，m2，如式4-36所示。

按上述公式计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级。计算公式如下：

——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

——室内声源总数。

通过上述两个式子计算出室内声源，可通过下面的公式计算出室外围护结构处的声压级。

——室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

——围护结构i倍频带的隔声量；

（2）声源叠加

项目声源可能包含室内声源和室外声源时候，总声压级可通过下列式子计算；

——计算等效声级的时间，s；

——室内声源个数；

——室外声源个数；

#### 6.2.3.4主要噪声源

本项目噪声源选择及评价原则如下：

第一、本项目工艺流程相对简单，产生噪声源的设备较少，项目预测评价选择平均值作为预测评价依据；

第二，项目各设备噪声强度差别较大，相差10dB以上的噪声源，可以忽略低噪声源的影响，因此在本项目的评价中，只考虑高噪声源设备的影响。

通过类别法，厂区噪声源经过合理布局，选择低噪声设备以及部分减震措施后，噪声源强衰减结果见表6-13。

表6-13 项目主要噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声级（单位：dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源强 | 降噪措施 | 厂房外一米源强 |
| 1 | 流延机 | 1 | 75 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 60 |
| 2 | 精密计量泵 | 1 | 75 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 65 |
| 3 | 专用搅拌器 | 1 | 80 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 65 |
| 4 | 分切机 | 1 | 80 | 合理布局、选择低噪声设备、减振 | 60 |
| 5 | 风机 | 3 | 90 | 合理布局、风机出口设置消声器 | 70 |
| 6 | 空压机 | 2 | 95 | 单独设置动力房，基础减震、厂房墙壁采用隔声 吸音材料处理、采取隔声门窗 | 70 |
| 7 | 各类泵 | 3 | 75 | 选用低噪声设备，合理布局、基座减振加固 | 60 |
| 8 | 冷却塔 | 1 | 75 | 选用低噪声设备，合理布局、建筑隔声 | 60 |

#### 6.2.3.5预测结果及评价

利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，各厂界的预测结果见表6-14。

表6-14  拟建项目厂界噪声预测结果

| 预测项目 预测点 | 预测时间 | 贡献值 | 环境背景值 | 叠加背景值后 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 39.19 | 52.2 | 52.41 | 昼间：65； 夜间：55 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 42.15 | 43.89 |  | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 31.09 | 52.15 | 52.22 |  | 达标 |
|  | 夜间 |  | 42.25 | 42.36 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 38.33 | 52.9 | 52.57 |  | 达标 |
|  | 夜间 |  | 41.4 | 43.69 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 40.3 | 52.4 | 52.66 |  | 达标 |
|  | 夜间 |  | 41 | 43.6 |  | 达标 |

结果表明，拟建项目噪声源采取噪声措施后，噪声预测值没有超标现象，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3标准要求，敏感点能够满足声功能环境要求。

### 6.2.4 固废影响分析

生产过程产生工业固废包括PDA、ODA原料包装袋、DMAC包装桶，聚酰亚胺薄膜切割边角料；危险废物包括，流延喷嘴清洗液、DMAC回收蒸馏残渣；生活垃圾为企业办公以及员工食堂宿舍产生的生活垃圾。

（1）蒸馏残渣：雾化喷淋塔吸收DMAC废气后通过蒸馏回收DMAC原液，此环节会产生蒸馏残渣，属于危险废物（编号为HW49），收集后放入专用贮存装置，暂存危废储存车间，委托有危险废物处理资质的单位定期收集处置。

（2）流延嘴清洗废液：属于危险废物（HW09），清洗废液收集后放入专用的储存桶内暂存于厂区内危险废物暂存库内，定期委托具有处理资质的企业处理。

（3）废包装：主要为原料包装使用的纸板桶等，可回收利用，为一般固废。液体辅料使用的包装桶由厂家回收再利用，暂存于危险废物贮存仓库。

（4）分切过程产生的废边角废料：切边后产生的边角废料、不合格产品为一般固废，经分类收集后可出售至相关企业再利用，不外排。

固废储存仓库参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求进行建设。贮存、处置场所竣工必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用；一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。各类固体废物分类收集、不得混合。

（5）车间以及办公室内生活垃圾：一般固体废物，车间与办公区域按照可回收以及不可回分类设置垃圾桶，可回收的生活垃圾由回收利用公司清运处置，不可回收的生活垃圾每天定时由环卫部门清运处置。

固体废物处理处置措施详见表6-15。

表6-15 固废污染源处理处置措施

| 固废性质 | 固废名称 | 产生量 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | OPA、ODA、PMDA原料包装袋 | 4.28t/a | 收集外售 |
|  | 边角料 | 17.92t/a | 外卖作为塑料厂原材料 |
|  | DMAC包装桶 | 1t | 生产企业回收 |
| 危险废物 | 蒸馏残渣 | 5.78t/a | 委托有资质单位处理处置 |
|  | 流延喷嘴清洗液 | 3.75t/a |  |
| 生活垃圾 | 办公、生活垃圾 | 27t/a | 定期有环卫部门清理处置 |

从表6-15可以看出，本项目一般固废与危险废物分别进行了有效处理，对危险废物交由具有相关资质的公司回收，包装袋，聚酰亚胺等一般废物作为废品收集后出售，生活垃圾交由环卫部门填埋处理，保证了固体废物100%安全处置，不外排。本评价认为通过采取以上措施后，该项目固体废物对周边环境无明显不良影响。

### 6.2.5社会环境影响分析

本项目社会环境保护目标为横跨项目生产车间二东南方的35kv的高压线，根据电力局的要求：一是高压线下的生产车间二净高度不得超过6.5米；二是生产车间二最高部位与35KV伍服线在导线最大孤度垂时应保证垂直距离四米以上；三是施工要注意安全，防止建筑材料碰到或靠近35KV电力输送线。根据项目的平面设计图显示的，该项目的生产车间二为1层建筑，净高不超过6.5米，没有高于电力局要求的建筑物高度，同时，在项目施工及投运过程中严格遵守电力部门的意见及要求，项目的建设给现有的高压线路带来影响较小。

# 7 环保措施可行性分析及“三同时”验收

参照前述工程分析内容，本项目投产后产生的环境影响包括对大气环境、水环境及噪声环境的影响，本章节主要讨论其治理保护措施的可行性及环保投资、三同时验收内容核算。

## 7.1 大气污染防治措施

### 7.1.1 有机废气处理方案及技术经济可行性分析

#### 7.1.1.1有机废气处理方法的比选

对有机废气的治理早就有研究，而且已经开发出一些卓有成效的控制技术，如广泛运用并且研究较多的有冷凝法、吸收法、吸附法等 ,近年来形成的新控制技术有生物法、电晕法、等离子体分解法等。

①液体吸收法

液体吸收法是利用液体吸收液与有机废气的相似相溶性原理而达到处理有机废气的目的。通常为强化吸收效果用液体石油类物质、表面活性剂和水组成的混合液来作为吸收液。近年来，日本人研究利用了用环糊精作为有机卤化物的吸收材料，根据环糊精对有机卤化物亲合性极强的原理，将环糊精的水溶液作为吸收剂对有机卤化物气体进行吸收。这种吸收剂具有无毒不污染，捕集后解吸率高，回收节省能源，可反复使用的优点。

②吸附法

吸附法的应用广泛，具有能耗低、工艺成熟、去除率高、净化彻底、易于推广的优点，有很好的环境和经济效益。缺点是设备庞大，流程复杂，当废气中有胶粒物质或其他杂质时，吸附剂易中毒。吸附法主要用于低浓度，高通量可挥法性有机物 (VOCs)的处理。决定吸附法处理VOCs的关键是吸附剂，吸附剂应具有密集的细孔结构、内表面积大、吸附性能好、化学性质稳定、不易破碎、对空气阻力小等性能，常用的有活性炭、氧化铝、硅胶、人工沸石等。

③冷凝法

冷凝法是利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一性质，采用降低系统温度或提高系统压力，使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。冷凝过程可在恒定温度的条件下用提高压力的办法来实现，也可在恒定压力的条件下用降低温度的办法来实现，一般多采用后者。利用冷凝的办法，能使废气得到很高程度的净化，但是高的净化要求，往往是室温下的冷却水所不能达到的。净化要求愈高，所需冷却的温度愈低，必要时还得增大压力，这样就会增加处理的难度和费用。因而 ，冷凝法往往与吸附、燃烧和其他净化手段联合使用，以回收有价值的产品。

④生物法

生物净化实质上是一种氧化分解过程:附着在多孔、 潮湿介质上的活性微生物以废气中有机组分作为其生命活动的能源或养分,转化为简单的无机物 (CO2、 H2O)或细胞组成物质。现阶段主要工艺包括：生物过滤床、生物滴滤床以及生物洗涤床。

⑤脉冲电晕法

脉冲电晕法基本原理是通过前沿陡峭、脉宽窄 (纳秒级 )的高压脉冲电晕放电，能在常温、常压下获得非平衡等离子体，即产生大量高能电子和 O、H0等活性粒子，与有害分子进行氧化降解反应，使污染物最终转化为无害物。1988年以来，美国就开展了电晕法降解低浓度的挥发性有机物的研究。研究表明在环境通常温度和压力下，该法能达到较好的效率。

⑥膜分离法

膜分离法的基本原理是基于气体中各组分透过膜的速度不同，每种组分透过膜的速度与该气体的性质、膜的特性与膜两边的气体分压有关。膜分离法净化有机废气是根据有机蒸气和空气透过膜的能力不同，而将二者分开的。常用膜分离工艺有:蒸气渗透、气体膜分离和膜基吸收法。膜分离技术用于气体净化上的优点是投资费用低、分离因子大、分离效果好 (即净化效果好 ) ,而且膜法净化操作简单、控制方便、操作弹性大。

⑦光分解法

光分解 VOCs有两种形式：一种是直接光照在波长合适时，VOCs分解;另一种是催化剂存在下，光照 VOCs使之分解。

光催化降解技术原理是光催化剂如TiO2在紫外线的照射下被激活，使H2O生成OH自由基，然后OH自由基将有机污染物氧化成CO2和H2O。用TiO2催化剂时可采用普通的荧光灯为光源来消除恶臭和非常低浓度的污染物。受催化剂降解效率的影响，光催化氧化法在工业上的应用还待开发。

#### 7.1.2.2有机废气处理方法的确定

项目在流延、热亚胺化工序中有机气体挥发，主要的有机物为DMAC。DMAC极性有机物，极易溶于水、乙醇等溶剂。

综合处理效果、建设运行成本等因素，本项目有机废气选用用冷凝回收、喷淋雾化吸收的方式处理，吸收后的DMA溶液通过蒸馏回收,减少DMAC的流失和浪费。

流延生产线挥发的DMAC溶剂通过冷凝回收(回收率为90%)，无法回收的DMAC溶剂通过喷淋雾化吸收处理，处理效率可以达到89.38%。吸收液达到一定浓度后（30%）再进入蒸馏塔，进一步回收DMAC溶剂。企业DMAC总回收率可达到97.5%。

本项目有机废气用喷淋雾化吸收方式处理，净化率达89.38%，且设备简单、投资小，运行费用少，还可以回收DMAC溶剂，因此该方法技术、经济上上可行。

#### 7.1.2.3经济可行性分析

据调查，吸收有机废气喷淋雾化装置建设投资费用较少，雾化塔包含喷淋设备、雾化设备、雾化塔构筑、管道及排气筒等，共需8万元，年运营费约0.8万元，从基础投资，维护、物力、运行费用企业投资等方面综合考虑，环评工作认为该项目采用的喷淋塔雾化吸收方式，在经济上是可行的。

### 7.1.3 食堂油烟废气治理措施

（1）技术可行性分析

项目食堂采用天燃气或电能等清洁能源，厨房油烟废气处理流程如下：

灶台集气罩—→烟管—→油烟净化器—→引风机—→排放口，高于楼顶面3m排放，并避开受影响建筑物排放。

静电油烟浄化器处理油烟是较成熟可靠的工艺，实践证明，经处理后，油烟浓度可降至2mg/m3 以下，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）规定标准限值≤2 mg/m3。

（2）经济可行性分析

据调查，一套油烟净化器设备约8000元，加上管道及排气筒等，共需1万元，从一次性投资和运行维护人力、物力、资金等方面分析，结合建设单位经济实力，油烟净化措施在经济上是可行的。

### 7.1.4无组织废气污染防治方案

项目DMAC储存罐呼吸有少量无法收集的有机物气体。无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中却又无法避免，因此针对无组织排放本环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。

（1）增强车间通风，降低无组织排放浓度。车间内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间或仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。

（2）加强管理，减少运行时候因跑冒滴漏导致的无组织排放。

## 7.2 废水环保措施可行性分析

从本项目工艺特点可知，项目工业用水为冷却水，耗水来自冷却及蒸馏蒸发，无工业废水排放，因此本项目废水主要来自生活水，生活污水及其污染物产生详情见表7-1。

表7-1  废水源强一览表

| 废水种类 | 废水量 （t/a） | 污染物 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| 生活污水 | 3600 | COD | 250 | 0.9 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.72 |
|  |  | SS | 250 | 0.9 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.108 |
|  |  | 动植物油 | 15 | 0.054 |

### 7.2.1排水方案和水质处理目标

#### ① 排水方案

本项目拟采用分流制排水方案，即雨水雨污废水分开排放。

雨水排口设置切断装置，厂区雨水经雨水口收集后，雨水依地形重力势就近排入附近的沟渠，再排入汨罗江。

项目位于平江县工业园，园区已经建成集中污水处理厂，厂区位于项目东北方向约2500米，设计最大处理量4万吨/天，目前建成规模2万吨/天，实际运行1.5万吨/天。排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。根据平江县工业园污水处理厂管网铺设图，拟建项目在该污水处理厂废水收集管网范围内。

因此本项目污水最佳排放方案为：企业污水经过化粪池预处理后，进入园区污水处理厂处理达标后排放。项目依托园区标准厂房，建设地埋式三格化粪池，经过化粪池处理后，厂区生活污水达到《综合污水排放标准》中的三级标准，再排入平江县工业园污水处理厂，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，再排入汨罗江。

#### ② 水质处理目标

根据项目排水方案可知，本项目厂区需对废水进行预处理达到GB8978-1996三级标准，满足平江县工业园污水处理厂的进水水质要求，具体见表7-2。

表 7-2  废水各主要污染物排放限值（单位：mg/l）

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | pH | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996三级 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | --- | 6~9 | --- |

### 7.2.2地下水防治措施

①防渗分区

工程依据原料、辅助原料、产品的生产、输送、储存等环节将污染区划分为：

a、非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目包括变配电室、门卫室、等。该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

b、一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目为生产车间、事故水池、地上储罐区等。

c、重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目为地下输送管道等。

②防渗要求

a、设计使用年限宜按 50 年进行设计；

b、污染防治区应设置防渗层，防渗层的渗透系数不应大于 1.0×10-7cm/s。一般污染防治区的防渗性能应与 1.5m 厚粘土层(渗透系数 1.0×10-7cm/s)等效；重点污染防治区的防渗性能应与 6.0m 厚粘土层(渗透系数 1.0×10-7cm/s)等效。

c、化工设备、地下管道或建、构筑物防渗的设计使用年限分别不应低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限。

d、当污染物有腐蚀性时，应采用耐腐蚀材料或采取防腐处理。

③防渗要求

企业还需采取的防渗等防止地下水污染预防措施见表7-3。

表7-3	全厂防腐、防渗等预防措施

| 序号 | 车间 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 生产车间均采用环氧树脂地面，南面设置事故收集池，根据一次性消防水量为108m3，考虑事故装置可能溢流出液体、输送流体管道与设施残留液体、事故时雨水量，容积不小于155m3。 |
| 2 | 车间原辅材料仓库 | 地面防渗方案自上而下：①40mm 厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3∶7水泥土夯实 |
| 3 | 厂区地上储罐区 | 防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；土工膜(厚度不小于15mm) +抗渗混凝土结构（厚度不宜小于250mm)。抗渗混凝土的渗透系数不大于1×10-6 cm/s。本项目储罐区围堰40m（规格10×10×0.6m），储罐区围堰不小于60m3。 |
| 4 | 一般固体废物储存场所 | 严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 要求制定防渗措施。 |
| 5 | 危险废物储存场所 | 建设危废暂存场所，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求制定防渗措施。 |

在装置投产后，加强现场巡查，重点检查有无渗漏情况(如有气泡现象)。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

③化学危险品原材料储存区防腐防渗措施

正常情况：应保证原辅材料尤其是液体原辅材料和有毒有害原辅材料容器的完好，保证物料没有泄漏。

非正常情况：容器破损，发生泄漏，按应急处置方案进行处置，储存区地面均采取防腐、防渗措施，并设不小于60m3围堰，且建设事故应急池，事故应急池不得小于一次性消防水量和最大罐体泄露量之和，本项目事故应急池不得小于 155m3，应急池设置于消防水池西侧，采取上述措施后对地下水影响很小。

④生产车间防腐防渗措施

正常情况：车间地面采取了防腐、防渗措施，正常情况下通过下渗对地下水的影响很小。

风险情况：生产车间周围布置有消防管网、消火栓等消防系统。在火灾状态下，用于消防的废水收集在事故应急水池中。设置事故应急池，为保证在正常、非正常、事故状态下能够安全运行，不会对地下水造成污染，污水输送均采用管道输送，池子采取防腐、防渗措施。

采取以上措施后，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，工程投 产后对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

### 7.2.3污水处理厂接纳可行性分析

湖南平江工业园污水处理厂位于工业园区颜家铺路和兴旺路交汇处西北角，工程总占地30000m2。污水处理厂远期规划为日处理4万吨污水（2020年），目前已建成2万吨/天处理规模，实际运行1.5万吨/天。污水处理厂采用CAST工艺，工艺设施包括粗格栅池、污水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、CAST池、贮泥池、鼓风机房及配电间、消毒池等构建筑。

该工程环评于2008 年通过环保部门审批，并于2010年3月建成，同年5月通过环保部门的竣工验收审批。该污水厂设计进水水质按污水综合排放标准中的三级排放标准设计，水质pH：6-9、BOD5：220mg/L、CODcr：370mg/L。通过2010 年5 月湖南省环境保护厅的验收意见（湘环评验[2010]47 号）表明，湖南平江工业园区污水处理厂出口废水中CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群数、总铜、总锌、总铅、总镉、六价铬均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准，处理设施对CODcr、BOD5、SS 的处理效率分别已达74.1%、87.9%、94.0%。目前，工业园污水处理厂建成处理规模2万吨，已达设计规模的50%，实际处理量1.5万吨，剩余5000吨/天处理能力可接纳本项目日污水量12吨。

### 7.2.4经济可行性分析

本项目采用的污水处理设施投资总额约12万元人民币，包括三级化粪池+管道、雨水管道和消防废水池的建设投资，约占工程总投资的1%，,废水处理年运营维护约1.5万元。因此，本项目废水治理设施经济上具有可行性。

## 7.3 声环境环保措施可行性分析

本项目噪声源有流涎机、计量泵、搅拌器、冷却塔、分割机、风机、空压机、水泵、冷却塔，噪声声功率级为75~95dB(A)。

拟建项目噪声控制拟在满足工艺生产条件前提下，尽可能选用低噪声设备，对高噪声源设置隔声罩；在流延、亚胺化、切割噪声较强车间建设隔音室供职工休息；对噪声设备基础进行隔振、减振处理。噪声控制技术内容广泛，相应的成熟方法也很多，在声源方面有减振等手段，在传声途径方面有构件隔声、界面吸收、管道消声，屏障遮挡等，其一些控制方法的减噪声效果见表7-4。

表7-4  噪声控制措施及减噪效果

| 措施种类 | 运用场合 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 隔声机房 | 单台或多台机器 | 20~40 |
| 消声器 | 气流噪声 | 10~40 |
| 吸声措施 | 机器多而分散 | 4~10 |
| 隔声处理、弹性耦合 | 机器振动噪声 | 5~25 |

可见，工程噪声防治措施是成熟可行的，可一定程度减轻噪声源强和车间噪声。除了通过工程措施降噪之外，还应该合理布局噪声源，空气压缩机、各类泵等应应远离厂界以及敏感目标。本评价建议企业注重采用以下噪声防治措施：

①合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减；

②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

③高噪音的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施；

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

⑤在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。

根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。通过以上措施，所有设备在运行时产生的噪音经过隔声、距离衰减，叠加本底值后昼间噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，所有噪声对外环境影响较小。一次性经济投资约20万元，经济上可行。

## 7.4 固废环保措施可行性分析

本项目产生的固体废物主要为原辅材料包装袋、裁剪剩余的聚酰亚胺薄膜边角料、蒸馏残渣（危险废物）以及生活垃圾。固体废物处理处置措施详见表7-5。

表7-5  固废污染源处理处置措施

| 来源 | 污染物 | 性质 | 产生量（t/a） | 综合利用或处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPA、ODA原料包装 | 一般废物 | 4.28 | 收集外售 |
| 2 | DMAC包装桶 | 一般废物 | 1 | 生产企业回收 |
| 3 | 边角料 | 一般废物 | 17.92 | 外卖作为塑料厂原材料 |
| 4 | 蒸馏残渣 | 危险废物 | 5.78 | 委托有资质单位处理处置* |
| 5 | 流延喷嘴清洗液 | 危废废物 | 3.75 | 委托有资质单位处理处置* |
| 6 | 办公、生活垃圾 | 一般废物 | 27 | 由园区环卫部门统一处理 |

*危废处理处理协议见附件6

根据2016年8月1日实行的《国家危险废物名录》及其鉴别标准本项目生产过程中产生的蒸馏残渣、流延喷嘴清洗液均属于危险废物，必须送有资质的单位处理，危险废物处理协议见附件六。

建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向当地固体废物管理中心申报登记该项目产生的上述危险废物，并按照该中心的要求对上述危险废物进行全过程严格管理和安全处置，严格按危险废物转移联单管理办法的有关规定办理该项目危险废物的运输转移。同时建设单位及承接单位均需满足以下要求：

①收集与暂存。

建设固体废物与危险废物贮存车间，固体废物与危险废物贮存车间需分开。贮存时间不超过2个月。

固体废物储存车间建议设置在二车间内，便于运输切割收卷产生的边角料，以及使用原料拆卸的包装，存储时间不大于2个月。一般固废暂存仓库面积拟建200m2，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求进行建设。贮存、处置场所竣工必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用；建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。各类固体废物分类收集、不得混合。

危险废物暂存仓库设置在二车间，拟建面积200m2。危险废物暂存仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 的相关要求进行完善，贮存危险废物符合国家环境保护标准的防护措施，地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；场所应保持阴凉、通风，严禁火种；贮存场地周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内；装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等，不同种类的危险废物分区贮存，不得混放。贮存容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，每个堆间应留有搬运通道。

危险废物贮存应作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物贮存时间不超过2个月。定期由有资质单位运出处置。

危废与固废暂存仓库设施设专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无处置许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.2-95）的规定设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

②运输。

项目危险废物的运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使。运输前需做好周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄露情况下的有效应急措施。运输车辆必须采用专用罐车或者需有塑料内衬和帆布盖顶，完善原料及固体废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄而对沿途带来的二次污染环境。

③转移。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十九条规定：“转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移”。

危险废物的转移执行危险废物转移联单制度，登记危险废物的转出单位、接收单位、危险废物的数量、类型、最终处置单位等。

在以上要求得到落实的前提下，本项目固体废物基本得到了妥善处理，环境影响较小，各项处理措施合理可行。

## 7.5 施工期污染防治措施

项目拟建地位于工业园区内，场地已平整，施工工程量很小，对周边环境影响很小，评价认为在施工期应采取以下措施：

（1）加强施工管理，强化施工队伍环保意识。运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应收集进行集中焚烧；

（2）加强对施工机械的维护和保养，防止机械漏油事故的发生。

（3）运送散装含尘物料的车辆应用蓬布遮盖，以防物料飞扬，对砂石料的运输车辆应限制超载，不得沿途洒漏。

（4）合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备；

（5）工程建筑施工单位应合理安排运输车辆使用时间，尽可能将运输时间安排在交通低峰时，避免由于建材的运输造成周边道路的交通阻塞。同时在交通低峰时运输车辆可以节约大量的运输时间、油耗及减少车辆慢行时排放的CO、HC对环境空气质量的影响。

（6）工程建筑施工单位要保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。

（7）工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一的整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌。

（8）主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，与环境协调统一。

项目施工期时间不长，经过以上污染控制措施治理后，该项目施工期产生的污染对环境的影响在可接受的范围内。

## 7.6 环保投资及“三同时”验收内容

表7-6 工程环保投资估算一览表

| 项 目 | 设备或措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 流延工序DMAC冷凝回收装置 | 流延挥发气体收集管道 | 2.5 |
|  |  | 流延挥发DMAC气体冷凝设备 | 10 |
|  |  | DMAC冷凝液体收集管道 | 2 |
|  |  | 空气压缩设备 | 10 |
|  | 尾气雾化吸收塔 | 喷淋雾化装置、排气筒 | 3 |
|  |  | 喷淋设备 | 1.5 |
|  |  | 雾化设备 | 2 |
|  |  | 管道及其他 | 1.5 |
|  | 喷淋雾化废水收集管道 | 1 |
|  | 油烟净化器设备 | 1 |
| 废水 | 三级化粪池污水处理系统 | 12 |
| 固废 | 边角料、原料包装盒暂存仓库 | 5 |
|  | 蒸馏残渣、DMAC包装桶站存仓 | 12 |
|  | 生活垃圾收集外运垃圾处理站 | 3 |
| 噪声治理 | 选用低噪设备、减振、隔声 | 20 |
|  | 选用低噪设备、减振、隔声 布置车间内；采用软连接、减振台架 |  |
|  | 隔声、进出风口采用软连接、减振台架 |  |
| 环境风险防范投资 | 具体见表8-13 | 29 |
| 合计 | 115.5 |
| 环保投资占总投资比例 | 5.78% |

表7-7  “三同时”验收一览表

| 项目 | 排放源 | 污染物 | 设备或措施 | 标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厨房 | 厨房油烟 | 油烟净化设备1套 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | 尾气雾化雾化吸收塔 | 有机废气（以VOCs计算） | 雾化喷淋设备5套 排气筒1个，高40米； | 《综合废气排放标准》GB16297-1996二级 |
| 废水 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 污水管道、三格化粪池1个，处理能力12t/d；污水排放管道与园区排污管道驳接； | 《综合废水排放标准》GB21908-2008 中表2的要求限值 |
|  | 雨水管道 | 雨水及循环水软化浓缩水（COD、SS 浓度约为 30mg/L） | 雨水排放管道、厂区雨污分流管网； |  |
| 固废 | 生产系统 | 蒸馏残渣（危险废物） | 危险废物贮存车间 | 减量化、无害化、资源化处理，符合国家危废储存规范 |
|  |  | 流延喷嘴清洗液 |  |  |
|  |  | 边角废料、包装 | 一般固废贮存车间 |  |
|  | 生活系统 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集外运垃圾处理站 |  |
| 噪声治理 | 生产区 | 噪声 | 选用低噪设备、减振、隔声 布置车间内；采用软连接、减振台架 | 厂界噪声达到GB12348-2008 3类标准 |
| 风险防范（具体见表8-13） | 贮存区、 生产区 | DMAC储存罐周边围堰 | 围堰长40m，围堰60m3（10×10×0.6m） | 达到风险防范要求 |
|  |  | 围堰、事故池防渗 | 设计使用年限宜按 50 年进行设计，防渗层的渗透系数不应大于 1.0×10-7cm/s。 |  |
|  |  | 事故污水排放 | 应急事故池155m3 |  |
|  |  | 应急闸阀 |  |
|  |  | 危废、危化品储存区周边明渠、雨、污切换装置 |  |
|  |  | 有机气体自动监测报警仪、危废、危化品贮存车间 |  |
|  |  | 消防、应急设备与装置 |  |

# 8 环境风险评价

以《建设项目环境风险评价技术导则》为准则，本评价通过对拟建工程的风险识别、源项分析、事故影响简要分析，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。

## 8.1 风险识别

### 8.1.1风险识别的范围和类型

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）生产设施风险识别范围指厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

（2）物质风险识别范围主要包括均苯四甲酸二酐(PMDA)、4、4、—二氨基二苯醚(ODA) 、1,4-苯二胺（PDA）、二甲基乙酰胺（DMAC）。这些物品在生产及储存过程中存在不同程度的火灾、泄漏中毒等环境风险。

本项目原辅材料以固态为主，遇明火可燃，溶剂DMAC沸点为166℃属于低毒性可燃液体，因此本项目环境风险主要研究与探讨内容是：①火灾；②有机气体泄漏导致扩散。

### 8.1.2 风险识别内容

#### 8.1.2.1 物质危害性识别

根据工程生产工艺流程、主要工艺设备及公辅设施、主要原辅材料及动力介质的特点，其可能存在境风险的物质主要是二甲基甲酰胺（DMAC）、均苯四甲酸二酐(PMDA)、 二氨基二苯醚（ODA）对苯二胺(PDA)。

- 化学品的理化性质、危险特性、毒性等性质

项目原辅材料危险特性见表8-1所示。

表 8-1	主要危险物料特性一览表

| 物料名称 | 用途 | 理化性质 | 危险特性 | 燃烧危险性 | 毒物危害程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均苯四甲酸二酐(PMDA) | 原辅材料 | 均苯四甲酸二酐，简称均酐，纯品为白色或微黄色结晶，熔点191.5℃、沸点397～400℃，,闪点380℃，比重1.680,相对密度1.315。分子式 C10H2O6，分子量218.12 | 有毒固体物品 | 遇明火可燃，高热放出有毒气体。 | 半数致死剂量 (LD50) 经口-大鼠2250mg/kg |
| 4、4、—二氨基二苯醚(ODA) | 原辅材料 | 灰白色或白色晶体粉末，相对密度1.216，熔点187℃，沸点大于300℃，闪 点，218℃，产品有着优异的物理化学性能，能溶于DMAC（N.N-二甲基乙酰胺）、DMF（N.N-二甲基甲酰胺）、乙醇等有机溶剂，不溶于水，可溶于稀盐酸。分子式是C12H12N2O，分子量，200.24 | / | / | 有毒，LD50：725mg/kg(大鼠经口)；685mg/kg(大鼠经口)。 |
| 1,4-苯二胺（PDA） | 原辅材料 | 对苯二胺为白色至淡紫红色片状结晶，可燃。熔点138-147℃，沸点267℃，闪点155.6℃。微溶于冷水，溶于热水、乙醇、乙醚、氯仿和苯。暴露在空气中变紫红色或深褐色。能升华。 | 高毒 | 可燃 | LD50：大鼠经口100 mg/kg |
| 二甲基乙酰胺（DMAC） | 溶剂 | 无色透明液体，熔点-20℃，沸点166.1℃，相对密度为0.9366,能与水、醇、醚等有机溶剂混合。分子式C4H9NO、分子量87.12， 燃点420℃。 | 低毒性液体 | 可燃，遇明火、高热或 与氧化剂接触，有引起 燃烧爆炸的危险。 | 大鼠经口LD50为5680mg/kg；大鼠吸入LC50为2475ppm（1hr）。 |

（2）毒物危害程度分级与工业危害评价的有毒物质评定

《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）中毒性危害程度分级标准见表8-2。

表 8-2毒性危害程度分级标准

| 指标 | 分级 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ（极度危害） | Ⅱ（高度危害） | Ⅲ（中度危害） | Ⅳ（轻度危害） |
| 吸入LC50（mg/m3） | ＜200 | 200~2000 | 2000~20000 | ＞20000 |
| 经皮LD50（mg/kg） | ＜100 | 100~500 | 500~2500 | ＞2500 |
| 经口LD50（mg/ kg） | ＜25 | 25~500 | 500~5000 | ＞5000 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的物质危险性标准，对拟建项目涉及到的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别，物质危险性标准见表8-3。

表 8-3	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50(大鼠经口) mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC (小鼠吸入4小 时)mg/L 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

依据以上依据，本工程风险识别见表8-4。

表8-4项目主要物料毒性及危险性判定表。

| 物料名称 | 沸点 | 闪点 | 毒性 | 是否属于 剧毒物质 | 是否属危化品毒物 | 是否属于 易燃物质 | 危险性 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均苯四甲酸二酐（PMDA） | 397～400℃ | 380 | LD50：2250mg/kg | 否 | 否 | 否，可燃 | 4 |
| 二氨基二苯醚（ODA） | ≥300 | 218 | LD50：725 mg/kg （大鼠经口） | 否 | 否 | 否，可燃 | 3 |
| 对苯二胺(PDA) | 267 | 155 .6 | LD50：80mg/kg (大鼠经口) | 否 | 是 | 否，可燃 | 2 |
| 二甲基乙酰胺（DMAC） | 166.1 | 77 | 大鼠经口LD50为5680mg/kg； 大鼠吸入LC50为2475ppm（1hr） | 否 | 否 | 否，可燃 | 1 |

#### 8.1.2.2  项目生产设施潜在事故分析

拟建项目设施潜在事故分析见表8-5所示。

表 8-5 项目生产设施潜在事故分析

| 风险范围 | 风险装置 | 风险物质 | 物质类型 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产线 | 聚酰亚胺薄膜生产 | 树脂合成釜、精密 计量泵、连接管 道、阀门 | 均苯四甲酸二酐（PMDA）、二氨基二苯醚（ODA）、对苯二胺(PDA)、二甲基乙酰胺（DMAC） | 有毒有害 火灾 | 泄漏中毒 泄漏火灾 |
|  |  | 聚酰亚胺酸生产用罐 3m3×10 | 聚酰亚胺酸、二甲基乙酰胺（DMAC） | 有毒有害 火灾 | 泄漏中毒 泄漏火灾 |
| 辅助工程 | 冷凝蒸馏塔 | 二甲基乙酰胺（DMAC）冷凝蒸馏回用8m3×1 | 二甲基乙酰胺（DMAC） | 有毒有害 火灾、燃烧 | 泄漏中毒 泄漏火灾 |
| 储运工程 | DMAC原料储存罐两个：新原料DMAC、回收DMAC各一个：容积分别为35m3、10m3。 | 二甲基乙酰胺（DMAC） | 有毒有害 火灾、爆炸 | 泄漏中毒 泄漏火灾 |
|  | 固体原材料贮存仓库 | 均苯四甲酸二酐（PMDA）、二氨基二苯醚（ODA）、对苯二胺(PDA) | 有毒有害 火灾 | 火灾 释放有机气体 |
| 环保设施 | 二甲基乙酰胺（DMAC） 雾化喷淋塔 | 二甲基乙酰胺（DMAC） | 有毒有害 | 泄漏火灾 泄露 |

#### 8.1.2.3  项目罐区、生产区用罐设置情况

本项目主要存储罐以及生产用罐情况详见表8-6。

表 8-6 本工程主要储罐一览表

| 名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 年转运量（t） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMAC：料储罐 | 304 不绣钢 | 立式拱顶罐两个，35m3、10 m3 | 2 | 400 | 地面罐区 |

根据《危险化学品目录（2015版）》中的规定，本项目设计的危险化学品及其物化性质见表8-7所示。

表8-7 项目涉及危化品理化性质一览表

| 序号 | 物料名称 | 理化性质 | 燃爆性质 | 毒物危害程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均苯四甲酸二酐(PMDA) | 分子式 C10H2O6，分子量218.12，比重1.680,相对密度1.315。熔点191.5℃、沸点397～400℃，,闪点380℃。 | 遇明火可燃，高热放出有毒气体。 | 低毒性 吞咽可能有害,可造成严重眼损伤，吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 |
| 2 | 1,4-苯二胺（PDA） | 分子式C6H8N2，分子量108.14可燃。比重，3.7，熔点138-147℃，沸点267℃，闪点155.6℃。 | 闪点155.6℃、可燃 | 毒性 不易因吸入而中毒，口服毒性剧烈，与苯胺同。该品有很强的致敏作用，可引起接触性皮炎、湿疹、支气管哮喘。 |

### 8.1.2重大风险源识别

重大危险源，是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），本工程可能构成重大危险源为有危险物质，危险物质依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识。重大危险源辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

≧1

式中：、，……， 为每种危险物质实际存在量，t；

、，……，为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

（1）重大风险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）要求，根据项目可行性研究报告提供资料，项目储存场所危险物质重大危险源辨识结果详见表8-8。

表8-8工程重大危险源识别

| 位置 | 名称 | 最大贮存数量 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）临界量/t |  | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储区生产车间 | 1,4-苯二胺（PDA） | 7.5 | 50 0 | 15% | 否 |
| 1,4-苯二胺（对苯二胺）：联合国编号 1673，类别6.1（毒性物质），包装类别Ⅲ。 |

根据以上判定可见，溶剂存储区以及生产车间溶剂生产用罐，危险物质的贮存合计指数小于1，依据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》判定，项目不构成重大危险源。

## 8.2 风险评价级别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及其附录，本项目的风险评价等级定为二级评价。主要进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

表8-9  评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求：“大气环境影 响一级评价范围，距离源点不低于五公里；二级评价范围，距离源点不低于三公里范围。”本工程环境风险评价范围综合考虑环境风险评价工作级别和大气环境影响评价范围，将本次环境风险评价范围定为厂界外3km。

## 8.3 事故类型分析

### 8.3.1 直接事故类型

本项目环境风险主要有两类：有机溶剂原料发生泄漏；企业发生火灾，导致化学品燃烧或泄露。具体表现为以下几种：

（1）原材料仓库及成品仓库发生火灾

本项目设原料贮存仓库以及成品储存仓库，若发生火灾，仓库中的固体原材料会燃烧，容易产生有毒气体。

（2）有机溶剂发生泄漏

有机溶剂发生泄漏的环境风险潜在于生产区以及运输过程，化学品发生泄漏事故后，如不遇火源不会产生破坏性影响，但部分有机溶剂将造成严重的污染中毒事故。

### 8.3.2 次生/伴生事故类型

（1）由于本项目原料酯类溶剂等均具有一定程度的毒性，因泄漏而大量吸入，有致病或中毒的危险。

（2）物料泄露发生火灾时产生的一氧化碳、二氧化碳及其它有毒有害气体，可能会造成人员的二次伤害。

（3）火灾爆炸事故处理过程中产生的消防废水将携带大量事故中泄露的原料及反应产物进入周围水体，对周边水环境造成明显污染。

在泄漏事故中向空气中散发的易挥发有机溶剂进入环境后，或在空气中迁移、或进入水体，或进入土壤。泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降到土壤或地下水，在短时间内会对植物生长造成影响，严重的会污染地下水。火灾爆炸过程中消防产生的废水和可能的物料泄露如不采取措施处理或回收，均将会对附近水体水质产生影响。

## 8.4最大可信事故及概率

美国M＆Mprotection Consultants.W.G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（Ⅱ版）”论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，通过对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按化工装置划分事故，根据“世界化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率，结果见下表8-10。从表中，可以清楚地知道罐区发生火灾爆炸的比例最高。

表8-10 事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑料 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

表8-11  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

从事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏造成的特大火灾爆炸事故所占比例很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控列第二，占30.6%；对于完全可以避免的人为事故亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%；因此，防雪、避雷应予以重视。此外，在100起特大火灾爆炸事故中，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素，有12起是因消防水泵无法启动而造成灾难性后果。值得注意的是烃类、蒸汽等飘逸扩散的蒸气云团以及烃类、蒸气积聚弥漫在建筑物内产生的爆炸不仅所占事故比例高达至43%，而且这种爆炸是最具毁灭性的，其爆炸产生的冲击波、热辐射以及飞散抛掷物等还会造成二次事故。

根据以上分析，管线泄漏、罐区泄漏、生产设备泄漏发生概率最高，因此选择原料泄漏作为本项目最大可信事故。

## 8.5 风险分析

国内外统计资料显示，因防爆装置不作用而造成假焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故值仅约为6.9×10－7～6.9×10－8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故值在1×10－5/年。

结合本项目特点，预测本工程原料泄漏最大可信事故值为1×10－5/年，火灾爆炸最大可信事故值为1×10－6/年。

在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见下表8-10。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值，人类遭受火灾、淹死、中毒的风险为10-5/a，社会对此没有安全投资，仅告戒人们小心，是有一种可接受风险值；当风险值达到10-4/a，则必须投资采取防范措施；10-3/a属不可接受值，必须立即采取改进措施，否则就放弃该项活动（《环境风险评价—实用技术和方法》中国环境科学出版社出版）。

表8-12  各种风险水平及其可接收程度

| 风险值（死亡/年） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受，必须立即采取措施改进 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 应采取措施改进 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故、煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿意采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 10-7~10-8数量级 | 相当于陨石堕落伤人 | 没有人愿意为这类事故投资加以预防 |

由各种原因造成急性死亡的个人风险值见下表8-13。

表8-13各种原因造成的急性死亡个人风险

| 原因 | 个人风险的近似值 每年的急性死亡概率 |
| --- | --- |
| 汽车 | 3×10－4 |
| 跌落 | 9×10－5 |
| 火灾及烧伤 | 4×10－5 |
| 毒死 | 3×10－5 |
| 火器 | 1×10－5 |
| 洪水 | 9×10－6 |
| 乘飞机旅行 | 9×10－6 |
| 堕落物 | 6×10－6 |
| 触电 | 6×10－6 |
| 雷击 | 5×10－7 |
| 龙卷风 | 4×10－7 |
| 核反应堆事故 | 3×10－9 |

本项目生产过程操作反应釜制作聚酰亚胺树脂主要为常温，常压，反应温度较低。聚酰亚胺树脂为不溶不熔产品，后续的流延和电热胺化过程所用加热设备为电热设备。

项目贮存区的危险化学品存量也较少，储存周期少于一个月，事故情况下造成的影响后果也相对较小，该项目风险半径为15m，可将风险控制在厂区范围内。所采用原料均为低毒物质，且挥发性较低，发生泄露事故后对周围居民直接伤亡威胁较小，通过采取相应的防范措施和应急措施后，不会对周围人群造成不利的急性健康影响。

参照中国环境科学出版社出版的《环境风险评价—实用技术和方法》化工项目的可接受风险水平RL8.33×10-5/年。本项目的环境风险值为1.0×10-5/年，参照上表8-12、表8-13各类事故风险水平及可接受水平，本评价认为项目最大环境风险值为可接受风险值，给周围民众带来急性死亡风险低于中毒、火灾等风险危害，远低于汽车事故风险，环境风险水平是可以接受的。

## 8.6 风险管理

### 8.6.1 风险防范措施

由于本项目原辅材料为可燃化学品，具有潜在的火灾危险性，一旦发生火灾后果较为严重，因此本项目的设计、施工和运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，保证施工质量。在生产过程中要注意严格执行安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。

为了避免化学品火灾泄漏等事故带来环境影响，要求建设方应当按一下要求进行管理：

（1）原料的贮存

1）根据危险化学品及原辅材料的种类、特性，在作业车间、仓储库房、原料储罐场所设置相应的监测、通风、防火、灭火、泄压、防渗漏，防护围堰等安全设施设备，并定期维护保养，保证符合安全要求。

2）危险化学品必须贮存在专有仓库、专用场地或者专用贮存室内，贮存方式、方法与贮存数量必须符合国家标准，并设置明显标志，指派责任心强，经培训考核，熟知危险物品性质和安全防护知识的专人进行管理。

3）原料及危化品仓库内吸烟和使用明火，如果必须动用明火时，危险化学品必须全部转移到安全地点。

4）危险化学品及原材料储存仓库、DMAC储罐等场所，应当根据消防条例有关规定，配备消防器材和防护器材。

5）库房内应设有温度表，并根据物品的性质，采取密封、通风和库内吸潮相结合的温度湿度管理办法，保证库房内的温度在合理范围内。

6）对液体原辅材料贮存罐定期检查封口是否严密，有挥发和渗漏，还有无变色、变质和沉淀现象，做好记录。应当对贮存装置每两年进行一次安全评价；

7）在贮存场所设立通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。

8）每天对储存库房内外进行安全检查，检查易燃物是否清理，货架牢固程度，堆放是否合理，并做好记录。

9）检查中发现问题，及时填写问题通知单通知相关部门，及时采取措施

（2）原料运输管理

1）合理规划运输路线及运输时间。本项目运输路线涉及人口密度大的特殊路段应设置标志桩（牌），在这些路段行驶的驾驶员应提高警惕，缓慢行驶，尽量减少事故发生的可能。

2）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品，运输前需对槽车可能出现泄漏的地方进行检查。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，并对人员进行安全教育，应急演练等 ，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。

3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

4）在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

（3）储罐事故池及围堰

项目事故池针对项目风险源，DMAC储罐储存，事故池位于DMAC储罐位置。

参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）附录A，事故应急池公式如下：

式中：

——事故储存设施总有效容积；式中是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算，取其中最大值；

——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

——发生事故时厂区内的消防水量，m3；根据项目可研，消防用水量为15L/s，灭火时间为2h。

——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；暴雨量取250mm/日，建议按暴雨强度公式计算15min暴雨量。

本项目二甲基乙酰胺（DMAC）储存罐应急事故池容积计算如下：

本项目根据项目区间布局，拟建设半地下式应急池，体积为155m3。项目围堰拟建设于二甲基乙酰胺（DMAC）储存罐区周边，建设高度600mm，长度共计40m。

二甲基乙酰胺（DMAC）储存罐位置、围堰及事故池位置设置防渗层，防止二甲基乙酰胺（DMAC）泄露导致的污染。防渗层设计使用年限宜按 50 年进行设计，防渗层的渗透系数不应大于 1.0×10-7cm/s。项目风险防范措施规模见表8-14。

表8-14项目风险防范工程建设规模

|  | 应急池容积（m3） | 围堰（m） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲基乙酰胺（DMAC）储存罐（室外） | 155 | 40m 规格：10×10×0.6m | 结合储存罐建设同时建设设置防渗工程 |

应急池容积155m3，为了减少风险建设为半地下式，设置40m围堰，并建设防渗工程。应急池容积可容纳DMAC储罐中全部DMAC溶剂量、消防废水量，以及重大事故生产废水量。其溶剂量能满足满足风险事故。应急池位于DMAC溶剂储罐周围，能第一时间接收阻止DMAC溶剂泄漏。

（4）风险管理措施

1）在醒目位置设置公告栏，公布作业场所职业危害因素检测结果。

2）厂生产区内严禁吸烟和带入火柴、打火机等火种；禁火区应设置明显的标志，并标出警戒线，设置永久性“严禁烟火”、“禁止吸烟”等警告牌。

3）生产场所作业地点的安全通道和紧急出口设置明显的标志和箭头。

4）在易燃易爆、有毒、缺氧、窒息、高空作业场所等危险作业场所应设置醒目的安全警示标志。

5）为了控制和减少事故情况下泄漏物料和污染物从排水系统进入环境，评价要求本项目建立如下防范设施：

雨水经厂区雨水排口排入园区管道；车间清洁废水、生活污水等进入三级化粪池，处理达标后排入园区管道。在火灾事故发生时，首先尽可能切断泄漏源，将泄露物料尽可能控制在边沟收集范围内，同时关闭雨水排放阀及污水排放阀，封堵可能被污染的雨水收集口，产生的消防废水全部切换至风险事故应急储池，事故结束后委托有处理资质的单位外运处理。厂内应根据原料调储路线，建设雨/污水收集沟—缓冲池—事故应急池应急系统。根据建设方提供的资料，拟在厂内建设155m3的风险事故应急池及相关沟管。

通过以上措施将有效的避免物料泄漏和消防水对外环境水体的影响，由于泄漏物料能够采取有效的措施进行回收、收集，因此避免了泄漏物料直接排入外部管网及水体的现象，建设单位应通过加强日常防范措施和事故应急措施，以减少泄露风险事故的发生几率。

（5）风险防范投资

环境风险防范措施及应急预案应作为“三同时”验收必要内容之一，具体见表8-15。

表8-15 环境风险防范措施及应急预案三同时检查表

| 类别 | 序号 | 措施名称 | 措施内容 | 完成时间 | 经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 防范措施 | 1 | 废气 防范措施 | 消防供水系统 | 试生产前 | 1 |
|  |  |  | 有机气体自动监测报警仪 | 试生产前 | 5 |
|  | 2 | 水防范措施 | 消防喷淋装置、消防水收集池 | 试生产前 | 3 |
|  |  |  | 围堰 | 试生产前 | 2 |
|  |  |  | 围堰防渗、漏、防腐蚀处理工程；围堰内导流沟渠和阀门。 | 试生产前 | 6 |
|  |  |  | 废水事故池 | 试生产前 | 4 |
|  | 3 | 防静电危害措施 | 接地系统、静电消除器及人员防护等 | 试生产前 | 1 |
|  |  | 危化品、危废贮存标志 | 危化品、危废贮存设置消防、栓及安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷针。 | 试生产前 | 1 |
|  | 4 | 物料泄漏防范措施 | 危险废物、危化品组存仓库、生产区周边设置明沟，雨、污切换装置 | 试生产前 | 6 |
| 环境风险 应急预案 | 1 | 工厂 应急预案 | 指挥小组、专业救援、应急监测、应急设施和物质 | 试生产前 | / |
| 合 计 | 29 |

### 8.6.2 事故应急预案

#### 8.6.2.1 消防系统

根据化工企业储罐区设计规范要求，设置独立的消防给水、泡沫消防系统。

在作业车间、仓库周围及各附属建筑物内配置一定数量的推车式和手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。厂内的办公楼、配电间等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾应马上联系平江县相关消防部门进行抢险。

#### 8.6.2.2 医疗救护

厂区内距离工作车间不远处的职工宿舍与行政办公楼设置淋浴设施，厂区内应成立医疗救护组并配备有相应的急救药品。若出现人员重伤、中毒情况时，联系附近的医院及时抢救.。

#### 8.6.2.3 应急处理措施

（1）火灾事故应急措施

①火灾应急措施

1）一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；

2）停止厂区的全部生产活动，关闭所有设备；

3）调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下，及时开展灭火行动；

4）把厂区其余的化工品从厂区撤离，并制定撤离方案；

5）针对火灾现场的人员和管线设备等，采取保护性措施，如开启水喷淋为其他未燃烧的化学品储存容器喷洒冷却水，降低火焰辐射强度，减轻人员伤亡和避免火灾蔓延；

6）在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或者侧风向，保证人员安全；

7）灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并应仔细查看现场，防止死灰复燃或爆炸现象发生。

②对消防废水/泄露物料的处理措施

1）一旦发生火灾事故并产生消防废水，应将厂区雨水管网和污水管网之间的隔断措施紧急关闭，防止消防废水/泄露物料进入汨罗江从而污染外界水体环境，将消防废水/泄露物料控制在厂区范围之内；

2）在事故处理完成后，联系有资质的水处理单位，将消防废水/泄露物料槽车运出厂区集中处理，杜绝消防废水和泄漏物料外排。

③人员安全应急处置程序

1）事故目击者立即报告专业医疗救援队、专职消防队和应急救援指挥中心值班室，报告人员中毒和气体扩散情况；

2）联合附近岗位未中毒人员，在第一时间开展中毒人员急救；

3）应急救援指挥机构启动厂区应急救援系统，迅速派遣应急救援队伍赶赴事故现场，抢救中毒昏迷人员。

④注意事项

救护人员和应急处置人员进入事故现场前，应首先做好自身防护，应当穿防护用品、佩戴防护面具或空气呼吸器。

（2）泄漏事故具体处理措施

①个体防护

进入现场的救援人员必须配备必要的个人防护器具；泄漏事故发生后，应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事态发展，确定事故波及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等；应使用专用防护服、隔绝式空气呼吸器。

②泄漏源控制

采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

③泄漏物处理

围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到事故池内。贮存区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对本项目有机溶液泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。并用喷雾水枪喷射，防止堵漏时产生火花，一方面可以驱散现场浓烈的气体，掩护人员去堵漏，同时还可以防止堵漏时产生火花。

收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入事故池。

（3）火灾爆炸事故具体处理措施

①先控制、后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大等特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

②进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取个体防护措施，如佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等。

③应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径。

④对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

## 8.7 小结

综上所述，项目原材料储存、生产工艺中存在着一定危险性和有害因素。企业在设计、施工、生产三个阶段应做到以下几点，即可将项目的环境风险降到可接受程度：第一、执行国家有关环保、安全、卫生和劳动等方面的标准规定；第二、采取安全评价预评价报告和本报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实；第三、建立完善的安全环境保护管理机构和制度，按照本报告书有关环境风险防范的要求编制应急预案；第四、试生产期间严格履行环保“三同时”制度，确保生产过程中环保设施正常运行；第五生产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急演练。

# 9 项目可行性分析

## 9.1产业政策符合性

本项目主要产品为高端薄膜（聚酰亚胺薄膜），不涉及《产业结构调整指导目录（2011年本）2013(修正)》中限制类和淘汰类产品。本工程为新材料，其符合产业政策中鼓励类以下几条：

本项目为新材料，其符合产业政策中鼓 励类以下几条：

“二十八、信息产业

22、半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料。”

根据国家发改委、工业和信息部《关于开展 2013年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知》（发改办产业（2012）3154  号）文件精神（见附件10），聚酰亚胺薄膜 制备产业化项目归属轻纺工业重点领域技术改造类轻工业重点领域技术提升项目。

本项目为湖南方正达电子科技有限公司的专业配套企业，为该企业专业生产FPC新材料，解决了企业配套问题，给园区新材料区域添置新的国家鼓励项目。

综上可知，本工程所生产的产品不但满足我国现行产业政策的要求还符合区域发展规划要求。

## 9.2与区域规划符合性

本项目位于平江县城市总体规划的二类工业区域，项目建设性质与平江县城市总体规划无冲突。

项目以聚酰亚胺电子薄膜新材料为产品，属于电子高新产业，与平江县工业园区规划的产业定位“以矿产品加工、食品轻工、机械电子为主导产业的现代化高科技产业园。”的理念相符合。从平江县工业园区功能分区图可知，项目拟建地规划为机械、电子设备制造产业区。

项目严格风险控制、严格执行三同时、环保验收，严格环境管理，可将其环境影响降到最低，对周边食品企业影响微弱。

该项目每年利税300万，安置群众就业100人，可推动园区电子科技产业完善发展，为建设新材料园区提供新的动力。

综上所述，项目选址与平江县工业园区功能布局相符，与平江县工业园总体规划环评相符，符合平江县经济发展方向。

## 9.3选址合理性分析

选址合理性分析见下表9-1：

表9-1  项目可行性论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用地规划 | 二类工业用地 |
| 2 | 环境敏感目标 | 周边为工业用地，最近居民位于污染源100m外，通过预测，项目建成后其空气、噪声质量达标 |
| 3 | 环境功能区划 | 工程所在区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，纳污河段为Ⅲ类水域；项目周边无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等 |
| 4 | 发展余地 | 可完全满足企业近期的发展规划的要求 |
| 5 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 6 | 水、电、气供应条件 | 水、电供应较完善 |
| 7 | 排水设施 | 园区排水管网建设基本完成，工业园污水处理厂已投入运行 |
| 8 | 产业功能布局规划 | 目前项目所在地规划为机械、电子加工产业区 |
| 结论 | 项目实施可行 |

本项目区域环境现状保持较好，交通运输方便，在落实各项污染防治措施后，项目外排污染物对区域环境质量影响不大，项目影响区域公众团体与个人支持率均为100%，无人表示反对。本项目符合平江县工业园区产业定位要求、产业功能布局规划要求及用地规划要求，项目选址合理可行。

## 9.4平面布局合理性

厂区分为几大功能区：一是生活服务与管理区、二是生产区、三是材料及成品储存区。

生活服务与管理区：厂生活服务与管理区包括厂区综合办公楼和员工宿舍食堂。厂区大门紧邻福坤路，交通便利，入口安排了绿化区和综合办公楼把办公楼位于厂区东南面，厂区西南面拟建设员工宿舍与食堂。该区域位于企业南部，生活服务管理区同时设计了绿化带。

生产区：生产区包括车间一、车间二，位于厂区中部。车间一为生产车间，包括聚合区、流延制膜区、热亚胺化区；

材料及成品储存区：以车间二为主。车间二功能区包括电晕处理切割、原材料储存、边角料及生产废料堆存、DMAC冷凝回用、尾气喷淋雾化处理、DMAC吸收液蒸馏回用等功能。

应急池位于DMAC储存罐周边，危险废物贮存仓库位于车间二，DMAC冷凝回收装置于车间一，紧靠生产线。化粪池为地埋式，位于行政楼与员工宿舍之间。

企业大气污染经过雾化喷淋塔吸收后污染物达标排放，且周边环境无超标点。通过预测本项目污染物排放无超标点，因此可不设卫生防护距离。厂区常年主导风向为NNE，排放源下风方向为厂区车间，因此本平面布局对周边食品厂及居民点等敏感目标影响微弱。

项目噪声源位于车间一、车间二内，通过合理布局以及降噪措施可实现厂界噪声达标排放。

项目的平面布置考虑了物流走向及对外环境敏感目标的保护，可相应地减少其产生的污染对周边环境的影响，因此项目拟建设平面布置，从环保的角度分析基本合理。

# 10 清洁生产分析

## 10.1 清洁生产目的

清洁生产要求改进设计，使用清洁能源和材料，采取先进的工艺技术和设备，改善管理，综合利用等措施，从源头削减污染，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。本报告拟从资源能源利用、产品、污染物的产生、废物回收利用、环境管理等方面进行分析评述。

## 10.2 清洁生产水平分析

本评价主要从原辅材料使用、生产工艺水平、资源能源利用水平、污染物产生情况等方面进行项目清洁生产水平评述。

（1）原材料

所采用的各项目原料均为国内较常见的化学品，所涉及物料中无高毒、有害有机物或重金属的敏感物质，原料来源较为清洁。

（2）工艺及装备水平

本项目所使用工艺为国内成熟工艺，具有一定的普遍性。所用设备均为常见生产设备，满足国内平均生产水平需求，为进一步提高工艺水平，本项目各类机电产品均选用国家推荐的节能型品种，部分关键的工艺控制点要求使用权用较先进的仪器仪表控制，强化生产过程中的自控水平，提高收率，减少能耗，尽可能做到合理利用和节约能耗，严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗、能耗。

（3）资源能源利用水平

本项目动力来源为电能，能源使用清洁。在生产过程中，各环节在密闭反应设备中完成，其中反应溶剂DMAC总回收利用率为97.5%，资源利用水平可以达到国内先进水平。

（4）污染物产生情况

项目产生的大气污染物主要以有机污染物为主，此类有机污染物以DMAC为主，通过喷淋雾化装置吸收处理，同时回收DMAC，做到最大资源化的可能。DMAC的去除率可以达到89.38%，大大减少了污染物的排放。

项目生产过程中产生的蒸馏废渣属于危险废物，厂区拟建设专门的贮存车间，定期交由有关单位处置。

液体原料储存罐以及反应釜车间周边布置了边沟、围堰以及事故池。厂区拟建设事故池155m3，用以集中收集泄露原料以及消防废水，避免大量有机原料泄露导致的环境污染。

本工程对生产过程中产生的废气、废水、废渣及噪声均采用国内同行业已经采用的成熟工艺进行治理或综合利用。项目生产过程中产生的各项污染物均可实现达标排放。

（5）清洁生产结论

本项目生产聚酰亚胺薄膜，大气污染物以有机废气为主，其中有机物DMAC总回收利用率可达到97.5%，少量无法回收的有机气体可以实现达标排放；工业废水消耗为冷却蒸发，无外排。从环保角度看，环评认为项目生产清洁生产水平达到国内先进水平。

（6）进一步提高清洁生产水平的建议及要求

在今后运行过程中，建设方应进一步提高资源、能源利用率；提高生产管理水平，制定严格的管理制度，确保工程各设施正常、可靠运行，从源头削减污染物的产生。具体侧重于车间建设、生产管理与职工清洁生产教育几个方面：

a、操作工人是清洁生产的最终实施者，因此，应经常对职工进行清洁生产教育，使整个处理过程都能做到不断地提高清洁生产水平。

b、加强生产过程中的管理，防治因为管理、操作不当带来污染物排放；

在今后的环保管理方面，企业应树立良好的环境管理意识，不断提高环境管理水平和工艺水平，建立和完善清洁生产组织和清洁生产制度，从源头和生产过程减少和消减污染物的产生。

# 11 达标排放及总量控制

## 11.1 达标排放

本工程对生产过程中产生的废气、废水、废渣及噪声均采用国内同行业已经采用的成熟工艺进行治理或综合利用。根据项目可行性研究报告、工程分析及污染防治措施可行性分析的结论，本工程在生产运行过程中产生的“三废”均可得到成熟可靠的防治措施的处理，只要加强原料运输及暂存、使用过程中的管理，可有效防止“二次污染”事故的发生。

综上所述，工程各污染源在充分落实环保措施，保证各污染防治设施运行良好的的基础上，可做到达标排放。

## 11.2 总量控制

根据《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》，对全省主要污染物排放实行总量控制，由各级政府逐级将控制指标分解落实到各排污单位，全面实行排污许可证制度，禁止无证或超总量排污，实施环境治理工程，推行清洁生产，淘汰落后生产能力，加快削减污染物排放总量。

工程设计中贯彻实施“清洁生产”方针，通过选用先进的生产工艺和方法，提高水的重复利用率，认真落实环评提出的污染治理措施，选择先进、成熟的“三废”治理技术，控制“三废”排放量。

本项目废水经处理后排入平江县工业园区污水处理厂集水管网，计算本项目废水总量控制指标值为CODcr：0.72t/a，氨氮：0.09t/a，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》中第十条规定：排污单位污水纳入集中式污水处理厂设施的，排污权初始分配量按照集中式污水处理设施设计出水浓度进行核定，故该项目建议核定其CODcr：0.216t/a，氨氮：0.03t/a。

本项目未涉及大气总量控制因子为SO2和氮氧化物，不需要考虑大气总量控制指标量。

# 12 环境经济损益分析

## 12.1 环境经济损益分析

### 12.1.1 经济损益分析

本项目投资2000万元，环保投资为115.5万元，环保投资占项目总投资的5.78％。该项目建成后投资回报较高，项目总投资收益率30.61%，投资利税率15%，税后财务内部收益率27.75%，税前投资回收期(含建设期)0.8年，均优于行业基准指标。同时该项目在平江县工业园建设，园内有较完善的公共配套设施，管理规范，物流运输便利，有利于公司的长远发展。项目的建设和经营将进一步增加本地块的经济增长点和人气，并随着周围区域的建设发展，相互促进，形成良好循环的经济发展圈，促使区域土地具有更高的利用和开发价值，对平均县的经济发展有所贡献。

### 12.1.2 社会损益分析

该项目的建设符合国家产业政策和行业发展方向，市场前景较好，且有较强的市场竞争能力，项目实施后可增加一定数量的就业岗位，有利于安置待业人员，提供稳定的就业机会。

本项目的建设符合岳阳市及平江县工业园区总体发展规划，项目建成后有利于提高区域经济地位，具有较好的社会效益。

## 12.2 环境经济损益综合分析

本工程在认真落实劳动保护、安全卫生、消防和各项环保措施，确保工人劳动安全，确保对周边的环境保护的前提下，具有明显的社会效益和环保效益。

只要该项目在各个实施阶段过程中积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，总体上可以满足当地环境容量要求和环保管理要求，达到可持续发展目标。从环境经济的角度来说，项目的建设是可行的。

# 13 公众参与

## 13.1 公众参与目的

根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》等法规中的有关规定和要求，在编制环境影响报告书时应征求直接受工程影响的公众意见。公民对在其单位及居住地附近进行的建设项目应享有知情权，避免生存空间受到不必要影响的权利，也有保护环境的义务。在环境影响报告书编制过程中实施公众参与，不仅可以提高环境影响评价的有效性，而且能在公众参与活动中提高公众的环保意识，进一步促进环评制度的完善，保护生态环境，提高环境质量，确保可持续发展战略的实施。

公众参与调查的原则有公开原则、平等原则、广泛原则及便利原则。其目的是让公众了解项目运营、排污、处理、达标情况等的实际情况，使项目能被公众认可，得到公众的支持。

## 13.2 环评信息公示

### 13.2.1 网上公示

本项目于2016年6月6日在平江县政府网站的相关网页上进行了网上第一次信息公示。公示的主要内容包括：项目名称和工程概况、建设单位名称和联系方式、环境影响评价单位名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众参与的主要事项以及公众提出意见的主要方式等。

项目网上公示有效期内，未接到对该项目建设不良反馈意见和建议。

图13-1 第一次网上公示截图

报告书初稿编制基本完成后，建设单位和评价单位于2015年7月12日在平江县环保局网站的相关网页上进行了网上第二次信息公示。

环评第二次公示链接：http://www.pingjiang.gov.cn/Item/47896.aspx

图13-2 第二次网上公示截图

### 13.3.2信息公示反馈意见

经网上信息第一次公示、第二次公示等一系列信息公示后，未接到反对项目建设的电话和邮件，也未接到对该项目建设的不良反馈意见。

## 13.3问卷调查统计与分析

在完成网上公示后，工作人员采用问卷调查的方式，发放团体调查表和个人调查表，公开征求该项目建设涉及区域公众的意见与要求。本次调查随机发放个人意见调查28份，收回28份，回收率均达100％。团体调查表发放5份，回收5份，回收率均达100％。调查对象包括不同学历、各年龄阶段的居民。项目涉及的机关团体、村委会等，团体公参调查基本情况见表13-1，个人公众参与调查信息统计见下表13-2，部分公众参与意见调查表详见附件。

部分代表性调查表内容格式见附件。

### 13.3.1公众参与调查问卷统计

表13-1  团体公众参与调查表统计表

| 序号 | 单位名称 | 团体性质 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南平江伍市工业园管委会 | 机关团体 | 0730-2935688 |
| 2 | 湖南省新金刚工程机械有限公司 | 企业单位 | 0730-6808685 |
| 3 | 湖南长达交通设施有限公司 | 企业单位 | 15874210617 |
| 4 | 平江县华文食品有限公司 | 企业单位 | 0730-8587389 |
| 5 | 平江县伍市镇伍市村村民委员会 | 村民委员会 | 13762045386 |

表13-2  被调查人员基本信息统计表

| 序号 | 姓名 | 职业 | 年龄 | 性别 | 学历 | 家庭住址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡学龙 | 务农 | 48 | 男 | 初中 | 伍市村二组 | 18711200735 |
| 2 | 彭放求 | 务农 | 46 | 男 | 高中 | 伍市村二组 | 18216359111 |
| 3 | 曹思亮 | 务农 | 50 | 男 | 中学 | 伍市村 | / |
| 4 | 洪和平 | 务农 | 42 | 男 | 中学 | 伍市村 | / |
| 5 | 曹继房 | 务农 | 48 | 男 | 中学 | 伍市村 | / |
| 6 | 曹站粮 | 务农 | 45 | 男 | 初中 | 伍市村四组 | 18673065546 |
| 7 | 洪孟奇 | 务农 | 44 | 男 | 大专 | 伍市村 | / |
| 8 | 洪孟光 | 务农 | 40 | 男 | 高中 | 伍市村四组 | 18373042586 |
| 9 | 江雄健 | 务农 | 68 | 男 | 小学 | 伍市村 | 13874048366 |
| 10 | 江国正 | 务农 | 50 | 男 | 小学 | 伍市村四组 | 18216357566 |
| 11 | 曹杨柳 | 务农 | 24 | 男 | 大专 | 伍市村 | 13017222440 |
| 12 | 曹阳 | 务农 | 26 | 男 | 中学 | 伍市村 | 15274060865 |
| 13 | 黎兰凤 | 村专干 | 54 | 女 | 高中 | 伍市村三组 | 13575020038 |
| 14 | 江聪 | 务农 | 36 | 男 | 中学 | 伍市村 | 13780675453 |
| 15 | 曹格亮 | 务农 | 44 | 男 | 中学 | 伍市村 | / |
| 16 | 舒桂平 | 务农 | 50 | 男 | 中学 | 伍市村 | 137987845863 |
| 17 | 江想川 | 务农 | 28 | 男 | 中学 | 伍市村 | 15274013548 |
| 18 | 曹要良 | 务农 | 52 | 男 | 中学 | 伍市村 | 0730-6544663 |
| 19 | 曹恩光 | 务农 | 45 | 男 | 中学 | 伍市村 | / |
| 20 | 李玉明 | 务农 | 48 | 男 | 中学 | 伍市村 | 13627400990 |
| 21 | 江飞 | 务农 | 42 | 男 | 中学 | 伍市村 | 18711208666 |
| 22 | 何干 | 务农 | 42 | 男 | 高中 | 伍市村三组 | 18274026555 |
| 23 | 黄宏山 | 村干部 | 52 | 男 | 高中 | 伍市村三组 | 15575054986 |
| 24 | 江聘根 | 务农 | 50 | 男 | 初中 | 伍市村三组 | 18390165531 |
| 25 | 洪孟文 | 务农 | 55 | 男 | 中学 | 伍市村 | / |
| 26 | 江海波 | 务农 | 40 | 男 | 中学 | 伍市村 | 15575034029 |
| 27 | 何安 | 务农 | 38 | 男 | 高中 | 伍市村三组 | 13077104456 |
| 28 | 彭须承 | 务农 | 40 | 男 | 小学 | 伍市村 | 13297305089 |

### 13.3.2 公众参与调查结果分析

#### 13.2.2.1个人意愿分析

环评单位对委托方回收的公众参与调查表进行了统计分析，结果如下。

表13-3 个体公众调查结果汇总表

| 分类 | 调查人数（个） | 所占比重（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、你是否已经阅读项目简介 | 是 | 28 | 100 | 单选 |
|  | 否 | 0 | 0 |  |
| 2、你居住或工作的区域环境质量是否良好？ | 较好 | 25 | 89.3 | 单选 |
|  | 一般 | 3 | 10.7 |  |
|  | 存在一定污染 | 0 | 0 |  |
| 3、你最关心本项目建成后的污染影响是？ | 空气污染 | 27 | 96.4 | 多选 |
|  | 水污染 | 25 | 89.3 |  |
|  | 噪声 | 14 | 50 |  |
|  | 无明显影响 | 0 | 0 |  |
| 4、总的看，本项目建设对你个人和家庭影响如何？ | 有利影响 | 24 | 85.7 | 单选 |
|  | 不利影响 | 2 | 7.15 |  |
|  | 无明显影响 | 2 | 7.15 |  |
| 5、你支持本项目建设 | 支持 | 28 | 100 | 单选 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |  |
|  | 反对 | 0 | 0 |  |
| 6、对防治本项目建设和营运过程中的各类影响，您还有什么意见建议？ | 注意防治水体污染；加强环保措施建设；注意环保； |

从上表可以看出参与调查群众对本项目的基本认知情况，分析如下

1）参与调查的群众均阅读了本项目的资料，了解本项目的基本情况；

2）有89.3%的受访群众认为所居住地的环境较好，10.7%的受访群众认为居住环境一般；

3）有96.4%的受访群众最关心项目的空气污染、89.3%的群众关注水污染，50%的受访群众关注项目带来的噪声污染；

4）85.7%的受访群众认为项目建设对当地生活总体的影响是有利的，7.15%的受访群众认为项目建设对其个人与家庭带来不利影响，7.15%的受访群众认为项目建设对其个人与家庭无明显影响；

5）参与调查的群众全部支持项目建设

6）对项目建设和营运过程中，村民认为应该注意防治环境污染，加强环保设施建设。

#### 13.2.2.2团体意愿分析

根据公众参与环节收回的公众团体意见调查表，经过统计，本次公众团体参与调查的基本情况分析如下。

本次公众参与调查环节共发放公众团体意见调查表5份，共收回5份，回收率为100%。通过统计分析，在收回的有效调查表中公众参与团体意见调查表中的基本信息和选项统计和分析见下表。

表13-4 团体公众调查结果汇总表

| 分 类 | 团体数（个） | 所占比重（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、贵单位是否已经阅读项目简介？ | 是 | 5 | 100 | 单选 |
|  | 否 | 0 | 0 |  |
| 2、贵单位所在区域环境质量是否良好 | 较好 | 5 | 100 | 多选 |
|  | 一般 | 0 | 0 |  |
|  | 存在一定污染 | 0 | 0 |  |
| 3、贵单位最关心项目建成后可能的环境影响是？ | 空气污染 | 3 | 60 | 多选 |
|  | 水污染 | 2 | 40 |  |
|  | 噪声 | 2 | 40 |  |
|  | 无明显影响 | 0 | 0 |  |
| 4、总的看本项目建设对贵单位周边环境影响如何？ | 有利影响 | 1 | 20 | 单选 |
|  | 不利影响 | 1 | 20 |  |
|  | 无明显影响 | 3 | 60 |  |
| 5、贵单位是否支持本项目建设？ | 支持 | 5 | 100 | 多选 |
|  | 无所谓 |  |  |  |
|  | 反对 |  |  |  |
| 6、对防治本项目建设和营运过程中的各类影响，贵单位还有什么意见建议？ | / |

团体公众对本项目建设的态度与意见归纳如下：

1）被调查团队均获取了本项目建设的基本信息；

2）参与调查的团队均认为所处环境良好；

3）60%的受访单位认为项目的环境影响为空气污染，40%的受访单位认为项目主要环境影响为噪声污染、40%的受访单位认为项目主要环境影响为水污染；

4）被调查团中有60%的团体认为项目无明显影响，20%的单位认为项目会带来有利影响，20%的单位认为项目会有不利影响。

5）被调查团体建议采取三废治理措施、绿化、清洁生产、经济补偿等措施弥补本项目对环境产生的影响，其中要求采取三废治理措施的占42.86%。

6）100%的受访单位对项目持支持态度。

## 13.4小结与建议

本次公众参与调查表回收率和有效率较高，说明调查结果可以反映评价区域内公众对本项目的意见和观点。团体100%赞成本项目的建设；100%的公众支持本项目的建设。

据调查表明，对本项目的建设公众关注最多的就是环境保护方面问题。环评报告书中对项目应采取的环境保护措施在相关章节已进行了详细论述。本环评要求建设单位在建设期间和营运期间严格落实报告书中提出的各项环境保护措施，加强环境管理，确保污染物达标排放，不会因项目建设给周围居民和相关单位造成不良的环境影响。

同时，本项目的实施能够促进当地经济的发展，新增工业就业岗位，并使相关产业链（如物流运输、设备维修、餐饮服务等）间接提供较多的就业岗位，可以多方位地解决就业机会，有利于当地社会的稳定和健康发展。

由此可见，建设单位在严格落实好环评提出的各项污染防治措施，并在环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

# 14 环境管理与监测计划

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

## 14.1 环境管理

### 14.1.1施工期环境管理、监理

施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。

施工期环境管理计划主要由施工承包商、建设方及监理单位负责，首先要求施工企业文明施工，健全管理制度，加强施工人员教育培训，其次需将下表施工期环保计划及各项环保要求在施工中切实得到落实，并不定期地进行监督，检查各项环保措施的落实情况。

表14-1  项目施工期环保、环境监理工作计划

| 环境问题 | 环保措施 | 执行 单位 | 管理 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工废水应收集处理达标后外排。保证事故池、围堰、防渗层施工建设负荷设计要求；保证三格化粪池能满足符合设计要求 | 施工承包商 | 建设方及监理 部门和平江县环保局 | 设2-3名环境监理人员 |
| 环境空气 | 防止施工场地扬尘；保证雾化喷淋塔设备、排气筒按环保设计要求建设； |  |  |  |
| 噪声 | 施工期间应控制施工时间，避免夜间施工；噪声源设备布置应严格按照环保设计要求建设；降噪措施应该能保证环保要求； |  |  |  |
| 固废 | 保证施工中产生的建筑垃圾输到指定地点填方；保证固体废物及危险废物贮存场所建设负荷国家标准要求 |  |  |  |
| 生态环境 | 加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育；严格按照设计文件进行地表清理、开挖、弃渣作业。 |  |  |  |
| 水土流失 | 征地结束后立即修建围墙，以确保施工引起的水土流失不流出项目的防治范围；及时绿化、恢复植被 |  |  |  |

注：建议建设方请有资质的监理单位编制施工环境监理报告并按之实行。

### 14.1.2 营运期的环境管理

（1）确保环境管理工作人员的聘任，负责本企业环境保护设施正常运行。环保专干应定期对本企业环保设备进行巡回检查，并并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告。

（2）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门（平江县环保局）汇报。

（3）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。

（4）增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。

（5）将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。

（6）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。

本项目营运期环境管理计划见表14-2：

表14-2  项目营运期环境管理计划

| 环境问题 | 管 理 措 施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水污染 | 加强管理，确保企业污水能达到污水处理厂的接收标准 | 公司 |
| 2 | 大气污染 | 加强管理，保证尾气处理冷凝回收设备以及雾化喷淋塔正常运行； | 公司 |
| 3 | 固废污染 | 加强管理，严格按照相关要求收集、暂存、运输、转移各类危险废物 | 公司 |

## 14.2 监测计划

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂区周围环境质量水平和污染变化趋势。

本项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，在安全环保部下设监测机构，配备专职或兼职人员。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保部派专人管理并存档。建设单位在现阶段一时无法建立环境监测机构的情况下，可暂时委托平江县环境监测站进行监测，在事故或非正常工况下要增加监测频次，由平江县环境保护局进行监督。

本评价提出环境监测计划如表14-3。

表14-3  公司环境监测计划

| 监测类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 雾化喷淋塔排放口 | VOCs | 半年一次 | 发生事故排放时立即进行 |
| 废水 | 厂区总排污口 | 废水量、PH、SS、COD、NH3-N | 半年一次 | 发生事故排放时立即进行 |
| 噪声 | 四周厂界外1m处 | 等效声级 | 半年一次 | 测厂界噪声 |
| 无组织废气 | 厂界周围 | VOCs | 半年一次 | 发生事故排放时立即进行 |

## 14.3 排污口规范化建设与管理

### 14.3.1 排污口规范化建设

（1）拟建工程外排废水只设一个排放口，排放口设置便于采样的取水口。

（2）按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1~1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

### 14.3.2 排污口建档管理

（1）企业须使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国环保图形标志登记证》并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

# 15 结论与建议

## 15.1项目概况

平江达电子材料有限公司拟在湖南省岳阳市平江县伍市镇工业园新建年产600吨的的聚酰亚胺膜项目。项目占地面积项目厂区占地16754.3m2，建筑面积16821m2，企业总投资2000万元，主要产品为25μ聚酰亚胺电子薄膜，产能为600吨/年。企业主要建设内容包括：生产车间一6912m2、生产及原材料储存车间二3184m2，综合楼3184m2，员工宿舍及其他辅助工程2135m2。

## 15.2 环境质量现状

（1）环境空气

项目建设区域各监测点位各监测因子均可以满足达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，特征因子VOCs（以非甲烷总烃计）可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的小时浓度值2mg/m3。

（2）声环境

评价区域声环境现状较好，厂界各点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

（3）水环境质量

建设项目区域内地表水3个常规监测断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，监测水域水质现状较好。

地下水各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)的Ⅲ类标准，评价区域地下水环境质量现状良好。

## 15.3 污染源强及环保措施

### 15.3.1施工期污染源强及环保措施

本项目施工期主要的环境影响为：施工扬尘、施工噪声、施工废水，其影响是短期的、局部的。

施工阶段将通过采取洒水抑尘、选择更环保的施工工艺、控制高噪声施工设备、施工废水排入园区下水管网等措施降低施工期环境影响。

### 15.3.2营运期污染源强及环保措施

（1）污染源源强

通过对项目的污染源分析，污染物排放量统计见表15-1。

表15-1  项目污染物排放量汇总一览表

| 污染类型 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 | 处理方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有机废气（以VOCs计） | 8000m3/hr. 690.27mg/m3 5.52kg/hr. | 8000m3/hr.生产线 73.61mg/L 0.59kg/hr | 冷凝、蒸馏回收 |
|  | 油烟 | 8000m3/hr 8.2mg/m3 8.1kg | 8000m3/hr 1.23mg/m3 1.22kg | 静电油烟净化 |
| 废水 污染物 | 生活污水 | 产生量 | 化粪池处理排放 | 污水处理厂处理排放 | 经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后排入平江县工业园污水处理厂，处理达标后排入汨罗江 |
|  |  | 3600t/a |  |
|  | CODcr | 250mg/L； 0.9t/a | 200mg/L； 0.72t/a | 60mg/L，0.216t/a |  |
|  | BOD5 | 200 mg/L；0.72t/a | 150mg/L；0.54t/a | 20mg/L， 0.072t/a |  |
|  | SS | 250mg/L； 0.9t/a | 200/L； 0.72t/a | 30mg/L， 0.108t/a |  |
|  | NH3-N | 30mg/L； 0.108t/a | 25mg/L； 0.09t/a | 8mg/L，0.03t/a |  |
|  | 动植物油 | 15mg/L； 0.054t/a | 10mg/L； 0.036t/a | 3mg/L，0.01t/a。 |  |
| 一般工业固体废物 | OPA、ODA、PMDA原料外包装盒 | 4.28t/a | —— | 收集外售 |
|  | 边角料 | 17.92t/a | —— | 外卖作为塑料厂原材料 |
|  | DMAC包装桶 | 1t | —— | 生产企业回收 |
| 危险废物( | 蒸馏残渣（HW49） | 5.78t/a | —— | 委托有资质单位处理处置* |
|  | 流延喷嘴清洗液（HW09） | 3.75t/a | —— |  |
| 生活垃圾 | 办公、生活垃圾 | 27t/a | —— | 定期有环卫部门清理处置 |
| *参考附件7 |

（2）环保措施

1）废气

综合处理效果、建设运行成本等因素，本项目有机废气选用用冷凝回收、喷淋雾化吸收处理尾气的方式去除。吸收DMAC溶液通过蒸馏浓缩再回用，可减少DMAC的流失和浪费。每条生产线产生的DMAC溶剂先通过冷凝方式回用，回收废气通过喷淋雾化吸收，DMAC吸收液在进入蒸馏塔蒸馏浓缩后再回用。DMAC回收率可以达到97.5%以上。

本项目有机废气通过“雾化喷淋”吸收处理，有机物DMAC处理效率可达到89.38%，处理后废气中DMAC浓度（VOCs计）能达到排放标准要求，且处理设备简单、投资运行费用少，同时还能实现DMAC溶剂回用。

2）废水

废水为生活废水，污染物主要为COD及SS，生活废水主要为职工生活过程中产生的废水，生产生活废水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准后排入平江县工业园污水处理厂进行处理，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准后排入汨罗江，废水对排放水体的水质影响不大。

冷却循环废水软化浓液有产生量微小且污染浓度低，可直接排入雨水排放管道，可不经过处理在排放。

3）噪声

根据项目现有噪声源强分析，拟建工程在设备的设计与选型上严格控制噪声；高噪声源设备设计中采取减振、隔声、消声措施，优化厂区平面布置，厂界植树绿化等措施降噪，工程实施相应的噪声污染防治措施后，削减量可达5～25dB(A)。根据噪声预测可知厂界昼夜噪声均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，因此项目运行期间噪声对此环境敏感点的影响很小。

4）固体废物

本项目固废包括工业固废以及生活垃圾。聚酰亚胺薄膜边角料、原材料包装等属于一般工业固废，定期做废品出售即可，DMAC包装桶由生产企业定期回收。根据2016年8月1日实行的《国家危险废物名录》及其鉴别标准本项目生产过程中产生蒸馏残渣、流延喷嘴清洗液均属于危险废物，必须送有资质的单位处理。生活垃圾又园区统一收集后送生活垃圾填埋场，对周边的环境影响较小。

## 15.4环境影响分析

本项目工业废水为冷却水可循环使用，因此无工业废水外排，主要外排废水为生活污水，通过园区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂排放标准》一级B标准 后再排放进入汨罗江，对地表水环境影响较小；

项目废气通过喷淋雾化装置吸收处理后，可实现削减率89.38%，排放浓度能达到国家《大气污染物综合排放标准》一级排放标准要求，通过预测得知预测范围内无超标点，废气排放对区域大气环境影响较小；

本项目固体废物以原料包装以及边角料为主，均可外卖至相关企业回收再利用；本项目危险废物为蒸馏残渣与流延喷嘴冲洗液，通过分类收集贮存，定期交由有资质单位处理；通过相关措施治理后，本项目固体废物与危险废物对环境影响微小；

项目噪声污染源通过合理布局，减震降噪等措施，界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3标准要求。

综上所述，本项目建设对周围环境有一定的影响，通过污染综合治理措施，可使本项目营运期废气、废水和噪声达标排放，使其环境影响控制在可接受范围。

## 15.5环境风险及风险防范措施

本项目具有潜在的泄漏及火灾危险性，且一旦发生泄漏或火灾，后果较为严重，因此本项目的设计、施工和运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生，避免危险化学品泄露带来环境影响。同时严格环保要求建设事故池、围堰，减少事故带来的损失。

## 15.6公众参与

本次公众参与调查采用的多种形式多次对项目情况进行公示和公告，还采用了调查表的形式当面调查，调查表调查结果显示团体100%赞成本项目的建设；100%的公众持支持态度。群众希望项目能尽快按国家环保标准建设，严格污染治理，减少项目运行时候污染对周边群众的影响。

## 15.7建议

（1）项目生产有液体易燃原料，中性毒性原料，企业应该严格制定风险预案并明确应急组织机构及其相应人员，组建厂内急救指挥小组，和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系，一旦出现事故性排放，立即采取相应的应急措施。

（2）建议进一步明确落实本工程的环境风险应急污染措施系统，在平面布局中留有足够的空间位置，确保本项目的风险影响处理于厂内。

（3）如生产线产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，需向有关部门及时申报。

（4）按GB15562.1~1995规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。并将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

# Text boxes

项目所在地

冷却

切边

收卷

气体

气体

成品出厂

投料

负压

消泡

聚合反应釜

流延

亚胺化

DMAC

电加热

PMDA

ODA

OPA

图5-1工艺流程图

蒸馏残渣5.78t/a（PAA0.08t/a+DMAC5.70t/a）

DMAC

30t/a

DMAC储存罐

回用DMAC 390t/a

蒸馏回用DMAC

储存罐呼吸损耗DMAC0.06t/a

DMAC

360t/a

35.78t/a

DMAC

37.46t/a

排放（DMAC以VOCS计）4.24t/a

DMAC储存罐：400t/a

冷凝

喷淋、雾化塔处理

负压消泡气体 DMAC+PAA：0.38+0.04t/a

DMAC360t/a

+PAA0.08t/a

DMAC

399.94t/a

DMAC2.1t/a

PAA 0.04t/a

DMAC397.46t/a

亚胺化

流延

聚酰亚胺薄膜600t/a

冷却切边收卷

负压

消泡

聚合反应釜

投料

压延膜

620.06t/a

压延膜

617.92t/a

PAA+DMAC

1017.52t/a

PAA+DMAC

1017.94t/a

混合原料618t/a

PMDA：288t/a

ODA：204t/a

OPA：126t/a

电加热

切割边角料17.92 t/a

生活用水消耗900dt/a

生活用水4500/a

生产用水

640t/a

平江工业园宝绿污水处理厂

化粪池

生活污水排放

3600t/a

新鲜用水

5572t/a

蒸发量100t/a

流延冷却用补充新鲜水100t/a

工业用水

640t/a

蒸发量100t/a

溶剂冷却补充新鲜水100t/a

排放量432t/a

蒸馏回用冷却水200t/a

蒸发量200t/a

冷取水循环软化废水量432t/a

蒸发量240t/a

尾气雾化装置用水补充新鲜水240t/a

图5-5 聚酰亚胺薄膜生产线用水平衡图

回用390t/a

蒸馏废渣

5.7t/a

DMAC

回用塔

30t/a

精馏塔蒸馏

35.7t/a

360t/a

37.46t/a

废气排放

4.24t/a

雾化吸收

冷凝塔

储存罐呼吸0.06t/a

聚合反应釜

0.38t/a

397.46t/a

2.1t/a

储存罐

负压消泡

399.94t/a

流延

亚胺化

399.56t/a

399.94t/a

2.1t/a

DMAC

400t/a

图5-6 DMAC物料平衡图

PMDA

ODA

OPA

噪声

投料

聚合反应釜

噪声

DMAC回用

过滤消泡

冷凝吸收

流延

电加热

噪声、废气、废水

噪声、废气、废水

蒸馏回用

亚胺化

喷淋雾化装置

噪声

冷却切边收卷

噪声

废气

废水

噪声、固废

成品出厂

图5-7 聚酰亚胺薄膜工艺流程及产污环节图