建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨医疗器械、净化设备及五金板件加工建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南华医净医疗科技有限公司 |
| 法人代表 | 余恩军 | 联系人 | 余恩军 |
| 通讯地址 | 平江县城关镇开发区天一科技园 |
| 联系电话 | 13786034000 | 传真 | / | 邮政编码 | 414599 |
| 建设地点 | 平江县城关镇开发区天一科技园 |
| 备案部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C33金属制品加工制造 |
| 占地面积（m2） | 5000 | 绿化面积（m2） | 100 |
| 总投资（万元） | 500 | 其中：环保投资 | 15 | 环保投资占总投资比例% | 3% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 湖南华医净医疗科技有限公司利用开发区天一科技园厂房投资建设年产500吨医疗器械、净化设备及五金板件加工建设项目，项目位于平江县城关镇开发区天一科技园。项目区占地5000平方米，给排水及供电设施齐全，总投资500万元，其中环保投资：15万元。项目建成后，年产500吨医疗器械、净化设备及五金板件加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，确保项目工程顺利进行，湖南华医净医疗科技有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 二、编制依据 （1）、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； （3）、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （4）、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （5）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）； （6）、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）； （7）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； （8）、《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第253号（1998.11.29）； （9）、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （10）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （11）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-93）； （12）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）； （13）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （14）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （15）、建设方提供的资料。 三、产品方案及规模 本项目生产的产品类型包括组合式钢板手术室、洁净风口、不锈钢柜、不锈钢洗手池，全密封门。其规格及规模见表1，全年生产产品为500吨。 表1 产品方案及规模一览表 序号 产品名称 产量t/a 备注 1 预制组合式钢板手术室 280 2 洁净风口 60 3 不锈钢柜 35 4 不锈钢洗手池 25 5 全密封门 100 预制组合式钢板手术室：预制组合式钢板手术室由钢架结构部分、墙板部分、吊顶部分、以及配套净化送风部分、配套灯部分、手术室内配件部分等一起组成。 洁净风口：洁净厂房送风通常使用高效送风口，可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。 不锈钢柜、不锈钢洗手池：医用不锈钢清洁设备，美观耐用。 全密封门：医用密封门，用于避免密封门内物质接触外界。 四、建设内容及规模 本项目占地面积5000 m2，建筑面积为4500m2。本项目主要经济技术指标见表2。 表2 主要经济技术指标 名称 规模m2 备注 占地面积 5000 建筑面积 4500 主体工程 生产车间1 2115 该车间安置台钻机、剪角机、剪板机，并分配有打磨区，贴板区，中转区。 生产车间2 2250 该车间安置铣床、铝材机、小铝材机、锁孔机、修边机、冷压机、双面压刨、锯床。 辅助工程 办公区 50 用于工作人员办公 仓库 在车间的空闲区域划分出成品仓库和原料仓库 食堂 50 两个灶头，可容50人就餐 绿地花园 两厂房间有一绿地花园，可减弱噪音，洁净空气。 环保 工程 沉淀池 依托现有沉淀池对生产过程中产生废水进行初步沉淀 化粪池 依托现有化粪池对生活污水进行初步处理 五、主要生产设备 本项目主要生产设备，具体见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 名称 工位 功率(KW) 型号 数量 备注 1 剪板机 钣金 7.5 QC12K-系列 1台 2 数控冲床 钣金 22.4 HPH3048系列 1台 3 刨槽机 钣金 3 ANC-830C 1台 4 折弯机-1 钣金 7.5 PSH-100T/3200 1台 5 折弯机-2 钣金 7 WC67K-125/3200 1台 6 剪角机 钣金 4 Q28YA 1台 7 扬力冲床 钣金 5.5 JC23-63A 1台 8 滚圆弧机 钣金 4 JZQ250 1台 9 氩弧焊机 焊接 12.48 WS-180 2台 2台每台6.24KW 10 氩弧焊机 焊接 12.48 WS-200 2台 2台每台6.24KW 11 二氧化碳保护焊机 焊接 7.2 NBC-270 1台 12 压床 贴板 8 MH3248 2台 2台每台4KW 13 精密推台锯床 贴板 6.25 MJ6132B 1台 14 双桶吸尘机 贴板 3 MF-9030 1台 15 双头精密切割锯床 组装 4.4 LJZY-500*4200 1台 16 压线开料锯床 组装 1.1 KH0024D 1台 17 铣床 组装 6 3E 1台 18 空压机-1 7.5 Y-1.32S-2 1台 19 空压机-2 1.5 W-0.17/8 1台 20 电焊机 6.08 ZX7-250A 1台 21 双面木工刨床 组装 4 MB203AM 1台 22 门锁铣槽机 组装 4.8 MXC1560 1台 23 台式钻攻两用机 1.1 ZS4125 1台 24 切割机 3 J3G-DL-400 1台 小计：149KW 备注:后续会增加部分设备 用电需求合计： 200KW 六、主要原辅材料消耗 本项目所需原辅材料全部采用外购，具体情况见表4。 表4 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 规格 用量 备注 1 电解钢板 1250*2440 110吨/年 2 镀锌钢板 1250*2440 90吨/年 3 不锈钢板 1220*2440 160吨/年 4 冷轧钢板 1250*2440 60吨/年 5 铝材 6米/支 30吨/年 6 石膏板 1200*2400 50吨/年 7 PVC钢板 1000*2440 50吨/年 七、总平面布局 本项目本项目占地面积5000 m2，建筑面积为4500m2，分为南北两大车间。西面厂区自北向南依次为食堂、洗手间、废料存放区：东面依次为生产办公室、会议室、办公室；厂区中央为绿地花园和发货区域。利用车间内划分出的空闲区域作为成品仓库和原料仓库。 各车间分布以生产程序先后衔接，方便运输，节省空间和时间，方便应急，总平面布置合理。厂区总平面图布置见附图2。 供配电 本项目无变压器，用电依托天一科技园。根据主要设备功率以及日常生活用电，预计用电功率需200kw。 给排水 1给水 本项目生产、生活用水均来自平江自来水厂，其中工业用水约100t/a,生活用水约600t/a。 2排水 本项目排水依托天一科技园城市污水管网，进平江污水处理厂。 通风 本项目生产工艺对空气净化和空气湿度及温度没有要求，因此本项目不需设空气净化系统和空调系统，本项目通风采用自然通风。 劳动定员及工作制度 1劳动定员 本项目劳动定员为：职工人数40人，其中：住宿35人、包中餐35人。 2工作制度 本项目建成后工作日300天/年，8小时/天，两班倒。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南天一奥星泵业有限公司坐落于汨罗江畔，始建于1958年。前身是湖南平江潜水电泵厂，专注API610石化工业用泵。后经50余年的技术研发和改造，蜕变成一家大型专业的综合泵类服务提供商，产品包括各种API 系列石油化工泵（BB1、BB2、BB3、BB4、BB5、OH1、OH2、OH3、OH4、VS1~VS6），通用水泵（D、TS、KDY）。公司与国内各大型石油石化企业建立了深厚的合作伙伴关系，是为这些石化企业的优质供应商。公司API系列产品广泛应用于石油石化领域。 天一科技园位于湘、鄂、赣三省交界的 湖南平江新城天岳经济开发区。天一科技秉承“精益求精，追求卓越”之精神，不断吸收、创新产业制造，曾多次承担国家“火炬”计划项目、“星火”计划项目的研究开发，在国内泵行业享有泵业第一股的美誉。系列油田稠油泵，系列工业泵，系列农用潜水电泵、混凝土输送泵；系列户内外电气控制设备等100多个产品填补国内空白，40多个产品荣获国家新产品、国家级重点新产品称号以及湖南省名牌产品称号。系列产品“水花牌”商标是湖南省著名商标。公司通过ISO9001质量体系认证和进入欧美市场CE认证。产品畅销国内30个省区和国内十大油田；外销欧美、中南亚、中东、南非等三十多个国家和地区。 本项目位于平江县城关镇开发区天一科技园，天岳大道北806号空闲厂区内，厂区用地为租用湖南天一奥星泵业有限公司厂房，租用期自2016年6月1日至2022年5月30日止。原厂房为铸造车间，现为空闲厂房，厂房内无生产设备，无原有污染。项目是新建项目，主要是购买安装生产所需的设备，依托原有办公辅助设施，无新建工程，不会对周围环境产生污染。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 本项目位于平江县城关镇开发区天一科技园。平江县位于湘、鄂、赣三省交界处，湖南省东北部，汨水、罗水上游，东经113°10′13〞—114°09′06〞、北纬28°25′33〞— 29°06′28〞之间，东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市交界；北与岳阳县和湖北省通城县相连。土地总面积4118.06平方千米，辖27个乡、镇，778个村。 交通运输 平江县北靠湖北通城县,东临江西修水，位于三省交界处。现有京珠高速、106国道和308、207省道，并于汨罗江纵横交错。京珠高速在伍市镇出入平江县，以平伍公路通入县城。随着106国道和308、207省道平江段改造和岳汝高速和通平高速的修建，平江将与长株潭融为一体，区位优势进一步凸显。 地形、地貌 平江县地处罗霄山脉中段，位于井冈山山脉北端，境内北拱幕阜，南砥连山，群山起伏，山峦重叠，总体地势东南部和东北部高，西南部低，境内地貌以山地和丘陵为主。土地总面积4118.06平方公里，折合618万亩，其中耕地81万亩，占土地总面积的13%。山林面积4137万亩，林木总蓄积量330万立方米。 气候、气象 项目所在区域属亚热带大陆性季风湿润气候区，四季分明，具春季低温严寒、夏季温热、春秋之交多暴雨、秋冬干旱、冬季寒冷的气候特征。根据平江县气象局气象资料，年平均降水量1457.2mm，集中降雨时间为4-6月份，最大降水月份为5月，最大年降水量2130.1mm，最大日降水量208.0mm，最大小时降水量82.0mm，平均降水量为252.7mm。年平均气温16.9℃。最热月份为七月份，平均气温28.6℃，最高气温40.3℃。最冷一月气温平均4.5℃，最低气温为零下12℃。主导风向：冬季西北风，夏季南风。日照1804小时。霜冻期一般在12月至次年2月，无霜期259天。多年平均蒸发量1476mm。 水文 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里,流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航。为东洞庭湖滨湖区最大河流。在平江境内，全长192.9公里，流经金龙、长寿、嘉义、安定、三阳、城关、瓮江、谈岑、栗山等9个区（镇）、22个乡、122个村。流域面积4053.3平方公里，落差107.5米，平均坡降4‰。境内大小支流141条。一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。按流域分，集雨面积达300平方公里以上的5条，200~300平方公里的1条，100~200平方公里的6条，50~100平方公里的13条；20~50平方公里的29条；5~20平方公里的87条。汨罗江历年最大洪量为5180立方米每秒 (1954年），历年最高水位为76.l米，洪水季节集于春夏季节，其它时段水位较低，滩头时有显露。 项目所在区域主要水体为汨罗江，项目距西北方向汨罗江约80米，项目生产废水依托天一科技园，城市污水管网，进平江污水处理厂，对汨罗江影响较小。 二、 社会环境简况 1、平江县 平江县位于长江中下游南岸，湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界处，汨罗江自东向西横跨平江县域。全县总面积4118.06平方公里，总人口103万，辖27个乡镇、778个村。平江县总人口103万人，其中农业人口88.6万人，占人口总数的86.0%。平江县是一个对外相对较封闭的山区，该县是个农业大县，经济发展以农业为支柱，辅以开发旅游资源、开发农产品加工业等，经济比较落后。根据平江县城市发展规划，2014年规划城区面积将拓展到14km2，人口达13万人。2025年规划城区面积将拓展到20 km2，人口达20万人。 全县无铁路，对外的交通运输是公路运输。国道106从县城过境，省道有四条，从县城可直达长沙、汨罗、浏阳、岳阳、修水、通城等县。水运因河道的堵塞，暂不能航运。 县域内有县级文化馆、图书馆、博物馆等，还有中小学校756所，其中，普通高中8所，平江县一中已经进入省级示范性普通高中行列，职业高中5所，初中64所，小学434所，教学点244个，特殊学校1所，教师进修学校1所。电视覆盖率达到90%，广播覆盖率达到75%。 2、城关镇 平江城即平江县城关镇，以城区为主，主要划分开发区、东南西北四街等区域。 位于汨水北岸，仙江河、三望冲水于此汇注汨水。旧城中心原名鹤岭，处县境中部略靠西南。唐元和四年（809），原昌江县治由中县坪迁此。县域建制，1935年名汉昌镇，1950年12月改名城关镇，后改为汉昌镇。今县城范围东至三阳乡，西南抵瓮江镇，北连梅仙镇。地理坐标为东经113°35′，北纬28°42′。西南距长沙112千米，西北距岳阳市区140千米。2000年城区规划面积54平方千米，建成区面积12.6平方千米，常住人口7.2万人。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量现状及评价 本项目环境空气质量数据采用湖南亿科检测有限公司2016年8月5日—8月7日对距项目上下风向500m、200m所在地的大气环境的现状监测数据。 表5 项目附近大气环境监测统计结果 单位：（mg/m3） 监测点位 监测因子 时间 日均浓度 GB3095-2012中二级 浓度范围 平均值 超标率（％ 项目区上风向500米 SO2 8.5 0.020~0.030 0.024 0 0.15 8.6 0.021~0.028 0.025 0 8.7 0.020~0.029 0.023 0 NO2 8.5 0.012~0.016 0.01 0 0.08 8.6 0.011~0.017 ~0.017 0.01 014 0 8.7 .7 0.011~0.017 0.01 0 PM10 8.5 / 0 29 0.15 8.6 0.034 0 8.7 0.028 0 项目区下风向200米 SO2 8.5 0.015~0.023 0.020 0 0.15 8.6 0.016~0.024 0.021 0 8.7 0.014~0.021 0.019 0 NO2 8.5 0.011~0.017 0.014 0 0.08 8.6 0.012~0.016 0.013 0 8. 0.010~0.014 0.012 0 PM10 8.5 / 0.022 0.15 8.6 0.030 0 8.7 0 35 0 根据资料结果表明，项目区域内大气主要污染物SO2、NO2、PM10日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准，评价区域环境空气质量状况总体良好。 2、地表水环境质量现状及评价 该项目周围地表水主要为汨罗江，我公司委托湖南亿科检测有限公司于2016年8月5日~8月7日对该水体平江县江段水质进行了现场监测。 （1）监测断面：项目东面300m的平江县金窝大桥处断面（w1）和平江污水处理厂排污口下游1000m断面（w2），共两个断面。（监测断面见附图3） （2）监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、TP （3）监测结果统计：本次地表水环境质量现状监测结果汇总情况见下表6。 表6 地表水环境监测结果 单位 mg/L（除 PH外） 采样 位置 监测项目 单位 监测结果 GB3838-2002 Ⅲ类标准 范围 均值 平江县 金窝大 处 PH / 7.00~7.15 6~9 COD mg/L 12~14 13 20 BOD5 mg/L 3.06~3.10 3.08 4 氨氮 mg/L 0.296~0.308 0.303 1.0 石类 mg/L 0.01 0.01 0.05 TP mg/L 0.06~0.08 0.07 0.2 平江污水厂 排污口下游1000m处 PH / 7.05~7.15 7.10 6~9 COD mg/L 3~14 4 20 BOD5 mg/L 3.08~3.12 3.10 4 氨氮 mg/L 0.35~0.312 0.331 1.0 石油类 mg/L 0.01 0.01 0.05 TP mg/L 0.06~0.09 0.08 0.2 可知，项目区内水环境能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。由此可见，该监测区域地表水体水质总体良好。 3、声环境质量现状及评价 我公司委托湖南亿科检测有限公司对项目地声环境质量现状进行了监测： （1）监测时间：2016年8月5日—2016年8月7日。 （2）监测频次：在昼间、夜间各监测一次，共两天。 （3）监测布点：在厂界东、南、西、北外1米各布设一个监测点 监测统计结果详见表7。 表7 项目所在地环境噪声现状 单位：LeqdB(A) 监测时间 监测点位 监测结果 昼 夜 2016.8.5 场界东 59.7 42.3 场界南 50.3 44.2 场界西 59.8 41.1 场界北 51.2 41.1 2016.8.6 场界东 57.6 43.2 场界南 49.6 43.2 场界西 60.2 40.2 场界北 50.1 40.2 GB3096-2008中3类标准 65 55 监测结果显示，昼夜间噪声均达标。本项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 以上监测布点图见附图3 4 生态环境 （1）区域植被分布特征 平江县属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。但均不在评价范围内。 （2）项目用地植被分布特征 据现场调查，项目区域生态属城市生态系统，本项目用地为租赁厂房，不占用基本农田，植被覆盖率一般，主要为香樟树、小柏树、狗尾草等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、鼠、多种鸟类，未发现珍稀动物物种。

主要保护目标（列出名单及保护级别）

项目评价范围内无自然保护区及其它特殊保护自然景观和人文景观，根据该项目的特点和周围环境状况，项目主要环境保护目标为保证建设项目所在地不因本项目建设而降低现状环境质量，具体环境保护目标见下表 8： 表 8 环境保护目标情况表 环境要素 保护对象 方位 距离（m） 性质规模 保护级别 大气环境 居民 西北 100~150 奥星宿舍80户 GB3095-2012 二级标准 居民 东南 100~150 连云小区200户 声环境 居民 西北 100~150 奥星宿舍80户 GB3096-2008 2类标准 居民 东南 100~150 连云小区200户 地表水 汨罗江 东 80 中型河流 GB3838-2002 Ⅲ类标准 环境保护目标一览图

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中2级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、污水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中3级标准 2、废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中2级标准； 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16689-2001）；其他固体废物执行按其性质执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目中生活污水统一排入污水处理厂，不对外排放。生产废水主要为清洗废水，其中主要污染物为悬浮物，经沉淀后排入污水处理厂。综上所述，本项目无需申请总量控制标准。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要产品有预制组合式钢板手术室、洁净风口、不锈钢柜、不锈钢洗手池、全密封门，其生产工艺基本上均属于机械加工过程。各产品的生产工艺基本相同。 （一）预制组合式钢板手术室的生产工艺流程，见下图1。 图1 预制组合式钢板手术室生产工艺流程图 （二）洁净风口的生产工艺流程，见下图2。 图2 洁净风口生产工艺流程图 （三）不锈钢柜的生产工艺流程，见下图3。 图3 不锈钢柜生产工艺流程图 （四）不锈钢洗手池的生产工艺流程，见下图4。 图4 不锈钢洗手池生产工艺流程图 （五）全密封门的生产工艺流程，见下图5。 图5 全密封门生产工艺流程图 二、生产工艺流程简述： 下料：根据产品图样规格，用切割机将钢板切割成一定的大小，形状。 数冲：由数控冲床对板材进行切割加工该过程中会产生粉尘和噪音。 剪角：由剪角机去边角，会产生一定的噪音。 粘合、喷涂：该工序会产生有机废气，故外包操作。 折弯：由折弯机将钢材弯成一定弧度，会产生一定的噪音。 焊接：本项目焊接拼接，采用氩焊将构件桥接起来，此工艺将在焊接车间产生部分焊接废气； 打磨：主要清理焊接部位，该过程会产生一定的粉尘。 清洗打包：本工艺流程中用清水清洁，按每吨产品0.2吨水计，预计需清水100t/a。 三、物料平衡图 图6 物料平衡图 单位t/a 四、水平衡图 图7 水平衡图 单位m3/a 主 要 污 染 工 序 一、施工期污染物分析： 项目生产厂房为闲置厂房，无土建和装修工程，仅进行少量的设备安装，不会对环境 造成明显影响，施工期污染源不再分析 二 、生产期主要污染物分析 1、废水 本项目外排废水主要为生产废水和职工生活废水。 （1）生产废水 本项目所生产的各种产品在最后包装前，均须用水进行清洗，以除去其表面灰尘。其用水量平均约每吨产品用水0.2吨。据此计算，本项目年清洗用水量为100吨。因清洗中部分用水挥发或洒落损失，清洗产生的废水约为80t/a。其主要污染物浓度为悬浮物，产生浓度平均约400mg/l。经沉淀池处理除去部分悬浮物后，通过城市污水管网排入平江污水处理厂处理。 （2）生活污水 本项目劳动人员40人，大部分人员不在厂区内住宿。其用水量，平均按每人每天用水100L计，用水量共计约1200t/a排水系数按80%计，则废水排放量为960t/a。其主要污染物为SS、NH 3 -N、BOD 5 、COD 等。经隔油处理后排入化粪池，再通过城市污水管网排入平江污水处理厂。具体情况见表9. 表9 污水产生浓度及产生量分析表 种类 废水量t/a 污染物名称 产生浓度mg/l 产生量t/a 排放浓度mg/l 排放量t/a 生产废水 80 SS 400 0.032 320 0.026 生 活 污 水 960 COD 400 0.384 320 0.307 BOD5 300 0.288 240 0.230 氨氮 32 0.031 26 0.025 SS 500 0.480 250 0.384 动植物油 50 0.048 20 0.019 从上表可以看出，项目建成投产后年产生废水量为1040吨，其污染物经初步处理后排入平江县污水处理厂，其排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中3级标准要求。 2大气污染物 （1）、油烟废气 本项目食堂采用液化气作为燃料，属于清洁燃料，燃烧后污染物不会对周围环境造成明显影响。 建议厨房安装油烟净化器，油烟废气经处理后需达到《饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)》中规定的标准要求（2.0mg/m3）。 （2）粉尘 本项目粉尘主要来源是打磨焊接部位所产生的少量粉尘。打磨时使用手摇砂轮机，并在特定的车间打磨区操作。产生的粉尘成分为金属氧化物和二氧化硅，属于一般废固。类比同类项目污染排放状况，打磨时粉尘预计产生量为0.1t/a，须使用双筒吸尘机收集再用吸尘旋风除尘器除尘，最后通过15m高排气筒排放。旋风除尘器预计除尘率为75%，拟抽风机工作效率为2000m3/h则排放量为0.025t/a。排放浓度为5.2mg/m3 ,排放速率为0.01kg/h。另有少部分粉尘无组织排放，无组织排放量约为0.0001t/a，忽略不计，需加强通风。 （3）焊接废气 本项目采用了氩弧焊机。焊接污染物主要是焊接烟尘。根据相关资料类比估算，焊接过程中烟尘产生量为2-5g/kg-焊接材料，本项目中涉及焊接工序的流程较少，不锈钢焊丝用量约为0.05t/a，经计算焊接烟尘产生量为0.0001t/a。在焊接车间通过引风机以无组织形式排放。烟尘产生量极少，对项目周围环境几乎没有影响，可忽略不计。 3、噪声 企业噪声主要来自各类生产设备，类比调查同类企业，各生产设备噪声声级见表10 表10 厂内主要噪声源 单位dB（A） 序号 机器种类 噪声声级dB(A) 1 剪板机 78 2 数控冲床 80 3 刨槽机 78 4 折弯机 78 5 剪角机 78 6 扬力冲床 80 7 压床 78 8 铣床 78 9 切割机 80 10 焊机 60 4、固体废弃物 企业投产后产生的固体废弃物主要包括生产固废和职工生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产产生的固体废物总量为50t/a，主要包括剪板剪角所剩下的边角钢板，铝材，切割打磨过程中产生的粉尘，废包装材料等。 剪板剪角所剩下的边角料可回收并集中出售。钢材边角料约46t/a，铝材边角料约4t/a。 粉尘。该项目金属粉尘产生量约0.1t/a，由吸尘机回收约0.75t/a。这部分固体废物主要为金属，回收后可外卖综合利用。 废包装材料产量约1t/a，可统一收集后外售，综合利用。 拟建项目各类机加工设备检修过程中产生的废机油约为0.5t/a，废机油属于危险废物，废物类别HW08，经收集后储存于危险废物储存桶内，送有处理资质企业处理处置。 （2）生活垃圾 企业职工共40人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则产生6t/a，由当地环卫部门清运后，送生活垃圾填埋场卫生填埋。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 烟尘 | 微量 | 微量 |
|  | 打磨 | 粉尘 | 0.1t/a | 0.025t/a |
| 水污 染物 | 生产废水80t/a | SS | 400mg/l；0.032t/a | 依托天一科技园城市污水管网排入平江污水处理厂 |
|  | 生活污水 960 t/a | COD | 400mg/l；0.384t/a |  |
|  |  | BOD5 | 300mg/l；0.288t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 32mg/l；0.031t/a |  |
|  |  | SS | 500mg/l；0.480t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/l；0.019t/a |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 钢板边角料 | 45t/a | 统一收集后外售，综合利用 |
|  |  | 铝材边角料 | 4t/a |  |
|  |  | 吸尘机收集的金属粉尘 | 0.075t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.5t/a | 送有处理资质企业处理处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 由环卫人员统一收集处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 等效声级 | 75-85dB(A) | 昼间<60；夜间< 50 |
| 主要生态影响 本项目利用已有生产厂房及办公辅助设施，不新占土地，对生态环境基本不产生影响。 |

环境影响分析

一、 施工期环境影响分析及污染防治措施 ： 项目生产厂房为闲置厂房，外购生产设备即可生产；施工期较为简单，对环境影响较小，本次评价对施工期环境影响分析从略。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目建成投入生产后，将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物等。现将生产期环境影响分析如下。 项目营运期废气主要是打磨产生的粉尘和焊接产生的少量烟尘。粉尘产生量为0.1t/a。使用双筒吸尘机收集再用吸尘旋风除尘器除尘，其除尘效率75%，最后通过15m高排气筒排放。排放量为0.025t/a。排放浓度为5.2mg/m3 ,排放速率为0.01kg/h。另有少部分粉尘无组织排放，无组织排放量约为0.0001t/a。该部分粉尘大部分会在车间内快速沉降，需加强通风，这样就能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。 焊接产生的废气主要为焊接烟尘，焊接工序产生的焊接烟尘量较少，可忽略不计。为避免焊接烟尘对车间员工产生不良影响，应加强焊接车间通风效果，并需避免焊接烟尘进入其他车间，造成焊接烟尘对其他车间员工产生不良影响，因此，通风口应设置在远离其他车间处。经上述措施后，焊接烟尘可满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）规定车间空气中电焊烟尘最高容许浓度要求。 综上所述，项目产生的废气经过处理后，能够做到达标排放，对周围大气环境影响较小。 水环境影响分析 项目生产过程中产生少量清洁废水，用水量约100t/a，因清洗中部分用水挥发或洒落损失，清洗产生的废水约为80t/a。。其中污染物主要为悬浮物，其产生量约为0.032t/a；经沉淀处理除去部分悬浮物后，通过城市污水管网排入平江污水处理厂处理。 员工日常生活中产生生活污水，年用水量为 1200吨（按 300 天/年计），年排水量为 960 吨，其污染物年产生量为：COD：0.384 t/a；BOD5 ：0.288t/a；SS ：0.480t/a；氨氮 ：0.031t/a；动植物油：0.019 t/a。生活污水经隔油处理后排入化粪池，再通过城市污水管网排入平江污水处理厂，不对周边地表水体排放，对项目周边地表水系不产生影响。 3、声环境影响分析 （1）项目主要产噪设备包括剪板机、数控冲床、刨槽机、折弯机、剪角机、扬力冲床、压床、铣床、切割机等机械设备噪声。采取的综合防治措施包括：基础减震 、厂房隔声等。项目噪声源强汇总见表11。 表11 厂内主要噪声源 dB(A) 序号 机器种类 噪声声级dB(A) 备注 治理措施 1 剪板机 78 1台 车间隔声、减震 2 数控冲床 80 1台 车间隔声、减震 3 刨槽机 78 1台 车间隔声、减震 4 折弯机 78 1台 车间隔声、减震 5 剪角机 78 1台 车间隔声、减震 6 扬力冲床 80 1台 车间隔声、减震 7 压床 78 2台 车间隔声、减震 8 铣床 78 1台 车间隔声、减震 9 切割机 80 1台 车间隔声、减震 （2）噪声控制措施 对于生产期噪声的防治采用综合治理方式，即首先在声源上控制噪声，选用低噪设 备，对高噪声设备加装隔声罩。在各主要设备的基础上采取防震减震措施。建议厂家采取以下措施： A、在设备订货时选用低噪声的生产设备和工艺，要求设备生产厂家提供符合噪声排放标准的产品。 B、采用隔声减震技术。对产生噪声较为突出的且又难于对声源进行降噪的设备，可采用厂房隔声及安装减震垫等降噪。 C、合理布置设备位置。建设单位应将主要产噪设备均应安置在隔声效果较好的车间内，不宜露天布置，尽量远离厂界，厂区内应进行重点绿化，绿化宜采取乔木、灌木、草坪相结合，常绿树木与落叶树木相结合，针叶树木与阔叶树木相结合。 （3）声环境预测 根据格林公式噪声预测，预测结果如表12 表12 建设项目主要声源对厂界声环境质量影响预测结果 单位dB（A） 边界测点位置 噪声值 达标情况 评价标准限值 东厂界 54 达标 60 南厂界 54 达标 60 西厂界 54 达标 60 北厂界 54 达标 60 从预测结果看，经采取隔声和减振等措施，再经距离衰减后，项目噪声至厂界的噪声级能达到当地声环境功能区要求，厂界昼夜间噪声均能够满足达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3类标准要求。根据实际情况，本项目仅白天作业（8小时两班倒），时间为早上6点到晚上10点。无夜间作业。因此本项目拟采取的噪声防治措施是可行的。 4、固体废物环境影响分析 项目的固体废弃物包括生产固体废弃物和生活垃圾。 A、生产过程产生的固体废弃物主要为钢板边角料、铝材边角料、废包装材料。以上固废统一收集后外卖给废旧物资回收公司。因此对当地环境基本无危害。 B、生活固体废弃物按人均每天 0.5kg 算，全厂40 人，生活固体废弃物产生量为 20kg/d，生活固体废弃物由环卫部门统一清运，统一送至填埋场卫生填埋，能够符合环境卫生管理要求，不对外环境产生影响。 C、拟建项目各类机加工设备检修过程中产生的废机油约为0.5t/a，废机油属于危险废物，废物类别HW08，经收集后储存于危险废物储存桶内，送有处理资质企业处理处置。 经采取以上措施后，项目区产生的固体废物不对项目区外环境造成二次污染，符合环境管理的要求。 综上分析可知，该项目在营运期内，通过相应的环境保护措施，可实现污染物达标排放，降低营运期的环境影响程度。 三、环境管理简要分析： 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目负责人积极并主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展，促进项目建设生态环境的良性循环。要制定出详尽的项目环境管理监控(管)计划并加以广泛的实施，避免因管理不善而可能产生的各种环境风险和使得污染源稳定超标排放。 环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 （2）建立健全公司各项环境保护规章、制度、办法和环境管理档案；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，严禁非正常工况的发生。 （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 表13 环境监测计划一览表 监测类别 监测位置 监测项目 监测频率 备注 空气环境 厂界外20m处上下风向各一个点 粉尘，烟尘 每年一次 水环境 项目附近汨罗江断面 COD、BOD5 、SS、氨氮 每年一次 声环境 厂界四周 等效声级 每年一次 四、环保投资估算 本项目环保投资约为 15万元，占总投资 500 万的 3％，主要环保投资见表14： 表14 环境保护投资估算 序号 项目 设施 投资估算（万元） 1 废水治理 清洗废水 沉淀池 依托现有 生活污水 化粪池 2 废气治理 打磨粉尘 双筒吸尘机、旋风除尘器、15高排气筒 10 焊接烟尘 通风排气装置 厨房油烟 油烟净化处理设施 3 固废处置 固废暂存场所，生活垃圾箱等 1 4 噪声治理 减振基础、车间隔声等 4 合计 15万占总投资500万元的3% 五、项目环保三同时验收一览表 表15 项目三同时验收一览表 项 目 治理内容 治理效果 完成时间 废气 打磨粉尘 双筒吸尘机收集、旋风除尘器除尘、15高空排放 达标排放 与主体工程同步完成 焊接烟尘 生产车间通风换气装置 厨房油烟 油烟净化器 达标排放 废水 清洗废水 沉淀池 达标排放 生活污水 化粪池 固废 垃圾收集储运系统 固废暂存场、垃圾箱等 无二次污染 噪声 噪声污染防治 减振基础、车间隔声等 厂界噪声达标 六、清洁生产分析 所谓清洁生产，是指不依靠治理末端污染，以“预防为主”，从原料、设备、生产、污染控制各个环节入手，实施全程控制，将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。本评价将从以下三个方面对建设工程的清洁生产方案进行评述： 1、原料设备 本项目所使用的原料有电解钢板、镀锌钢板、不锈钢板、冷轧钢板、铝材、石膏板等，对环境没有污染。生产的产品有组合式钢板手术室、洁净风口等医疗设施净化设备。主要用于医院的日常工作生活。是国内成熟定型产品，质量性能稳定。 2、生产工艺 本项目生产工艺简单，产生的污染物种类较少，浓度和排放量均低于限量排放标准。 3、污染物控制和治理 本项目在生产过程产生的废气很少，经过除尘处理，加强通风后对周边环境影响不大。生产过程中的清洗废水经沉降池处理后，依托天一科技园城市污水管网排入平江污水处理厂，不对周围水体排放。工业固废主要是收集后外售给回收公司，综合利用，基本达到零固废排放。 综上所述，本项目总体上满足清洁生产的要求。 七、总量控制分析 1、实施总量控制的目的 为严格控制污染物的排放量，单靠控制污染物排放的措施并不能有效遏制环境质量的恶化，必须实施污染物总量控制，才能真正有助于节约资源和污染的防治。 实施总量控制是控制环境污染实现经济环境协调并持续发展的重要手段，这是环保工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略重大举措之一。 2、总量控制指标 本项目中生活污水统一排入污水处理厂，不对外排放。生产废水主要为清洗废水，其中主要污染因子为悬浮物，经沉淀后排入污水处理厂。综上所述，本项目无需申请总量控制标准。 八、项目选址合理性和总平面布置合理性分析 本项目位于平江县城关镇开发区天一科技园，天岳大道北806号厂区，厂区地理位置优越，交通便利。厂区用地为租用湖南天一奥星泵业有限公司厂房，本项目车间基本保留原车间构造未变，主要变化为新添购安装的生产机器。 项目建设单位与该公司签订了场地租赁合同（见附件），租赁自2016年6月1日起至2022年5月30日止。项目地周边有居民区，距离车间厂区最近的敏感点为距车间100m的连云小区，通过监测分析大气、水、固废、噪声各项指标可知，该项目对周边居民区影响小。因此，项目的选址合理可行。 本项目本项目占地面积5000 m2，建筑面积为4500m2，根据平面布置图（见附图2）可以看出，厂区主要分为南北两大车间。北面车间安置有台钻机、剪角机、剪板机，并分配有打磨区，贴板区，中转区。南面车间安置有铣床、铝材机、小铝材机、锁孔机、修边机、冷压机、双面压刨、锯床。两大车间的空闲区域分别划分出了原料仓库和成品仓库，车间的东侧分别是两层办公楼，用于员工的办公休息。厂区中央为绿地花园和发货区域。厂区西侧建有食堂、卫生间、水塔、电房、废料存放区。 由此可知，各车间分布以生产程序先后衔接，方便运输，节省空间和时间，方便应急，总平面布置合理。综合考虑得知，本项目布局合理可行。 九、产业政策符合性分析 根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的指导查阅可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的限制类和淘汰类项目，本项目所用设备、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备也未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中，因此项目建设及设备符合国家产业政策。 十、环境风险分析 1、环境风险识别 本项目遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 结合项目现场的实际情况，项目生产的潜在环境风险如表16所示： 表16 生产及贮运过程中潜在危险因素分析 事故类型 产生原因 易发场所 火灾事故 由于设备电路老化、操作失误、管理不善等原因引起的火灾 生产设备、原料及产品贮存处 触电事故 使用过程不注意安全引发的人员触电 生产设备附近及电源附近 2、重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）要求确定，本项目运营过程中使用的生产材料及其他辅助材料没有表格所列的易爆品、氧化性物质和毒性物质。 3、应急预案 为了避免当项目车间内发生火灾、爆炸、人员触电等事故发生时造成现场混乱，贻误救灾时机，造成重大的人员伤亡和财产损失，结合项目的实际情况特制订以下应急预案： 1触电事故应急措施： 1）首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。 2）为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。 3）救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。 4）人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。 2、火灾事故应急措施： 1）如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以控制时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。 2）立即关闭所有电源，拨打“消防中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。 3）如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。 4）在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。 4、风险评价小结 项目运营过程必须严格按照国家有关技术标准进行设计、施工与生产，并认真落实本评价提出的安全防范措施和风险应急预案，如此，便能最大程度避免火灾、爆炸以及触电事故的发生以及降低对项目周边环境的影响因素。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘 | 加强车间通风 | 达标排放 |
|  | 打磨 | 粉尘 | 双筒吸尘机收集、旋风除尘器除尘、15高空排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 依托天一科技园城市污水管网，排入平江污水处理厂。经污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级标准A标准后排入汨罗江。 | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 生产废水 | SS |  |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 钢板边角料 | 分类储存于废料仓库，外卖旧物资回收公司 | 达到环保要求 |
|  |  | 铝材边角料 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
|  |  | 废机油 | 经收集后储存于危险废物储存桶内，送有处理资质企业处理处置。 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫人员统一收集处理 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效声级 | 采用隔音、减震措施 | 达标排放 |
| 生态保护措施预期效果： 项目投产后，应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。增加绿化面积，不仅有利于净化空气中的粉尘，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，完善生态环境。 |

结论与建议

一、结论 1、建设项目的建设概况 本项目为年产500吨医疗器械、净化设备及五金板件加工建设项目，建设所在地位于平江县城关镇开发区天一科技园，由湖南华医净医疗科技有限公司投资建设，总投资500万元，环保投资15万元。项目建成后年产500吨医疗器械、净化设备。 环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状结论 根据湖南亿科检测有限公司监测报告，比照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准各项污染物浓度限值，可以看出，目前评价区内各项污染物浓度未出现超标现象，环境空气质量良好。 （2）地表水水环境质量现状结论 根据湖南亿科检测有限公司监测报告，项目区域内地表水各项主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。由此可见，该监测区域地表水体水质总体良好。 （3）声环境质量现状结论 根据湖南亿科检测有限公司监测报告，无噪声超标，声环境质量良好本项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （4）生态环境现状结论 据现场调查，项目区域生态属城镇生态系统，本项目用地为租赁厂房，不占用基本农田，植被覆盖率一般，主要为香樟树、小柏树、狗尾草等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、鼠、多种鸟类，未发现珍稀动物物种。 环境影响分析评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要是打磨过程中产生的粉尘。打磨过程中产生的粉尘经吸尘机收集，再经过旋风除尘器除尘，经15m高排气筒排放到空气中的粉尘量较少，对周围环境影响较小，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 另有微量焊接烟尘产生，其产生量约0.0001t/a,可忽略不计。因此，本项目废气对周围环境空气质量的影响较小。 水环境影响分析 本项目生产废水为少量清洁废水与职工生活废水，都依托天一科技园城市污水管网，进平江污水处理厂。因此，本项目废水对周围水环境影响较小。 声环境影响分析 本项目所有设备均安装在室内，本项目对于噪声大的设备进行隔音减震处理，在厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，噪声对周围环境影响较小。 固体废物影响分析 生产过程产生的固体废弃物主要为钢材边角料、铝合金边角料、废毛条、衬钢边角料、废包装材料。以上固废统一收集后外卖给废旧物资回收公司。因此对当地环境基本无危害。 拟建项目各类机加工设备检修过程中产生的废机油约为0.5t/a，废机油属于危险废物，废物类别HW08，经收集后储存于危险废物储存桶内，送有处理资质企业处理处置。 生活固体废弃物按人均每天 0.5kg 算，全厂40 人，生活固体废弃物产生量为 20kg/d，生活固体废弃物由环卫部门统一清运，统一送至填埋场卫生填埋，能够符合环境卫生管理要求，不对外环境产生影响。 通过采取以上措施，本项目无固体废物排放到周围环境中，能达标排放，对周围环境影响较小。 项目可行性分析 本项目位于平江县城关镇开发区天一科技园，天岳大道北806号厂区，厂区地理位置优越，交通便利。厂区用地为租用湖南天一奥星泵业有限公司厂房，租赁自2016年6月1日起至2022年5月30日止详情见附件2。根据环境影响分析可知，本项目对周围环境影响较小。因此，项目的选址合理可行。 本项目本项目占地面积5000 m2，建筑面积为4500m2，分为南北两大车间。西面厂区自北向南依次为食堂、洗手间、废料存放区：东面依次为生产办公室、会议室、办公室；厂区中央为绿地花园和发货区域。 各车间分布以生产程序先后衔接，方便运输，节省空间和时间，方便应急，总平面布置合理。因此，本项目布局合理可行。 综合结论 本项目选址合理，项目符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。项目产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生污染性影响。从环境保护的角度来看，本项目在该地址建设是可行的。 二、要求和建议 1、健全环境管理制度，指定专人负责环境管理，确保污染物处理设施正常稳定运转。 2、加强厂区和厂界边缘环境绿化，努力创造清洁文明生产的现代化企业。 加强除尘设备的管理，杜绝大气污染事故的发生。 项目在建成使用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应重新办理审批手续。 根据“三同时”要求，本项目需经验收合格后方可生产。 严禁向外排放生产性废水，保证周边水体不受污染。

# Text boxes

N

汨罗江80m

奥星宿舍

100~150m

项目所在地

连云小区

100~150m