建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：平江县顺皓实业有限公司中航石化加油站建设项目

建设单位：平江县顺皓实业有限公司

编制日期： 2016年8月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县顺皓实业有限公司中航石化加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县顺皓实业有限公司 |
| 法人代表 | 余文化 | 联系人 | 余文化 |
| 通讯地址 | 平江县加义镇三村村 |
| 联系电话 | 18665966066 | 传真 | / | 邮政编码 | 414500 |
| 建设地点 | 平江县加义镇三村村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代号 | F5265机动车燃料零售 |
| 占地面积 (平方米) | 2720 | 绿化率（%） | 26 |
| 总投资 (万元) | 400 | 其中：环保投资(万元) | 9.2 | 环保投资占总投资比例 | 2.3% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 | 2017.7 |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 1、项目背景及基本情况 近年来，随着我国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导着消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效已占大多数消费者的主导地位，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。因此，对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足平江县加义镇三村村周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升当地的综合服务水平，拟在平江县加义镇三村村新建加油站一座，加油站用地面积2720m2，现状地势相对平坦，加油站北面和西面为省道308，南面和东面均为农田。 按照《中华人民共和国环境评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，2016年8月，平江县顺皓实业有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司（以下简称“我公司”）承担了平江县顺皓实业有限公司中航石化加油站建设项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、工程资料及与工程相关的其他资料，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年本）》，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。我公司有关技术人员在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了“平江县顺皓实业有限公司中航石化加油站建设项目环境影响报告表”，分析评价该项目对环境造成的影响，为环保行政主管部门决策提供依据。 2、编制依据 （1）、 国家法律、法规 1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起施行； 3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行； 4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年施行； 5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行； 6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行； 7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起施行； 8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行； 9）《中华人民共和国水法》，2016年修订； 10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日起施行； 11）《中华人民共和国节约能源法》，2016年修订； 12）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修订》（国家发改委9号令）； 13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部第2号令），2015年6月1日实施。 （2）、 技术规范 1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； 2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； 3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； 5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 二、工程概况及主要建设内容 1、工程概况 本项目位于平江县加义镇三村村，本项目总投资400万元，占地2720m2，总建筑面积1213.96 m2，该加油站为三级加油站，内设储油罐4个，其中：30m3柴油罐2个，30m393#汽油罐1个，30m397#汽油罐1个，油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），该加油站设置4个加油岛，主要为过往机动车辆提供加油服务，不提供餐饮、洗车及机修服务。 2、工程主要建设内容 本项目位于平江县加义镇三村村，建设内容包括站房、加油区、储油区等。本项目用地为国有出让土地，属于国有土地，土地证明见附件2。 1、加油区 罩棚建筑面积646.4 m2，罩棚下为加油区，加油区占地面积618.8m2，设置4台双枪加油机（潜油泵式），其中汽油加油机3台，柴油加油机1台。 2、储油区 储油区设置4个卧式埋地油罐，占地面积150 m2，其中30m3柴油罐2个，30m393#汽油罐1个，30m397#汽油罐1个，油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），埋地油罐位于加油区南侧。 3、站房 采用框架结构一层，占地面积116.56m2，包括：营业厅、办公室、值班室等。 4、辅助用房 采用框架结构2层，占地面积150.5 m2，建筑面积301 m2，包括：配电间、卫生间等。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年修订版)规定，油罐总容积V≤90 m3（V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积）为三级加油站，本项目加油站油品储罐折合90m3，因此，本加油站为三级加油站。本项目不含洗车，汽车美容、修车等。主要建设内容详见表1。 表1 工程主要建设内容一览表 工程名称 建设内容 建设规模 备注 主体工程 加油区 占地面积618.8m2 新建 站房 1栋1层，建筑面积116.56 m2 新建 罩棚 建筑面积646.4 m2 新建 储油区 30m3柴油罐2个，30m393#汽油罐1个，30m397#汽油罐1个 新建 公用工程 给水系统 由当地给水管网提供 / 供电系统 由市政电力公司提供 / 绿化工程 绿地率26% / 辅助工程 辅助用房 建筑面积301 m2 新建 隔油池 1座容积为3m3的隔油池 新建 化粪池 1座容积为8m3的化粪池 新建 环保工程 废水治理 生活污水经隔油池及化粪池处理后作农肥使用 / 噪声治理 选用低噪声设备，进行减震、消声、吸声等处理 / 固废处置 通过分类收集，并在场内设固废暂存场所，危险废物按危险废物暂存要求设置防风、防雨、防渗固废暂存场 / 通气管口 高出罩棚1.5m（高于地面9.2m） 汽柴油通气 管单独设置 环境风险防范 消防沙池 1座容积为2m3的消防沙池 新建 灭火器及消防设施 灭火器6个，其余消防设施6件 新建 其他 防雷 架空和埋地金属管道与防雷接地装置相连 新建 防静电 涉油设备均作防静电接地，合理布设弱点系统，静电报警仪 油罐、输油管道、加油机、潜油泵、油罐车等 运输 运输采用专用车辆 / 3、主要设备 主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 型号 备注 1 汽油储罐 2 30 m3 埋地、93#、97#汽油罐各一个 2 0#柴油储罐 2 30 m3 埋地 3 汽油电脑加油机 3 / 双枪 4 柴油电脑加油机 1 / 双枪 5 潜油泵 4 1.5P / 6 35kg推车式干粉灭火器 1 / / 7 4kg手提式干粉灭火器 3 / / 8 8kg手提式干粉灭火器 3 / / 9 石棉被(灭火毯) 1 / / 10 消防锹 2 / / 11 消防钩 1 / / 12 消防桶 2 / / 4、销售方案 根据对市场的需求分析、预测，预计本项目可实现加油量800吨/年，其中汽油年销售480吨，柴油年销售320吨。主要销售产品包括93#、97#汽油及0#柴油，产品方案见表3： 表3 项目销售规模及产品方案一览表 序号 产品型号 销售量，t/a 1 93#汽油 320 2 97#汽油 160 3 0#柴油 320 主要产品的理化性质： 项目销售经营2类产品：汽油、0＃柴油。 （1）汽油 汽油为油品的一大类，主要成分为C4～C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。汽油为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，热值约为44000kJ/kg,馏程为30℃～205℃，空气中含量为74～123g/m3时遇火爆炸。 汽油是用量最大的轻质石油产品之一，是发动机的一种重要燃料，主要用作汽油机的燃料，其按研究法辛烷值分为90号、93号两个牌号，广泛用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上。汽油作为有机溶液，既可以做为萃取剂使用，又可以溶解油污等水无法溶解的物质，还可以起到清洁油污的作用，广泛用于橡胶、油漆、油脂、香料等工业。 其理化性质和危险特性如下表4所示。 表4 汽油的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m³小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m³ （2）柴油 柴油是石油提炼后的一种油质的产物，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。其主要成分是C10～C22的链烷、环烷或芳烃，柴油分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，热值为3.3×107J/L，比重为0.82～0.845kg/L。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 柴油按凝点分级，轻柴油有10，5，0，-10，-20，-30，-50七个牌号，重柴油有10，20，30三个牌号。柴油主要用作内燃机燃油，此外，柴油还可用于机床冷却，刀具润滑及清洗拆开的机械零部件。目前本加油站销售的柴油主要为0号柴油。 其理化性质和危险特性如下表5所示。 表5 柴油的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 毒理学资料 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 6、总平面布置 本项目总体呈矩形，本项目紧挨省道308东南侧，省道308由西南方向通往东北方向，出、入口均临近S308东侧，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车路线布置较好。油罐区为重点布设区，设在项目区内南侧，罩棚覆盖整个加油区，储油罐为地埋卧室储油罐4个，规格均为30m3。办公、营业厅布置在场地的中部偏南侧，辅助用房位于站区东侧，消防沙池布置在储罐区的西北侧，其余用地为道路和绿化用地。站内布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的要求设计。各设施之间的防火距离符合有关规范的要求。项目总平面布置见附图2。 三、工作时间与劳动定员 ①工作制度：全年工作365天，实行2班制度运行，每班12小时。 ②劳动定员：该加油站员工人数6人，员工为本地人，不在站区食宿。 四、公用工程 ① 给水工程 本项目给水由当地供水管网供给，主要为生活用水、地面冲洗用水、道路、绿化用水。其中生活用水量175.2m3/a（共有6名工作人员，参考《湖南省用水定额标准》(DB43T388-2014)，按每人每天用水80L，年营运365天计）；加油站内设有公共厕所，公厕设计6个厕位，用水量以1100L/厕位•d计算，则用水量为2409m3/a；加油区地面按平均3天冲洗一次，每次冲水量为4m3，用水量为487m3/a；本项目绿地面积为707.2m2，设每日洒水一次，绿化用水量以2L/m2•次，每年洒水天数以90天计，则用水量约为127.3m3/a。 ② 排水工程 生活污水排放量按用水量的80%计，则员工生活污水排放量为140.16m3/a；公厕粪便污水排放量按用水量的90%计，则公厕粪便污水排放量为2168m3/a；地面冲洗废水排放量按用水量的80%计算，年排放量为389m3/a。 本项目排水采用雨污分流的方式，雨水通过由地下排水沟排入道路南侧的明沟。本项目产生的生活污水经三级化粪池处理，地面冲洗废水经小型隔油池预处理后排入三级化粪池处理，经三级化粪池处理后定期清掏作为周围农田农肥。 项目给排水情况见表6。项目水平衡见图1。 表6 项目给排水情况 序号 用水项目 单位数 单位 单位用水量 （L） 用水量（m3/a） 排污 系数 排水量（m3/a） 备注 1 职工用水 6人 d/人 80 175.2 0.8 140.16 365d/a 2 公厕用水 6个 d/个 1100 2409 0.9 2168 365d/a 3 加油区地面清洗水 1次/3d 次数 4 487 0.8 389 365d/a 4 绿化洒水 707.2m2 次数 2L/m2•次 127.3 吸收、蒸发 0 6 小计 3198.5 2697.16 ③ 供电 根据GB50156-2012用电负荷划分，项目按三级用电设计，采用单回路电源供电；加油站仪表室及仪器、罩棚、营业室、备用电源按二级负荷设计。 外接电源为供电局10kV城市电网，采用10kV电缆直埋敷设至站内变配电室。变配电室设有高压进线柜1面，SCRB10-1000/10kV干式变压器1面，GGD低压开关柜6面，UPS不间断电源柜1面；所有电气设备均为防爆型。 照明采用节能灯具。保有事故照明系统。项目设有监控、通讯、仪表自控等系统，形成集中式监控、报警-控制联动，确保各项设备安全运行。 ④消防 本站设计规模为三级加油站，计划按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年修订版）的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的规定进行。消防设施一览表见主要设备一览表中的消防器材。 ⑤施工进度安排 建设工期初步安排为3 年，工程建设期为2016.10-2017.3，设备购置及安装期为2017.3-2017.5，正式投入使用日期预计为2017.7。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于平江县加义镇三村村，临近省道308，根据现场勘探，项目周边范围主要为加义镇三村村的部分居民。因此，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为省道308产生的交通噪声、汽车尾气与扬尘污染。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气质、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。京珠高速经过本县，在伍市镇设有出入口，并以平伍公路连接县城。随着106国道和308、207省道平江段改造和岳汝高速和通平高速的修建，平江将与长株潭融为一体，区位优势进一步凸显。交通区位优势独特，位于长株潭两型示范区和武汉城市圈之间，岳汝高速、G106 、S308线均通过本地。 本项目位于平江县加义镇三村村，所在地经纬度为北纬28.639795，东经113.857823，临近S308，交通较为便利。项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 平江县内地质结构较为复杂，地貌类型多样，以山地和丘陵为主。平原404.38平方公里，占总面积的9.8%；岗地238.3平方公里，占总面积的5.8%；丘陵2306.4平方公里，占总面积的55.9%；山地1176.1平方公里，占总面积的28.5%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内的主要山脉有连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。 项目所在地以丘陵地形为主，属前震旦纪冷家溪群第四岩组第一段，出露为灰综色粉砂质千枚岩、板岩及凝灰质板岩；自然土壤以红壤、黄棕壤为主，还有湖积性草甸土、砂丘土以及山区垂直分布的诸类土壤。本区地震基本烈度为Ⅵ度。 3、气候、气象 工程所在地气候特征与县城相似，平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，多年平均气温16.8℃，极端最高温度40.3℃(1971年7月28日)，极端最低气温-12℃(1972年2月9日)。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。工程所在地多年平均降雨量1700mm，春夏两季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm，多年平均风速1.4m/s，最大风速16m/s。主要气候特征为：春温多雨、冬无严寒、夏无酷暑。常年积温6185.3℃，一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃。 4、水文 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里,流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 5、植被与生物多样性 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿润，雨量充沛，阳光充足，适宜各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。 据调查全县树木共有95科，281属，800种。主要树种有松、杉、油桐、梓、枫、樟、柳、棕、楠竹等；珍稀植物主要有银杏、水杉、金钱松及杜仲、厚朴、黄连、青檀等。珍稀野生动物主要有穿山甲、鸳鸯、红嘴相思鸟等。野生动植物中仅药用植物就要175科，615属，1301种。 根据现场踏勘，厂区周围树木主要有樟树、松树、杉树等，草本植物主要有狗尾巴草、车前草、狗牙根和野菊花等，常见杂草以及蔬菜，没有珍稀物保护物种。野生动物较少，主要常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 平江位于湖南省东北部，湘鄂赣三省交界处。这里山青水秀，气候宜人，自古为名人修养之所，兵家必争之地，是吴楚潇湘一块神奇的土地，被誉为“汨水之源，将军之乡”。 平江历史悠久，源远流长。古属三苗国，秦属罗县，东汉末年设县，后唐定名平江相沿至今，建县历史1800多年。平江文化深厚，文明古老。汨罗江和屈原、杜甫两位世界文化名人紧密相连，是湘楚文化源头之一。历代平江人民秉承屈、杜骚风，文人蔚起。平江人杰地灵，英才辈出。自古崇文尚武，风流人物灿若星辰。 尤其是近代，孕育了60多位晚清和民国时期的军政要员，63位共和国将军和60多位副省、部、军级以上高级干部，国民革命军少将以上军衔亦有92位，是全国三大将军县之一。平江风光旖旎，山清水秀。旧有“幕阜丹崖”、“连云翠壁”、“碧潭秋月”等八景 平江以其优美的生态环境进入了全国生态建设示范区和联合国工发组织绿色产业示范区行列。置身平江，连云山之秀，盘石洲之美，国家森林公园之险，风景名胜区福寿山之幽，地质公园石牛寨之奇让人赏心悦目；汨江泛舟，连云山峡谷漂流，中流击水，充满融入大自然的野趣与激情；东山古寺、杜甫墓祠、天岳书院、大仙山、张岳龄故居等千古名胜，令人流连忘返。平江是忠勇之地，红色的热土。为了共和国的诞生，平江儿女前赴后继，20多万民众壮烈牺牲。“秋收起义”、“平江起义”、“二月扑城”、“平江惨案”都发生在这里，是产生中国工农红军的摇篮之一。平江已被列入全国三十条红色旅游精品线路。红色土地上的故事，将代代相传。平江区位独特，交通便捷。县城距省会长沙110公里，距岳阳120公里，距武汉280公里，距黄花国际机场90公里，106国道、京珠高速公路穿境而过，京广铁路紧邻县西。平江已进入长沙“一小时经济圈”，是一片充满活力与希望的沃土。平江物华天宝，万象更新。蕴藏着黄金、长石等41种贵重有色、稀有金属和非金属、建材矿产，黄金年产2吨，远景储量150吨以上；水力资源蕴藏量19万千瓦；林地面积28万公顷，活立木总蓄积量380万方，是粮食、生猪、木柴、楠竹、黑山羊、水果等农产品生产大县，茶叶、茶油、五香酱干、山桂花蜜、火焙鱼、金桔、矿泉水、纸扇等特色农产品深受欢迎。 2015全县生产总值完成1432382万元，增长14.8 %；其中，第一产业增加值297754万元，同比增长3.3%；第二产业增加值675782万元，同比增长19.6 %；第三产业增加值4588万元，同比增长16.6%。产业结构由上年的23.9:44.1 :32调整为20.8:47.2:32。 项目所在地位于平江县加义镇。加义镇位于平江县境东部，扼湘赣要冲，倚连云，临汨水，与浏阳的达浒、大围、东门三乡镇一脉相连，一天即可直达九江和南昌。与江西的修水、铜鼓两县相隔50公里左右，北邻钟洞，东接长寿镇，西连三市镇，南接浏阳市界，距县城42公里，是“全国特色景观旅游名镇”。镇域面积360平方公里，其中耕地面积47538亩，山地面积45万亩，林地面积35万亩。境内有辜、徐、灶、芦四洞和复兴山区，是一个典型的山区乡镇。全镇辖5个管区、39个行政村、2个代管村、3个居委会、488个村民小组，总人口5.2195万人。除加义镇区辖区外，还布列有泗洲、献钟、东山、谢江等4个小集镇。 据调查，项目所在地无珍稀野生动物、植物，无文物，周围5000米以内无文物保护单位和风景名胜区。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表7。 表7 本区域环境功能区划 编号 项目 功能区类别及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 声环境功能区 省道308两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行该标准中2类标准 3 水环境功能区 农业用水 类别 III类 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理站集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气现状 本项目位于平江县加义镇三村村，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。受建设单位委托，长沙华泽检测技术有限公司于2016年8月10日~2016年8月16日对项目拟建地环境空气质量进行了现状监测，监测点位布设G1项目所在地上风向100m处；G2项目区下风向200m处三村村居民点2个点位，监测结果见表8。 表8 环境空气质量监测与评价结果 监测点位 检测项目 (日均值） 检测时间及结果 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 G1 PM10 （mg/m3） 0.017 0.013 0.008 0.019 0.017 0.012 0.017 G2 0.015 0.019 0.014 0.025 0.027 0.025 0.013 G1 SO2 （mg/m3） ND ND ND ND ND ND ND G2 ND ND ND ND ND ND ND G1 NO2 （mg/m3） 0.025 0.040 0.031 0.031 0.025 0.030 0.029 G2 0.039 0.045 0.038 0.038 0.039 0.035 0.035 GB3095-2012二级标准 SO2：≤0.15 NO2:0.08 PM10：:0.15 注：SO2采用检测方法的最低检出限为7ug/m3，ND为低于该最低检出限 监测资料表明：项目区SO2、NO2、PM10的日均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）规定，汨罗江水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。受建设单位委托，长沙华泽检测技术有限公司于2016年8月10日~2016年8月12日对当地地表水环境质量进行了现状监测。监测点位布设W1项目附近汨罗江上游100m处、W2项目附近汨罗江下游1000m处2个点位。监测断面水质监测结果见表9。 表9 水质监测结果及评价表（单位：mg/L、pH无量纲） 时间 点位 检测项目及结果（单位:mg/L；pH:无量纲） pH SS COD TP 氨氮 BOD5 石油类 8.10 W1 6.99 6 11.3 0.05 0.320 3.44 ND W2 7.04 12 11.6 0.03 0.157 3.46 0.036 8.11 W1 7.05 5 10.3 0.04 0.295 3.10 ND W2 6.98 11 12.5 0.04 0.144 3.93 0.041 8.12 W1 7.02 6 12.8 0.06 0.280 3.94 ND W2 7.05 14 12.9 0.03 0.293 3.96 0.04 GB3838-2002Ⅲ类标准 6~9 / 20 0.2 1.0 4 0.05 注：石油类采用检测方法的最低检出限为0.01mg/m3，ND为低于该最低检出限 由表11可知，监测各断面水质监测均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质功能标准的要求，水环境质量较好。 3、地下水环境质量现状 本次评价为了解项目区域地下水环境现状，建设单位委托长沙华泽检测技术有限公司于 2016 年 8 月 10日至 8月 11日在项目所在区域居民地下水井及项目区内勘探井进行了现状采样和监测分析。 表10 地下水环境质量监测结果统计 （单位：mg/L、pH无量纲） 监测项目 结果 Ⅲ类标准 是否达标 D1项目内勘探井 D2项目东北面水井 D3项目西南面水井 pH 6.79-6.82 7.00-7.03 6.89-6.95 6.5-8.5 达标 总硬度 36.2-40.3 64.3-68.3 42.9-43.3 ≤450 达标 硫酸盐 ND ND ND ≤250 达标 氯化物 ND ND ND ≤250 达标 CODMn 0.39-0.42 0.68-0.72 0.49-0.52 ≤3.0 达标 氨氮 0.030-0.032 0.063-0.076 0.049-0.052 ≤0.2 达标 石油类 ND ND ND ≤0.05 达标 总大肠菌群 ND ND ND ≤3.0 达标 铁 ND ND ND ≤0.3 达标 锰 ND ND ND ≤0.1 达标 砷 ND ND ND ≤0.05 达标 镉 ND ND ND ≤0.01 达标 备注：石油类标准参考 GB3838-2002 中三类标准限值。 综上所述，本项目所在区地下水环境质量现状各主要监测因子均符合《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）中的III类标准（石油类满足 GB3838-2002 中三类标准），表明项目所在区域地下水环境质量现状良好。 4、声环境质量现状 为了解建设项目周围声环境状况，受建设单位委托，长沙华泽检测技术有限公司于2016年8月10日~2016年8月11日对当地声环境质量进行了现状监测。设监测点4个，分别布置在东、南、西、北厂界外1m各设置1个点，实测昼、夜环境噪声声级。噪声监测结果见表10。 表11 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 8月10日 8月11日 昼间 夜间 昼间 夜间 1#南侧厂界1米处 59.6 49.2 56.8 48.6 2#东侧厂界1米处 55.2 48.1 56.4 48.2 3#北侧厂界1米处 53.8 47.6 52.3 46.7 4#西侧厂界1米处 54.6 49.3 55.1 48.5 标准值 西侧、北侧：昼间70，夜间55；其余区域：昼间60，夜间50 从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地西侧、北侧能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余区域能满足该标准中的2类标准要求。 4、生态环境现状调查 本项目所在区域现阶段为农村地区，区域生态环境为农村生态环境，生态环境质量相对较好。据现场调查，项目拟用地周边植被覆盖较好，植被多以低矮植被为主，且项目周围分布有水稻等农作物，区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，且受S308的阻隔，项目所在区域无特殊保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1.环境空气 根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ/T14-1996）的有关规定，建设项目所在地区环境空气功能区划为二类区，环境保护目标为项目所在地周围区域的环境空气，其环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 2.水环境 本项目西面820m处为汨罗江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 项目区域地下水（水井）执行《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）中的III类标准（石油类满足 GB3838-2002 中三类标准）。 3.声环境 本项目涉及到的声环境保护目标敏感点为三村村居民，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 主要环境保护目标见下表，环保目标示意图见附图3。 表12 主要环境保护目标 类别 环保目标 与储油区方位距离 规模 质量标准 环境空气 三村村村民 SW，16m 1户，4人 （GB3095-2012）二级标准 三村村村民 SE，208-267m 4户，16人 地表水环境 汨罗江 W，820m 中河 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水环境 水井 NE，187m / （GB/T14848-93）中的III类标准 水井 SW，68 m 声环境 三村村村民 SW，16m 1户，4人 （GB3096-2008）2类

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2） 水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境：项目所在地西侧、北侧临省道308执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物：非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之二级标准，加油站油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 （2）噪声：本项目场界噪声施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期项目所在地西面、北面临省道308执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准要求，其余区域执行该标准的2类标准。 （3）固体废物：本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物因子为NH3-N、COD。本项目排放的废水经隔油池及三级化粪池处理后作项目周边农田农肥，本项目没有废水排入河流。因此，本环评建议本项目不设置污染物排放总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 本工程环境影响期包括工程施工期和营运期。 施工期： 施工期施工内容主要为场地挖方和平整、开挖基槽、铺设管线、回填基坑、 地基处理、上部建筑施工、绿化工程、设备安装、扫尾工程，工程竣工经验收合格后投入使用。工程施工期工艺流程及产污流程见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 营运期： 工程营运期工艺流程及产污流程见图2。 图3 施工期工艺流程及产污环节图 本项目成品油来源于中石化，所用成品油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口快速接头连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压），然后，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油或柴油的付出作业。 本加油站采用常规的自吸式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油。 主要污染工序 一、施工期阶段污染因子 1、废气 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 A）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表12 粉尘粒径和沉降速度的关系 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径（μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.282 4.624 B) 车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。具体见表13。 表13 不同情况下的扬尘量 粉尘量 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5(km/h) 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10(km/h) 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15(km/h) 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25(km/h) 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，项目的运输路线主要有村庄等分布，因此要合理安排运输路线和运输时间，并增加道路的洒水次数。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水按在此期间日均施工人员20人计，不设置施工营地，不在工地食宿，生活用水量按50L/人•d计，则日生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日排放量为0.8m3/d。主要污染因子为COD、SS、氨氮，污染物产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、35mg/L。 建筑施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等排水，排放量较难估算，主要污染因子为SS。 3、噪声 噪声主要来自建筑施工过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表14所示。 表14 建筑施工机械噪声声级 (dB（A） 序号 噪声源 测点施工机械距离（m） 最大声级Lmax（dB） 特征 1 电动挖掘机 5 86 流动源 2 推土机 5 88 流动源 3 混凝土振捣器 5 88 低频噪声 4 打桩机 5 105 宽频噪声 6 电锯 5 99 间断，持续时间短 7 角磨机 5 96 间断，持续时间短 8 焊机 5 90 间断，持续时间短 9 运输卡车 5 90 流动源 4、固体废物 本项目现状用地为荒地，场地需要进行平整。项目在建设时会产生6500m3的挖方量，填方量约6500m3，挖方用于项目土地平整，没有外运弃土。此外，项目施工期间的固废主要为施工过程中产生的大量建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾24.3t。在此期间日均施工人员按20人计，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工期为5个月，则将产生的生活垃圾量为1.5t。 二、运营期污染源强分析 1、废气 本项目废气主要包括油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃和汽车尾气。 （1）非甲烷总烃 ①储罐大呼吸损失是指油罐进、发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油、发油。参考有关资料可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量； ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考有关资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量； ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考有关资料可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量； ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量； ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 综合以上各方面加油站油耗损失，类比同类项目，汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，根据业主提供资料，项目汽油年销售量为480吨，柴油销售量为320吨，所以项目营运后油品年通过量或转过量=（480÷0.75）+（320÷0.9）=995.55m3/a，综合以上几方面加油站的油耗损失，根据经验数据测算，非甲烷总烃废气无组织排放量见表15。 表15 非甲烷总烃排放量一览表 项目 排放系数 通过量或转过量 （m3/a） 非甲烷总烃排放量（kg/a） 储油罐 小呼吸损失 0.12kg/m3通过量 995.55 119.46 大呼吸损失 0.88kg/m3通过量 995.55 876.08 油罐车 卸油损失 0.60kg/m3通过量 995.55 597.33 加油站 加油机作业损失 0.11kg/m3通过量 995.55 109.51 加油机作业跑冒滴漏损失 0.084kg/m3通过量 995.55 83.63 合计 1786.01 （2）汽车尾气 日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。 （3）备用柴油机废气 项目停电时采用备用柴油发电机供电，备用柴油机发电运行时会产生发电机废气，备用发电机使用时间较短，使用自带的柴油发电机专用废气净化器进行处理。 2、废水 本项目产生的废水为工作人员生活污水、公厕粪便污水以及地面冲洗废水。 本项目劳动定员6人，按每人每天用水80L，年营运365天计，生活用水量175.2m3/a，排放量按用水量的80%计，则员工生活污水排放量为140.16m3/a。加油站内设有公共厕所，公厕设计6个厕位，用水量以1100L/厕位•d计算，用水量为2409m3/a，公厕粪便污水排放量按用水量的90%计，公厕粪便污水排放量为2168m3/a。污染物产生浓度分别为：CODCr400mg/L、BOD5 120mg/L、SS 300mg/L、氨氮40mg/L、石油类70mg/L，生活污水经三级化粪池处理后定期清掏作为项目周边农田农肥。 加油区地面按平均3天冲洗一次，每次冲水量为4m3，用水量为487m3/a，地面冲洗废水排放量按用水量的80%计算，年排放量为389m3/a。地面清洗废水主要污染物分别为：CODCr 450mg/L、SS 500mg/L、石油类35mg/L。地面清洗废水经隔油池+三级化粪池处理后，定期清掏作为项目周边农肥。 另外，本项目还会产生一部分油罐清洗废水，油罐清洗周期为三年一次，废水量约为1 吨，由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行处理。 表16 项目废水产生处理及排放情况一览表 废水 污染因子 产生浓度mg/L 产生量t/a 采取措施 排饭去向 生活污水及公厕废水（2308.16m3/a） CODcr 240 0.55 三级化粪池 作为周边农田农肥 SS 75 0.17 氨氮 20 0.05 BOD5 100 0.23 地面清洗废水（389m3/a） CODcr 450 0.09 隔油池+三级化粪池 作为周边农田农肥 SS 500 0.03 石油类 35 0.01 3、噪声 加油站的主要噪声源为加油机及各种泵类设备等，均属于高噪声设备，其噪声介于75～90dB（A）之间。 4、固废 本项目固体废弃物主要为职工产生的生活垃圾、含油抹布和手套等含油物品、清洗油罐时产生的油渣。 本项目运营期用工人数为6人，按照人均生活垃圾产生量1kg/人·d计算，年工作365天计，则垃圾产生量约2.19t/a，由环卫部门统一清运。 含油物品：项目每年产生含油抹布、含油手套等约0.03t，根据《国家危险废物名录》（2016年版）附录的危险废物豁免管理清单可知：废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码：900-041-49）可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 油渣：加油站每隔3～5年对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法，根据本项目储油量及油罐体积大小，类比同类型项目废油渣产生量约为2t/次，预计本项目废油渣最大产生量约0.67t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），油罐内沉积的油渣属于危险废物，编号为HW08，废物代码是900-249-08。 油泥：站区的隔油池会产生一定的油泥，产生量为0.1kg/d，即为0.037t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），隔油池产生的油泥属于危险废物，编号为HW08，废物代码是900-210-08。 危险废物用指定容器罐进行分类储存后，暂存位于辅助用房内临近出口处的危险废物暂时贮存场所，委托具备危废资质处置单位定期进行清运处理。 具体产生及处置情况见下表： 表17 项目废水产生处理及排放情况一览表 类型 状态 产生量 属性 处置方式 生活垃圾 固态 2.19t/a 生活垃圾 委托环卫部门处理 含油物品 固态 0.03t/a 豁免的危险废物 混入生活垃圾由环卫 部门清运并最终处置 油渣 半固态 0.67t/a 危险废物 委托资质单位进行回收处理 油泥 半固态 0.037t/a

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油罐车装卸、储油罐灌注、加油作业 | 非甲烷总烃 | 无组织排放，1.79 t/a | 无组织排放，1.79 t/a |
|  | 汽车 | CO、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 备用发电机 | CO等 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水及厕所废水（2308.16m3/a） | COD | 240mg/L，0.55t/a | 作项目周边农田农肥 |
|  |  | BOD5 | 100mg/L，0.17t/a |  |
|  |  | SS | 75mg/L，0.127t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.23t/a |  |
|  | 地面清洗废水（389m3/a） | COD | 450mg/L，0.09t/a | 作项目周边农田农肥 |
|  |  | SS | 500mg/L，0.03t/a |  |
|  |  | 石油类 | 35mg/L，0.01t/a |  |
| 固 体 废 物 | 员工、顾客 | 生活垃圾 | 2.19t/a | 0 |
|  | 员工 | 含油物品 | 0.03t/a | 0 |
|  | 隔油池 | 油泥 | 0.037t/a | 0 |
|  | 油罐 | 油渣 | 0.67t/a | 0 |
| 噪声 | 项目营运后噪声影响主要为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声，加油泵噪声声级为65～80dB（A）；进出车辆噪声声级为65～75dB（A）。 |
| 生态影响(不够时可附另页) 本项目占地较小，不涉及大面积开挖土地、土石方等，因此对本区域生态影响不大。项目建成后，绿化面积将达到26%，通过加强加油站绿化和景点设置，可达到了减噪、降尘、美化环境的目的。 建议本项目在加油站绿化工程中种植草坪、设置花坛，不得种植油性植物。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在施工阶段对周围环境存在影响，若管理不当，将给地块周围环境带来不利影响。在建设施工期间，主要污染因子有：扬尘、废水、固体废物、噪声等。 1. 大气环境影响分析及污染防治措施 施工期废气主要为扬尘污染，包括场地整平挖掘扬尘和建筑施工扬尘。 （1）场地整平挖掘扬尘：根据国内外的有关研究资料，该过程扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍，个别情况下可以达到10倍以上；但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，至300m左右基本上满足二级标准。北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，在无任何防尘措施的情况下，污染范围约在150m，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，相当于大气环境质量标准的1.6倍，下风向TSP最大污染浓度可达对照点的6.39倍；而在有围墙防尘措施的情况下，污染范围降至50m，最高污染浓度是对照点的4.04倍，由此可见，在施工区域围墙起到防尘污染的良好效果；在采取一定的防护措施及土壤湿度较大时进行施工，在不同的风速和稳定度下，施工扬尘的浓度贡献值大幅下降，施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内，在施工现场50m以外基本上满足二级标准。 拟建加油站西北侧为省道308，距离项目边界最近的为西南面1户三村村散户居民，临近距离项目边界16m，在不采取防护措施的情况下，将对该住户产生一定的影响，本环评要求建设单位采取有效的防尘抑尘措施，如保持施工场地湿度、及时洒水抑尘、设置防尘网等防尘屏挡并尽量避免在大风气象下施工，最大限度降低施工扬尘对周围环境空气影响。同时与当地居民做好沟通协调工作，取得居民的理解与支持。 （2）建筑主体施工扬尘：本项目总建筑面积较小。从类似建设现场考察情况看，建筑主体施工扬尘产生量和产生浓度很小，对周围环境影响很小。 （3）其他：包括物料运输、材料堆放等产生的扬尘；其中物料运输和材料堆放产生的扬尘影响分析集中在交通影响内。项目拟规划外购商品混凝土，不在施工现场进行现场搅拌，因此本项目施工场地不存在混凝土搅拌作业扬尘污染影响。 此外，工程施工过程用到的机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小。 施工期采取的防治措施如下： 1、建设文明标准化施工工地。采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施。 2、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 3、施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 4、设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉沙池等。 5、运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 6、施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂，防止机动车扬尘。 总之，在采取严格的防尘抑尘等环保措施的情况下，拟建项目施工期环境空气造成的污染影响程度较小，对周围环境的影响属于可接受的范围。 2、施工期水环境影响分析及防治措施 本项目施工期废水包括施工人员的生活污水和施工作业本身产生的废水。根据建设单位提供的资料，本项目工地不设工区，施工人员均租住在当地村民家中。施工期间工地生活用水主要为饮用水，建筑施工作业工序产生的废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀后大部分回用，对环境影响不大。此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。 施工期废水防治措施如下 （1）施工场地四周设排水沟，将含泥沙雨水、泥浆水等场地废水收集并进行沉淀处理后排放。 （2）增大重复用水率，降低污水排放量。 （3）工程完工后尽快绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 3、施工噪声环境影响分析及防治措施 施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与削减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大。由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单级设备噪声一般高于90dB(A)，又因为施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有所波动，很难确切的预测施工场地各厂界噪声值。参考同类施工机械噪声影响预测结论，昼间施工机械影响范围为60m，夜间影响范围为180m。由此可见，施工噪声将会对周围环境产生一定的影响。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，建议： （1）施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 （2）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 4、施工期固体废物影响分析及防治措施 本项目施工期的固体废物主要是施工弃土、废弃的建筑材料以及施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输。对于建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，将混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等外运至平江县渣土办指定的低洼地带回填，建筑垃圾中废钢筋等可回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水体，制造新的“垃圾堆场”，造成水土流失；对于施工人员的生活垃圾也应及时收集到指定的临时收集点，由环卫部门统一及时处理。 综上，本项目工程量小，施工期较短，施工时按照以上提出的各项要求防治，可以使其对环境的影响降至最小程度，而且此类影响将随着项目的完工而结束。因此项目施工对环境影响不大。 营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析及污染防治措施 本项目废气主要包括油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃、油烟废气和汽车尾气。 （1）、非甲烷总烃 该项目建成后，排入大气的非甲烷总烃量为1.79t/a，为无组织排放。 本项目拟安装卸油和加油油气回收系统，油气回收系统是由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。根据《湖南省落实《大气污染防治行动计划》实施细则》（2013.12.23），重点任务中第一条“实施综合治理，强化多污染物协同减排”中明确“实施挥发性有机物污染综合治理工程。到2014年底，长株潭三市完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理，到2015年底，其它城市完成治理任务。”，因此，本项目必须安装油气回收系统。同时，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 加油区非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即非甲烷总烃无组织排放周界外监控浓度限值：4.0mg/m3。本加油站建设地点站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质浓度相对较小。通过类比同规模加油站项目验收时的监测数据，本加油站非甲烷总烃无组织排放浓度≤3.2mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，对周围环境空气质量影响较小。 本项目中非甲烷总烃挥发量为0.20kg/h，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算： 表18 大气环境防护距离 位置 废气名称 排放速率 环境标准 面积 排放高度 计算结果 加油区 非甲烷总烃 0.20kg/h 4.0mg/m3 24.3×26.6m2 6.5m 无超标点 经计算，非甲烷总烃无组织排放无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离，故本项目无组织废气对周围环境影响不大，但为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃对本项目的影响，本环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 加油站在建设运营过程中将采取如下措施： ①本项目建埋地式储油罐，储油罐密闭型较好，顶部要求有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 ②油罐车卸油采取密闭卸油方式。每个油罐都各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口和油气回收接口均设有明显的标识。卸油接口均装设快速接头及密封盖。 ③汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭卸油的过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 ④油站油罐通气管道和露出地面的管道均符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管。 ⑤汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气。通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。 ⑥根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表3的规定：卸油油气排放控制措施如下： （a）应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 （b）卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 （c）连接软管应采用DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 （d）所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。 （e）连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 （f）未采取加油和储油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。 ⑦根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表4的规定：储油、加油油气排放控制措施如下： 储油油气排放控制如下： （a）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 （b）埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 （c）应采用符合相关规定的溢油控制措施。 加油油气排放控制： （a）加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 （b）油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。 （c）新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10L 汽油并检测液阻。 （d）加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 （e）油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。 （f）应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 （g）当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 （h）具有处理装置的加油站，油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。 另外对无组织排放油气的挥发可采用以下措施进行控制： a、对挥发量大的汽油罐选用内浮顶储罐，气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。 b、尽量缩短卸油、加油时间，在卸油、加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。 另外，对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。 加油站油气逸散较少，严格控制油气无组织排放，采取减少油气排放的措施可节省油料，大大减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，对非甲烷总烃的回收率可达95%以上，减少由此而造成的大气污染影响，确保达到国家《大气污染物综合排放标准》要求的非甲烷总烃“周界外浓度最高点”4.0mg/m3的监控浓度限值，对周围大气环境不会产生明显影响。 （2）、汽车尾气 日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，建议项目周围设置一定的绿化带，机动车在加油站内停车加油停留时间短，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （3）发电机尾气 本项目备用汽油发电机，放置在项目的发配电室，在供电正常时备用发电机并不启用，只有在市政电源停电的应急的情况下才会发电，工作时间短。虽然燃油设备排放的废气中含有烟尘、SO2、NOX等有害污染物，在运行时排放的烟气会对周围环境造成短期的不良影响，但由于采用含硫量小于0.05%的汽油作燃料，根据类比，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，发电机尾气为无组织排放，排放量较少，且采用汽油为燃料，对周围环境不会产生明显的影响。 2、水环境影响分析及污染防治措施 本项目所排废水主要为生活污水、厕所废水和地面清洗废水。生活污水和厕所废水经三级化粪池处理后作为项目周边农田肥料，地面清洗废水经隔油池+三级化粪池处理后作为项目周边农田肥料。 本项目废水排放量为2697.16m3/a（7.39m3/d），最终经三级化粪池处理后作为周边农田的肥料，本项目废水排放量较小，项目处于农村地区，周边分布有大面积的农田以及周边村民种植有菜地，完全可以消纳掉本项目产生的废水，经过三级化粪池处理后的生活污水可以作为优质农肥，经过该措施处理后，项目废水得到妥善处理，对当地地表水环境影响很小。 另外，对清罐过程产生的高浓度含油废水应委托有废油处理资质的单位回收。 综上所述，本项目产生废水对地表水水质不会产生明显影响。 3、噪声影响分析及污染防治措施 1、噪声预测模式 噪声在传播过程中受到多种因素干扰，构成了噪声在传播过程的各种衰减因子，主要有距离衰减、屏障衰减等。预测噪声对敏感点的影响程度，其贡献值预测模式按点源进行。 （1）噪声传播衰减模式为： 式中：—距声源r处的A声级，dB； —距声源r0处的A声级，dB； —附加衰减量，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—距声源的参照距离，m，r0=1m； d—空气衰减系数，d=0.006dB。 （2）声压级合成模式 式中：—n个声压级的合成声压级，dB； —各声源的A声级，dB。 2、计算结果及分析 本项目声环境污染主要来源于加油泵、压缩机等设备运行时产生的噪声以及项目区内来往的机动车产生的交通噪声。建设单位拟采取以下治理措施：加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；橇装式压缩机安装在箱体（即隔音防护罩）内；出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动。其主要噪声源及处理措施见表19。 表19 主要噪声源及处理措施 噪声来源 源强/dB 处理措施 噪声削减量/dB 加油泵 70 选用低噪声设备，并设置减振垫 5 压缩机 85 安装隔音防护罩 20 交通噪声 75 加强管理 5 表20 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 离散点信息 白天 夜晚 序号 贡献值 背景值 预测值 贡献值 背景值 预测值 1 厂南界 45.23 58.2 58.41 45.23 48.9 49.78 2 厂东界 43.91 55.8 56.07 43.91 48.15 49.54 3 厂北界 41.67 53.05 53.36 41.67 47.15 48.23 4 厂西界 44.38 54.85 55.22 44.38 48.9 47.16 由上表可以看出，项目拟建地西侧、北侧声环境质量达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008) 中的4类标准，东侧、南侧达到该标准中的2类标准，对周围声环境质量影响较小。 4、固体废物影响分析及污染防治措施 本项目固体废弃物主要为职工产生的生活垃圾、含油物品和油渣等。 本项目拟定用工人数为6人，按照人均生活垃圾产生量1kg/人·d计算，年工作365天计，则垃圾产生量约2.19t/a，由环卫部门统一清运。 含油物品：项目每年产生含油抹布、含油手套等约0.03t，含油抹布和手套废弃物根据《国家危险废物名录》（2016年）属于豁免的危废内容，可将其混入生活垃圾交环卫处置。 油渣：废油渣应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行收集、贮存及运输。危险废物暂存场所必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房，库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，暂存仓库应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，运出时包装要完整，装载应稳妥。 站区的隔油池会产生一定的油泥，产生量为0.1kg/d，委托有资质单位进行回收处理。 危险废物需要通过单独设置暂存场所对该类固废进行分类暂存，并委托有危废运输资质的单位负责运送至相关危废处置中心处置。危险废物转移需采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的主要建设指标，建议将项目危险废物临时贮存场所设置于辅助用房内临近出口处，占地面积约3m2，危险废物应用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。建议采用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶盛装危险废物，盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 危险废物暂存场所相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 综上所述，本项目运营期产生的各项固体废物经采取相应措施后均能得到妥善的处置，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年修订）的要求进行的设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，采用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，总厚度不小于5.5厘米，以防止钢缝和钢管腐蚀造成油品泄露和污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用抹布擦拭干净，因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生，因此，项目营运期对土壤无明显影响。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是继续留在地下，罐内任何物体必须全部清除干净，清除之后，留存地下的油罐必须按要求填满砂石。 6、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施及应急预案，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）项目风险识别 1）该加油站主要经营汽油及柴油的销售，汽油和柴油主要的理化性质见建设项目基本情况中的表4、表5。 2）主要物料风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。其危险特性为：①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 a、火灾爆炸危险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。因此，本项目加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 b、毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c、其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 （3）主要风险场所识别 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障、抽烟等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 2、评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004），柴油属于可燃性物质，但其闪点较高，且本项目采用地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，因此即使遇明火也不容易产生整个储罐的爆炸事故。因此只考虑油品的泄露和汽油的火灾爆炸事故。对照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）见表21。 表21 危险化学品重大危险源辨识表 单元 危险物质 qi（t） Qi（t） Σqi/Qi 是否构成重大危险源 加油站 汽油 47.4 200 0.2424 否 柴油 27 5000 注：上表成品油储罐冲装系数取0.9，汽油密度0.79，柴油密度取0.9。 辨识结果：该加油站所涉及危险物质存量未超过《重大危险源辨识》中规定的临界值1，因此该加油站汽油灌区不属于重大危险源。加油站周围不属于环境敏感地区，环境风险评价等级为二级。因此，风险评价只进行定性分析。 3源项分析 （1）事故类型和事故原因 ①事故类型 本项目可能发生的事故主要有汽油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故； ②事故原因 本项目油罐可能发生溢出的原因如下： a、储罐计量仪表失灵，至使油罐加油过程中灌满溢出； b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，至使油类溢出； c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 （2）可能发生油罐泄漏的原因如下： ①由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏； ②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； ③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 （3）可能发生爆炸事故的原因如下： ①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故； ②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故； ③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 4风险分析 （1）泄漏后果分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体为汨罗江，本加油站与其距离较远，加之本项目油罐区容积较小，因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入地表水体。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 根据现场踏勘，项目采用钢筋混凝土做了防渗处理。同时为了降低项目对地下水的影响，项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做“六胶两布”的防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对区域地下水特别是下游水井不会造成明显影响。 本环评要求项目安装卸油和加油油气回收系统，同时埋地油罐均采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐底板采用50cm厚的钢筋混凝土硬化，再将油罐固定于底板上，并在油罐与油罐之间填充干净的细砂；出油管道进行防腐处理；并装设高液位自动监测系统（监测井），具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 （2）火灾后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。 6.5事故防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，本环评建议项目运营中应按以下方面不断加强安全管理： （1）购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应该严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年修改版）要求。 （2）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （4）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修改版）中的相关要求。 （5）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （6）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。 （7）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （8）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 （9）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 （10）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （11）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）对本站安全管理要求进行完善。 （12）单层油罐容易出现明显的被腐蚀现象，大量汽柴油渗透到加油站附近的土壤里面，对土质和周围的水资源造成严重的影响，同时也给加油站带来巨大的安全隐患，因此，建设单位应使用双层油罐。 6.6事故应急预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。加油站应急预案基本内容： 表22 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 装置区、仓储区、临近地区 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部-负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 5 应急设施设备与材料 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。 临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发 生事故，为指挥部门提供决策依据 8 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 9 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 10 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。 12 公众教育信息发布 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 6.7各泄露点应急预案 ①加油机跑油应急预案 a、加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 b、暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 c、其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 d、地面油品处理干净后，现场负责人宣布恢复加油作业。 ②罐车卸油冒罐的应急预案 a、当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。 b、必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 c、在溢油处上风向，布置消防器材。 d、对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 e、给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 f、检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 g、检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 h、现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 ③加油站车辆火灾扑救预案 a、如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 b、如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 ④油罐汽车火灾扑救预案 由于加油站主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。 a、加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 b、司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 c、加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援。 d、如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。 e、当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 ⑤站内大面积起火的扑救预案 a、一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 b、站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 c、在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 d、疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 e、消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 ⑥电气火灾的扑救方法 a、发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 b、无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 ⑦邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。 另外，建设单位应将消防部门意见、安全评价单位的安全评价结论和安监部门意见等报送至当地环保部门备案。 6. 产业政策符合性分析 本项目属机动车燃料零售业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修改）》（2013年5月1日起施行），本项目建设不属于第40号令中鼓励、限制和淘汰类规定的范围，项目符合相关法律法规和政策规定。因此，本项目为允许类，项目建设符合国家产业政策。 7、选址可行性分析 本加油站项目位于省道308东侧，车辆较多，加油车辆客源数量较大。项目所在地环境各要素质量尚满足环境功能区相关的国家标准要求，对本项目建设制约小。加油站与相邻建筑物的防火间距满足相关规范的要求。站内道路满足消防通道的要求。加油站内按《安全标志及其使用规则》（GB2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中的相关规定，项目周边的建筑物、配电站等与加油站油罐、加油机、通气管口应设置一定安全防护距离，具体要求见表22。 项目周边200米内除公路和居民外，无其它重要安全保护目标，同时加油站附近无架空线路，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）有关规定，本项目属于三级加油站，三村村居民民用建筑属于民用建筑物保护类别中的三类保护物。根据表23的相关要求，汽油埋地油罐、柴油埋地油罐、汽油加油机及通气管管口、柴油加油机及通气管管口与项目西南面民用建筑的距离7m、6m、7m、6m，汽油埋地油罐、柴油埋地油罐、汽油加油机及通气管管口、柴油加油机及通气管管口与西北侧S308的距离为5.5m、3m、5m、3m。本项目埋地油罐、加油机及通气管管口设备与西南面民用建筑的最近距离为16m，埋地油罐、加油机及通气管管口设备与西北侧S308最近距离为14.6m，安全距离满足表23要求。因此，本项目符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）相关规定，项目周边现有居民均在安全防护距离之外。 本环评建议，本加油站周边新建有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）有关规定，严禁新建项目超过与加油站有关单元的最小安全防护距离。 表23 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） 级别（三级站）（汽油设备有卸油和加油油气回收系统） 埋地油罐 加油机、通气管管口 汽油设备 柴油设备 汽油设备 柴油设备 重要公共建筑物 35 25 35 25 明火或散发火花地点 12.5 10 12.5 10 民用建筑物保护类别 一类保护物 11 6 11 6 二类保护物 8.5 6 8.5 6 三类保护物 7 6 7 6 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 12.5 9 12.5 9 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 10.5 9 10.5 9 室外变配电站 12.5 15 12.5 15 铁路 15.5 15 15.5 15 城市道路 快速路、主干路 5.5 3 5 3 次干路、支路 5 3 5 3 架空通信线和通信发射塔 5 5 5 5 架空电力线路 无绝缘层 6.5 6.5 6.5 6.5 有绝缘层 5 5 5 5 注：1室外变、配电站指电力系统电压为35KV-500KV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。 3与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，但不得小于6m。 10、平面布置合理性分析 本项目总体呈矩形，站区汽车在加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车路线布置较好。油罐区为重点布设区，设在项目南侧位置，罩棚覆盖整个加油区，储油罐为地埋卧室储油罐4个，办公、营业厅布置在场地的中部偏东侧，辅助用房位于站区东侧，消防沙池布置在储罐区的西北侧，其余用地为道路和绿化用地。站内布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的要求设计。各设施之间的防火距离符合有关规范的要求。 本项目为三级加油站，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中相关规定，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中的要求，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的。 7、规划符合性分析 本项目位于平江县加义镇三村村，根据平江县人民政府于2016年1月颁发的平国用(2016)第0085号文件，本项目用地属于公共管理与公共服务用地，用地性质符合建设加油站要求。根据《加义镇总体规划（2010-2030）》，“推进基础设施的现代化，重点加强综合交通设施和公共服务设施配套建设”。本项目位于加义镇三村村，属于公共服务设施配套建设，具有良好的社会效益和经济效益。本项目的建设符合加义镇总体规划发展定位要求。因此，本项目符合加义镇经济发展的布局要求，有利于加义镇经济的发展，项目符合区域规划要求。 12、总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子为：CODCr和NH3-N。 本项目建成后，废水产生总量为2697.16m3/a，COD和NH3-N产生量分别为0.64t/a和0.23t/a。经隔油池和三级化粪池处理后，作为项目周边农田的有机肥料，项目建成后，废水不排入当地地表水体，因此，本项目不设置总量控制指标。 11、建设项目环保投资及环保“三同时”管理 项目总投资400万元，环保总投资为9.2万元，占项目总投资的2.3%。 表24 环保设施与投资一览表 项目 污染物 处理措施 投资额 （万元） 备注 治理效果 废水 雨水 雨水渠道 0.4 新建 收集到隔油池 生活污水、厕所废水 三级化粪池 0.4 新建 用作项目周围农田的有机肥料 清洗废水 隔油池 0.3 新建 废气 非甲 烷总烃 油气回收系统 4 新建 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中二级标准 噪声 噪声 隔声、减震 1 新建 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固体废物 生活垃圾、含油物品 垃圾桶 0.1 新建 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 危险 废物 危险废物暂存间 1 新建 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 环境风险 消防沙池 0.3 新建 / 灭火器及其 他消防设施 0.7 新建 绿化 1 新建 / 环保总投资 9.2 / 环保投资所占比例2.3％ 表25 建设项目“三同时”验收一览表 污染类型 污染物 验收内容 验收标准 废水 雨水 收集到隔油池 收集到隔油池 生活污水、 厕所废水 三级化粪池 用作项目周围农田的有机肥料 清洗废水 隔油池 废气 非甲 烷总烃 安装卸油和加油油气回收系统， 埋地油罐做好密封 《湖南省落实《大气污染防治行动计划》实施细则》（2013.12.23）；《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中二级标准 噪声 设备 隔声、减震 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固体废物 生活垃圾、 含油物品 垃圾桶 +环卫部门清运 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 油罐油渣、 隔油池油泥 容器分类储存+危险废物暂存间+专门资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 绿化 场地及四周绿化、植被恢复 绿化面积707.2m2 环境风险 消防沙池 容积2m3 灭火器及消防设施 灭火器6个，其余消防设施6件

# 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储油罐 | 非甲 烷总烃 | 安装卸油和加油油气回收系统， 埋地油罐做好密封 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中二级标准 |
| 水 污 染 物 | 职工、顾客 | COD、氨氮等 | 隔油池、三级化粪池 | 用作项目周围农田的有机肥料 |
|  | 雨水 | 雨水 | 雨水渠道 | 收集到隔油池 |
| 固 体 废 物 | 职工、顾客 | 生活垃圾、 含油物品 | 垃圾桶 +环卫部门清运 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 加油区 | 危险废物 | 危险废物暂存间+专门资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 噪 声 | 项目加油泵等设备，所产生的噪声经过隔声、减振等措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 |
| 其他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，防范事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员、周围居民和所在区域环境的安全。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目拟在加油站空闲地带和周围种植绿化植物，规划绿化面积707.2m2，绿地率达26%，可以达到减噪、降尘、美化环境的目的。项目建成后可改善局部生态环境。 |

# 结论与建议

一、工程概况 本项目位于平江县加义镇三村村，本项目总投资400万元，占地2720m2，总建筑面积1213.96 m2，该加油站为三级加油站，内设储油罐4个，其中：30m3柴油罐2个，30m393#汽油罐1个，30m397#汽油罐1个，油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），该加油站设置4个加油岛，主要为过往机动车辆提供加油服务，不提供餐饮、洗车及机修服务。 二、环境现状评价主要结论 根据监测结果可知，评价区域SO2、NO2、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目区域大气环境质量较好。 根据本次监测结果表明，水质监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水质功能标准的要求。地下水水质符合《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）中的III类标准（石油类满足 GB3838-2002 中三类标准）。 本项目噪声现状监测值均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准要求。 三、环境影响评价主要结论 1、施工期环境影响评价结论 施工建设单位针对施工过程中产生的各种废气、废水、噪声、固体废物，在采取本环评报告提出的环保治理措施后，经过分析，项目的施工建设对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。因此从项目的施工建设对当地自然环境的影响来看，项目的施工建设是可行的。 2、运营期期环境影响评价结论 （1）水环境影响 本项目废水经隔油池+三级化粪池处理后作为周边农田的肥料，本项目废水排放量较小，项目处于农村地区，周边分布有大面积的农田以及周边村民种植有菜地，完全可以消纳掉本项目产生的废水，经过三级化粪池处理后的生活污水可以作为优质农肥，对清罐过程产生的高浓度含油废水应委托有废油处理资质的单位回收。经过该措施处理后，项目废水得到妥善处理，对当地地表水环境影响很小。 （2）大气环境影响 本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。本加油站建设地点站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质浓度相对较小。通过类比同规模加油站项目验收时的监测数据，本加油站非甲烷总烃无组织排放浓度≤3.2mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，对周围环境空气质量影响较小。 加油站油气逸散较少，严格控制油气无组织排放，采取减少油气排放的措施可节省油料，大大减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，对非甲烷总烃的回收率可达95%以上，减少由此而造成的大气污染影响，确保达到国家《大气污染物综合排放标准》要求的非甲烷总烃“周界外浓度最高点”4.0mg/m3的监控浓度限值，对周围大气环境不会产生明显影响。 （3）声环境影响 本项目声环境污染主要来源于加油泵、压缩机等设备运行时产生的噪声以及项目区内来往的机动车产生的交通噪声。通过加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；橇装式压缩机安装在箱体（即隔音防护罩）内；出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动。项目拟建地西、北面声环境质量达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008) 中的4类标准，其余区域达到该标准中的2类标准，对周围声环境质量影响较小。 （4）固体废物影响 本项目固体废弃物主要为职工产生的生活垃圾、含油物品和油渣等。垃圾由环卫部门统一清运。含油物品属于豁免危废，混入生活垃圾交由环卫部门进行处理，油罐清洗产生的油渣属于危险废物，产生的油渣交由有危废处理资质的单位进行处理，不得随意外排。站区的隔油池产生的油泥由建设单位委托有资质单位进行回收处理。 采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （5）总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子为：CODCr和NH3-N。 本项目建成后，废水产生总量为2697.16m3/a，COD和NH3-N产生量分别为0.64t/a和0.23t/a。经隔油池和三级化粪池处理后，作为项目周边农田的有机肥料，项目建成后，废水不排入当地地表水体，因此，本项目不设置总量控制指标。 （6）合理性分析 ①产业政策符合性分析 本项目属机动车燃料零售业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修改）》（2013年5月1日起施行），本项目建设不属于第40号令中鼓励、限制和淘汰类规定的范围，项目符合相关法律法规和政策规定。因此，本项目为允许类，项目建设符合国家产业政策。 ②规划符合性分析 本项目位于平江县加义镇三村村，根据平江县人民政府于2016年1月颁发的平国用(2016)第0085号文件，项目用地属于公共管理与公共服务用地，根据《加义镇总体规划（2010—2030）》，“推进基础设施的现代化，重点加强综合交通设施和公共服务设施配套建设”。本项目位于加义镇三村村，属于公共服务设施配套建设，具有良好的社会效益和经济效益。本项目的建设符合加义镇总体规划发展定位要求。因此，本项目符合加义镇经济发展的布局要求，有利于加义镇经济的发展，项目符合区域规划要求。 ③选址合理性分析 本加油站项目位于省道308东南侧，车辆较多，加油车辆客源数量较大。项目所在地环境各要素质量尚满足环境功能区相关的国家标准要求，对本项目建设制约小。加油站与相邻建筑物的防火间距满足相关规范的要求。站内道路满足消防通道的要求。加油站内按《安全标志及其使用规则》（GB2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中的相关规定，项目周边的建筑物、配电站等与加油站油罐、加油机、通气管口设置有安全防护距离，项目采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响小，符合区域环境功能要求。从环境保护角度分析，项目选址合理、可行。 ④平面布局合理性 本项目总体呈矩形，本项目紧挨省道308东南侧，省道308由西南方向通往东北方向，出、入口均临近S308东侧，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车路线布置较好。油罐区为重点布设区，设在项目南侧位置，罩棚覆盖整个加油区，储油罐为地埋卧室储油罐4个，办公、营业厅布置在场地的中部偏东侧，辅助用房位于站区东侧，消防沙池布置在储罐区的西北侧，其余用地为道路和绿化用地。站内布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的要求设计。各设施之间的防火距离符合有关规范的要求，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的。 四、环评总结论 平江县顺皓实业有限公司中航石化加油站建设项目位于平江县加义镇三村村，符合国家产业政策，符合加义镇总体规划，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目运营后，具有良好的社会效益，可带动当地经济发展，促进就业等。项目在运行过程中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，能够做到达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。项目采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 五、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： 1）切实落实本报告提出的各项环境保护控制措施，并抓好各项环保设施的运行和管理工作，保障环保设施的运行效果。 2）加强站区管理、建立科学、合理、安全、保障的管理体系，尽量避免跑冒滴漏，杜绝重大环境事故的发生。 3）加强环保管理的内容，包括：对员工进行环境保护的宣传培训，如节约用水、垃圾分类、不随意大声喧哗等。 4）建设项目必须经过消防、安全评估合格后方能进行营运。 5）从业人员应经过专业培训后，持证上岗，以防产生误操作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1：项目委托书 附件2：土地手续 附件3：等级核定表 附件4：监测报告 附图1：本项目地理位置及大气、地表水监测点位示意图 附图2：本项目总平面布置图 附图3：项目周边环保目标及噪声监测点位示意图 附图4：本项目厂址现状及周围环境情况 附表1：建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

自来水

公厕用水

三级化粪池

2409

2168

图1  本项目生活水平衡图（单位：m3/a）

地面清洗

487

389

损耗98

损耗241

职工用水

175.2

损耗35.04

绿化洒水

127.3

蒸发127.3

140.16

隔油池

农肥